CONSIGNES AUX CANDIDATS

NOTA

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale.

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions.

Les questions peuvent être traitées séparément.

REMARQUES REGLEMENTAIRES toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante Surface de base maximale admise : 21 cm x 15 cm

Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

| DE | Documents d’études |
| --- | --- |
| PE | Pièces écrites |
| PG | Pièces graphiques |
| DR | Document réponse |
| DT | Documents techniques |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

EPREUVE E.2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| SOMMAIRE |
| --- |
|  | Support papier | Support numérisé |
| DOSSIER ETUDES | Page DE1 à DE5 |  |
| DOCUMENT REPONSE | Page DR1 à DR7 |  |
| DOSSIER TECHNIQUE | Page DT1 à DT6 |  |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

EPREUVE E.2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| DOSSIER ETUDES |
| --- |
| N° ETUDES | ACTIVITES | BAREME |
| ETUDE 1 | Etude des fondations |  |
| ETUDE 2 | Etude des prémurs |  |
| ETUDE 3 | Etude de la cage d'ascenseur |  |
| ETUDE 4 | Etude de la rampe d'accès aux niveaux supérieurs du parking |  |
|  | Total = |  |

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

| ETUDE N°1 |
| --- |
| SITUATION : Vous êtes sur le chantier Parking Ilot Degas et vous devez prévoir les dispositions constructives au niveau de la semelle filante SF4. |
| Documents : |
| Document étude Plan des fondations Parking Silo Résultats de sondages pressiométriques Synthèse des investigations géotechniques Documents réponses | DE1 PG6 DT1 DT2 DR1, DR2 | Support papier | Support numérisé |
|  |  | X X X X X | X |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur le document DR1 : Coter les différents niveaux de l'arase supérieure des semelles filantes SF4 et SF2. Coter les dimensions des redans, les épaisseurs des semelles filantes et complétez les cotes manquantes. Sur le document DR2 Les sondages pressiométriques effectués sont repérés sur une photo aérienne de la zone du projet. En se référant aux bâtiments existants et au rond-point, positionner ces sondages sur le plan du projet. Analyser l'étude de sol en vue de la mise en œuvre des fondations. | Cotes exactes. Cotes exactes. Positionnement exact. Réponses exactes. |  |

DE1

Total DR1 :

DR1

Question 3 : Positionner les sondages SP1 à SP8 sur le plan du projet ci-dessous

Question 4 :

  - Quels sont  les sondages qui ont permis de concevoir et de dimensionner les fondations du parking-silo ?       /

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  - Sur la fiche du sondage pressiométrique SP2, quels sont  les paramètres définis par les courbes ?                   /

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  - Quelles sont les valeurs de ces paramètres à la profondeur de 6,00 m ? (valeurs et unités)                                /

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  - Quelle est la nature du sol rencontré à cette profondeur ?                                                                                  /

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  - A quelle profondeur le sondage SP2 a-t-il été arrêté ?                                                                                         /

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Total DR2 :

DR2

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

| ETUDE N°2 |
| --- |
| SITUATION : Vous êtes chargé de préparer la pose, l'étaiement et le bétonnage des prémurs du parking-silo. |
| Documents : |
| Document étude Plan d'implantation modifié Extrait du CCTP lot 2 Gros Œuvre Documentation technique sur les prémurs Documents réponses | DE2 PG5 PE1, PE2 DT3, DT4 DR3, DR4 | Support papier | Support numérisé |
|  |  | X X X X X |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur le document DR3 Déterminer graphiquement les coordonnées des points 7 et 8. Placer les points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et tracer les prémurs correspondants. Sur le document DR4 Schématiser sur la coupe, le dispositif d'étaiement qui doit être utilisé pour étayer le prémur. Préparer la mise en œuvre du prémur. | Coordonnées exactes. Points correctement placés. Dispositif d'étaiement conforme aux préconisations du fabricant des prémurs. Réponses exactes et justifiées |  |

DE2

Question 1:                     /							Question 2:			/

Total DR3 :         /

DR3

Question 3 :  											/1

Question 4 :

4.1/  A quel moment les étais doivent-ils être fixés sur le prémur ?					/

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

  - / Quelle doit être la classe de consistance du béton de remplissage ?				/

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

  - / Quelle doit être sa granulométrie ?									/

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

  - / En utilisant l'abaque du document, déterminez la vitesse maximum de bétonnage

que vous  devrez respecter pour couler ce prémur dont les raidisseurs sont

espacés de 50 cm.

- Lorsque la température est de 5°C :  ………………………………………………………………………………

- Lorsque la température est de 15°C :  ………………………………………………………………………………

  - / Quelle disposition faut-il prendre lorsque la température est inférieure à 15°C si l’on veut 	/ maintenir la vitesse de bétonnage conformément à la courbe "T=15°C" ?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Total DR4 :         /

DR4

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

| ETUDE N°3 |
| --- |
| SITUATION : Vous devez étudier les dispositions constructives au niveau de l'ascenseur du parking-silo. |
| Documents : |
| Document étude Plan de fondations Parking Silo Extrait de plans (RDC, R-1, R-2) Document réponses | DE3 PG6 DE4 DR5 | Support papier | Support numérisé |
|  |  | X X X X | X |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur le document DR5 Analyser le mode constructif de l'ascenseur. Compléter la coupe sur ascenseur-silo : Dessiner aux instruments et repérer les éléments béton manquants dans les zones définies de la coupe AA, en s'aidant des plans et extraits donnés, à l'échelle 1/50. Indiquer les cotes de niveaux suivantes : - Fondations (arase supérieure des semelles) - Planchers - Fosse ascenseur | Réponses exactes. Eléments manquants dessinés. Eléments béton correctement identifiés. Cotes de niveau exactes. |  |

DE3

DE4

NOTA :

AS : Arase supérieure

  - Rechercher les dimensions des éléments béton suivants:				/0,5

| Désignation | Hauteur | Epaisseur / Largeur |
| --- | --- | --- |
| L 01 |  |  |
| L 02 |  |  |
| L 205 |  |  |
| SF 1 |  |  |
| SF 2 |  |  |

  - Rechercher la cote de niveau brut de l'arase supérieure des planchers suivants:	/0,5

| Désignation | Niveau chantier | Niveau NGF |
| --- | --- | --- |
| RDC | +0,00 |  |
| R-1 |  |  |
| R-2 |  |  |
| Fosse ascenseur |  |  |

  - Rechercher les caractéristiques des escaliers présents sur la coupe AA :		/0,5

| Escalier | Nombre de marches | Giron | Hauteur |
| --- | --- | --- | --- |
| R-2 au R-1 |  |  |  |
| R-1 au RDC |  |  |  |

Total DR5 :

DR5

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N°4 |
| --- |
| SITUATION : Vous devez coffrer et mettre en œuvre les armatures de la rampe extérieure du parking-silo permettant l'accès du niveau R-2 au niveau R+1. |
| Documents : |
| Document étude Plan de niveau -6,11 à -3,51 Extrait CCTP Document technique sur les treillis de structure Document technique Stabox Documents réponses | DE5 PG9 PE1 DT5 DT6 DR6, DR7 | Support papier | Support numérisé |
|  |  | X X X X X X |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur le document DR6 Donner les valeurs des dimensions indiquées sur le détail du treillis ST60. Analyser les caractéristiques de la rampe d'accès du niveau R-2 au niveau R-1 du parking à l'emplacement de la coupe LL. Sur le document DR7 Dessiner aux instruments, à l'échelle 1/20ème, les armatures de la rampe et de la bande pleine BP4. Coter et repérer les armatures permettant leur mise en œuvre. | Valeurs exactes. Réponses exactes. Armatures positionnées correctement. Cotation exacte et complète. Armatures repérées. |  |

DE5

Question 1 :

Question n°2:

| Caractéristiques de la rampe d'accès |
| --- |
| Pente longitudinale (en cm/m) |  |
| Epaisseur |  |
| Charge permanente |  |
| Charge d'exploitation |  |
| Durée de stabilité au feu |  |
| Section d'acier (en cm²/m) dans la section sur appui (côté intérieur du parking) - des armatures supérieures - des armatures inférieures |  |
| Valeur de l'enrobage minimum |  |

Total DR6 :         /

DR6

Question 3:

Question 4:

Les boitiers d'armatures en attente incorporés dans les prémurs

sont des boîtes d'attente HALFEN HBT 190 – 8/15.

Total DR7:         /

DR7

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

EPREUVE E.1 : SOUS-EPREUVE E2

UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| DOSSIER TECHNIQUE |
| --- |
| N° DT | Documents |
| DT 1 | Résultats des sondages pressiométriques |
| DT 2 | Synthèse des investigations géotechniques |
| DT3, DT4 | Documentation technique sur les prémurs |
| DT5 | Caractéristiques nominales des treillis de structure |
| DT6 | Documentation technique sur les boîtes d'attente |

DT1

DT2

DT3

DT4

PRODUITS STANDARDISES SUR STOCK – Caractéristiques nominales

DT5

DT6

# Text boxes

Echelle : 1/25

Données complémentaires:

Dimensions du lest : 45x100x150

2.