# Dossier ressource

La boîte de vitesses « Powershift » Mercedes est montée sur porteur et tracteur ACTROS. Elle existe en version 12 ou 16 rapports et peut se décliner avec différents étagements afin de répondre aux besoins : route, chantier, approche-chantier, …

1. Présentation du système étudié

En introduisant la boîte de vitesses Mercedes PowerShift avec commande des rapports entièrement automatisée en version à 12 rapports, Mercedes-Benz propose des boîtes de vitesses compactes et très performantes destinées à une utilisation sur route.

Ces boîtes sont proposées en tant que boîtes de vitesses entièrement automatisées et non synchronisées sous le nom de Mercedes PowerShift.

( Grâce à la suppression de la synchronisation mécanique, de l'espace a été libéré dans la boîte de vitesses de base. Cet espace permet d’utiliser des pignons plus larges. Résultat : la boîte de vitesses peut transmettre des couples plus élevés ou être de forme plus compacte pour un couple de transmission identique.

1 : Engrenages

2 : Bagues de synchronisation

3 : Cônes de synchronisation

4 : Manchon coulissant

5 : Moyeu

6 : Crabots

Avec synchronisation		sans synchronisation

( Les Mercedes Powershift conservent un embrayage traditionnel (monodisque à sec) piloté par le calculateur du véhicule permettant la sélection et le passage automatique des rapports.

A tout moment, le chauffeur peut néanmoins demander un changement de rapport lui-même (anticipation d’une descente / montée) et un mode manuel (non permanent) est également possible. Par défaut, la boîte est sur mode automatique.

La boîte de vitesses Powershift fait partie de la chaîne

de transmission de puissance.

Sa fonction est d'adapter et de transmettre le couple

et la vitesse moteur à l'essieu arrière via l'arbre de

transmission.

L'étude porte sur un tracteur routier MERCEDES-ACTROS

équipé d'un moteur OM 501 LA et d'une boîte de vitesses

Powershift G211 à 12 rapports.

2. Mise en situation du système

La boîte de vitesses (Powershift( G211-12 est composée des ensembles suivants :

( Diviseur (split), synchronisé (a)

( Boîte principale, non synchronisée (b)

( Groupe multiplicateur (doubleur de gamme), synchronisé (c)

| Sous-ensemble | Possibilité de démultiplication |
| --- | --- |
| Diviseur (split) | 2 |
| Boîte principale | 3 |
| Groupe multiplicateur (doubleur gamme) | 2 |

S’agissant d’un véhicule industriel, la boîte principale ne comporte que 3 rapports. Mais l'intervention du diviseur (split) permet de doubler ce nombre.

De même, en sortie de boîte, le groupe multiplicateur permet de décliner ces 6 rapports sur deux gammes de fonctionnement : une première gamme lente : L et une seconde rapide : R.

Les 12 rapports résultent des possibilités de démultiplication 2 ( 3 ( 2 détaillées dans le tableau page A6/16.

A : Module de rapport					F : Raccord alimentation en air comprimé

B : Module de gamme					G : Module de couloir avec calculateur GS intégré

C : Raccord actuateur d'embrayage			H : Raccord conduite d'air comprimé frein d'arbre intermédiaire

D : Raccord capteur de course d'embrayage		I : Raccords refroidisseur d'huile de boîte de vitesses

E : Purge boîte de vitesses				J : Prise de force

K : Frein d'arbre intermédiaire					N : Raccord ralentisseur

L : Cylindre de diviseur						O : Logement ralentisseur (Voith)

M : Raccord prise de force

1 : Arbre primaire

2 : Arbre intermédiaire

3 : Arbre secondaire

4 : Arbre de sortie

Les autres composants sont les suivants :

6 : Unité de commande (fixation fourchette de commande)

13 : Levier de débrayage

14 : Générateur d'impulsions (régime de sortie de la boîte de vitesses)

15 : Pompe à huile

16 : Commande longitudinale des rapports

Architecture simplifiée de la boîte de vitesses

Déplacement des crabots

Exemple : passage en 2ème R

3. Caractéristiques

3.1. moteur OM 501 LA Euro5   300kW (410ch)

| Type de moteur |  | OM 501LA. |
| --- | --- | --- |
| Puissance moteur | kW/Ch | 300 / 408 |
|  | tr.min-1 | 1800 |
| Couple moteur maxi | N.m | 2000 |
|  | tr.min-1 | 1080 |
| Régime nominal | tr.min-1 | 1800 |
| Alésage | mm | 130 |
| Course | mm | 150 |
| Cylindrée totale | cm3 | 11 946 |
| Rapport volumétrique | ( | 17,75 |
| Ordre d'allumage |  | 1-4-2-5-3-6 |
| Nombre de cylindres/disposition |  | 6 en V |
| Soupapes par cylindre | admission | 2 |
|  | échappement | 2 |
| Mode de fonctionnement | Diesel 4 temps avec injection directe |  |
| Mode de combustion | Turbocompresseur à gaz d'échappement et refroidissement de l'air de suralimentation |
| Mode d'injection | Pompe encliquetable individuelle avec système pompe-conduite-injecteur (PLD) |
| Commande | Gestion moteur électronique avec injection commandée par électrovalve |

Graphes caractéristiques :

| Nm | Pm | Cm | Csp |
| --- | --- | --- | --- |
| tr.mn-1 | kW | N.m | g.kW-1.h-1 |
| 1000 | 190 | 1810 | 193 |
| 1080 | 226 | 2000 | 193 |
| 1100 | 230 | 1995 | 192 |
| 1200 | 250 | 1990 | 191 |
| 1300 | 268 | 1970 | 190 |
| 1360 | 278 | 1954 | 189 |
| 1400 | 284 | 1940 | 189 |
| 1500 | 297 | 1890 | 190 |
| 1600 | 298 | 1780 | 195 |
| 1700 | 299 | 1680 | 207 |
| 1800 | 300 | 1590 | 212 |
| 1900 | 293 | 1470 | 222 |
| 2000 | 266 | 1270 | 223 |

3.2. Chaîne de transmission de puissance

a /  Synoptique de la chaîne de transmission de puissance

b /  Boîte de vitesses : Boîte G211

Marche avant  (légende page suivante avec tableau marche arrière)

| Rapport | 1èreL | 1èreR | 2ndeL | 2ndeR | 3èmeL | 3èmeR | 4èmeL | 4èmeR | 5èmeL | 5èmeR | 6èmeL | 6èmeR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combinaison | SL + 1 +GL | SR + 1 +GL | SL + 2 +GL | SR + 2 +GL | SL + 3 +GL | SR + 3 +GL | SL + 1 +GR | SR + 1 +GR | SL + 2 +GR | SR + 2 +GR | SL + 3 +GR | SR + 3 +GR |
| Rapport iBV | 14,93 | 11,67 | 9,02 | 7,06 | 5,63 | 4,40 | 3,39 | 2,65 | 2,05 | 1,60 | 1,28 | 1,00 |

Marche arrière

| Rapport | AR1 | AR2 | AR3 | AR4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Combinaison | SL + AR +GL | SR + AR +GL | SL + AR +GR | SR + AR +GR |
| Rapport iBV | -14,93 | -11,67 | -3,39 | -2,65 |

L : Lent			S : Diviseur (split)

R : Rapide		G : Groupe multiplicateur

AR : Marche arrière	       (gamme)

Rendement de transmission, en 6R : ηBV = 0,98

Rendement de transmission, sur les autres rapports : ηBV = 0,95

Rapport iBV  ((e/(s)

c /  Pont différentiel :

Rendement de transmission : ηp = 0,97

Rapport i ((e/(s) ip = 2,846

d /  Roue

Pneumatique :    315/70 R 22,5 	(rappel : 1 pouce  = 25,4 mm)

Coefficient de résistance au roulement : krr= 8/1000

3.3. Adaptation de la puissance aux conditions de roulage du véhicule

Le rôle de la chaîne d'énergie est de transmettre et d'adapter les paramètres de la puissance en fonction des besoins liés aux conditions de déplacement.

Modélisation simplifiée pour la représentation des actions extérieures s’exerçant sur le véhicule lorsqu’il gravit une pente.

| Force de traînée aérodynamique. Faéro = . ρair . S . Cx . V2 (en N) | ρair : masse volumique de l’air en kg.m-3 : (air= 1,169 kg.m-3 S : section frontale du véhicule en m2 : S = 8 m² Cx : coefficient de traînée aérodynamique : Cx = 0,8 V : vitesse du véhicule en m.s-1 (vent nul) |
| --- | --- |
| Résultante des forces de résistance au roulement (de toutes les roues). Frr = m . g . cos ( . krr (en N) | m : masse du véhicule en kg : m = 26 000 kg g : accélération de la pesanteur en m.s-2 : g = 9,81 m.s-2 krr coefficient de résistance au roulement : krr = 0,008 α : angle de la pente en degrés |
| Force de gravité due à la pente. Fgp= m . g . sin α (en N) | m : masse du véhicule en kg : m = 26 000 kg g : accélération de la pesanteur en m.s-2 : g = 9,81 m.s-2 α : angle de la pente en degrés |
| Action du sol sur les roues motrices (de l’essieu arrière). Fsol = (en N) | Croue : couple moteur à la roue en N.m Rroue : rayon de la roue en m |

4. Gestion passage des rapports

4.1. Organisation structurelle et fonctionnelle du dispositif de commande des rapports

Interconnexion

1	Cylindre de commande de couloir	2	Cylindre de commande de gamme

3	Cylindre de commande de rapport	4	Cylindre de commande de diviseur

5	Servo-embrayage	6	Frein de l'arbre intermédiaire

7	Volant multifonction

A3	Calculateur de la régulation de marche (FR) avec module logiciel de régulation de marche (FR) intégré

A6	Calculateur de la régulation moteur (MR)

A7	Module de base (GM)

A15	Transmetteur de la commande des rapports (GS)

A16	Calculateur de la commande des rapports (GS) avec module logiciel de commande des rapports (GS) intégré

A90	Module de couloir

A91	Module de gamme

A92	Module de rapport

B2	Capteur de course d'embrayage	B3	Capteur de vitesse de rotation de l’arbre

B17	Capteur de vitesse de rotation de l’arbre de		intermédiaire

sortie de boîte de vitesses (pour tachygraphe)	B47	Capteur de température d’huile boîte de vitesses

B57	Capteur de vitesse de rotation de sortie de boîte	B60	Capteur rapport (SGG)

B61	Capteur couloir (SGE)	B62	Capteur diviseur (SSP)

B63	Capteur gamme (SRA)

CAN1	CAN véhicule	CAN2	CAN habitacle

CAN4	CAN moteur	CAN5	CAN boîte de vitesses

Knot	Câble K commande de secours

P2	Combiné d'instruments (INS)

S144	Groupe de touches volant multifonction gauche

S145	Groupe de touches volant multifonction droit

Y29	Electrovanne diviseur 1 (MS1)	Y30	Electrovanne diviseur 2 (MS2)

Y31	Electrovanne gamme 1 (MR1)	Y32	Electrovanne gamme 2 (MR2)

Y33	Electrovanne couloir 1 (MG1)	Y34	Electrovanne couloir 2 (MG2)

Y35	Electrovanne rapports impairs (MUG)	Y36	Electrovanne rapports pairs (MGG)

Y39.1	Electrovanne admission embrayage 1 (MKUB1)	Y39.2	Electrovanne admission embrayage 2 (MKUB2)

Y39.3	Electrovanne purge embrayage 1 (MKUE1)	Y39.4	Electrovanne purge embrayage 2 (MKUE2)

Y125	Electrovanne frein d'arbre intermédiaire (VGW-B)

4.2. La mesure du régime de rotation de l’arbre de sortie de boîte et de l’arbre intermédiaire

Le capteur de mesure du régime de rotation de l’arbre de sortie de boîte de vitesses, B57 (capteur à effet Hall).

|  | La cible comporte 12 dents. | A : connecteur B : Aimant permanent C : Plaque de Hall D : Cible | Signal relevé à l’oscilloscope pour une vitesse moteur de 1360 tr.min-1 en 6R. Calibre : 5V/div ; base temps : 2ms/div |
| --- | --- | --- | --- |
| La cible est utilisée par 2 capteurs : B57 : transmetteur de vitesse de sortie de boîte B17 : transmetteur de vitesse vers le tachygraphe |  |  |

Le capteur de mesure du régime de rotation de l’arbre intermédiaire, B3 (capteur inductif à réluctance variable).

| La cible du capteur de vitesse de l’arbre intermédiaire comporte 60 dents. | 1 : Câble blindé 2 : Aimant permanent 3 : Boîtier du capteur 4 : Bloc carter 5 : Noyau en fer doux 6 : Bobine 7 : Entrefer | Signal relevé à l’oscilloscope pour une vitesse moteur de 1360 tr.min-1 en 6R. Calibre : 2V/div ; base temps : 1ms/div |
| --- | --- | --- |

Principe de détection du signal généré par le capteur inductif.

|  |  | Traitement du signal : Le calculateur reçoit le signal sinusoïdal, un comparateur à un seuil permet de le transformer en signal carré exploitable par le calculateur. Lorsque le signal capteur est en dessous du seuil, le signal de sortie est au niveau bas. Lorsque le signal capteur est au-dessus du seuil, le signal de sortie est au niveau haut. Le seuil du comparateur est de 2 volts. |
| --- | --- | --- |
|  | Le signal généré par la bobine du capteur est d’allure sinusoïdale. Sa fréquence est fonction du nombre de dents et de la vitesse de rotation de la cible. Son amplitude est fonction de l’entrefer et de la vitesse de rotation de la cible. |  |

4.3. Procédure de commande des rapports

Le crabotage permet de lier l’arbre qui porte le crabot (glissière) au pignon fou que l’on veut solidariser.

Pour que le crabotage s’effectue il faut que le crabot et le pignon fou aient la même vitesse de rotation.

Relais diviseur :

Le crabotage des pignons D ou 3 sur l’arbre primaire est assuré par le synchroniseur SD, l’égalité des vitesses est obtenue par frottement des cônes de friction qui absorbent l’énergie cinétique des pièces en mouvement.

Groupe multiplicateur :

Le crabotage de la couronne sur le bâti ou sur le porte-satellite (arbre sortie de boîte) est assuré par le synchroniseur SG, l’égalité des vitesses est obtenue par le frottement des cônes de friction.

Boîte de vitesses :

Le crabotage des pignons 3, 2, 1, R sur l’arbre secondaire est assuré par les crabots C32 ou C1R, mais ils ne disposent pas de cônes de synchronisation. Il faut donc que la vitesse du pignon que l’on veut craboter sur l’arbre secondaire coïncide avec celle de l’arbre secondaire. Le constructeur a défini que l’écart de vitesse maximale entre pignon et arbre pour que le crabotage se fasse sans craquement est de 50 tr.min-1.

Le calculateur de gestion de boîte de vitesses doit donc mesurer la vitesse de l’arbre secondaire et celle du pignon à craboter afin de définir à quel instant le crabotage peut se faire.

Pour calculer la vitesse de rotation de l’arbre secondaire, il utilise l’information donnée par le capteur B57 qui mesure la vitesse de l’arbre de sortie de boîte. Pour mesurer la vitesse des pignons, il utilise l’information donnée par le capteur B3 qui mesure la vitesse de l’arbre intermédiaire.

Lors de la montée de rapport, ces deux informations vitesse permettent au calculateur de gestion de boîte de vitesses de commander le frein d’arbre intermédiaire: il actionne l’électrovanne Y125 jusqu’à ce que la vitesse du pignon fou que l’on veut craboter atteigne la vitesse de l’arbre secondaire + 50 tr.min-1, à ce moment il libère le frein intermédiaire en arrêtant de commander l’électrovanne Y125, afin de permettre le crabotage du pignon fou sur l’arbre secondaire.

Lors de descente de rapport, ces deux informations permettent au calculateur de gestion de boîte de vitesses de demander le ré-embrayage et l’augmentation du régime moteur au calculateur de gestion moteur pour amener le pignon fou à la vitesse de l’arbre secondaire (+ 50 tr.min-1) afin de permettre le crabotage du pignon fou sur l’arbre secondaire.

Description des actions successives commandées par le calculateur de commande des rapports (A16) pour chaque passage de rapport.

Tableau des vitesses des arbres et des pignons de la boîte de vitesses en fonction du rapport engagé pour une vitesse de rotation du moteur de 1360 tr.min-1

|  | Valeurs en fonctionnement normal (réelles) |
| --- | --- |
| Rapport Bv | Arbre primaire | pignon D | Arbre intermédiaire | pignon 1 | pignon 2 | pignon 3 | Arbre secondaire | sortie BV | Vvéh |
|  | tr.min-1 | tr.min-1 | tr.min-1 | tr.min-1 | tr.min-1 | tr.min-1 | tr.min-1 | tr.min-1 | km.h-1 |
| 1L | 1360 | 1360 | 1096 | 401 | 663 | 1064 | 401 | 91 | 6,0 |
| 1R | 1360 | 1738 | 1400 | 512 | 847 | 1360 | 512 | 116 | 7,7 |
| 2L | 1360 | 1360 | 1096 | 401 | 663 | 1064 | 663 | 151 | 10,0 |
| 2R | 1360 | 1738 | 1400 | 512 | 847 | 1360 | 847 | 193 | 12,7 |
| 3L | 1360 | 1360 | 1096 | 401 | 663 | 1064 | 1064 | 242 | 16,0 |
| 3R | 1360 | 1738 | 1400 | 512 | 847 | 1360 | 1360 | 309 | 20,5 |
| 4L | 1360 | 1360 | 1096 | 401 | 663 | 1064 | 401 | 401 | 26,5 |
| 4R | 1360 | 1738 | 1400 | 512 | 847 | 1360 | 512 | 512 | 33,9 |
| 5L | 1360 | 1360 | 1096 | 401 | 663 | 1064 | 663 | 663 | 43,9 |
| 5R | 1360 | 1738 | 1400 | 512 | 847 | 1360 | 847 | 847 | 56,1 |
| 6L | 1360 | 1360 | 1096 | 401 | 663 | 1064 | 1064 | 1064 | 70,5 |
| 6R | 1360 | 1738 | 1400 | 512 | 847 | 1360 | 1360 | 1360 | 90,0 |

Nous allons présenter la succession des phases de passage de rapports pour :

( Montée des rapports

( Passage de 5L (SL + 2 + GR) à 6L (SL + 3 + GR)

Conditions initiales :

Le véhicule roule à 43,9 km.h-1, l’arbre secondaire est lié au pignon 2, l’arbre primaire est lié au pignon D.

| Régime de l’arbre primaire | Régime de l’arbre secondaire | Régime du pignon D | Régime du pignon 2 | Régime du pignon 3 | Régime de l’arbre de sortie de BV | Vitesse véhicule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1360 tr.min-1 | 663 tr.min-1 | 1360 tr.min-1 | 663 tr.min-1 | 1064 tr.min-1 | 663 tr.min-1 | 43,9 km.h-1 |

| Actions | Description des conditions de fonctionnement et des opérations effectuées |
| --- | --- |
| Débrayer : | La liaison entre l’arbre primaire et le moteur est rompue. Le calculateur d’injection commande la diminution du régime moteur. L’arbre primaire est toujours en prise, il continue de tourner à 1360 tr.min-1. |
| Désaccoupler le crabot C32 du pignon 2 : | L’arbre intermédiaire est libéré de l’arbre secondaire, sa vitesse diminue ainsi que celle de tous les pignons fous qui lui sont liés. Le crabot C32 tourne toujours à 663 tr.min-1 |
| Freiner l’arbre intermédiaire : | Le frein est commandé pour réduire la vitesse de l’arbre intermédiaire Il faut réduire la vitesse du pignon 3 de 1064 tr.min-1 à 663 tr.min-1. La vitesse de l’arbre intermédiaire diminue ainsi que celle de tous les pignons fous et la vitesse de l’arbre primaire diminue rapidement. Lorsque la vitesse du pignon 3 atteint la vitesse de l’arbre secondaire + 50 tr.min-1, le frein est relâché. |
| Accoupler le crabot C32 sur le pignon 3 : | Lorsque la vitesse du pignon 3 atteint la vitesse de l’arbre secondaire (663 tr.min1), on crabote C32 sur le pignon 3. |
| Embrayer : | La vitesse du moteur augmente jusqu’à 847 tr.min-1, une fois embrayé, le conducteur accélère pour fournir de la puissance, le régime moteur augmente jusqu’à 1360 tr.min-1 qui correspond à une vitesse de 70,5 km.h-1. |

( Passage de 5R (SR + 2 + GR) à 6L (SL + 3 + GR)

Conditions initiales :

Le véhicule roule à 56,1 km.h-1, l’arbre secondaire est lié au pignon 2, l’arbre primaire est lié au pignon 3.

| Régime de l’arbre primaire | Régime de l’arbre secondaire | Régime du pignon D | Régime du pignon 2 | Régime du pignon 3 | Régime de l’arbre de sortie de BV | Vitesse véhicule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1360 tr.min-1 | 847 tr.min-1 | 1738 tr.min-1 | 847 tr.min-1 | 1360 tr.min-1 | 847 tr.min-1 | 56,1 km.h-1 |

| Phase | Actions | Description des conditions de fonctionnement et des opérations effectuées |
| --- | --- | --- |
| A | Conditions initiales | Le véhicule roule à 56,1 km.h-1 en 5R, le moteur tourne à 1360 tr.min-1. |
| B | Débrayer : | La liaison entre l’arbre primaire et le moteur est rompue. Le calculateur d’injection commande la diminution du régime moteur. L’arbre primaire est toujours en prise, il continue à tourner à 1360 tr.min-1 |
| C | Désaccoupler le crabot C32 du pignon 2 : | L’arbre intermédiaire est libéré de l’arbre secondaire, sa la vitesse diminue ainsi que celle de tous les pignons fous qui lui sont liés. Le crabot C32 tourne toujours à 847 tr.min-1. |
| D | Délais de non chevauchement | Diminution de la vitesse par frottements internes. |
| E | Plage de freinage Freiner l’arbre intermédiaire | Le frein est commandé pour freiner l’arbre intermédiaire. La vitesse de l’arbre intermédiaire diminue ainsi que celle de tous les pignons fous et l’arbre primaire diminue rapidement. Lorsque la vitesse du pignon 3 atteint la vitesse de l’arbre secondaire + 50 tr.min-1, le frein est relâché. |
| F | Plage de crabotage Accoupler le crabot C32 sur le pignon 3 : | Dans cette plage, la vitesse du pignon 3 est égale à la vitesse de l’arbre secondaire ± 50 tr.min-1 (897 tr.min1 à 797 tr.min1) on crabote C32 sur le pignon 3. L’arbre intermédiaire tourne à 872 tr.min-1. |
| G | Désaccoupler le synchro SD du pignon 3. Accoupler le synchro SD sur le pignon D : | Arbre primaire désaccouplé du pignon 3, le synchro SD donc l’arbre primaire perd de la vitesse. Le pignon D tourne à 1082 tr.min-1, Il faut freiner l’arbre primaire jusqu’à 1082 tr.min-1, l'inertie de l'arbre primaire, synchro et embrayage. |
| H | Embrayer : | La vitesse moteur augmente jusqu’à 1082 tr.min-1, une fois embrayé, le conducteur accélère pour fournir de la puissance, le régime moteur augmente jusqu’à 1360 tr.min-1 qui correspond à une vitesse de 70,5 km.h-1. |

4.4. Description des composants

4.4.1. Frein d'arbre intermédiaire

1 Carter de frein d'arbre intermédiaire

2 Arbre intermédiaire

3 Pièce de pression (avec ressort)

4 Piston

5 Disques extérieurs (disques en acier ×6)

6 Disques intérieurs (disques de friction ×5)

7 Vanne d’échappement rapide

8 Alimentation en huile

9 Conduit d'air (arrivée), rouge

10 Joint piston (pneumatique)

11 Joint piston (côté huile de boîte)

12 Vis

13 Joint torique

14 Rondelle de compensation

15 Ressort de pression

16 Joints toriques

17 Bague d'appui

18 Rondelle

19 Circlip

Valeurs de contrôle et de réglage : Cote de contrôle des disques intérieurs :	neuf	  (	2,5 mm

limite d'usure	  (	2,3 mm

Caractéristiques disques de friction :	(int = 64,5 mm   ;   (ext = 87 mm

Course piston :  1 mm			Pression de service : env. 8,5 bars

Remarque : Le frein d'arbre intermédiaire n'est utilisé que pour la montée des rapports.

4.4.2. Modules électro - pneumatiques

Fonctionnement lors du passage des rapports impairs de la boîte de vitesses :

Seule l'électrovanne des rapports impairs (MUG, Y35) est activée. La pression s’applique dans la chambre droite du vérin et a pour effet de déplacer le piston du cylindre de rapport et entraîne le piston flottant.

L'air peut s'échapper de la chambre de travail opposée par l'électrovanne rapports pairs (MGG, Y36), non pilotée, et mis à l'atmosphère par le raccord d'échappement (3). De surcroît, l'espace entre le piston flottant et la surface du cylindre de commande est relié directement en direction du raccord de purge (3).

Fonctionnement lors du passage des rapports pairs ou de la marche arrière de la boîte de vitesses :

Seule l'électrovanne rapports pairs (MGG, Y36) est activée par le calculateur de commande des rapports (A16). Elle dirige l'air comprimé présent au niveau du raccord de pression d'alimentation (1) dans la chambre de travail gauche du cylindre de commande de rapport. Le piston flottant se trouve en appui dans la position de commande "Neutre" et le piston du cylindre de rapport est complètement rentré.

Fonctionnement lors du passage des rapports en position neutre :

Toutes les électrovannes sont activées. Les deux chambres de travail sont alimentées. Le piston du cylindre de rapport se trouve alors dans la position de commande "Neutre" (N).

Le capteur de rapport (B60) informe le calculateur de la position du vérin.

( Module de rapport boîte

1 Pression d'alimentation

3 Echappement

B60 Capteur de rapport

Y36 Électrovanne rapports pairs (MGG)

Y35 Électrovanne rapports impairs (MUG)

( Module de couloir boîte de vitesses Mercedes PowerShift à 12 rapports

1	Alimentation en air comprimé

3	Echappement

22	Canal d'air comprimé cylindre de diviseur "low" lent

23	Canal d'air comprimé cylindre de diviseur "high" rapide

24	Conduite d'air comprimé frein d'arbre intermédiaire (VGW-B)

Sur les boîtes de vitesses à 12 rapports avec Mercedes PowerShift, le couloir 2/3 est commandé par le biais de Y34 (MG2). Y33 (MG1) commande le couloir de la position neutre (AR/1).

( Module de gamme

1 Pression d'alimentation

3 Echappement

B63 Capteur gamme

Y31 Électrovanne gamme "low" lent (MR1)

Y32 Électrovanne gamme "high" rapide (MR2)

4.5. Schéma électrique

# Text boxes

A

B

E

C

D

F

I

G

H

J

O

N

M

L

K

1

2

3

4

13

16

6

14

15

a

b

c

a : Diviseur

b : Boîte principale à 3 rapports

c : Groupe multiplicateur (gamme)

a

b

c

a : Diviseur (split)

b : Boîte principale à 3 rapports

c : Groupe multiplicateur (gamme)

| Pont essieux | Z4=13 | Z5=37 | Z6=11 | Z8e= Z7e=12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe multiplicateur ( Gamme ) | ZP=25 | ZC=85 | ZS=28 |  |
| Boîte de vitesse + Diviseur ( Split ) | ZR=41 | ZA=19 | ZRi=15 |  |
|  | ZDi=36 | Z1i=15 | Z2i=23 | Z3i=34 |
|  | ZD=29 | Z1=41 | Z2=38 | Z3=35 |

Schéma technologique de la transmission du Mercedes Actros : la boîte PowerShift a été exagérément grossie

Cm en N.m

Pm en kW

Csp en g.kW-1.h-1

Nm en tr.mn-1

Moteur

Embrayage

Pont différentiel

Roues gauches

Roues droites

Boîte de vitesses Powershift

SL

GL

GR

AR

1

2

3

SR

Diviseur de rapport (Split)

Groupe multiplicateur (Gamme)

Boîte principale

(projection sur l'axe d'avancement du véhicule)

x

y

O

α

Frr

Fgp

Faéro

Fsol

1

2

Croue

Rroue

Schéma d'organisation structurelle et fonctionnelle de la boîte de vitesses

Figure 1

Figure 2

Figure 3

| Monter les rapports : HW vers le haut Rétrograder : HW vers le bas | Monter les rapports : FT et SH vers l’avant Descendre les rapports : FT et SH vers l’arrière | Monter les rapports : HW vers le haut, puis FT et SH ver l’avant Descendre les rapports : HW vers le bas, puis FT et SH vers l’arrière | Actionner le NT | Mettre la boîte de vitesse au point mort, puis FT et SH vers l’arrière | Monter les rapports : SH vers l’avant Rétrograder : SH vers l’arrière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Changement d’un demi-rapport | Changement d’un rapport | Changement d’un rapport et demi | Mettre la boîte au point mort | Enclencher la marche arrière | Enclencher un rapport adapté à l’état de marche |

Transmetteur commande des rapports (GS) Levier principal UP Levier principal DOWN Levier ½ rapport UP Levier ½ rapport DOWN Contacteur fonction Contacteur NEUTRE Contacteur AUTO/MAN

A15 A15s1 A12s2 A15s3 A15s4 A15s5 A15s6 A15s7

Vue avant

Vue arrière

REF

Levier de vitesses (SH), (2-3)

Celui-ci est actionné pour chaque changement de rapport. Pour monter les rapports, on le pousse vers l’avant et, pour descendre les rapports, vers l’arrière.

Manette de demi-rapport (HW), (5-6)

Celle-ci monte et descend les demi-rapports.

Lorsqu’on la relâche, la manette revient dans sa position de base à centrage par ressort.

Commutateur de sélection (WS), (7)

Le commutateur de sélection permet de choisir entre le mode automatique et le mode manuel.

Touche de point mort (NT), (4)

Celle-ci se trouve à droite du levier de vitesses et enclenche le point mort. Le NT est analysé par le SH et la HW seulement en position de base.

Touche de fonction (FT), (1)

Celle-ci se trouve à gauche du levier de vitesses et, en combinaison avec le SH actionné, change les rapports entiers et la marche arrière.

Norme DIN

30 : Plus permanent (+bat)

31 : Masse