BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

ÉPREUVE E5

ÉPREUVE E51 : CONCEPTION DETAILLéE D’UNE CHAîNE FONCTIONNELLE

Session 2015

___________

                - Durée : 4 h 00

                - Coefficient : 3

Matériel autorisé :

- toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/2099) ;

- aucun document n’est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 20 pages, numérotées de 1 à 20.

REQUILLEUR  DE  BOWLING

Présentation générale	(feuilles blanches)	pages   1	à   3.

Travail demandé	(feuilles jaunes)	pages   4	à   8.

Documents ressources	(feuilles vertes)	pages   9	à  17.

Documents réponses	(feuilles bleues)	pages  18	à  20.

PRéSENTATION GéNéRALE

## Introduction

La fédération française de bowling et de sport de quilles dénombre  plus de 170 installations de bowling homologuées et un très grand nombre de licenciés.

## Principe

Le bowling est un jeu d’adresse qui consiste à renverser 10 quilles en faisant rouler une boule sur une piste. Chaque partie comprend 10 séquences de jeu. Pour chaque séquence, le joueur dispose au maximum de 2 lancers pour renverser la totalité des quilles.

S’il renverse les 10 quilles lors de son premier essai, il effectue un « strike » et il n'y a pas de deuxième lancer.

Si des quilles sont encore debout sur la piste, le joueur lance sa deuxième boule afin de les renverser. En cas de succès, le joueur effectue un « spare » ; en cas d’échec, c'est un « trou », même s’il n’en reste qu’une debout.

## Description de l’installation

Dans un bowling, les pistes de jeu sont implantées par paire et peuvent varier de 4 à 32 par site, toutes conçues selon le modèle ci-dessous.

Le renvoi de la boule, la mise en place des quilles sur la zone de dépose après chaque lancer et leur détection pour la gestion des scores se font par un système automatique appelé requilleur.

## Le besoin

Les exploitants de bowling recherchent en permanence à améliorer la satisfaction des clients. Cela passe par une réduction du temps d’attente des joueurs entre 2 lancers, une information toujours plus attrayante sur les parties en cours et une fiabilisation accrue des installations.

## L’étude

## La mission (norme ISO 15288 - 2002)

## Contexte du requilleur en phase d’exploitation

## Les nouveaux besoins

## Architecture du requilleur existant

Le diagramme de structure, donné ci-dessous, présente les différents sous-systèmes du requilleur et les opérations associées.

## Définition et positionnement des quilles

Une quille a une masse comprise entre 1,53 kg et 1,64 kg et une hauteur de 381 mm (15 pouces). Elle est en général réalisée en bois d’érable protégé par une couche de nylon.

La quille  dont la base fait 57,2 mm (2,25 pouces) de diamètre bascule si son inclinaison par rapport à la verticale dépasse 9 degrés.

La position des quilles sur la zone de dépose est définie par une réglementation très stricte des fédérations sportives de bowling.

Les quilles sont disposées sur un triangle équilatéral de 914,4 mm (36 pouces) de côté, séparées entre elles de 304,8 mm (12 pouces). Elles sont repérées par un numéro suivant la figure ci-dessous. La base de chaque quille doit se situer dans un cercle de ø 63,5 mm (2,5 pouces) soit une tolérance de position au rayon admise de 3 mm.

Diminution du temps de dépose des quilles

Pour gagner du temps lors de la pose des quilles sur la piste, il est envisagé d’augmenter la vitesse de déplacement de la table.

Pour valider cette solution, il faut vérifier que le moteur Mtable repéré sur le document ressource page 9 en est capable.

Ci-après, figures 1, 2 et 3, la table de pose est représentée dans 3 positions particulières.

Deux cas sont étudiés :

- cas 1 : déplacement vertical vers le haut de la table à vitesse maximale après la pose de 10 quilles (fig. 3) ;

- cas 2 : déplacement vertical vers le haut de la table avec un chargement maximal (fig. 2).

Les caractéristiques de la table sont les suivantes :

- masse de la table avec les supports de quilles et les mécanismes associés : 30 kg ;

- moteur frein de table triphasé LEROY-SOMER LS71L FCR J02  0,18 kW (document ressource page 13) ;

- masse maxi d’une quille : 1,64 kg.

## Étude du mouvement vertical de la table dans le cas 1

Le moteur Mtable entraîne  le levier de transformation de mouvement en rotation sur 360° sens horaire pour effectuer un cycle de descente et de remontée de la table de pose (fig.3).

Sur le document réponse page 18 :

- la table est représentée dans une position intermédiaire sur la fig. A ;

- la table en position basse s’arrête à 20 mm de la piste, fig. B ;

- les 2 autres positions sont définies fig. C.

    - Compléter sur le schéma cinématique, la liaison entre la table et le bâti sur document réponse page 18.

Un logiciel de simulation cinématique donne les courbes de la position de la table, de sa vitesse, de son accélération ainsi que le tableau partiel des valeurs de ces données (document ressource page 10).

    - Durant la phase de remontée de la table, préciser :

    - la vitesse maximale ;

    - la valeur du temps et de l'accélération à l’instant correspondant.

    - Calculer le poids de la table. Prendre g = 9,81 m/s².

    - Calculer la puissance utile maximale pour remonter la table.

    - Calculer la puissance maximale nécessaire du moteur sachant que le rendement de la transmission entre ce moteur et le levier de transformation de mouvement est = 0,95. Conclure sur la capabilité du moteur.

    - Quelles solutions sont envisageables pour augmenter la vitesse de déplacement de la table ?

## Étude de la remontée de la table dans le cas 2

Après le 1er lancer une ou plusieurs quilles peuvent rester en place sur la piste. La table de pose descend pour prendre les quilles restées debout. Le râteau balaie les quilles tombées.

La table de pose redescend et repose les quilles saisies précédemment.

Si aucune quille n'est tombée, il n'y a pas de prise de quilles ni de balayage par le râteau.

Pour renseigner un logiciel de simulation dynamique, la vitesse maximale, l'accélération, les actions mécaniques extérieures de la table sont nécessaires.

Un logiciel de simulation cinématique donne les courbes de la position de la table, de sa vitesse, de son accélération ainsi que le tableau partiel des valeurs de ces données (document ressource page 11).

    - Après la prise des quilles restées debout, quelle est la valeur maximale de la vitesse lors de la montée de la table ?

Entre 1,939 et 2,104 s, le mouvement est rectiligne uniformément varié.

    - Calculer l'accélération durant cette phase.

    - Suite à un lancer qui a fait tomber une seule quille, calculer la masse Mmob puis le poids Pmob de l'ensemble mobile.

La chaîne est accrochée à la table au point C.

### Faire le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées à la table.

Après le calcul de simulation du comportement dynamique de la table, le logiciel donne les courbes de l'effort de la chaîne sur la table, de la vitesse de montée de la table et de la puissance du moteur Mtable (document ressource page 12).

    - Relever la puissance utile maximale du moteur. Conclure sur la capabilité du moteur.

## Choix de la commande du moteur de la table de pose

Le choix a été fait de garder le moteur existant et de le commander par un variateur pour avoir des vitesses maximales différentes en fonction des phases de fonctionnement.

Réseau électrique : 400 V triphasé + neutre.

Moteur frein de table triphasé LEROY-SOMER LS71L FCR J02  0,18 kW.

    - Donner la référence du variateur et justifier (documents ressources pages 14 et 15). Indiquer le type de couplage du moteur.

    - Compléter le schéma d'alimentation du variateur et le schéma de puissance du moteur sur le document réponse page19.

Amélioration du système râteau

L’étude porte sur le mécanisme du déplacement du râteau (figures ci-dessous).

Les 2 bielles liant les 2 leviers et le râteau en A et en B, font l'objet d'une usure prononcée.

Pour faciliter la maintenance, les éléments de liaison de ces 2 bielles sont remplacés par des éléments standards (documents ressources pages 16 et 17).

La longueur d'entre-axe A-B est de 410 ± 0,8.

Sur les leviers et le râteau, en A et B, des trous Ø10 existent. Si besoin, ces derniers peuvent être agrandis.

Compléter le dessin d'intention sur le document réponse page 20.

Courbes de vitesse et de position de la table de pose pour le cas 1

Tableau partiel de valeurs

Courbes de vitesse et de position de la table de pose pour le cas 2

Tableau partiel de valeurs

Résultats de la simulation du comportement dynamique de la table

Tableau partiel de valeurs

Q1

Q13

Q14

# Text boxes

requilleur

écran 
joueur

Distributeur

Rideaux de parement

élévateur

Table de pose

Joueur en action

Console joueur

Détection de    la boule

Goulotte

(Retour de la boule)

Râteau

Zone de dépose des quilles

Fosse à boules

Accélérateur

Zone requilleur

(environ 6 m)

Zone piste

(environ 18 m)

Zone joueur

(environ 5 m)

Req [Modèle] Requilleur [Mission]

Requilleur de bowling

Problème

Temps d’occupation des pistes trop long par les joueurs.

B1 - Mission

Réduire la durée du cycle du requilleur

Diminuer la durée de mise à disposition  des quilles tout en gardant la précision existante.

B0 - Finalité

Améliorer la satisfaction du client

Il faut réduire les temps morts durant les parties tout en gardant la fiabilité et la sécurité.

Requilleur de bowling

Deux jeux de quilles utilisés comprenant chacun 10 quilles

bdd [Diagramme de contexte] Requilleur de bowling

Agent d’exploitation

Piste

Environnement

Quilles

Exploitant

Boules

Règlementation et Normes

Joueur

Req [Modèle] Requilleur [Nouvelles contraintes]

« Besoin Performance »

Communiquer avec le joueur.

« B1 - Mission »

Réduire la durée du cycle du requilleur

Diminuer la durée de mise à disposition  des quilles tout en gardant la précision existante.

Fiabiliser les solutions.

« Besoin Performance »

Réduire le temps de cycle de 10%.

« Besoin Performance »

bdd [Diagramme de structure] Requilleur

« Sous-système »

Console joueur

Opération(s)

Paramétrer la partie ()

« Sous-système »

Écran joueur

Opération(s)

Afficher les informations ()

Opération(s)

Balayer les quilles de la piste ()

« Sous-système »

Râteau

« Sous-système »

Détecteur de boules

Opération(s)

Détecter le passage de la boule ()

Requilleur de bowling

« Sous-système »

Table de pose

Opération(s)

Déposer les quilles sur la piste ()

« Sous-système »

Élévateur

Opération(s)

Monter les quilles ()

« Sous-système »

Accélérateur

Opération(s)

Renvoyer la boule au joueur ()

« Sous-système »

Fosse à boules

Opération(s)

Récupérer la boule et les quilles ()

Séparer la boule des quilles ()

« Sous-système »

Distributeur

Opération(s)

Distribuer les quilles ()

Stocker un jeu de quilles ()

Fig. 1 : Table en position haute avec 10 quilles en attente.

Fig. 2 : Table en position pour la prise des quilles encore debout.

Fig. 3 : Table en position basse pour la pose de 10 nouvelles quilles.

10 quilles en attente sur la table

La liaison en B est modélisable par une glissière d’axe vertical.

Râteau en position intermédiaire

Râteau en position début de balayage

Goulotte de récupération

Arbre de commande de râteau

Moteur de râteau

Levier de transformation de mouvement

REQUILLEUR  DE  BOWLING

descente de la table	                          	remontée de la table

Variateur

Un frein mécanique peut être piloté par la sortie relais R1 ou R2 du variateur. Il est préférable d'utiliser R2 car R1 est souvent réservé comme contact de défaut.

Les caractéristiques des contacts du relais R2 sur charge résistive sont insuffisantes pour permettre l'alimentation directe des bobines de frein mécanique dont la tension d'alimentation est supérieure à 100 VAC. L’utilisation d’un contacteur est nécessaire.

Variateur

Variateur

Fig B

Fig A

Fig C

Sens horaire