BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2016

ÉPREUVE E2 : ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

ÉTUDE DE CAS - EXPERTISE TECHNIQUE

Durée : 3 heures							Coefficient : 3

CORRIGÉ

Le dossier corrigé comporte 11 pages numérotées de 0/10 à 10/10.

Il est accompagné d’une grille d’évaluation par candidat.

MISE EN SITUATION :

Vous êtes technicien du groupe AUDI et vous avez la responsabilité d’une A1 1.2 TFSI dont la cliente se plaint d’un manque de puissance.

Question 1a. Afin d’enregistrer le véhicule dans l’outil de communication et consulter la base de données constructeur compléter le tableau suivant (Dossier Ressource page 2) :

Question 1b. Afin de vérifier la plainte de la cliente vous devez procéder à un  essai routier du véhicule. Quelles observations peuvent orienter votre diagnostic ?

Cocher les  bonnes réponses.

□  Pas de voyant allumé					□ la pompe à carburant tourne

□  Sifflement anormal du turbo				□ Ratés moteur

□ fumée à l’échappement ou odeur anormale		□La vitre AVG ne fonctionne pas

Vous procédez à une lecture de défaut avec l’outil constructeur, mais aucun défaut n’est répertorié. Une fonction de l’outil de diagnostic constructeur permet malgré tout d’orienter votre démarche de diagnostic. Cette fonction s’appelle « assistant technique », vous enregistrez vos premières constatations dans l’assistant technique et celui-ci vous demande de contrôler le circuit d’alimentation en carburant

Question 2a. Sur le schéma ci-dessous, entourer sur le circuit d’alimentation en carburant les éléments électriques :

Question 2b. En vous aidant du DR page 6, citer la particularité de la commande de la pompe de gavage.

Elle n’est pas pilotée par le calculateur moteur ou un relais double mais directement par un calculateur

Question 2c. A partir du schéma électrique DR page12, compléter le tableau d’identification des voies du calculateur de pompe de gavage. Voir DR pages 16 et 17.

| Connecteur T10d | Connecteur T5a |
| --- | --- |
| Voie | Affectation | Voie | Affectation |
| 1 | + 12 V Permanent | 1 | Alimentation pompe de gavage |
| 2 | + 12 V APC commandé par le calculateur moteur | 2 | Signal jauge à carburant |
| 3 | + 12 V APC | 3 | Masse jauge à carburant |
| 4 | Liaison multiplexée avec le calculateur de combiné d’instrument J285 | 4 | Alimentation jauge à carburant |
| 5 | Masse | 5 | Masse pompe de gavage |
| 6 | Masse |  |  |
| 7 | Liaison multiplexée avec le calculateur de réseau de bord |  |  |
| 8 | Liaison multipléxée avec le calculateur de combiné d’instrument J285 |  |  |

Question 2d. Contact mis on place un oscilloscope aux bornes 1 et 5 du connecteur T5a. A partir de la capture d’écran de l’oscilloscope, que pouvez-vous dire concernant le type d’alimentation de la pompe de gavage ?

Elle est alimentée par RCO par le calculateur de pompe de gavage

Question 2e. Vous devez vérifier le bon fonctionnement de la pompe de gavage. Expliquez la démarche de contrôle de la pompe de gavage (DR page 15).

Pour contrôler la pompe de gavage il faut contrôler un débit à une pression donnée. Il faut installer un manomètre sur la conduite d’alimentation en carburant. Activer la pompe à l’aide de l’outil de diag pour régler la position du robinet afin d’avoir une pression entre 4 et 7 bars pour un débit de 900cm3/30secondes

Question 2f. Lors de la mesure vous remplissez un récipient de 35cl en 11 secondes sous 5 bars. Qu’en déduisez vous ? (Détailler les calculs)

Sachant que 35cl = 350cm3. On aura  le débit est donc suffisant.

Vous devez maintenant  vérifier le fonctionnement du régulateur de pression

Question 3a. Quel est l’élément qui régule la pression HP (DR page 7):

C’est l’électrovanne qui est montée en amont de la pompe HP qui limite le débit  de carburant absorbé par la pompe HP pour moduler la valeur de la haute pression.

Question 3b. Sur la page suivante, à partir des oscillogramme suivants. Calculer les valeurs de PWM (RCO) de commande du régulateur à chaque régime par rapport au plus :

Calcul du PWM (RCO) à 745 tr/min :

Temps de commande/ période x 100 = 17/40 x 100 = 42.50 %

Calcul du PWM (RCO) à 1419 tr/min :

Temps de commande/ période x 100 = 9/20 x 100 = 45.00 %

Calcul du PWM (RCO) à 3077 tr/min :

Temps de commande/ période x 100 = 4/10 x 100 = 40 %

Question 3c. A partir de la question précédente, compléter le tableau :

( rappel 100Kpa = 1 bar )

| Paramètres moteur | Valeur 1 | Valeur 2 | Valeur 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Régime moteur | 750 tr/min | 1500 tr/min | 3000 tr/min |
| Pression d’injection (en bars) | 49 bars | 61 bars | 70 bars |

Question 4a. L’assistant technique vous demande maintenant de vérifier que les valeurs réelles correspondent aux valeurs calculées précédemment. Comment procédez-vous?

A l’aide de l’outil de diag en faisant mesure paramètres ou avec un bornier et un multimètre en comparant avec la caractéristique du capteur ou avec un manomètre.

Question 4b. De quel type est le capteur de pression ? Si on veut relever son signal, où doit-on placer les deux fils de l’oscilloscope sur le connecteur du calculateur ? (DR page  13)

Le capteur de pression de rampe est un capteur de type piezo-électrique  et fourni une tension. On place l’oscilloscope entre les voies 40/T60 et 13/T60.

Question 4c. On relève le signal du capteur de pression. Interprétez le signal de celui-ci en complétant le tableau page suivante. On précise qu’au début de la phase 1 le moteur tourne au ralenti :

| Numéro de la phase | Valeurs au début de la phase | Valeurs à la fin de la phase | Phases de fonctionnement moteur |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Tension signal : 1.5 V | Tension signal : 1.5 V | Moteur au ralenti |
|  | Valeur de la pression : 50 bars | Valeur de la pression : 50 bars |  |
| Phase 2 | Tension signal : 1.5 V | Tension signal : 2.5 V | Phase d’accélération |
|  | Valeur de la pression : 50 bars | Valeur de la pression : 70 bars |  |
| Phase 3 | Tension signal : 2.5 V | Tension signal : 1.5 V | Phase de décélération |
|  | Valeur de la pression : 70 bars | Valeur de la pression : 50 bars |  |
| Phase 4 | Tension signal : 1.5 V | Tension signal : 2.5 V | Phase d’accélération |
|  | Valeur de la pression : 50 bars | Valeur de la pression : 70 bars |  |
| Phase 5 | Tension signal : 2.5 V | Tension signal : 1.8 volts | Phase de décélération |
|  | Valeur de la pression : 70 bars | Valeur de la pression : 60 bars |  |

Question 4d. En vous aidant des valeurs de la question Q4c et de la courbe caractéristique du capteur de pression ci-dessous. Conclure sur l’état de fonctionnement du capteur de pression:

Les valeurs de pression correspondent, je peux conclure que le capteur de pression est en bon état et fourni un bon signal.

Les contrôles du circuit de carburant ne révèlent aucune avarie

L’assistant technique vous demande maintenant de vérifier si le manque de puissance n’est pas du à l’apparition du cliquetis.

Question 5a. Donner la définition du cliquetis et ses conditions d’apparitions.

L’auto inflammation du mélange air/essence est à l’origine du cliquetis. C’est la détonation du mélange qui détériore le moteur.

Il apparaît lorsque :

- le mélange est trop pauvre,

- la valeur de l’avance à l’allumage est trop importante

Question 5b. On doit mesurer le signal du capteur de cliquetis, à partir du schéma électrique page (DR page12), identifier les voies sur lesquelles devront être montés les fils de l’oscilloscope au connecteur du calculateur.

Les voies 10 et 25 du connecteur T60 du calculateur

Les contrôles ont démontré que le moteur ne souffre pas de cliquetis

L’assistant technique vous demande maintenant de vérifier si le manque de puissance n’est pas du à une quantité d’air absorbée insuffisante. L’outil vous oriente vers le contrôle du circuit d’air et de suralimentation.

Question 6a. Comment pouvez vous contrôler l’ouverture du boitier papillon ?

(DR page 3)

A l’aide de l’outil constructeur en mesure paramètre ou visuellement en regardant l’ouverture du papillon

Question 6b. On relève la valeur du RCO  de commande du papillon motorisé. Elle est de 2.9 %  pour une ouverture de papillon de 3.5°. En supposant que l’ouverture du papillon soit proportionnelle à la valeur de RCO, de quelle valeur sera le RCO pour une ouverture de 90 ° ?  (Détaillez vos calculs)

A Produit en croix 3.5°> 2.9% donc RCO 90°= 2.9x90/3.5 soit 74.5 % donc pour une ouverture à 90° le RCO devrait être de 75%

Question 6c. Moteur tournant avec l’outil constructeur, on appuie à fond sur la pédale d’accélérateur et obtenons les valeurs ci-dessous. Conclure sur l’ouverture du papillon :

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Position pédale accélérateur | Pleine Charge |
| Valeur pilotage papillon motorisé | 75 % |
| Angle position papillon | 90° |

Le papillon s’ouvre correctement complètement

L’assistant technique vous demande maintenant de vérifier le circuit de suralimentation

Question 7a. En plus de la position papillon quel(s) autre(s) paramètre(s) peut (peuvent) augmenter la masse d’air absorbée par le moteur ?

En plus de l’ouverture du papillon, la pression de suralimentation augmente la masse d’air absorbée par le moteur. Plus  elle est grande plus la masse d’air absorbée est importante.

Question 7 b. Expliquer la particularité du circuit de suralimentation du moteur 1.2 TFSI. ( DR pages 3,4 et 5) :

Le moteur 1.2 TFSi est équipé d’un turbo  ayant une waste gate commandée par un moteur électrique piloté par le calculateur.

Question 7c. Compléter la boucle de régulation de la pression turbo (DR page 3)

| Repère | Nom de l’élément et son repère sur les schémas électriques | Repère | Nom de l’élément et son repère sur les schémas électriques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actionneur de pression turbo V465 et capteur de position d’actionneur G581 | 4 | Calculateur moteur J623 |
| 2 | Capteur de pression G31 et température G299 avant échangeur | 5 | Waste-gate |
| 3 | Capteur de pression G71 et température G42 après échangeur | 6 | Unité de commande de papillon J338 |

Question 7d. En faisant un essai routier en pleine charge moteur on obtient le tableau ci-dessous. Entourer en rouge les valeurs non conformes.

| Paramètres | Valeurs de référence | Valeurs relevées |
| --- | --- | --- |
| Consigne pression turbo | 1.2 bars | 0.5 bars |
| Pression de suralimentation G31 | 1.2 bars | 0.5 bars |
| Pression de suralimentation G71 | 1.2 bars | 0.5 bars |
| Température air admission G299 | 60° | 60 ° |
| Température air admission G42 | 40° | 60° |

Question 7e. Le circuit de suralimentation ne présente pas de fuite et le turbo ne présente pas de dysfonctionnement. Quelle est la cause d’une pression de suralimentation non conforme ?

Les températures de l’air admis étant identiques (avant et après l’échangeur thermique), le calculateur de gestion moteur limite la pression de suralimentation (mode dégradé).

Le circuit de suralimentation présente un dysfonctionnement, l’assistant technique vous demande de contrôler le fonctionnement de l’échangeur eau/air

Question 8a. Indiquer le sens de circulation du liquide de refroidissement dans le circuit dit « basse température » à partir de la pompe V50 lorsqu’elle tourne. Colorier en rouge la partie la plus chaude et en bleu la plus froide. (DR page 4 et 10)

Question 8b. On constate que le liquide de refroidissement ne circule pas dans l’échangeur. Donner deux façons de procéder pour actionner la pompe V50.

(voir DR page 14)

- En plaçant un shunt entre les voies 3 et 5 du relais J496

- En faisant un test actionneur avec l’outil de diag.

- (Alimentation directe au 1 de la pompe)

Question 8c. Vous ne parvenez pas  à faire tourner la pompe. En vous inspirant des cases remplies, compléte le tableau de mesures et contrôles :

| Contrôles effectué | Conditions de mesures | Appareil de mesure | Points de mesure | Valeurs de références | Valeurs mesurées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la continuité de la masse de la pompe | aucune | ohmmètre | Entre la borne 2 de la pompe et la masse | ≈ 0 Ω | 0 Ω |
| Contrôle du +12 V de la partie puissance du relais | Contact mis | voltmètre | Entre la borne 3 du connecteur du relais J496 et la masse | ≈ 12 V | 12.3V |
| Contrôle de la résistance du bobinage du relais | Relais démonté | ohmmètre | Entre les bornes 1 et 2 du relais J496 | 120 Ω | 117 Ω |
| Contrôle de la continuité du fils entre V50 et J496 | Relais et pompe débranchés | ohmmètre | Entre la borne 5 du connecteur du relais et la borne 1 du connecteur de la pompe | ≈ 0 Ω | R = 0.02 Ω |
| Contrôle de la continuité du fils entre J623 et J496 | Calculateur et pompe débranchée | ohmmètre | Dans la borne 2 du connecteur du relais et la borne 27 du connecteur T94 | ≈ 0 Ω | R = 0.02 Ω |
| Contrôle de la résistance de la pompe | Pompe débranchée | ohmmètre | Entre la borne 1 et 2 de la pompe V50 | R = 5.2 Ω | R = infini |

Question 8d. A partir du tableau ci-dessus, identifier l’élément défectueux :

Le contrôle de la résistance de la pompe V50 montre que la pompe est défaillante.

Question 8e. Expliquer ce qui se passe au niveau du circuit de refroidissement lorsque l’élément de la question « 8d » est défectueux. Est-ce que ce dysfonctionnement explique le manque de puissance ?

La pompe étant défaillante, le liquide de refroidissement ne circule pas dans le circuit « basse température » donc l’air à l’admission n’est plus refroidit. Il y a donc de l’air chaud qui rentre dans le moteur.

Oui.

L’assistant technique vous demande de remplacer la pompe à eau additionnelle V50

Question 9a. Vous devez remplacer la pompe V50, quel est le couple de serrage des vis de fixation en m.daN (voir DR page 4) ?

Le couple de serrage est de 0.9 m.daN

Question 9b. Par quel phénomène physique le remplissage du circuit est il réalisé? (DR page15)

Le circuit est mis en dépression avant son remplissage

Question 9c. Donner la procédure à suivre après le remontage de la pompe V50 sachant que lors du démontage le circuit de refroidissement s’est complètement vidé.

- Rebrancher les durites de la pompe

- Remplir l’outil VAS 6096/1

- Installer l’outil VAG 1274/8 et VAS 6096

- Mettre un récipient sur le flexible de purge (1) et raccorder le flexible d’alimentation en air

- Grace à l’outil VAS 6096 mettre le circuit dépression en ouvrant le robinet  B  en restant dans la zone verte

- Fermer le robinet B pour maintenir le circuit en dépression

- Ouvrir le robinet A pour remplir le circuit avec du liquide de refroidissement

- Une fois le circuit rempli Débrancher les outils

- Démarrer le moteur pendant 2 minutes

- Mettre le chauffage en route pendant 30 secondes

- Laisser tourner au ralenti et remettre le bouchon du vase d’expansion

- Laisser refroidir et faire l’appoint si nécessaire

# Text boxes

AUDI

A1

CBZA

WAUZZA8XXCB001

LGQ

Rampe d’injection

Capteur de pression Rampe d’injection

Pompe avec vanne de régulation de pression carburant

Filtre à carburant

Calculateur de pompe de gavage

Pompe de gavage

Tuyau alimentation

Manomètre

5V/Div

10ms/div

5V/Div

10ms/div

5V/Div

10ms/div

4920kPa à 745tr/min

6090kPa à 1419tr/min

7020kPa à 3077tr/min

Pression en bars

0             50      70

Caractéristique du transmetteur de pression de rampe G247

1

2

3

4

5

6

connecteur

connecteur