BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2016

ÉPREUVE E2 : ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

ÉTUDE DE CAS - EXPERTISE TECHNIQUE

Durée : 3 heures							Coefficient : 3

DOSSIER RESSOURCES

Le dossier ressources comporte 18 pages numérotées de 0/17 à 17/17.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

SOMMAIRE

Présentation : 									Page 2

Le circuit de suralimentation : 							Page 3

La pompe de circulation de liquide de refroidissement :			Page 4

Le turbo compresseur :								Page 5

Le circuit d’alimentation en carburant :						Page 6

La régulation de la HP et le fonctionnement du régulateur HP:		Page 7

La rampe d’injection et les injecteurs :                                                    Page 8

Le système d’allumage :								Page 9

Le circuit de refroidissement :							Page 10

Le synoptique du système de gestion moteur du 1.2 TFSi :			Page 11

Les schémas électriques :								Page 12

Les opérations de maintenance :							Page 15

Notice de décodage d’une schématique VAG :                                        Page 16

PRESENTATION :

Pour sa troisième incursion sur le segment des citadines, Audi sort l’Audi A1.

Apparu en 2006 le downsizing est l’avenir des moteurs à essence. Audi et Volkswagen en ont été les  précurseurs. Ce qui permet aujourd’hui au constructeur AUDI de proposer sa nouvelle A1 avec des moteurs essence à faibles cylindrée tels que le 1.2 TFSI et le 1.4 TFSI (Turbocharged Fuel Stratified Injection )

| MOTORISATION | 1.2 TFSI | 1.4 TFSI | 1.4 TFSI |
| --- | --- | --- | --- |
| Cylindrée | 1 197 cm3 | 1 390 cm3 | 1 390 cm3 |
| Configuration | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Code moteur | CBZA | CAXA | CAVG |
| Puissance | 86 ch. (63 kW) à 4 800 tr/min | 122 ch. (90 kW) à 5 000 tr/min | 185 ch. (136 kW) à 6 200 tr/min |
| Couple | 160 Nm de 1 500 à 3 500 tr/min | 200 Nm de 1 500 à 4 000 tr/min | 250 Nm de 2 000 à 4 500 tr/min |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports ou S-Tronic 7 rapports | S-Tronic 7 rapports |
| Code boite de vitesse | LGQ | LMD ou MPS | MPP NAY |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 203 km/h | 227 km/h |
| Accélération | 0 à 100 km/h en 11,7 s | 0 à 100 km/h en 8,9 s | 0 à 100 km/h en 6,9 s |
| Consommation mixte | 5,1 ℓ/100 km | 5,3 ℓ/100 km | 5,9 ℓ/100 km |
| CO2 | 118 g/km | 124 / 122* g/km | 139 g/km |

Le plus petit des deux moteurs essence est le plus remarquable. En effet les 86 chevaux et les 160 Nm de couple disponibles de 1 500 à 3 500 tr/min relèvent d’une véritable performance technique rendue possible notamment grâce à un système de suralimentation innovant.

Le moteur 1.2 TFSi

Au-delà d’une conception mécanique complètement nouvelle, qui utilise de nouvelles solutions technologiques et des matériaux légers comme l’aluminium permettant d’avoir  un poids du moteur réduit à 86 kg, le moteur 1.2 TFSI fait appel à la même technologie que ses frères de 1,8 et 2,0 litres pour permettre d’atteindre des performances intéressantes avec une consommation très faible.

LE CIRCUIT DE SURALIMENTATION

En vue d'une réponse aussi rapide que possible du turbocompresseur, le volume de la tubulure d'admission a été réduit au maximum. La régulation de la pression de suralimentation est assurée par le calculateur qui en fonction des paramètres moteur commande un actionneur de  pression de suralimentation (V465) placé sur le turbo.

.

Le calculateur commande l’actionneur de pression de suralimentation notamment à partir des informations pression et température avant et après échangeur.

Le boitier papillon

Comme la majeure partie des papillons actuels le papillon des gaz est motorisé et commandé par le calculateur.

Il possède aussi des capteurs qui permettent au calculateur de connaitre la position du papillon

Le collecteur d’admission avec échangeur

Afin d’optimiser la masse d’air admise, en plus de gérer la pression turbo, le calculateur moteur gère aussi le refroidissement de l’air admis. En effet plus la température d’admission est basse plus le rendement est élevé.

Le circuit d’admission étant très court pour améliorer le refroidissement de l’air sous pression un échangeur air/eau a été intégré au collecteur d’admission. reçoit du liquide de refroidissement provenant du circuit de refroidissement dit « basse température » ou un deuxième radiateur est installé en parallèle du radiateur de refroidissement moteur.

Sur ce même circuit « basse température » est aussi refroidit le turbo. La circulation du liquide de refroidissement est réalisée par une pompe électrique commandée par le calculateur.

La pompe de circulation de liquide de refroidissement

Implantée sur le bloc moteur, sous le collecteur d’admission cette pompe permet la circulation du liquide de refroidissement dans le circuit dit basse température du moteur. En cas de défaillance le calculateur moteur limite la pression de suralimentation pour ne pas détériorer le moteur

1 : connecteur

2 : durites

3 : vis de fixation (couple de serrage 9 N.m)

Le turbo compresseur

Le turbo compresseur est à géométrie fixe, il possède un actionneur électrique contrairement à la majorité des turbos qui possèdent un actionneur pneumatique.

Les avantages de l'actionneur de pression de suralimentation électrique par rapport à un actionneur pneumatique de limitation de pression de suralimentation sont :

- Temps  de déplacement très rapide et donc établissement plus rapide de la pression de suralimentation.

- La  waste-gate peut être actionnée indépendamment de la pression de suralimentation et peut donc être ouverte dans la plage de faible charge/régime ce qui améliore le renouvellement des gaz du moteur.

Le calculateur détermine la masse d'air qui est comprimée par le turbocompresseur grâce aux capteurs de pression et température montés sur l’admission et détermine la commande à réaliser sur l’actionneur de pression. En fonction de la masse d'air calculée, la pression de suralimentation est adaptée selon une cartographie et augmentée jusqu'à 2,1 bars maxi (pression absolue).

Afin de vérifier le bon fonctionnement de l’actionneur de pression, le turbocompresseur possède un transmetteur de position de l'actionneur de pression de suralimentation G581, celui-ci est monté dans l'actionneur de pression afin de pouvoir régler la position requise du waste-gate, et par conséquent la valeur assignée de pression de suralimentation.

En cas de défaillance du circuit de suralimentation la pression de suralimentation est limitée à 0.5 bars afin de ne pas détériorer le moteur.

LE CIRCUIT D’ALIMENTATION EN CARBURANT

Comme tous les moteurs TFSI le 1.2 est un moteur essence à injection directe.

Le circuit d’alimentation est scindé en deux parties :

- La partie basse pression qui comprend la pompe de gavage et le filtre carburant (pression comprise entre 3 à 7 bars).

- La partie haute pression qui comprend la pompe haute pression, la rampe d’injection et les injecteurs (pression comprise entre 50 bars au ralenti et 140 bars).

La pompe de gavage

Implantée dans le réservoir sous la banquette arrière elle possède la particularité d’être alimentée par un calculateur de pompe de gavage.

La pompe à carburant haute pression

Implantée sur la culasse et actionnée par une came spécifique, la quadruple cames de l’arbre à came. La pompe haute pression permet d’avoir une pression d’injection maximale de 140 bars.

| Repère | Désignation | Repère | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompe à carburant haute pression | 9 | Arbre à cames |
| 2 | Vanne de régulation de pression | 10 | Cames de pompe haute pression |
| 3 | Raccord basse pression | 11 | Couvre culasse |
| 4 | Raccord haute pression | 12 | Cible pour capteur d’arbre à cames |
| 6 | Capteur de position d’arbre à cames | 13 | Poulie d’arbre à cames |

La régulation de la haute pression

La régulation du carburant est asservie aux besoins. Une  électrovanne montée en amont de la pompe HP limite le débit  de carburant absorbé par la pompe HP. Elle permet de moduler la valeur de la haute pression. Le débit de la pompe est modulé par la variation de la commande de type RCO de la vanne N276. . Lorsqu’elle n’est pas pilotée, le carburant est refoulé dans le système d’alimentation en carburant haute pression. La pompe haute pression est entraînée par une quadruple came sur l’arbre à cames d’admission.

Fonctionnement du régulateur de pression HP

Course d’aspiration du carburant

Durant la totalité de la course d’aspiration, la vanne de régulation de pression du carburant N276 est alimentée électriquement par le calculateur moteur (commande type RCO). Le champ magnétique généré provoque l’ouverture de la vanne d’aspiration. Le piston de pompe se déplace vers le bas. Il s’ensuit une chute de pression dans la pompe. Le carburant est alors refoulé du côté basse pression dans la chambre de la pompe.

Retour du carburant

Afin d’adapter le débit de carburant à la consommation réelle, la soupape d’aspiration reste ouverte au début du déplacement vers le haut du piston de pompe. Le carburant excédentaire est refoulé par le piston de pompe dans la zone basse pression.

Course de refoulement du carburant

A une position donnée du piston de pompe, qui correspond au débit nécessaire, la vanne de régulation de pression du carburant n’est plus alimentée en courant. La vanne d’aspiration se ferme alors. La remontée du piston provoque l’augmentation de la pression dans la chambre de pompe. Lorsque celle-ci dépasse celle régnant dans le répartiteur de carburant, la vanne d’échappement s’ouvre vers la haute pression. Le carburant s’écoule vers la rampe d’injection.

La rampe d’injection

La rampe d’injection sert d’accumulateur de carburant. Sur la rampe est installé un capteur de pression haute pression carburant, de type piézo-électrique, qui informe le calculateur de la valeur de la haute pression.

Les injecteurs :

La disposition des injecteurs a été adaptée en fonction du moteur, notamment la direction des six jets individuels. Cela permet d'obtenir un mélange très rapide de l'air arrivant du conduit de turbulence avec le carburant. Le pilotage est assuré par le calculateur du moteur avec une tension de 65 volts.

LE SYSTEME D’ALLUMAGE

L'architecture du système d'injection est simple. Il s'agit d'un allumage jumostatique à détection du cliquetis.

Le calculateur du moteur pilote les bobines d'allumage via les étages de puissance, indépendamment les unes des autres, par mise à la masse.

La bobine d'allumage

| J623 | Calculateur du moteur |
| --- | --- |
| N152 | Transformateur d'allumage |
| Q | Bougie d'allumage |

Le calculateur du moteur pilote les bobines d'allumage via les étages de puissance. Le moment et la durée du pilotage dépendent de l'avance à l’allumage et du temps de charge des bobines.

Le pilotage est assuré par deux fils :

• Un  fil pour la génération de l'étincelle dans la bobine destinée aux cylindres 1 et 4

• Un fil pour la bobine d'allumage des cylindres 2 et 3

LE  CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

La gestion de la température moteur a été très poussée afin d’avoir des températures de culasse et de bloc moteur optimales. Le circuit de refroidissement du moteur 1.2 TFSi est assez complexe puisqu’en plus d’avoir une pompe à eau mécanique débrayable, il contient deux thermostats (un pour la culasse et l’autre pour le moteur) et un ensemble de clapets et de restrictions.

En plus d’une gestion pointue de la température moteur le circuit de refroidissement du 1.2 TFSi possède aussi un circuit de refroidissement dit « basse température » qui permet de refroidir le turbo et l’échangeur thermique d’admission. Dans ce deuxième circuit une pompe électrique est commandée par le calculateur pour faire circuler le liquide de refroidissement

LE SYNOPTIQUE DU SYSTEME DE GESTION MOTEUR DU 1.2 TFSi

LES SCHEMAS ÉLECTRIQUES

Circuit de commande de la pompe de gavage

Circuit du régulateur de  pression rampe et capteur de cliquetis

Circuit du capteur de pression de rampe

Circuit d’alimentation de la pompe de circulation

LES OPERATIONS DE MAINTENANCE

PROCEDURE DE CONTROLE DE LA POMPE DE GAVAGE.

- Installer l’outil VAG 1318/23 sur le tuyau d’arrivée de carburant sur le filtre.

- A l’aide de l’outil constructeur activer la pompe à carburant.

- A l’aide du robinet de réglage régler la pression de refoulement de la pompe.

- Débit minimum 900cm3/30secondes entre 4 et 7 bars.

PROCEDURE DE REMPLISSAGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

- Remplir l’outil VAS 6096/1

- Installer l’outil VAG 1274/8 et

VAS 6096

- Mettre un récipient sur le flexible de purge (1) et raccorder le flexible d’alimentation en air (3)

- Grâce à l’outil VAS 6096 mettre le circuit en dépression en ouvrant le robinet  B  en restant dans la zone verte

- Fermer le robinet B pour maintenir le circuit en dépression

- Ouvrir le robinet A pour remplir le circuit avec du liquide de refroidissement

- Une fois le circuit rempli, débrancher les outils

- Démarrer le moteur pendant 2 minutes à 1500tr/min

- Mettre le chauffage en route pendant 30 secondes

- Laisser tourner au ralenti et remettre le bouchon du vase d’expansion

- Laisser refroidir et faire l’appoint si nécessaire

Notice de décodage de schéma

Nomenclature :

1. Flèche : La flèche indique la suite du circuit électrique sur la page suivante du schéma électrique.

2. Référence sur la suite de la conduite : Le numéro de la case indique le numéro de ligne où continue la conduite du parcours de courant.

3. Dénomination d’un composant : Dans la légende on trouve le nom du composant.

4. Flèche : La flèche indique la suite du composant sur la page suivante du schéma électrique.

5. Diamètre (en mm²) et couleur de câble

6. Connexion interne (raie fine) : Cette connexion n’existe pas comme une conduite. Cependant, les connexions internes sont des connexions conductrices électriques et permettent la circulation du courant dans les composants et câblages.

7. Dénomination d’un fusible : Ex : fusible numéro 4 (5 ampères) dans le boîtier-fusibles habitacle.

8. Symbole du composant

9. Dénomination d’un point de masse ou d’une connexion à la masse dans le câblage

10. Référence sur la suite d’une connexion interne : La lettre indique la suite de la connexion sur la page suivante.

11. Numéro d’emplacement d’un relais : Indique l’emplacement du relais dans le boîtier relais.

12. Dénomination d’une borne : Désigne une borne, qui se trouve sur la pièce originale et/ou le numéro de contact d’un connecteur multiple.

13. Identification d’une connexion à fiches dans le câblage : Identifie la connexion multi fiches, le nombre de raccords et le numéro du raccord utilisé.

Ex : T6x/1 : connexion à fiche T6x, 6 raccords, contact 1.

14. Référence sur la suite de la conduite vers un composant : Ex : calculateur de gestion moteur TDI J248 avec 121 raccords, contact 11.

15. Numéro de ligne : Pour facilité la recherche des connexions.

16. Reproduction d’un boulon vissé, situé sur le boîtier-fusibles moteur :

Le cercle blanc indique s’il s’agit d’une cosse mal vissée.

# Text boxes

Collecteur d’admission avec échangeur air eau intégré

Air de suralimentation refroidi

Echangeur air/eau

Retour de liquide de refroidissement

Air de suralimentation réchauffé

Alimentation en liquide de refroidissement

Pompe de circulation V50

Arrivée de liquide de refroidissement de l’échangeur air/eau

Sortie de liquide de refroidissement de l’échangeur air/eau

Pompe V50

Waste gate

Roue de turbine

Tringlerie

tringlerie

Calculateur moteur

Moteur électrique

Levier de                      réglage

Capteur de position

Aimants

Transmetteur de position de l’actionneur de pression de suralimentation G581aimants

Calculateur moteur

Pompe à carburant haute pression

Rampe d’injection

Injecteurs haute pression

Capteur de pression carburant

Filtre à carburant

Pompe de gavage

10

Vanne de régulation de pression carburant N276

Entrée

basse pression

Sortie

haute pression

Piston de pompe

Vanne d’aspiration

Vanne d’échappement

Rampe haute pression

Capteur de pression du carburant G247

Injecteurs 1 – 4 N30 – N33

Capteur de position d’arbre à cames G40

Bobine d’allumage N152

Capteur de régime moteur G28

Capteur de cliquetis G61

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

J

M

A	Vase d’expansion

B	Clapet anti-retour

C	Echangeur de chaleur du chauffage

D	Pompe de liquide de refroidissement mécanique

E	Thermostat 1 de la culasse

F	Thermostat 2 du bloc cylindre

G	Radiateur d’huile

H	Radiateur de refroidissement moteur

I	Etrangleur

J	Echangeur de suralimentation

K	Pompe de liquide de refroidissement électrique

L	Radiateur de refroidissement du circuit de suralimentation

M 	Clapet de surpression du circuit de suralimentation

Transmetteur de pression de suralimentation G31

Transmetteur 2 de température d’air admissionG299

Transmetteur de pression de suralimentation G71

Transmetteur  de température d’air admissionG42

Transmetteur de régime moteur G28

Transmetteur de position d’arbre à cames G40

Boitier papillon J338

Capteur de position  papillon G187, G188

Capteur de position pédale accélérateur G79

Capteur 2 de position pédale G185

Capteur de position d’actionneur

de pression de suralimentation G581

Capteur de position d’embrayage G476

Capteur de position de pédale de frein G100

Capteur de pression de carburant G247

Capteur de cliquetis G61

Capteur de température de liquide de refroidissement G62

Capteur de température de liquide de refroidissement en sortie de radiateur G83

Sonde lambda amont G39

Sonde lambda aval G130

Capteur de pression du servofrein G294

Calculateur de pompe de gavage J538

Pompe de gavage G6

Injecteurs pour les cylindre 1 à 4 N30 à N33

Bobine d’allumage N152

Boitier papillon J338

Moteur de boitier papillon G186

Relais d’alimentation J271

Vanne de régulation de pression de carburant N276

Actionneur de pression de suralimentation V 465

Electrovanne de circuit de liquide de refroidissement N492

Relais de pompe de circulation de liquide de refroidissement J496

Pompe de circulation du liquide de refroidissement V50

Electrovanne de canister N80

Chauffage de la sonde lambda Z19

Chauffage de la sonde lambda aval Z29

Interface de diagnostic du bus de données J533

Prise de diagnostic

Calculateur dans le combiné d’instrument J285

Calculateur moteur J623

Bus de données CAN propulsion

+12 V PERMANENT

+ 12 V APC

T10d / 1

T10d / 3

T10d / 2

T10d / 4

T10d / 8

T10d / 5

T10d / 7

T10d / 6

J538

T5a / 5

T5a / 3

T5a / 2

T5a / 4

T5a / 1

1

2

3

4

5

+ 12 V

T60 / 10

T60 / 25

T60 / 8

T60 / 14

T60 / 57

T60 / 35

T60 / 20

T60 / 19

3

2

1

3

2

1

+ 12 V APC

+ 12 V APC

MASSE

Manomètre

Tuyau alimentation

Robinet de réglage de pression

Zone verte