BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2016

ÉPREUVE E2 : ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

ÉTUDE DE CAS - EXPERTISE TECHNIQUE

Durée : 3 heures							Coefficient : 3

DOSSIER TRAVAIL

Le dossier travail comporte 11 pages numérotées de 0/10 à 10/10.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Le dossier travail sera rendu dans son intégralité avec la copie.

L'usage de la calculatrice est autorisé.

| TEMPS CONSEILLÉ POUR LA RÉALISATION DU SUJET |
| --- |
| Prise de connaissance du sujet et lecture du dossier ressources | 35 min |
| Partie 1 | Analyse fonctionnelle et structurelle | Questions 1a à 2c | 45 min |
| Partie 3 | Diagnostic | Questions 2d à 8e | 90 min |
| Partie 4 | Proposer une intervention | Questions 9a à 9c | 10 min |

MISE EN SITUATION :

Vous êtes technicien du groupe AUDI et vous avez la responsabilité d’une A1 1.2 TFSI. La cliente se plaint d’un manque de puissance.

Question 1a. Afin d’enregistrer le véhicule dans l’outil de communication et consulter la base de données constructeur, compléter le tableau suivant :

(Dossier Ressources page 2)

Question 1b. Afin de vérifier la plainte de la cliente,  vous devez procéder à un  essai routier du véhicule. Quelles observations peuvent orienter votre diagnostic ?

Cocher les  bonnes réponses.

□  Voyant allumé						□  La pompe à carburant tourne

□  Sifflement anormal du turbo				□  Ratés moteur

□  Fumée à l’échappement ou odeur anormale		□  La vitre AVG ne fonctionne pas

Vous procédez à une lecture de défaut avec l’outil constructeur, mais aucun défaut n’est répertorié. Une fonction de l’outil de diagnostic constructeur permet malgré tout d’orienter votre démarche de diagnostic. Cette fonction s’appelle « assistant technique ». Vous enregistrez vos premières constatations dans l’assistant technique et celui-ci vous demande de contrôler le circuit d’alimentation en carburant.

Question 2a. Sur le schéma ci-dessous, entourer sur le circuit d’alimentation en carburant les éléments électriques :

Question 2b. En vous aidant du DR page 6, citer la particularité de la commande de la pompe de gavage.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

| Connecteur T10d | Connecteur T5a |
| --- | --- |
| Voies | Affectations | Voies | Affectations |
| 1 | + 12 V Permanent | 1 | Alimentation pompe de gavage |
| 2 | + 12 V APC commandé par le calculateur moteur | 2 | ……………………………………… |
| 3 | ……………………………………… | 3 | Masse jauge à carburant |
| 4 | Liaison multiplexée avec le calculateur de combiné d’instrument J285 | 4 | Alimentation jauge à carburant |
| 5 | ……………………………………… | 5 | ……………………………………… |
| 6 | ……………………………………… |  |  |
| 7 | Liaison multiplexée avec le calculateur de réseau de bord |  |  |
| 8 | Liaison multiplexée avec le calculateur de combiné d’instrument J285 |  |  |

Question 2c. À partir du schéma électrique DR page 12, compléter le tableau d’identification des voies du calculateur de pompe de gavage. Voir DR pages 16 et 17.

Question 2d. Contact mis, on place un oscilloscope aux bornes 1 et 5 du connecteur T5a. À partir de la capture d’écran de l’oscilloscope, que pouvez-vous dire concernant le type d’alimentation de la pompe de gavage ?

…………………………………………………………………………………………………………………...............……...

Question 2e. Vous devez vérifier le bon fonctionnement de la pompe de gavage. Expliquer la démarche de contrôle de la pompe à carburant. (DR page 15).

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Question 2f. Lors de la mesure, vous remplissez un récipient de 35cl en 11 secondes sous 5 bars. Qu’en déduisez-vous ? (détailler les calculs)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Vous devez maintenant  vérifier le fonctionnement du régulateur de pression.

Question 3a. Quel est l’élément qui régule la pression HP ? (DR page 7)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Question 3b. Sur la page suivante, à partir des oscillogrammes ci-desous : calculer les valeurs de PWM (RCO) de commande du régulateur à chaque régime pris par rapport au plus:

Calcul du PWM (RCO) à 745 tr/min : …………………………………………………………………………………………………..

Calcul du PWM (RCO) à 1419 tr/min :

…………………………………………………………………………………………………..

Calcul du PWM (RCO) à 3077 tr/min :

…………………………………………………………………………………………………..

Question 3c. À partir de la question précédente, compléter le tableau :

(rappel 100Kpa = 1 bar)

| Paramètres moteur | Valeur 1 | Valeur 2 | Valeur 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Régime moteur | 750 tr/min | 1500 tr/min | 3000 tr/min |
| Pression d’injection (en bars) | …………. | …………. | …………. |

Question 4a. L’assistant technique vous demande maintenant de vérifier que les valeurs réelles correspondent aux valeurs calculées précédemment.

Comment procédez-vous?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Question 4b. De quel type est le capteur de pression ? Si on veut relever son signal, où doit-on placer les deux fils de l’oscilloscope sur le connecteur du calculateur ?

(DR page 13)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Question 4c. On relève le signal du capteur de pression. Interpréter le signal de celui-ci en complétant le tableau de la page suivante.

On précise qu’au début de la phase 1, le moteur tourne au ralenti.

| Numéro de la phase | Valeurs au début de la phase | Valeurs à la fin de la phase | Phases de fonctionnement moteur |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Tension signal : 1.5 V | Tension signal : …… | …………………… …………………… |
|  | Valeur de la pression : 50 bars | Valeur de la pression : …… |  |
| Phase 2 | Tension signal : …… | Tension signal : 2.5 V | Phase accélération |
|  | Valeur de la pression : …… | Valeur de la pression : 70 bars |  |
| Phase 3 | Tension signal : …… | Tension signal : …… | …………………… …………………… |
|  | Valeur de la pression : …… | Valeur de la pression : …… |  |
| Phase 4 | Tension signal : …… | Tension signal : …… | …………………… …………………… |
|  | Valeur de la pression : …… | Valeur de la pression : …… |  |
| Phase 5 | Tension signal : …… | Tension signal : 1.8 volts | …………………… …………………… |
|  | Valeur de la pression : …… | Valeur de la pression : 60 bars |  |

Question 4d. En vous aidant des valeurs de la question 4c et de la courbe caractéristique du capteur de pression ci-dessous, conclure sur l’état de fonctionnement du capteur de pression:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Les contrôles du circuit de carburant ne révèlent aucune avarie

L’assistant technique vous demande maintenant de vérifier si le manque de puissance n’est pas du à l’apparition du cliquetis.

Question 5a. Donner la définition du cliquetis et ses conditions d’apparitions :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Il apparaît lorsque :

- …………………………………………………………………………………….……

- .…………………………………………………………………………………………

Question 5b. On doit mesurer le signal du capteur de cliquetis. À partir du schéma électrique du DR page12, identifier les voies sur lesquelles devront être montés les fils de l’oscilloscope au connecteur du calculateur.

………………………………………………………………………............…………………

Les contrôles ont démontré que le moteur ne souffre pas de cliquetis.

L’assistant technique vous demande maintenant de vérifier si le manque de puissance n’est pas du à une quantité d’air absorbée insuffisante. L’outil  vous oriente vers le contrôle du circuit d’air et de suralimentation.

Question 6a. Comment pouvez-vous contrôler l’ouverture du boitier papillon ?

(DR page 3)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Question 6b. On relève la valeur du RCO  de commande du papillon motorisé. Elle est de 2.9 %  pour une ouverture de papillon de 3.5°. En supposant que l’ouverture du papillon soit proportionnelle à la valeur de RCO, de quelle valeur sera le RCO pour une ouverture de 90 ° ? Détailler les calculs.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Question 6c. Moteur tournant avec l’outil constructeur, on appuie à fond sur la pédale d’accélérateur et obtenons les valeurs ci-dessous. Conclure sur l’ouverture du papillon.

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Position pédale accélérateur | Pleine Charge |
| Valeur pilotage papillon motorisé | 75 % |
| Angle position papillon | 90° |

…………………………………………………………………………………………………..

L’assistant technique vous demande maintenant de vérifier le circuit de suralimentation.

Question 7a. En plus de la position papillon quel(s) autre(s) paramètre(s) peut (peuvent) augmenter la masse d’air absorbée par le moteur ?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Question 7b. Expliquer la particularité du circuit de suralimentation du moteur 1.2 TFSi. (DR pages 3,4 et 5)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Question 7c. Compléter la boucle de régulation de la pression turbo. (DR page 3)

| Repère | Nom de l’élément et son repère sur les schémas électriques | Repère | Nom de l’élément et son repère sur les schémas électriques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 |  |
| 2 |  | 5 |  |
| 3 |  | 6 |  |

Question 7d. En faisant un essai routier en pleine charge moteur on obtient le tableau ci-dessous. Entourer en rouge les valeurs non conformes.

| Paramètres | Valeurs de référence | Valeurs relevées |
| --- | --- | --- |
| Consigne pression turbo | 1.2 bars | 0.5 bars |
| Pression de suralimentation G31 | 1.2 bars | 0.5 bars |
| Pression de suralimentation G71 | 1.2 bars | 0.5 bars |
| Température air admission G299 | 60° | 60 ° |
| Température air admission G42 | 40° | 60° |

Question 7e. Le circuit de suralimentation ne présente pas de fuite et le turbo ne présente pas de dysfonctionnement. Quelle est la cause d’une pression de suralimentation non conforme ?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Le circuit de suralimentation présente un dysfonctionnement. L’assistant technique vous demande de contrôler le fonctionnement de l’échangeur eau/air.

Question 8a. Indiquer le sens de circulation du liquide de refroidissement dans le circuit dit « basse température » à partir de la pompe V50 lorsqu’elle tourne. Colorier en rouge les canalisations les plus chaudes et en bleu les plus froides. (DR pages 4 et 10)

Question 8b. On constate que le liquide de refroidissement ne circule pas dans l’échangeur. Donner deux façons de procéder pour actionner la pompe V50.

(voir DR page 14)

-    …………………………………………………………………………………………..

-    …………………………………………………………………………………………..

Question 8c. Vous ne parvenez pas à actionner la pompe. En vous inspirant des cases remplies, compléter le tableau de mesures et contrôles :

| Contrôles effectués | Conditions de mesures | Appareil de mesure | Points de mesure | Valeurs de référence | Valeurs mesurées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la continuité de la masse de la pompe | aucune |  |  |  | 0 Ω |
| Contrôle du +12 V de la partie puissance du relais |  |  |  |  | 12.3V |
|  |  | ohmmètre | Entre 1 et 2 du relais J 496 | 120 Ω | 117 Ω |
|  |  |  | Entre la borne 5 du connecteur du relais et la borne 1 du connecteur de la pompe |  | R = 0.02 Ω |
| Contrôle de la continuité du fils entre J623 et J496 |  |  |  |  | R = 0.02 Ω |
| Contrôle de la résistance de la pompe |  |  |  | R = 5.2 Ω | R = infini |

Question 8d. À partir du tableau ci-dessus, identifier l’élément défectueux.

…………………………………………………………………………………………………..

Question 8e. Expliquer ce qui se passe au niveau du circuit de refroidissement lorsque l’élément de la question « 8d » est défectueux. Est-ce que ce dysfonctionnement explique le manque de puissance?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

L’assistant technique vous demande de remplacer la pompe à eau additionnelle V50.

Question 9a. Vous devez démonter la pompe V50. Quel est le couple de serrage des vis de fixation ? (DR page 4)  Couple de serrage : ……… m.daN.

Question 9b. Par quel phénomène physique le remplissage du circuit est-il réalisé? (DR page 15)

…………………………………………………………………………………………………..

Question 9c. Donner la procédure à suivre après le remontage de la pompe V50, sachant que lors du démontage le circuit de refroidissement s’est complètement vidé.

- …………………………………………………………................................……………

- ……………………………………………………………................................…………

- ………………………………………………………………................................………

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………................................………………

- …………………………………………………………................................……………

- ……………………………………………………………................................…………

- ………………………………………………………………................................………

# Text boxes

AUDI

…………………………………………………

……….

WAUZZA8XXCB001

……….

Rampe d’injection

Capteur de pression Rampe d’injection

Pompe HP avec vanne de régulation de pression carburant

Filtre à carburant

Calculateur de pompe de gavage

Pompe de gavage

5V/Div

10ms/div

5V/Div

10ms/div

5V/Div

10ms/div

4920kPa à 745tr/min

6090kPa à 1419tr/min

7020kPa à 3077tr/min

Total page :	/ 6

Caractéristique du transmetteur de pression de rampe G247

Pression en bars

0             50      70

1

2

3

4

5

6

Echangeur eau/air

Turbo  compresseur

Pompe V50

Radiateur circuit basse température