BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Options : Voitures particulières - Véhicules industriels - Motocycles

SESSION 2016

ÉPREUVE E11

ANALYSE D’UN SYSTÈME TECHNIQUE

Durée : 3 heures					         		Coefficient : 2

DOSSIER RESSOURCES

Le dossier ressources comporte 10 pages numérotées de 1/11 à 11/11.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

PRÉSENTATION

Les constructeurs Peugeot, Citroën et Toyota se sont associés pour construire une voiture de type « citadine » à un prix accessible. Chacun des groupes vend ce véhicule sous sa propre marque avec quelques variantes qui lui sont propres.

Toyota propose pour sa part sa « Aygo » avec 2 motorisations différentes et deux types de boîtes de vitesses.

Les moteurs proposés sont :

Un quatre cylindres diesel de 40 kW à 4000 tr/min et de couple maxi 130 N.m à 1750 tr/min

Un trois cylindre essence de 50 kW à 6000 tr/min, et de couple maxi 93 N.m à 3600 tr/min

Les boîtes de vitesses proposées sont :

Une boîte mécanique à 5 vitesses type C551

Une boîte mécanique à 5 vitesses multi-mode dite boîte pilotée ou robotisée TYPE C551 A

Une boîte de vitesse robotisée est une boîte de vitesses mécanique ordinaire (synchronisée) sur laquelle a été installé un système qui automatise la commande d’embrayage ainsi que les changements de vitesses. La similitude de ces boîtes avec les boîtes séquentielles utilisées en compétition est la commande par levier impulsionnel qui commande les actionneurs de changement de vitesse.

Le système MMT (Multi-mode Manuel Transmission)  utilisé sur la Toyota Aygo est composé d’un ensemble d’actionneurs électriques qui automatise les commandes d’embrayage et de passage des vitesses. Il est capable de fonctionner selon deux modes :

Mode manuel (M-mode) dans lequel le conducteur contrôle manuellement le levier de changement de vitesses, sans avoir à utiliser de pédale d’embrayage (qui n’existe plus).

Mode automatique (E-mode) qui privilégie une consommation de carburant et une maniabilité optimale. Ce système est géré par une unité de contrôle électronique (ECU) informée en permanence par des capteurs (voir schéma ci-après).

IMPLANTATION

# Commande automatisée d’embrayage

L’unité de contrôle de la boîte de vitesses (ECU) pilote le papillon des gaz, l’actionneur de changement de vitesses et l’automatisation de la commande d’embrayage.

Lors des démarrages et des changements de vitesses, une phase de « patinage » de l’embrayage appelée « rampage » est nécessaire, afin de garantir des démarrages et des changements de vitesses doux, et sans à-coups.

## Description de l’actionneur d’embrayage

## Fonctionnement de l’actionneur d’embrayage

Alimenté par l’ECU MMT de la boîte de vitesse, le moteur entraîne un mécanisme à roue et vis sans fin qui multiplie son couple et actionne la tige de commande. Cette tige de commande  agit sur la fourchette du mécanisme d’embrayage.

La position de la commande d’embrayage est contrôlée par le capteur de course d’embrayage. Celui-ci est constitué de deux capteurs à effet Hall (principal et secondaire) et de deux aimants qui sont entraînés en rotation (110° maxi) par la roue à vis sans fin du moteur de commande d’embrayage.

Diagramme FAST de l’actionneur d’embrayage.

| 30 | 1 | ANNEAU ÉLASTIQUE D’ARRET D’AXE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1 | ÉCROU HEXAGONAL M4 |  |  |
| 28 | 1 | SOUFFLET DE PROTECTION |  |  |
| 27 | 2 | VIS A TETE CYLINDRIQUE À EMPREINTE CRUCIFORME M3-10 |  |  |
| 26 | 3 | VIS À TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX M6-16 |  |  |
| 25 | 4 | VIS A TETE HEXAGONALE M6-16 |  |  |
| 24 | 1 | ANNEAU ELASTIQUE POUR ALÉSAGE |  |  |
| 23 | 1 | RONDELLE ELASTIQUE |  |  |
| 22 | 1 | RONDELLE ELASTIQUE |  |  |
| 21 | 1 | ENTRAINEUR DU CAPTEUR DE POSITION |  |  |
| 20 | 1 | CAPTEUR DE POSITION |  |  |
| 19 | 1 | BAGUE DE MAINTIEN DU ROULEMENT |  |  |
| 18 | 1 | ROULEMENT 19BC10 |  |  |
| 17 | 1 | ROULEMENT 22BC02 |  |  |
| 16 | 1 | VIS SANS FIN |  | Z17 = 1 filet |
| 15 | 1 | ROULEMENT A BILLES « MOTEUR » |  |  |
| 14 | 1 | JOINT TORIQUE DU MOTEUR |  |  |
| 13 | 1 | MOTEUR |  |  |
| 12 | 1 | RESSORT |  |  |
| 11 | 2 | GUIDE DU RESSORT |  |  |
| 10 | 1 | JOINT TORIQUE DE COUVERCLE |  |  |
| 09 | 1 | TIGE DE COMMANDE |  |  |
| 08 |  | Non représenté |  |  |
| 07 | 1 | MANETON COTÉ TIGE |  |  |
| 06 | 1 | MANETON COTÉ RESSORT |  |  |
| 05 | 1 | ROUE DENTÉE |  | Z5 = 80 dents |
| 04 | 2 | COUSSINET A COLERETTE |  |  |
| 03 | 1 | COUVERCLE |  |  |
| 02 |  | Non représenté |  |  |
| 01 | 1 | CARTER |  |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |

NOMENCLATURE

Rappels sur les commandes d’embrayage

Position « embrayé »				Position « débrayé »

| Désignation de la liaison (repère associé) | Exemple | Schématisation | Mobilités (Degrés de liberté) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plane | Spatiale |  |
| Encastrement |  |  |  |  |
| Pivot d’axe |  |  |  |  |
| Glissière d’axe |  |  |  |  |
| Glissière Hélicoïdale d’axe |  |  |  |  |
| Pivot glissant d’axe |  |  |  |  |
| Rotule de centre A |  |  |  |  |
| Appui - plan de normale |  |  |  |  |
| Linéaire annulaire de centre A d’axe |  |  |  |  |
| Linéaire rectiligne de normale de contact |  |  |  |  |
| Ponctuelle de normale |  |  |  |  |

# Text boxes

Zone d’étude

Boite de vitesse

Actionneur d’embrayage

Moteur électrique d’actionneur d’embrayage

Moteur électrique de sélection des vitesses

Moteur électrique d’engagement des vitesses

Actionneur de boîte de vitesses

Fourchette d’embrayage

Capteur de position

Actionneur d’embrayage

Fourchette d’embrayage

Commandé par l’ECU, le moteur de commande d’embrayage engage (embraye) et libère (débraye) l’embrayage, après analyse des informations fournies par les capteurs.

Le moteur de l’actionneur d’embrayage est un moteur à courant continu. L’inversion de polarité au niveau de son alimentation lui permet de pouvoir tourner dans les deux sens pour assurer les deux opérations. Le pilotage fin de la vitesse de rotation du moteur est assuré par une modification de la tension aux bornes du moteur.

MOTEUR

CAPTEUR DE POSITION

ENERGIE MÉCANIQUE VENANT DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

VIS SANS FIN

TIGE DE COMMANDE ACTIONNANT LA FOURCHETTE D’EMBRAYAGE

ROUE DENTÉE

MECANISME DEBRAYÉ

La force nécessaire au déplacement du diaphragme est fournie par un ressort hélicoïdal. Le moteur électrique ne fournit donc que l’énergie pour vaincre les frottements mécaniques et pour  compenser la différence entre la force du ressort et celle du diaphragme (lors de la course retour/détente).

MECANISME EMBRAYÉ

Au repos, pour éviter que le ressort continue son action sur le diaphragme et  pour garantir une garde d’embrayage satisfaisante, il est ramené par le moteur de l’autre côté de l’axe de rotation (voir schéma) et s’arc-boute ainsi sur le système roue et vis sans fin.

Fonction				       Fonctions			Solutions

principale				       techniques		            constructives

Moteur électrique

FT1

Piloter la position de la fourchette

Roue et vis sans fin

FP1 Actionner la fourchette d’embrayage

Tige de commande

Roue dentée

FT2

Exercer un effort sur la fourchette

Ressort hélicoïdal

Tige de commande

DESSIN EN PERSPECTIVE ECLATÉE DU MÉCANISME D’ACTIONNEUR D’EMBRAYAGE

Cloche

Plateau de pression

Volant moteur

Disque d’embrayage

Fourchette

D’embrayage

Butée

Ressort en diaphragme

Mouvement de rotation de la fourchette permettant le débrayage

Tx = ±(pas/2π) ×Rx