Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2016

DOSSIER RÉPONSES

Préparation d’une intervention préventive et corrective

| Les situations professionnelles | DR | Pages |
| --- | --- | --- |
| S1 | Préparation maintenance préventive | DR1 | 2/4 |
| S2 | Préparation maintenance corrective | DR2 | 3/4 à 4/4 |

N.B : Les candidats devront remettre l’ensemble de tous les  dossiers à la fin de l’épreuve

| S1 | Situation professionneLLE | DR1 |
| --- | --- | --- |

Préparation d’une intervention de maintenance préventive

Question n°1

- Vérifier que la 1ère maintenance a été réalisée conformément aux préconisations du constructeur ainsi que la date de l’intervention de la maintenance préventive sur la centrale de ventilation double flux.

| Nom/raison sociale : |  |
| --- | --- |
| Date de mise en service : |  |
| Date du 1er entretien: |  |
| Date de l’intervention de maintenance : |  |

- Préciser trois précautions préalables à respecter avant toute opération de maintenance sur  la Centrale de ventilation double flux.

- Lister  les composants de la centrale de ventilation double flux et les différentes opérations semestrielles  de maintenance ainsi que les actions à réaliser.

| Composant de la Centrale : |
| --- |
| Liste des opérations de maintenance | Liste des actions à réaliser |
| Composant de la Centrale : |
| Liste des opérations de maintenance | Liste des actions à réaliser |
| Composant de la Centrale : |
| Liste des opérations de maintenance | Liste des actions à réaliser |
| Composant de la Centrale : |
| Liste des opérations de maintenance | Liste des actions à réaliser |
| Composant de la Centrale : |
| Liste des opérations de maintenance | Liste des actions à réaliser |

| S2 | Situation professionneLLE | DR2 |
| --- | --- | --- |

Partie2 : Préparation d’une intervention de maintenance corrective

- Indiquer sur le schéma de principe: la pompe du circuit solaire A  concernée et l’élément  B permettant sur le circuit solaire le prélèvement du glycol.

- Repérer sur le schéma électrique du circuit de puissance de la pompe de circulation, l’appareil qu’il faut manœuvrer avant l’opération de consignation électrique.    /1,5 point

| S2 | Situation professionneLLE | DR2 |
| --- | --- | --- |

- Repérer sur le schéma électrique du circuit de puissance de la pompe de circulation, l’appareil qu’il faut manœuvrer avant l’opération de consignation électrique.

| Nom de l’appareil : |  |
| --- | --- |
| Repère de l’appareil : |  |

  - Indiquer  dans l’ordre les différentes étapes de consignation électrique de la pompe de circulation.

| N°ordre | Différentes étapes de consignation électrique de la pompe de circulation |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

3.2)  Indiquer le niveau d’habilitation requis  et la dénomination.

| Niveau d’habilitation requis : |  |
| --- | --- |
| Dénomination : |  |

- Indiquer par une croix  dans le tableau, les équipements de protection individuelle à utiliser lors de la consignation électrique de la pompe de circulation.

| Voltmètre |  |
| --- | --- |
| gants isolants |  |
| Chaussures de sécurité |  |
| Ecran facial |  |
| Bottes isolantes |  |
| Vérificateur d’absence de tension |  |
| Casque isolant |  |
| Montre |  |

| S2 | Situation professionneLLE | DR2 |
| --- | --- | --- |

Partie2 : Préparation d’une intervention de maintenance corrective

- Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la chronologie des opérations à effectuer pour réaliser cette intervention jusqu’à la mise en service de l’installation.

| N° étape | Description dans l’ordre des différentes opérations de l’intervention |
| --- | --- |
|  | Rinçage de l’installation solaire avec de l’eau |
|  | Récupération du fluide caloporteur dans un récipient |
|  | Débranchements électriques et démontage de la pompe de circulation |
|  | Raccordement électrique de la pompe de circulation |
|  | Raccordement hydraulique de la nouvelle pompe de circulation |
| 1 | Vidange de l’installation du circuit solaire |
|  | Mise en route de la pompe de circulation |
|  | Remplissage avec un fluide caloporteur neuf |
|  | Purge de l’air contenu dans le circuit solaire jusqu’à ce que le fluide caloporteur s’écoule sans bulles d’air |
|  | Réajustement du fluide caloporteur neuf jusqu’à la pression nominale |
|  | Contrôle et vérification des paramètres de fonctionnement |
|  | Nettoyer le chantier et ranger les outillages |
|  | Remplir la fiche d’intervention |

- Lister la précaution à prendre pendant la manipulation de l’antigel FS.

- Expliquer les actions à mettre en œuvre après récupération du fluide caloporteur dans le circuit solaire lors de cette intervention, pour respecter les réglementations en vigueur concernant l’élimination de l’antigel FS.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES | DOSSIER REPONSES | ÉPREUVE U22 | PAGE 4/4 |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

## U.22 : Préparation d’intervention

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES | DOSSIER REPONSES | ÉPREUVE U22 | PAGE 2/4 |
| --- | --- | --- | --- |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES | DOSSIER REPONSES | ÉPREUVE U22 | PAGE 3/4 |
| --- | --- | --- | --- |