#### Session 2016								code : 1606-MV VI T

##### CORRIGÉ

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Maintenance des véhicules automobiles

Option : véhicules industriels

RENAULT TRUCKS T 430

EURO 6

E2 : épreuve technologique

Étude de cas – expertise technique

### Durée : 3 h –  coefficient : 3

###### Dossier paginé de 1/14 à 14/14

Matériels et documents autorisés :

- calculatrice électronique, autonome, non imprimante, à entrée unique par clavier à l'exclusion de tout autre matériel électronique ;

- dossier ressource ;

Les candidats doivent rendre l'intégralité des documents à l'issue de la composition

INTRODUCTION :

Un véhicule Renault T 430 DTI entre dans la concession suite à une perte de puissance et un fonctionnement en mode dégradé.

Le combiné de bord donne l’information suivante : réduction de couple dans 30 km.

Afin de résoudre le dysfonctionnement du véhicule, il vous est demandé d’étudier le système d’injection et de dépollution des nouveaux moteurs Euro 6.

Partie 1 : analyse fonctionnelle et structurelle de l’injection du moteur DTI 11

Durée estimée : 1h

À l’aide du dossier ressource.

Question 1.1 : sur le schéma de principe d’injection de la question 1.2, surligner :

- en rouge le circuit haute pression ;

- en bleu le circuit basse pression ;

- en vert le circuit de retour réservoir ;

- en jaune le circuit d’aspiration.

Question 1.2 : indiquer sur le schéma ci-dessous le sens de circulation du fluide sur les différents circuits, en utilisant des flèches :

Question 1.3 : citer la particularité du système d’injection du nouveau moteur DTI11.

Le nouveau moteur DTI 11 est doté d’un système d’injection intégrant 3 injecteurs pompant et trois injecteurs HP.

Question 1.4 : donner la fonction de l’EPRV.

Protège le système des surpressions et limite la pression lors d’une              variation de régime ou de charge.

Question 1.5 : compléter les différents distributeurs en phase d’injection.

OMV non pilotée

NCV pilotée

Question 1.6 : le volet d’air a une fonction importante pour le post-traitement, laquelle ?

- Augmenter la température des gaz d’échappement

Question 1.7 : le constructeur a intégré d’autres systèmes ayant la même fonction que la volet d’air, en citer deux.

- le système de recirculation de gaz d’échappement (EGR) ;

- le module de dosage AHI (7ème injecteur) ;

- le papillon sur échappement.

Question 1.8 : pourquoi doit-on injecter du gasoil afin d’augmenter la température en amont de l’EATS ?

Afin de créer une réaction chimique exothermique dans le DOC. La conséquence est une élévation de la température jusqu’à plus de 600° C ce qui permet de régénérer les suies et de désulfuriser le SCR.

Question 1.9 : restituer sur le synoptique ci-dessous les codes des entrées-sorties des capteurs et actionneurs manquants en vous aidant du schéma électrique du système d’injection page 11 du dossier sujet.

Question 1.10 : compléter le tableau ci-dessous du réseau multiplexé (CAN).

| Calculateur | Réseaux | Type | Protocole | Vitesse de transmission | Tensions (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMS | Backbone 1 Backbone 2 | CAN | J1939 J2284 | 250 kb·s-1 500 kb·s-1 | H L | 2,5V/3,5V 1,5V/2,5V |
| ACM | Backbone 1 | CAN | J1939 | 250 kb·s-1 | L | 1,5V/2,5V |

Question 1.11 : entourer le ou les connecteur(s) du passe cloison permettant aux calculateurs EMS et ACM d’échanger les informations multiplexées avec l’habitacle.

Partie 2 : analyse fonctionnelle et structurelle de la dépollution du moteur DTI 11

Durée estimée : 45 mn

À l’aide du dossier ressource.

Question 2.1 : citer quatre polluants régis par la norme Euro 6.

- Nox oxyde d’azote ;

- HC hydrocarbures ;

- CO monoxyde de carbone ;

- PM particules.

Question 2.2 : le post traitement intègre quatre éléments principaux, lesquels ?

- DOC (catalyseur à oxydation diesel) ;

- DPF (filtre à particules) ;

- SCR (catalyseur à réduction) ;

- ASC (catalyseur sélectif d’ammoniaque).

Question 2.3 : colorier en rouge la partie de l’EATS dans laquelle les polluants (CO, HC, Nox) sont neutralisés :

Question 2.4 : citer deux modifications réalisées sur le nouveau système de dépollution appelé « albonair », par rapport à l’ancien.

Suppression de l’injecteur électronique par une simple buse

Ajout d’un circuit d’air afin de favoriser la vaporisation de l’AdBlue dans l’échappement

Question 2.5 : restituer sur le synoptique ci-dessous les codes des entrées-sorties des capteurs et actionneurs à l’aide des schémas du système AdBlue du dossier sujet pages 11 et 12.

Question 2.6 : sur le schéma de principe du circuit d’AdBlue, colorier en :

- bleu le circuit d’alimentation en AdBlue ;

- vert le circuit d’alimentation en air ;

- rouge le circuit de refroidissement.

Question 2.7 : préciser le rôle de la buse AHI.

Question 2.8 : sur le schéma de principe du module AHI, compléter les distributeurs en phase d’injection.

Partie 3 : mesures et analyse du dysfonctionnement

Durée estimée : 1h15

Lors d’un essai dynamique avec différents outils dont une valise de diagnostic, on obtient les valeurs des capteurs présentées dans le tableau de la question 3.1 (ci-dessous).

À l’aide du dossier ressource.

Question 3.1 : compléter le tableau de contrôle des capteurs du système de dépollution.

| Éléments contrôlés | Outil de mesure | Valeur attendue | Valeur trouvée |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur de température entrée DOC | Ohmmètre | 200 à 800 Ω | 350 Ω |
| Capteur de température entrée DPF | Ohmmètre | 200 à 800 Ω | 340 Ω |
| Capteur de pression différentielle entrée DPF | Voltmètre | 0,5 à 4,5 V | 3,90 V |
| Capteur de pression différentielle sortie DPF | Voltmètre | 0,5 à 4,5 V | 0,75 V |
| Capteur de pression carburant buse AHI | Voltmètre | 0,5 à 4,5 V | 0,5 V |
| Capteur de température entrée SCR | Ohmmètre | 200 à 800 Ω | 325 Ω |
| Capteur de pression d’air | Voltmètre | 0,5 à 4,5 V | 1,4 V |
| Capteur de pression d’urée | Voltmètre | 0,5 à 4,5 V | 3,4 V |

Question 3.2 : reporter en rouge sur la courbe ci-dessous la valeur de la résistance du capteur de température « entrée DOC » et déterminer graphiquement la température correspondante.

Valeur de la température : 225 °C…………….

Question 3.3 : reporter sur les courbes suivantes les valeurs des capteurs de pression du tableau de la question 3.1 et en définir les pressions.

a) Tracer en rouge le capteur de pression différentielle entrée DPF.	    Valeur : 295 mbar

Tracer en bleu le capteur de pression différentielle sortie DPF.	    Valeur : 0,20 mbar

- Tracer en rouge le capteur de pression carburant buse AHI.            Valeur : 0 kPa

Tracer en bleu le capteur de pression d’air.                                     Valeur : 150 kPa

On en déduit que :

- les températures en entrée du DOC et sortie du DOC ne correspondent pas aux valeurs minimales pour permettre la régénération ;

- la contre-pression venant des capteurs de pression différentielle est supérieure à 200 mBar ;

- la pression de carburant de la buse AHI est nulle.

Question 3.4 : en tenant compte des conclusions de la question précédente, compléter la liste ci-dessous avec trois conséquences supplémentaires pour le véhicule.

- surconsommation ;

- détérioration du turbo ;

- augmentation de la température du moteur ;

- destruction du système de dépollution ;

- perte de performance ;

- surconsommation d’huile.

Suite à ces différentes informations, il est décidé de vérifier le fonctionnement du module électrovannes pour l’injecteur à l’échappement AHI.

| éléments contrôlés | borne | outil de mesure | valeur attendue | valeur trouvée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Électrovanne de coupure de carburant (FCV) | Entre 1 et 2 de l’électrovanne | Ohmmètre | 75 Ω ± 5 Ω | 74,8 Ω |
| Électrovanne de pilotage d’air (APV) | Entre 3 et 4 de l’électrovanne |  |  | 72,5 Ω |
| Électrovanne de dosage carburant (FDV) | Entre 5 et 6 de l’électrovanne |  |  | 100 M Ω |

Question 3.5 : préciser votre conclusion suite à l’analyse du tableau ci-dessus.

Électrovanne de dosage carburant défaillante

Question 3.6 : sur les schémas du système d’injection page 11 et du système de dépollution pages 12 et 13 du dossier sujet (nomenclatures dans le dossier ressource).

Entourer :

- en bleu les différents éléments contrôlés du système de dépollution cités dans le tableau page 8 du dossier sujet ;

Colorier :

- en rouge le ou les élément(s) incriminé(s).

Question 3.7 : indiquer la procédure de maintenance pour le nettoyage du DPF.

Cette procédure doit être effectuée à intervalle régulier

- contrôle visuel du filtre ;

- contrôle de la contre pression ;

- conditionnement du filtre à 200° C ;

- contrôle de la masse du DPF à 200° C ;

- envoyer de l’air comprimé à environ 7 bars afin de récupérer les cendres.

Question 3.8 : combien de fois au maximum peut-on nettoyer le DPF ?

Le filtre peut être nettoyé au maximum 5 fois.

Question 3.9 : quelles sont les précautions à prendre lors de la manipulation du filtre à particules ?

- mettre des gants ;

- mettre un masque ;

- mettre un vêtement de travail ;

- porter des lunettes de protection.

Schéma électrique du système d’injection

Schéma électrique du système de dépollution 1 / 2

Schéma électrique du système de dépollution 2/2

| COMP. et SAVOIRS | QUESTIONS | INDICATEURS | CRITÈRES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Barème |
| S31.21 | Question 1.1 page 2 | Les circuits sont correctement repérés et fléchés |  |  |  | Sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreurs | /2 |
|  | Question 1.2 page 2 |  |  |  |  |  | 1 erreur | + de 1 erreur | /1.5 |
| S31.21 | Question 1.3 page 3 | La particularité est correcte |  |  |  |  | Sans erreur | une erreur | /1 |
| S31.23 | Question 1.4 page 3 | La fonction du composant est exacte |  |  |  |  | Sans erreur | une erreur | /1 |
| S31.24 | Question 1.5 page 3 | La position des distributeurs est correcte |  |  |  |  | Sans erreur | une erreur | /1 |
| S31.23 | Question 1.6 page 3 | La fonction du composant est exacte |  |  |  |  | Sans erreur | une erreur | /1 |
| S31.18 | Question 1.7 page 4 | L’information est correcte |  |  |  | Sans erreur | une erreur | + de 1 erreur | /2 |
| S31.44 | Question 1.8 page 3 | La raison énoncée est correcte |  |  |  |  | Sans erreur | une erreur | /1 |
| S31.13 | Question 1.9 page 4 | Les entrées et sorties sont correctement indiquées | Sans erreur | 6 erreurs | 11 erreurs | 14 erreurs | 16 erreurs | + de 18 erreurs | /5 |
| C 221 | Question 1.10 page 4 | Le tableau est correctement renseigné |  |  |  | Sans erreur | une erreur | + de 1 erreur | /2 |
| C 221 | Question 1.11 page 5 | Les composants sont repérés |  |  |  |  | Sans erreur | une erreur | /1 |
| S31.41 | Question 2.1 page 5 | Les polluants sont indiqués |  |  |  | Sans erreur | une erreur | + de 1 erreur | /2 |
| S31.42 | Question 2.2 page 5 | Les éléments sont désignés |  |  |  | Sans erreur | une erreur | + de 1 erreur | /2 |
| S31.43 | Question 2.3 page 6 | Les zones sont clairement identifiées |  |  | Sans erreur | une erreur | 2 erreurs | 3 erreurs | /3 |
| S31.49 | Question 2.4 page 5 | Les modifications ont été clairement définies |  |  |  | Sans erreur | une erreur | + de 1 erreurs | /2 |
| S31.46 | Question 2.5 page 6 | Les entrées et sorties sont correctement indiquées |  | Sans erreur | 4 erreurs | 6 erreurs | 8 erreurs | + de 8 erreurs | /3 |
| S31.42 | Question 2.6 page 7 | Les circuits sont correctement repérés |  |  |  |  | une erreur | + de 1 erreurs | /1.5 |
| S31.43 | Question 2.7 page 7 | Le rôle du composant est exact |  |  |  |  | Sans erreur | une erreur | /1 |
| S31.44 | Question 2.8 page 7 | La position des distributeurs est correcte |  |  |  |  | Sans erreur | une erreur | /1 |
| C 224 | Question 3.1 page 8 | Le tableau est correctement renseigné |  |  |  |  | une erreur | + de 1 erreur | /1.5 |
| C 224 | Question 3.2 page 8 | La courbe et la valeur trouvée sont exactes |  |  |  |  | une erreur | + de 1 erreur | /2 |
| C 224 | Question 3.3a page 9 | Les courbes et les valeurs trouvées sont exactes |  |  | Sans erreur | une erreur | 2 erreurs | 3 erreurs | /3 |
| C 224 | Question 3.3b page 9 | Les courbes et les valeurs trouvées sont exactes |  |  | Sans erreur | une erreur | 2 erreurs | 3 erreurs | /3 |
| C 226 | Question 3.4 page 9 | Les incidences possibles sont recensées |  |  | Sans erreur | une erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs | /3 |
| C 225 | Question 3.5 page 10 | La cause du dysfonctionnement est identifiée |  |  |  | Sans erreur |  | une erreur | /2 |
| C 224 | Question 3.6a page 10 | Seuls les éléments désignés sont repérés |  | Sans erreur | 2 erreurs | une erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs | /4 |
| C 224 | Question 3.6b page 10 | Seul l’élément défectueux est signalé |  |  |  | Sans erreur | une erreur | une erreur | /2 |
| C 223 | Question 3.7 page 14 | La démarche utilisée est cohérente |  |  |  | Sans erreur | une erreur | + de 1 erreur | /2.5 |
| C 314 | Question 3.8 page 14 | Les performances sont conformes aux prescriptions du constructeur |  |  |  |  | Sans erreur | une erreur | /1 |
| C 412 | Question 3.9 page 14 | L’intervention ne présente pas de risques d’accident ou d’atteinte à la santé |  |  |  | Sans erreur | une erreur | + de 1 erreur | /2 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | /60 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | /20 |

# Text boxes

/2

/1,5

Vert

Vert

Jaune

Jaune

Bleu

Rouge

Bleu

/1

/1

/1

/1

/2

/1

/5

ENTRÉES

SORTIES

C

A

L

C

U

L

A

T

E

U

R

E

M

S

(A14)

B04

B05

B102

B118

B119

B187

B207

B231

B260

B32

B37

B39

B54

S68

Y103

Y109

Y110

Y111

Y114

Y148

Y151

Y35

S112

B265

M15

A43

/2

/1

/2

/2

/3

CO

PM

Nox

HC

/2

/3

ENTRÉES

SORTIES

C

A

L

C

U

L

A

T

E

U

R

A

C

M

(A174B)

B142B

B262

B263

B85

B96

B96B

B97

B98

B115

A190

M73

R56A

R57A

Y81C

/1.5

Rouge

Vert

Rouge

Vert

Bleu

Bleu

Vert

Bleu

Rouge

/1

Pulvériser une quantité infime de gasoil dans l’échappement.

L’hydrocarbure contribue à l’augmentation de la température à un seuil de 600° C.

/1

/1,5

/2

Rouge

/3

Bleu

Rouge

/3

Bleu

Rouge

/3

/2

/4

/2

/2,5

/1

/2

Rouge

Bleu

Bleu

A174B

A174B

Bleu

N° du candidat :

CRITÈRES D’ÉVALUATION

- feuille à faire figurer à la dernière page du dossier corrigé ;

- les points obtenus par le candidat seront reportés sur cette fiche ;

- il appartiendra à chaque centre de correction de dupliquer cette fiche en nombre correspondant aux copies d’examen afin de servir de récapitulatif de l’évaluation, cette fiche sera obligatoirement AGRAFÉE à la copie corrigée.