Le dossier technique se compose de 14 pages, numérotées de 1 à 14.

Dès que le dossier technique vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

DOSSIER TECHNIQUE

1/ Présentation du système

Les volets hypersustentateurs et les becs de bord d’attaque sont des gouvernes secondaires, leur rôle est d’améliorer le vol à basses vitesses.

Le bec de bord d'attaque

Le bec de bord d'attaque est une petite aile auxiliaire placée en avant du bord d'attaque. Lorsqu'il est déployé à basse vitesse donc forte incidence. Le bec ouvre une fente ayant essentiellement les mêmes fonctions que les fentes du bord de fuite, canaliser l'air sous pression de l'intrados vers l'extrados pour reculer le décrochage et augmenter la portance.

Cependant, étant donné que le bec est une surface portante, il vient s'ajouter à la surface de l'aile donnant une meilleure portance aux grands angles.

| Données numériques pour l'aéronef AXXX | À l’atterrissage (altitude 0 m ) | Croisière (altitude 13000 m) |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique de l’air (ρ) | 1,22 kg/m3 | 0,3 kg/m 3 |
| Surface totale de la voilure (S) | 122.6 m2 | 122.6 m2 |
| Vitesse de l’avion/air (V) | 230 km/h ou (63.89 m/s) | 870 km/h ou (241.6 m/s) |
| Masse de l’avion (M) | 64 500 kg | 70 000 kg |
| Angle d'incidence ( i ) | 13° | 5° |

# Text boxes

ᶯ

A XXX

AXXX

-  214

A XXX

A XXX

- 215

Damage location

Damage location: nose of the top skin

NAS 1921 C 05-S-04 ()

e

Valeur de la pince recommandée (e) :2 x (D)

HFC

A XXX