| DANS CE CADRE | Académie : Session : |
| --- | --- |
|  | Examen : Série : |
|  | Spécialité/option : Repère de l’épreuve : |
|  | Epreuve/sous épreuve : |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
| NE RIEN ÉCRIRE | Appréciation du correcteur Note : /20 |

MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

# SESSION 2016

ÉPREUVE E2 RÉALISATION D’UNE INSTALLATION

DOSSIER SUJET

L’USAGE DE LA CALCULATRICE N’EST PAS AUTORISÉ

### Ce dossier comprend 8 feuilles numérotées de DS 1/8 à 8/8

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 1/8 |

1ère PARTIE : ÉPREUVE AÉRIENNE

- Travail tantôt en binôme, tantôt en individuel :

Description du travail à réaliser :

  - Les deux candidats équiperont leurs supports d’une EAS 1500 puis en binôme ancreront et règleront la portée de câble NFC33209 à la flèche donnée par l’examinateur,

  - Chaque candidat raccordera son extrémité de torsadé au réseau nu en passage à l’aide de CDR/CNA,

  - Chaque candidat réalisera également une mesure de terre de neutre et indiquera si celle-ci est conforme ou pas à l’examinateur.

### Temps estimé = 4h00 Consignes particulières :

  - Veiller à sa propre sécurité et à celle des autres conformément à la réglementation en vigueur,

  - Le moyen d’ascension à utiliser est libre excepté l’utilisation de la nacelle,

  - Le schéma descriptif est donné page suivante,

  - Veiller à la réalisation de la « goutte d’eau » ainsi qu’à l’esthétique de l’ensemble,

  - Tri des déchets.

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 2/8 |

### Schéma descriptif du travail à réaliser :

Partie individuelle

Partie individuelle

Pose 4 CDR/CNA

Pose 4 CDR/CNA

Pose EAS 1500	Pose EAS 1500

Partie à réaliser en binôme

NFC33-209 3x70² + 54,6²

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 3/8 |

### Critères d'évaluation des travaux pratiques en aérien

Mise en place du câble torsadé NFC 33-209

Méthode d’exécution, organisation

Choix de l’outillage

Aisance au poste de travail

Respect de la flèche

Esthétique de l'ensemble

Raccordement nu/torsadé

Pose des feuillards

Descente le long du support/collier nylon/BIC

Raccordement du câble au réseau nu

Esthétique de l’ensemble (goutte d’eau, état de la torsade, etc.)

Conformité du raccordement pour une mise en service.

Mesure de la terre du neutre et indication sur sa conformité

Sécurité et environnement

Mise en place de la signalisation temporaire

Port des EPI

Ascension du support

Rangement du matériel

Propreté du chantier et tri des déchets

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 4/8 |

2ème PARTIE : ÉPREUVE SOUTERRAINE

- Travail en binôme:

Description du travail à réaliser :

  - Réalisation de l’alimentation d’une grille de fausse coupure 150² ou REMBT par un câble NFC 33-210 en 3x150² + 1x70²,

  - Mise à la terre du neutre dans la grille de réseau avec un connecteur à perforation d’isolant de type TTDS N 95,

  - Confection d’un accessoire souterrain de type SDI 240-35 V 2006 dans sa spécification

« ISOL »,

  - Réalisation de l’alimentation du client par un câble de branchement de type HM27/03/139 en triphasé 35mm²,

### Temps estimé = 3h30 Consignes particulières :

  - L’accessoire souterrain SDI 240-35 devra être entièrement réalisé ;

  - Le raccordement « client » pourra aboutir sur une grille de repiquage ou sur un coupe- circuit,

  - Le schéma descriptif est donné page suivante.

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 5/8 |

### Schéma descriptif du travail à réaliser :

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 6/8 |

- Travail en individuel:

.

Description du travail à réaliser :

Afin de réaliser la remontée aéro-souterraine vous devez préparer l’extrémité d’un câble NFC33-

226  de type POPY de section 95mm² conformément aux cotes suivantes :

### Temps estimé = 0h30 Consignes particulières :

- Outillage utilisé de préparation de câbles agréé ERDF,

- Le candidat n’est autorisé qu’à un seul essai.

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 7/8 |

### Critères d'évaluation des travaux pratiques en souterrain

Organisation du chantier

Méthode d’exécution, organisation

Sécurité pendant les travaux

Analyse des risques Port des EPI (gants, casque avec jugulaire, vêtement de travail) Port des lunettes ou écran lors de l’injection

Raccordement de la grille fausse coupure 150 (ou RMBT)

Dégainage du câble Pose GRN Pose E4R Dénudage des conducteurs Brossage sous graisse neutre Mise en forme des conducteurs Raccordement

Confection de la SDI 240-35

Vérification du conditionnement Décodage de la notice Dégainage des câbles Frettage – abrasion Isolation du neutre Positionnement des connecteurs Mise à la terre Reconstitution de l’accessoire Mise en œuvre de la matière Étanchéité de l’accessoire

Préparation du câble pour une EUEN 24 50-240 RF

Décodage de la notice Respect des cotes (1mm d’erreur) Coupe du semi-conducteur État de surface de l’isolant Nombre de fentes État de l’âme

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 8/8 |

# Text boxes

Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve.

Grille réseau

Grille branchement

SDI 240-35 V 2006 ISOL

35mm

30mm

450mm

505mm