DOSSIER REPONSES 1ère PARTIE

Elimination des défauts de qualité des produits

1.1-Analyse du grafcet du cycle de stockage d’une pile

1.2- Vérification des accélérations subies par les produits

1.2.1 ANALYSE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION LE LONG DE L’AXE Z (Phase 5 sur DT7)

Q1.2.1.1 Vitesses de sortie de tige  Vtige et vitesse d’élévation de la pile VZ pile:

Q1.2.1.2 Accélération aZ:

Q1.2.1.3 Conclusion :

1.2.2 ÉTUDE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION LE LONG DE L’AXE X (PHASE 6 sur DT7)

Q1.2.2.1 Calcul de l’accélération  aX:

Q1.2.2.2 Conclusion :

Q1.2.2.3 Calcul de T6 :

Q1.2.2.4 Expression de Vmax :

Q1.2.2.5 Calcul de x6 :

Q1.2.2.6 Calcul de T1 et T2 :

Q1.2.2.7 Calcul de Vmax :

Q1.3.1 Calcul de Fmot :

|  | Valeur / Détail du calcul éventuel |
| --- | --- |
| Vmax | Imposé par l'énoncé 0,74 m/s |
| Ωroues | Ωroues = Vmax/R = 0,74/0,2 = 3,7 rad/s |
| Ωréd | Même valeur que Ωroues car la transmission chaînes-pignons présente un rapport de réduction de 1 |
| Ωmot | Ωmot = Ωréd * 16,1 = 59,57 rad/s soit Nmot = 568,85 tr/mn |
| Fmot | 1480 tr/mn@50 Hz donc Fmot = 568,85*50/1480 = 19,2Hz |

Q1.3.2 Paramètres du variateur :

|  | Justification / Détail du calcul éventuel |
| --- | --- |
| nsP | Donné dans DP5 : 1480 tr/mn |
| FrS | Donné dans DP5 : 50 Hz |
| ACC et dEC | ACC = DEC La valeur de 6,3s pour ∆f = 19,2 Hz est à corriger pour ∆f = FrS soit 50 Hz On trouve ACC = DEC = 6,3*50/19,2 = 16,4s |
| rPt | Donné dans l'énoncé : LIN |

Q1.3.3 Conséquence technologique :

DOSSIER REPONSES 2ème PARTIE

2.2.1 Vérin élévateur du chariot PORTÉ

Q2.2.1.1 Nombre d’heures de fonctionnement annuel de la ligne :

Q2.2.1.2 Production annuelle de la ligne :

Q2.2.1.3-Q2.2.1.4 Graphe des mouvements sur l‘axe Z

Q2.2.1.5 Nombre de cycles du vérin

Q2.2.1.6 Distance en Km parcourue par la tige du vérin en un an.

Q2.2.1.7 Encadrement de la durée de vie (en année)

Q2.2.1.8 Conclusion

2.2.2 Roulement à rouleaux croisés de chariot porteur

Q2.2.2.1 Données du roulement RB 80070THK

Q2.2.2.2 Coefficient X et Y

Q2.2.2.3 Charge radiale équivalente

Q2.2.2.4 Durée de vie

Q2.2.2.5 Conclusion

2.3- Analyse du graissage et des lubrifications

2.3.1 Vérification des butées latérales de maintien de la pile sur le chariot PORTÉ

Q2.3.1.1 Schéma cinématique du sous ensemble butée latérale

Q2.3.1.2 - Q2.3.1.3 Isostatisme du mécanisme et faisabilité de l’étude

Q2.3.1.6 Bilan des actions

Q2.3.1.7 Pression diamétrale de l’articulation la plus chargée

Q2.3.1.8 Conclusion

ETUDE STATIQUE DES BUTEES LATERALES

2.3.2 Vidange des motoréducteurs

Q2.3.2.1 Quantité de lubrifiant

Q2.3.2.2 Référence à commander

Q2.3.2.3 Durée de vie de l’huile

Q2.3.2.4 Périodicité des vidanges

DETAIL DU FREIN MOTEUR

DOSSIER REPONSES 3ème PARTIE

Suppression des transitoires hydrauliques

3.1-Analyse de l'existant

Q3.1.1 Analyse de l'impact du démarrage existant sur le couple moteur

- Déterminer le moment du couple nominal du moteur.

- Surligner la trajectoire du point de fonctionnement sur le repère Tmoteur = f(Nmoteur) pendant la phase de démarrage (fig.1)

- Calculer le moment du couple de démarrage

- Calculer le moment du couple maxi qui apparait lors du démarrage.

- Conclure sur la progressivité du démarrage de la solution existante.

Q3.1.2 Etude de la séquence de démarrage existante

- Exploiter les schémas existants pour compléter le chronogramme.

(temporisation réglée à 2s)

Q3.2.1	Hiérarchiser les démarreurs selon les critères suivants

Q3.2.2 Argumentez le choix final.

DOSSIER REPONSES 4ème PARTIE

4.1-Amélioration de la communication Porteur-porté

Q4.1.1 Avantage de la solution bus industriel

4.2.1 Etude hydraulique préalable

Q4.2.1.1 composant 3D et 4D

Q4.2.1.2 composant 7F10 et 7F11

4.2.2 Amélioration du blocage du mouvement vertical

Q4.2.2.1 Référence distributeur

4.2.3 Amélioration de la commande d’élévation

Q4.2.3.1 Intérêt de l’amplificateur proportionnel

Q4.2.3.4 Caractère d’un asservissement

Asservissement de l’axe Z du mouvement des fourches du chariot PORTÉ

# Text boxes

Demande de stockage d’une pile

X11

B5/ Positionnement fourche pour pose niveau destination fabrication

300

306

305

304

307

A1/ Déplacement porteur vers étuve de destination

308

B2/ Stockage pile et retour sur porteur

B5/ Positionnement fourche pour prise en P7

A2/ Rotation porteur vers fabrication

A3/Rotation porteur vers étuves

B1/ Prise pile en P7 et retour sur porteur

A1/ Déplacement  porteur en P7

303

X105 . X125 . X83

302

301

X105 . X115 . X83

X31

B2/ Stockage pile et retour sur porteur

B5/ Positionnement fourche pour pose niveau destination fabrication

A3/Rotation porteur vers étuves

A1/ Déplacement porteur vers étuve de destination

B1/ Prise pile en P7 et retour sur porteur

B5/ Positionnement fourche pour prise en P7

A2/ Rotation porteur vers fabrication

A1/ Déplacement  porteur en P7

Actions proposées

B5/ Positionnement fourche niveau destination fabrication

Vtige = Q/S = (50.10-3/60)/((.0,12/4) = 0.11 m.s-1

VZ pile = 2 . Vtige = 0.22 m.s-1

az = 2 . atige = 2. Vtige / Δt = 2.0,11/0,5 = 0,44m.s-2

L’accélération est compatible avec l’accélération maximale

a6.1 = 0,6/3 = 0,2 m.s-2

a6.1 est supérieur à l’accélération maximale autorisée (0.11m.s-2) est doit être abaissée à cette valeur.

(1) T6 = 2.T1+T2 avec T6 = 28s

(2) Vmax = amax . T1 avec amax = 0.11m.s-2

(3) x6 = 2.(1/2. amax . T12) + Vmax.T2 = amax . T12 + amax . T1.T2 = amax . T1. (T1+T2) avec x6 = 15m

X6=Vmax . (T1+T2) avec x6 = 15m

amax  . T1. (T1+T2) = 21 et 2.T1+T2 = 28 => T2=38-2.T1 => T1.(-T1 + 28)-15/ amax = 0

=> T12 -28.T1 +15/ amax = 0 => Δ=484 T1=6.3s (ou 21.7 impossible avec T2>0)  T2=15.4s

Vmax = amax . T1 = 0,11 x 6,3 = 0.69 m.s-1

Translation du PORTEUR sur l’axe X

T1=3s

0,6

Période 6.2

t (s)

VX   (m.s-1)

t (s)

T6 = 28s

X (m)

Période

6.1

Période

6.3

0,69

T1=6.3s

T1=3s

0,8

x6=15

21,7s

6.3s

x6.3=12.8

x6.1=2.2

Vmax

(m.s-1)

Ωmot

(rad.s-1)

Fmot

(Hz)

Ωroues

(rad.s-1)

Ωréd

(rad.s-1)

Le moteur est en sous-vitesse, donc en incapacité de se refroidir correctement.

Il est impératif d'adjoindre une ventilation forcée du moteur.

Heures de production annuelles = 3 x 8 x 5x 48 = 5760h/an

Nombre de dalles =	5760 x 700 = 4 032 000 dalles/an

Nombre de piles = Nombre de dalles / 40 = 100 800 piles/an

2140

Campagne de déstockage

Campagne de stockage

Stockage au niveau 1 (stockage précédent au niveau 2)

Déstockage du niveau 2

Déstockage du niveau 1

Stockage au niveau 2

ETUVAGE

375

80

345

50

1990

425

1645

temps

3440

850

2150

Situation initiale des fourches

Légende

Axe Z (mm)

75

75

2065

Position basse Niveau 1

Position haute Niveau 2

Position basse Niveau 2

80

375

80

345

80

345

Position haute P1 ou P7

1640

1645

1640

Position basse P1 ou P7

50

50

Position haute Niveau 1

0

Cumul des distances (mm)

4290

Moyenne (par pile) des distances parcourues sur Z (mm)

Pour le stockage d’une pile =	2 		Pour le déstockage d’une pile =	2

Nombre de cycle annuel = 4 x 100 800 = 403 200 cycles/an

Remarque : Il y a 2 piles dans le graphe ci-dessus, 1 cycle = 2 mouvements avec arrêt

Nombre de Km parcourus par an = 4290.10-6 x 100800 / 2 = 216 Km/an

Critère nombre de cycles : 9.9 ans < durée de vie < 14.9 ans

Critère Km parcourus : 6.9 ans < durée de vie < 13.9 ans

La durée de vie minimale du point de vue nb de cycle non atteinte, mais celle du critère Km parcouru sera atteinte dans l’année,  il faudra donc remplacer le vérin.

d = 800 mm			D =  950 mm			dp = 868.1 mm		C = 468 kN

Fa / (Fr + 2 x M/dp) = 50 / (1.5 + 2 x 14000/868) = 1.48

X = 1				Y = 0.45

Pc = X . (Fr + 2 . M/dp) + Y . Fa  =  1 . (1.5 + 2 . 14000/868) + 0.45 . 50  =  56.25 kN

Remarque : 14000 N.m = 14000 kN.mm

Nb révolutions = L = [fT . C / (fW . Pc)] 10/3  =  [1 x 468 / (3 x 56.25)] 10/3   = 29.96 millions de tours

Nb d’heures de fonctionnement = Nb tours / (N.60)  = 29,96.106 / (6.2 . 60) =  80537 h

Durée de vie en années = 80 537/2000 =  40 ans

Ns=2

Ns=2

Ns=2

Ns=2

H = m - 3(p -1) + ΣNs	= 1 – 3 x (4-1) + (2 + 2 + 2 + 2 ) = 0 => le système est isostatique

- Absence de contraintes de positionnement des pièces => fabrication simplifiée

- Toutes les actions mécaniques transmissibles par les liaisons sont déterminées.

Toutes les articulations ayant les mêmes dimensions, l’articulation C est la plus chargée.

P = F / S = F / (D.L) = 736/ (20.20) = 1.8 daN.mm-2

La pression diamétrale est trop élevée pour la graisse utilisée. Il convient de trouver une graisse plus performante ou de modifier les articulations (ajout de coussinets par exemple).

FB2/1 =736daN

FC0/1 = 534daN

Position M1, référence réducteur R87 => 2.3litres

SHELL OMALA S4 WE220

26000

17000

75 °C

17000 h < intervalle de remplacement de l’huile < 26000h

A 6000h/an => 2.8 ans < périodicité des vidanges < 4.3 ans

53

54

51

68

49

66

265

Q2.3.3.2 Justification du contrôle périodique de l’entrefer  et l’épaisseur des garnitures de frein :

Q2.3.3.3 Valeur à contrôler, instrument

Entrefer : entre 0.3 et 0.7

Jeu de cales d’épaisseurs

Cote mini garnitures : 10 mm

Pied à coulisse

L’usure excessive des garnitures peut : rendre le freinage insuffisant ou au contraire rendre le déblocage du frein impossible à cause d’un entrefer trop grand ou

59

95

65

71

70

61

60

67

73

Pn=Tn . ωn => Tn = 60 . Pn/(Nn.2.()

En triangle  comme en étoile

Tn=60x18,5x103/(1456.2.() =121.33 mN

en étoile

Au démarrage

Tdem = 0.5 x Tn = 60.7 m.N

Tmax = 0.75 x Tn = 91 m.N

En triangle

Tmax = 2 x Tn = 242 m.N

Manque de progressivité => besoin du démarreur

fig.1

présence 110Vac sur

le fil 20716

KM01S

KM01D

KM01L+T

t

t

t

t

2s

retard additionnel du contact 67-68

Critères :		Poids :

marque connue →  oui : 3, un peu : 1, pas du tout : 0

prix pour 1 moteur → < 500 € : 2, entre 500 €  et 800 €  : 1, au-dessus de 800 €  : 0

tension de contrôle → source de tension disponible dans l'armoire, oui : 2, non : 0

puissance du démarreur ajustée au moteur  → oui : 1, non : 0

modification du programme API nécessaire → : oui : -2, non : 0

| ATS48D38Q |  |
| --- | --- |
| Marque connue | 3 |
| Prix | 2 |
| Tension de contrôle | 0 |
| Puissance ajustée | 1 |
| Modification programme API | -2 |
| total : | 4 |

| AB150-C37NBD |  |
| --- | --- |
| Marque connue | 1 |
| Prix | 2 |
| Tension de contrôle | 2 |
| Puissance ajustée | 1 |
| Modification programme API | 0 |
| total : | 6 |

| ATS22D47Q |  |
| --- | --- |
| Marque connue | 3 |
| Prix | 1 |
| Tension de contrôle | 0 |
| Puissance ajustée | 0 |
| Modification programme API | 0 |
| total : | 4 |

| ATS01N244LY |  |
| --- | --- |
| Marque connue | 3 |
| Prix | 1 |
| Tension de contrôle | 2 |
| Puissance ajustée | 0 |
| Modification programme API | 0 |
| total : | 6 |

ATS01N244LY car coût mini et marque mieux connue du service.

Maintenabilité améliorée car réduction et simplification du câblage et surveillance intégrée.
Baisse de la criticité car les équipements sont plus autonomes.

4D et un distributeur 4/3 centre tandem. 3D est un distributeur proportionnel

7F10 : Système de réchauffage du fluide (résistance 3kW sur DT10)

7F11 : Système de refroidissement du fluide.

Justification : Une régulation de température est nécessaire car en hydraulique proportionnelle,

la température du fluide influe sur le comportement du système

La référence DKZOR-A-171-S5-18 a les mêmes caractéristiques avec un centre fermé.

Ce composant gère les rampes d’accélération.

Précision : Ecart entre la consigne et la mesure après stabilisation = erreur statique faible

Stabilité : Caractère non oscillant de la réponse à un changement de consigne

Rapidité : Temps mis pour obtenir un changement de consigne = temps de réponse faible

24V

0V

Alimentation 24V= (6A)

PE

Chariot PORTÉ

Chariot PORTEUR

24V

0V

Alimentation 24V= (6A)

PE

DDLS200-1

1

2

3

4

On

Off

S3

1

0

Term

Off

On

S2

IN

Off

On

S1

1

2

3

4

On

Off

S3

1

0

Term

Off

On

S2

IN

Off

On

S1

COM

- , A

-‘ , A’

+ , B

+‘ , B’

COM

IN

GND

OUT/WARM

Vin

PE

blindage

D-

D+

Embase TELEFAST raccordée au module 1 de l’automate du porté

16 entrées TOR

%I1.16 à %I1.31

Embase TELEFAST raccordée au module 1 de l’automate du porteur

16 entrées TOR

%I1.0 à %I1.15

Partie de câble réseau FIPWAY (paire torsadée blindée) reliant les deux chariots porteur et porté. Elle est située dans l’enrouleur motorisé du chariot porté, et doit être remplacée par la liaison optique sans fil.

COM

- , A

-‘ , A’

+ , B

+‘ , B’

COM

IN

GND

OUT/WARM

Vin

PE

blindage

D-

D+

DDLS200-2

P

I

D

Carte de comptage rapide

CTZ2A

Compteur

%ID5.1

1

2

Consigne destination Z

1

Ecart  ε

4

Vitesse Vz

3

Q4.2.2.2

Q4.2.3.5 Intérêt d’un PID

Le PID permet de réagir aux écarts entre consigne et mesure Proportionnellement à l’écart (variable P), à son Intégrale (variable I) ou sa Dérivé (variable D).

Si P ( la rapidité ( au risque de rendre instable.

Si I ( la précision et la stabilité (.

Si D ( la réactivité ( au risque de rendre instable.

Automate : TSX 37

2

4

Position fourche

Q4.2.3.6 Mise en œuvre du correcteur PID programmé de l’automate

3

Carte de sortie analogique

ASZ200

%QW3.1

(-5000 , +5000)

Légende

Q4.2.3.2 – Q4.2.3.3

Module

Amplificateur

Proportionnel

E-BM-AC-05F

2

Transmission

A chaine

Pignon Dp=203.56

3

Codeur incrémental

2048 imp/tr

4

Electrovanne proportionnelle

DKZO-173

1

Consigne VZ

D

A

Consigne de tension + / - 5V

Courant

(mA)

Vitesse fourche =

2 x vitesse vérin

Débit d’huile (L/min)

Fréquence d’impulsions

 pignon = vitesse fourche / Rp

D

F

A

E

E

B

B

C

4

3

2

1

F

C

Transmission

A chaine

Pignon Dp=203.56

Electrovanne proportionnelle

DKZO-173

Codeur incrémental

2048 imp/tr

Module

Amplificateur

Proportionnel

E-BM-AC-05F

Carte de sortie analogique

ASZ200

%QW3.1

(-5000 , +5000)

Position fourche

Vitesse fourche =

2 x vitesse vérin

 pignon = vitesse fourche / Rp

Fréquence d’impulsions

Débit d’huile (L/min)

Courant

(mA)

Consigne de tension + / - 5V

Automate : TSX 37

Carte de comptage rapide

CTZ2A

Compteur

%ID5.1

Vérin

D 100

Vitesse et position fourches sur axe Z

Mécanisme Fourche

Position destination