SESSION 2016

CAP AÉRONAUTIQUE

Option : Systèmes

ÉPREUVE EP1 : Utilisation de la documentation technique

DOSSIER RÉPONSE

Le sujet se compose de 9 pages numérotées de 1 / 9 à 9 / 9.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet

Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire 99-186 du 16 novembre 1999.

Le dictionnaire bilingue anglais est autorisé

LE SUJET EST À RENDRE DANS SON INTÉGRALITÉ

SUJET

Vérification juste de l’applicabilité des documents Questions 2, 3, 7 à 9

Exhaustivité du repérage des informations nécessaires à l’opération Questions 10, 13a, 14, 15, 16, 18, 27 à 29

Exactitude du décodage des informations Questions 1, 4 à 6,11, 12, 13b, 17, 19 à 26

1. MISE EN SITUATION

La compagnie CAP Aéro a prévu pour le 28 juin 2016 une maintenance programmée sur leur appareil équipé d’un turbopropulseur de type PT6A 28. Elle désire profiter de cette entrée en atelier de maintenance pour appliquer la consigne de navigabilité CF-2014-33 sur ses propulseurs.

L’atelier de maintenance estime que l’ensemble des opérations (maintenance programmée et application de la consigne de navigabilité) va durer un minimum de 40 heures en incluant une dépose moteur.

2. TRAVAIL DEMANDÉ

Répondre en langue française aux questions en se servant du dossier technique fourni.

Nota : BS A1427 veut dire Bulletin Service n° A1427.

PARTIE 1 : VÉRIFICATION DE L’APPLICABILITÉ

- Quel est l’ATA (numéro et nom) concerné par cette consigne de navigabilité ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est la différence entre une consigne de navigabilité et un bulletin service ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Le turbopropulseur de la compagnie CAP Aéro déposé le 28 juin 2016 est-il concerné par cette consigne de navigabilité ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- La consigne de navigabilité n° CF-2014-33 implique quelle(s) opération(s) ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est la date d’émission du BS A 1427 ?

………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est la date d’entrée en vigueur de la consigne de navigabilité remplacée ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Dans quel cas la consigne de navigabilité n° CF-2014-33 n’est plus à appliquer ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- D’après le tableau « ENREGISTREMENT DES REVISIONS » du manuel de maintenance (page 3/17 du dossier ressource), sommes-nous dans ce cas ? Argumenter.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- D’après le manuel de maintenance, quel est le numéro de la dernière révision appliquée sur ce moteur ?

………………………………………………………………………………………………………

- Cette dernière révision implique quel(s) changement(s) dans la maintenance en piste ?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

- A l’aide des informations de la page 8/17 du dossier ressource, quelle section de quel chapitre permet de se familiariser avec les procédures générales ?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

- Quels sont les numéros de procédure que nous devons appliquer pour faire l’échange du jonc d’arrêt et l’inspection de l’ensemble stator de la turbine de puissance ?

Nota : l’opération de la dépose du jonc d’arrêt se trouve dans la procédure 72-50-03.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

- a) Ces procédures sont-elles concernées par la dernière révision effectuée sur le moteur ?

b) Si oui la ou lesquelles ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est le numéro de la dernière révision appliquée sur la procédure 72-00-00 fournie dans le dossier ressource ? Argumenter.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

- Que déduisez-vous des réponses aux questions n°13 et 14 ?

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

PARTIE 2 : DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION

- A partir des pages 8 et 9 du chapitre 72-00-00, indiquer sur le schéma en annexe 1 :

- La bride qui permet la dépose de la section de puissance ;

- Le numéro de station correspondant à l’entrée de la turbine de puissance.

- Quelles précautions doit-on prendre, dans les conditions de maintenance prévues par l’atelier de maintenance au 28 mai 2015, pour la dépose de la section de puissance ?

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

- Quels outillages spécifiques seront utilisés pour l’ensemble de l’intervention ? Notez leur référence.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- D’après le tableau 1 « produits consommables » (page 5/17 du dossier ressource), quel est le code OTAN du solvant utilisé dans la procédure 72-50-03 ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Que représente le repère 9 de la figure 401 de la procédure 72-00-00 ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Pour déposer la section de puissance, il est demandé dans la procédure 72-00-00 en 6-A-6 de démonter les écrous de fixation du harnais de compensation de T5.

Sachant que T veut dire « température », ce harnais relie des sondes de températures ; alors que le numéro 5 indique la zone de mesure.

Quelle température les sondes T5 vont-elles mesurer ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- A partir des indications données dans la procédure 72-50-03, indiquer sur

l'annexe 1, l'emplacement des sondes T5.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Repérer dans la documentation le jonc d’arrêt à déposer : numéro de repère, numéro de figure, numéro de page, numéro de procédure.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

- Repérer l’élingue nécessaire à la dépose de la section de puissance, dans les conditions de maintenance prévues par l’atelier de maintenance (numéro de repère, de figure et de page).

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est la référence de cette élingue ?

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...

- Dans la procédure 72-50-03, après avoir appliqué la 72-00-00 quelle précaution doit-on prendre avant toute autre opération ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- En dehors de l’application de la consigne de navigabilité CF-2014-33, dans quel cas doit-on mettre au rebut le jonc d’arrêt ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Dans la procédure 72-50-03, pour effectuer l’opération 5-B-6, quel fil frein doit-on utiliser ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Que doit-on faire quand un ensemble stator de turbine de puissance est estimé non acceptable ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ANNEXE 1