BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2017

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE

SOMMAIRE

Généralités moteur	3

Ordre de réparation de M ROBERT:	3

Lecture de l’étiquette APV/PR	4

Capacités en huile Moteurs types DW10	5

Recommandations  en huile : Moteurs types DW10	5

Caractéristiques des huiles :	5

Norme ACEA - Association des Constructeurs Européens d'Automobiles et préconisations PSA PEUGEOT CITROËN	6

Opérations systématiques de la maintenance périodique	6

Consignes de sécurité et propreté pour toute intervention	6

Procédure d’initialisation des indicateurs de maintenance	11

Pièces détachées	12

Contrôle : courroie d’entraînement des accessoires : (alternateur réversible)	13

Contrôle : niveau d’additif	16

PRÉSENTATION : CHAÎNE DE TRACTION HYBRIDE	19

Informations : Code défaut	20

Description Fonctionnement : Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction	20

Généralités sur la schématique électrique psa	22

Extrait du schéma électrique de la chaine de traction hybride	23

Informations sur l’habilitation électrique dans le domaine de la maintenance automobile	25

Graphique reliant les niveaux d'habilitation dans le domaine de la maintenance automobile	25

Dépose - repose : pompe à eau électrique	26

|  | GARAGE DU CENTRE AGENT PEUGEOT 230 av F.ROOSEVELT 69500 BRON Tél : 04 72 86 95 23 Fax : 04 72 86 95 24 | ORDRE DE REPARATION N°: | 17-186 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IDENTIFICATION DU CLIENT |
|  |  | NOM : ADRESSE : TELEPHONE | M ROBERT 282 route de Genas 69500 BRON 04 78 75 96 35 |
|  |  | Date d’entrée du Vh : | 22/06/2017 | Date de sortie prévue : |  |
| IDENTIFICATION DU VEHICULE |
| Station-service Mise à niveau | Marque | APPELATION | N° d’identification |
|  | PEUGEOT | 508 RXH | VF38URHC8DL045173 |
| Vidange Moteur ( Boite/Pont ( Filtres Huile ( Air ( Carburant ( Habitacle ( Niveaux ( Nettoyage Extérieur ( Intérieur ( | Kms au compteur | Date de 1ère mise en circulation | Immatriculation |
|  | 100 500 kms | 07/06/2014 | DA-860-EZ |
|  | ASPECT DU VEHICULE : Rayure : Coup : |  | Carburant |
|  | PLAINTE CLIENT |
|  | allumage témoin par intermittence et mode électrique indisponible |
| Modification de l’ordre de réparation | LIBELLE DES TRAVAUX A REALISER |
| Notification au client de la modification de l’ordre de réparation par le chef d’entreprise ou son préposé. Acceptation de la modification par le client. Le : ______________ Signature : | Réaliser la maintenance périodique annuelle Contrôler allumage témoin par intermittence |
| Observations | TRAVAUX A PREVOIR |
| ACCEPTATION DU CLIENT | VISA DU RECEPTIONNAIRE |
| En signant le présent document, le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales : Signature |  |

# Ordre de réparation de M ROBERT:

| codes moteur | Moteur | Appellation commerciale | codes moteur | Moteur | Appellation commerciale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF- | 384F | 1l 12V | 8F- | EP3 | 1.4VTi 16V |
| ZM- | EB0 | 1.0i VTI | 5F- | EP6 | 1.6VTi 16V |
| HF- | TU1 | 1,1l | 1.6 | THP | 16V |
| HM- | EB2 | 1.2i 16v VTI | 6F- | EW7 | 1,8l 16V |
| TU3 |  | 1,4 | RF- | EW10 | 2l 16V |
| KF- | ET3 | 1.416V | 3F- | EW12 | 2,2l 16V |
| TU5 |  | 1.6 16V | XF- | ES9 | V6 3 l 24V |
| NF- | EC5 | 1.6l 16V | 9H- | DV6 | 1,6l HDi |
| NK- | 4A92 | 1,6l 16V | 6H- | 4N13 | 1,8l HDI |
| AF- | 4B11 | 2l 16V | RH- | DW10 | 2.0HDi 16v |
| SF- | 4B12 | 2,4l 16V | 4H- | DW12 | 2.2HDi 16v |

- Moteurs diesel

- Moteurs électriques

# Lecture de l’étiquette APV/PR

Exemple :

# Capacités en huile Moteurs types DW10

| Type moteur | DW10CD DW10CE | DW10DTED4 | DW10CTED4 | DW10CTED4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro OPR |  |  | Jusqu’à 11918 | Depuis 11919 |
| Type réglementaire moteur | AHZ - AHY | RHB | RHC-RHD-RHE-RHH |
| Capacité d’huile sans échange de la cartouche filtrante | 4,75 litres | 5,25 litres | 4,75 litres |
| Capacité d’huile avec échange de la cartouche filtrante | 5 litres | 5,5 litres | 5 litres |
| Capacité entre minimum et maximum de la jauge à huile | 1 litre | 1,7 litre | 1 litre |

# Recommandations  en huile : Moteurs types DW10

# Caractéristiques des huiles :

Contenance des bidons : 2 litres

| Viscosité | 5W40 | 5W30 NFC | 5W30 INEO | 0W30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normes ACEA* | A3/B3/B4 | A5/B5 | A5/B5 / C2 | A3/B4 |
| Protection du moteur | (((( | (((( | ((((( | ((((( |
| Moteurs turbo/ multi soupapes/injection directe | (((( | (((( | (((( | ((((( |
| Démarrage facilité par grand froid | ((( | (((( | (((( | ((((( |
| Utilisations sévères | (((( | (((( | ((((( | ((((( |
| Longévité du Filtre A Particules | ( | (( | ((((( | ((( |
| Economie de carburant | (( | ((((( | (((( | (((( |
| Baisse des émissions polluantes | (( | ((( | ((((( | ((((( |

# Norme ACEA - Association des Constructeurs Européens d'Automobiles et préconisations PSA PEUGEOT CITROËN

- Huiles mixtes essence et diesel préconisées par PSA PEUGEOT CITROËN

La première lettre correspond au type de moteur :

| A = Moteurs essence et bicarburation essence / GPL | B = Moteurs diesel |
| --- | --- |

Le chiffre suivant correspond au type d’huile :

| 2 = Huiles minérales | 4 = Huiles spécifiques à certains moteurs diesel injection directe |
| --- | --- |
| 3 = Huiles hautes performances | 5 = Huiles très hautes performances qui permettent une baisse de la consommation de carburant |

- Introduction des huiles à bas taux de cendres (LOW SAPS)

Les huiles à bas taux de cendres permettent de limiter les cendres à l’échappement et de participer ainsi à l’augmentation de la durée de vie du système de dépollution. Préconisées sur les véhicules équipés de Filtre à Particules et pot catalytique 3 voies.

Elles sont identifiées par la norme ACEA Cx de C1 à C4.

# Opérations systématiques de la maintenance périodique

| Détails des principales opérations systématiques pour tous véhicules |
| --- |
| Contrôles visuels Contrôles et appoints des niveaux Diagnostic des calculateurs Purge du filtre à gazole | Vidange de l’huile moteur Remplacement du filtre à huile, joint de vidange Mise à jour de l’indicateur d’entretien Essai du véhicule |

# Consignes de sécurité et propreté pour toute intervention

- Avant toute intervention :

IMPERATIF : En fonction de l'intervention à réaliser, respecter les consignes décalage du véhicule (pont élévateur ou chandelles).

Attention :

- Avant de débrancher la batterie, entrebâiller les vitres des portes, qui risquent de se briser ou de détériorer l'enjoliveur supérieur de côté d’habitacle, lors de l’ouverture ou de la fermeture des portes (Véhicules à portes sans cadre)

- Avant de débrancher la batterie, laisser le hayon ou le couvercle de coffre ouvert (Véhicules avec batterie dans le coffre)

- Après coupure du contact : Attendre 4 minutes avant de débrancher la batterie pour garantir la mémorisation des apprentissages des différents calculateurs

- L'utilisation de chiffons peut introduire de la peluche dans les circuits hydrauliques - Utiliser du papier spécial d'atelier, non peluchant, ou une peau de chamois

- Après toute intervention :

| Éléments concernés | Consignes à respecter |
| --- | --- |
| Circuit de carburant | Après toute ouverture du circuit de carburant, après remontage, vérifier le verrouillage des raccords encliquetables en tirant/poussant sur ces raccords |
|  | Après toute ouverture du circuit de carburant, vérifier l’absence de fuite sur toute la ligne d'alimentation de carburant jusqu’aux injecteurs. Vérifier S'absence de fuite sur la ligne de retour carburant jusqu’au réservoir, à tous les régimes moteur |
| Circuit d'huile | Après toute ouverture du circuit d'huile (filtre à huile, vapeur d'huile, raccords turbocompresseur...}, après remontage, vérifier l'absence de fuite d'huile (moteur chaud}, à tous les régimes moteur |
| Circuit hydraulique de commande d'embrayage | Après toute ouverture du circuit hydraulique de commande d'embrayage, après remontage, vérifier le verrouillage des raccords purge comprise, et l’absence de fuite en fonctionnement répété |
| Circuit d'échappement | Après toute intervention sur le circuit d'échappement, vérifier l'absence de fuite de gaz de fa ligne d'échappement, à tous tes régimes moteur |
| Circuit hydraulique de direction assistée | Après toute ouverture du circuit hydraulique de direction assistée, après remontage, vérifier le verrouillage des raccords, et l'absence de fuite en fonctionnement répété |
| Boîte de vitesses automatique ou manuelle pilotée | Après toute intervention sur une boîte de vitesses automatique ou boite de vitesses pilotée, après remontage, vérifier l'absence de fuite d'huile à tous les régimes moteur |

- Véhicules électriques ou hybrides :

NOTA : Les dispositions de ce chapitre s'appliquent au réseau électrique de traction et aux composants directement alimentés par la batterie de traction.

Le véhicule électrique ou hybride comporte une batterie de traction d'une tension supérieure à 200 V et d'une intensité supérieure à 10 mA,

IMPERATIF : Seules les personnes ayant reçu une formation spécifique aux véhicules électriques ou hybrides sont habilitées à intervenir sur le réseau électrique de traction du véhicule et sur les composants directement alimentés par la batterie de traction (respecter la réglementation en vigueur dans le pays concerné).

IMPERATIF ; Avant d'entreprendre tous travaux d'entretien et de réparation sur un véhicule électrique ou hybride, il est indispensable de s'informer des risques encourus, et d'appliquer les consignes de sécurité préconisées et, le cas échéant, de prendre l'avis du personnel habilité.

- Poste de travail

Il convient de respecter certaines règles de sécurité pour l’implantation d’un poste de travail pour véhicule électrique ou hybride en atelier :

- Poste de travail délimité par un cordon de sécurité lui-même fixé sur des poteaux normalisés

- Un affichage mentionnant que seul le personnel habilité au travail sur les véhicules électriques peut pénétrer sur la zone de travail

- Un véhicule électrique ou hybride doit être facilement identifiable: Accrocher soit au capot moteur ou au rétroviseur l’affichage prévu à cet effet

- Pour la recharge normale de la batterie de traction : Utiliser une prise sans autre consommateur branché dessus, de type 230 V - 10 A à 16 A (selon pays), équipée d’une prise de terre et protégée par un disjoncteur magnétothermique de 16 à 20 A avec bloc différentiel égal à 30 mA (une protection par prise)

A proximité du poste de travail signalé du logo ’'véhicule électrique ou hybride" on doit trouver les éléments suivants :

- Un extincteur spécifique en fonction de la ou des batteries équipant le ou les véhicules

- Une arrivée d’eau pour rinçage abondant en cas de contact avec l’électrolyte

- Équipements de protection

| Obligation / Interdiction | Consignes à respecter |
| --- | --- |
| Obligation | Porter un casque muni d'une visière et des gants isolant de la chaleur et du courant électrique pour effectuer les mesures de tension et ou la mise hors tension |
|  | Avant toute intervention : Effectuer une vérification des équipements de protection individuelle |
|  | Vérifier que les gants de protection ne présentent aucune déchirure (gonfler les gants) |
|  | Vérifier que la visière du casque de protection ne présente pas de rayures ou de fêlures |
| interdiction | Pour toute intervention, le port d'objets métalliques conducteurs de courant électrique (bague, montre, boucle de ceinture…) est interdit |

- Consignes de sécurité

IMPERATIF : Il est impératif de réaliser un contrôle de tension à l’aide d’un vérificateur d’absence de tension, sur un véhicule accidenté.

Avant toute intervention : Effectuer un test du matériel de contrôle.

Effectuer un essai du multimètre dans les fonctions suivantes :

  - Ohmmètre

  - Voltmètre

ATTENTION : Seul un vérificateur d’absence de tension (VAT) doit être utilisé pour contrôler la tension.

Vérifier le bon état des cordons et des pointes de touche (isolements et fixations) du vérificateur d’absence de tension.

Effectuer un contrôle de tension à l’aide du vérificateur d’absence de tension sur une source de tension connue (Exemple : Prise de courant 230 V).

IMPERATIF : Il est interdit de réaliser des interventions ou des contrôles électriques sur le réseau électrique sous tension. Mettre le véhicule hors tension.

ATTENTION : La mise hors tension du véhicule consiste à "couper le courant" de la batterie de traction.

IMPERATIF : La manipulation de mise hors tension du véhicule doit être effectuée par un opérateur spécialement formé à cet effet.

IMPERATIF : Débrancher le cordon de charge du secteur 230 volts  avant  toute intervention sur le véhicule (Si véhicule rechargeable).

La mise hors tension est impérative sur les organes suivants pour toute intervention :

  - Éléments de la chaîne de traction électrique

  - Machines électriques

  - Boîtiers électroniques de contrôle

  - Batterie de traction

  - Boîtier prise de charge

  - Câbles de puissance de la chaîne de traction (Couleur orange)

  - Chauffage habitacle électrique (Couleur orange)

  - Compresseur de climatisation électrique (Couleur orange)

L’installation et la désinstallation du matériel de mesure et de contrôle électrique (multimètre).

Dans le cas où le véhicule est muni d’un dispositif d’isolement (fusible ou coupe-circuit) de la batterie de traction, lors de la mise hors tension, les opérations suivantes sont obligatoires :

  - Déposer le fusible d’isolement

  - Ou manœuvrer (enclencher) le coupe-circuit

IMPERATIF : Le fusible d’isolement doit être stocké dans un endroit fermé à clé (suivant la gamme de mise hors tension).

IMPERATIF : Seule la personne ayant déposé le fusible d’isolement ou manœuvré le coupe-circuit est autorisée à reposer le fusible d’isolement ou manœuvrer (désenclencher) le coupe-circuit.

IMPERATIF : Après travaux, effectuer la remise sous tension (suivant la gamme spécifique au type de véhicule).

ATTENTION : La manipulation de mise sous tension du véhicule consiste à "remettre le courant" de la batterie de traction.

IMPERATIF : La manipulation de mise sous tension du véhicule doit être effectuée par un opérateur spécialement formé à cet effet.

IMPÉRATIF : Après chaque intervention sur un élément de la chaîne de traction ou sur le câblage : Effectuer un contrôle d’isolement.

- Filtre à particules

- Consignes de sécurité

IMPERATIF : Attendre au minimum une heure avant toute intervention sur la ligne d’échappement.

Régénération forcée du filtre à particules :

  - Vérifier qu’il n’y a pas d’aérosol ou de produits inflammables à l’intérieur du coffre à bagages

  - Se munir de gants haute-température

  - Raccorder le véhicule à un extracteur de gaz homologué pour ce type d’intervention

  - Sécuriser la zone de travail

  - S’assurer que personne ne passe derrière le véhicule pendant la régénération forcée

IMPERATIF : En cas d’absence d’installation préconisée,  effectuer la régénération forcée du filtre à particules  à l’extérieur de l’atelier, dans une zone bétonnée et éloignée de toute matière inflammable.

- Intervention sur circuit d’additivation carburant

IMPERATIF  :  Pour  toutes  interventions  sur  le  circuit  d’additif,  porter  des  lunettes  de  protection  et  des  gants résistants aux hydrocarbures.

Le poste de travail doit être aéré.

En cas de dispersion importante d’additif :

  - Se munir d’un masque respiratoire filtrant les particules

  - Récupérer un maximum de produit

  - Placer le produit ainsi récupéré dans un récipient convenablement étiqueté

  - Laver la zone souillée à grande eau

  - Éliminer les matières et résidus solides dans un centre autorisé

IMPERATIF : Si le véhicule possède un réservoir rigide : Le kit de remplissage doit être recyclé après intervention.

Tout récipient d’additif "Eolys" entamé ne doit pas être conservé.

IMPERATIF : Si  le véhicule possède un  réservoir souple : Le  réservoir souple d’additif  doit  être recyclé après intervention (échange).

# Procédure d’initialisation des indicateurs de maintenance

- Procédure de remise à zéro de l’indicateur de maintenance.

Tout véhicule avec clé de maintenance Sauf Jumper et Boxer (U5) :

- Contact coupé, tenir appuyer sur le bouton poussoir de remise à zéro de l’odomètre (a).  Remettre le contact

- Un décompte apparaît au compteur, à la fin du décompte, la clé de maintenance est réinitialisée pour le pas programmé (généralement entre 20 000 km et 30 000 km suivant les véhicules et les motorisations)

- Procédure de modification du pas de maintenance.

- Pour modifier le pas de maintenance il faut obligatoirement utiliser l’outil de diagnostic

# Pièces détachées

# Contrôle : courroie d’entraînement des accessoires : (alternateur réversible)

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté

Outillage

Contrôleur de tension de courroie 0107

Opérations préliminaires

- Débrancher la batterie de servitude.

- Lever et caler le véhicule.

- Déposer la roue avant droite.

- Déposer le pare-boue avant droit

Contrôle préliminaire

Vérifier l’absence des codes défauts P16AB et P1383 dans le calculateur de contrôle hybride (HCU1) ; A l’aide de l’outil de diagnostic.

NOTA : En cas de remontée d’un code défaut  P16AB ou P1383 : Remplacer  la  courroie d’entraînement des accessoires

Contrôle : ATTENTION : Le contrôle s’effectue moteur froid.

- Contrôle visuel

ATTENTION : Contrôler visuellement l’état de la courroie lors de la rotation du vilebrequin (voir tableau ci-dessous).

Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens de rotation du moteur ; À l’aide d’une clé.

NOTA : L’entraînement manuel du vilebrequin permet de contrôler visuellement la courroie et d’équilibrer les tensions générées par le tendeur dynamique.

| Contrôle | Zone de Contrôle Type de défaut | Action à réaliser |
| --- | --- | --- |
|  | Bord de la Courroie Effilochage | Remplacer la courroie d’accessoires |
|  | Intérieur de la courroie Craquelure / Impact | Remplacer la courroie d’accessoires |
|  | Dos de la courroie Coupure | Remplacer la courroie d’accessoires |
|  | Intérieur de la courroie Arrachement, déchirure | Remplacer la courroie d’accessoires |
|  | Tendeur dynamique Présence de particules de la courroie | Ne pas remplacer la courroie d’accessoires |
|  | Tendeur dynamique Fissuré | Remplacer la courroie d’accessoires Remplacer le tendeur dynamique |
|  | Courroie ; Poulies ; Tendeurs de courroie Présence d’huile | Nettoyer la zone Remplacer la courroie d’accessoires |

- Contrôle de la tension de courroie

Contrôler la tension de la courroie ; À l’aide de l’outil [0107].

| Tension mesurée | Action à réaliser |
| --- | --- |
| Supérieure à 155 Hz | Aucune (Tension conforme) |
| Comprise entre 130 et 155 Hz | Retendre la courroie à 165 Hz |
| Inférieure à 130 Hz | Remplacer la courroie d’accessoires |

- Re-tension de la courroie

ATTENTION :

- Respecter les couples de serrage      .

- La valeur de tension de courroie à obtenir est de 165 ± 10 Hz.

- La valeur de tension de la courroie peut être obtenue en plusieurs  fois (plusieurs pré serrages de la vis (3) sont autorisés).

- Ne pas détendre la courroie sous une valeur de 130 Hz durant l’opération de re-tension. Dans le cas contraire, remplacer la courroie.

Maintenir l’excentrique (2) à l’aide d’une clé hexagonale et desserrer simultanément la vis (3) de tendeur.

Tourner progressivement l’excentrique (2) dans le sens antihoraire pour tendre la courroie.

Pré serrer la vis (3).

Vérifier que la tension de la courroie est de 165 ± 10 Hz

NOTA : Répéter l’opération de tension de courroie si nécessaire.

Serrer la vis (3).

Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens de rotation du moteur.

Vérifier que la tension de la courroie est de 165 ± 10 Hz

- Opération complémentaire

Reposer le pare-boue avant droit et la roue avant droite. Rebrancher la batterie de servitude

ATTENTION : Réaliser les opérations à effectuer après un re branchement de la batterie de servitude.

# Contrôle : niveau d’additif

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté

- Outillage

| Repère | Désignation | Référence |
| --- | --- | --- |
| [1] | Bouchons d’étanchéité HDI | 1617-J |
| [2] | Kit bouchons | [0188-T] |

- Opérations préliminaires

IMPERATIF : Pour toutes interventions sur le circuit d’additif, porter des lunettes de protection et des gants résistants aux hydrocarbures.

Mettre le véhicule sur un pont élévateur roues pendantes

Déposer le réservoir d’additif .

Déposer la protection (1) sous caisse arrière gauche.

Déconnecter le connecteur (en "b").

Désaccoupler le tube (2).

Obturer le tube (2) et l’orifice du réservoir d’additif de carburant (3) (en "a") ; À l’aide de l’outil [0188-T].

Déposer la vis (4).

Débrider le tube de mise à l’air libre (en "c").

Pincer l’agrafe de maintien (en "d") ; À l’aide d’une pince.

Déposer le réservoir d’additif carburant (3).

- Contrôle

Désaccoupler : Le raccord de remplissage   (1) ; Obturer : À l’aide de bouchons [1] (Ø 10 mm).

Vider le réservoir dans une éprouvette graduée

(Incliner le réservoir selon la figure).

Mesurer la quantité d’additif et la comparer au tableau ci-dessous.

NOTA : Le tableau présente des valeurs obtenues en roulage sévère.

| Moteur DW10CTED4 |
| --- |
| Distance parcourue (kilomètres) | 0 | 60000 | 80000 | 90000 | 100000 |
| Quantité (litres) | 1,58 | 0,66 | 0,35 | 0,20 | 0,05 |

- . Opérations finales

Effectuer la mise à niveau du réservoir d’additif / Reposer le réservoir d’additif./ Repositionner le tube de mise à l’air libre ( en "c")./ Reposer la vis (4)./ Déposer l’outil [0188-T]./ Accoupler le tube (2)./ Connecter le connecteur ( en "b")./ À l’aide de l’outil de diagnostic, Actionner la pompe d’additif.

Additifs pour filtre à particules

| couleur du raccord encliquetable | ni bleu ni vert | bleu | vert |
| --- | --- | --- | --- |
| Type d’additif | Eolys DPX 42 | Eolys POWERFLEX | Infineum F995 |
| Référence produits | Référence PR : 9736 65 (Bidon 1 litre) | Référence PR : 9736 A0 (Bidon 1 litre) | Référence PR : 9736 98 (Bidon 1 litre) |
|  | Référence PR : 9979 95 (Bidon de 5 litres) | Référence PR : 9736 A1 (Bidon de 3 litres) | Référence PR : 9736 97 (Bidon de 3 litres) |

Attention : Les additifs ne sont pas miscibles entre eux : risque de colmatage du FAP

# PRÉSENTATION : CHAÎNE DE TRACTION HYBRIDE

La technologie hybride permet d’associer 2 sources d’énergies :

- L’énergie du moteur thermique qui entraîne les roues avant

- L’énergie de la machine électrique qui entraîne les roues arrière

Les 2 sources d’énergie fonctionnent de manière alternée ou simultanée, en fonction du mode hybride sélectionné et des conditions de roulage du véhicule.

La machine électrique entraîne le véhicule dans les phases de roulage à basse vitesse, sous sollicitation modérée dans l’un des modes suivants :

- Mode ZEV (Zero Emission Vehicle)

- Mode AUTO

La machine électrique assiste également le moteur thermique lors des phases de fonctionnement suivantes :

- Démarrage

- Accélération

- Passage de vitesses

La batterie qui alimente la machine électrique se recharge dans les phases de décélération et stocke l’énergie pour pouvoir la restituer.

La chaîne de traction hybride correspond à l’ensemble des éléments qui participent à la traction du véhicule et à la gestion de son fonctionnement.

- Machine électrique de traction.

- Réducteur.

- Boîte de vitesse manuelle pilotée.

- Moteur thermique.

- Alternateur réversible.

- Câbles haute tension.

- Ensemble calculateur et batterie de traction.

- Calculateur de contrôle hybride.

Architecture principale de la chaîne de traction électrique

Rôle des éléments :

- La machine électrique de traction et son réducteur fournissent une énergie mécanique aux roues arrière en utilisant l’énergie électrique stockée dans la batterie de traction : c’est le mode moteur électrique.

La réversibilité de la machine électrique permet de transformer, dans les phases de décélération, l’énergie cinétique du véhicule en électricité rechargeant ainsi la batterie : c’est le mode génératrice.

- L’Alternateur réversible permet la récupération d’énergie et le démarrage du moteur en mode Start en Stop

- Le Calculateur de contrôle hybride gère la chaine de traction hybride

- La Batterie de traction au Nickel Métal Hydrure (Courant continu 200 V) et son Calculateur assure la gestion et le stockage de l’énergie électrique en phase de récupération et d’alimentation. Le transport du courant électrique est assuré en toute sécurité par les câbles haute tension.

- Un coupe-circuit permet d’isoler le circuit électrique afin d’assurer certaines opérations de maintenance : c’est la consignation

- Un Pulseur d’air assure le refroidissement de la batterie de traction

- Une pompe à eau électrique permet la circulation de liquide de refroidissement dans la plupart des éléments de la chaine de traction électrique.

# Informations : Code défaut P1B26 (Calculateur de contrôle hybride 1)

| D6AX0BBEP0 - 0 - 22/11/2011 | Informations : Code défaut P1B26 (Calculateur de contrôle hybride 1) |
| --- | --- |
| Calculateur de contrôle hybride 1 |
| Code défaut | P1B26 |
| Libellé après-vente du code défaut | Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction : Alerte |
| Description du diagnostic | L’état de la pompe à eau électrique de la chaîne de traction est compris entre 4% et 6% pendant 5 s |
| Conditions d’activation du diagnostic | Les conditions suivantes doivent être remplies - Contact mis - Voyant READY allumé |
| Conditions de disparition du défaut | Disparition du défaut après 1 secondes |
| Modes dégradés si défaut présent | - |
| Allumage voyant et/ou message d’alerte | Voyant STOP |
| Principaux effets clients possibles | Manque de puissance |
|  | À-coups/calage (Arrêt du véhicule) |
|  | Absence d’arrêt automatique du moteur thermique |
|  | Absence du mode électrique |
| Zones suspectes | Calculateur de contrôle hybride |
|  | Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction |
|  | Faisceaux électriques |
|  | Connecteurs |

# Description Fonctionnement : Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction

1. Description

(1) Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement basse température (Chaîne de traction électrique).

"a" Connecteur 4 voies vert.

"A" Entrée de la pompe à eau électrique circuit de refroidissement basse température.

"B" Sortie de la pompe à eau électrique du circuit de refroidissement basse température.

Fournisseur : COOPER STANDARD AUTOMOTIVE.

2. Rôle

La pompe à eau électrique de refroidissement basse température permet de faire circuler le liquide de refroidissement dans le circuit de refroidissement à travers les différents éléments de la chaîne de traction électrique.

3. Fonctionnement

La pompe à eau du circuit de refroidissement basse température est de type turbine centrifuge.

Le moteur électrique de la pompe à eau circuit de refroidissement basse température est du type sans balais.

"A" Entrée de la pompe à eau circuit de

refroidissement basse température.

"B" Sortie de la pompe à eau du circuit de

refroidissement basse température.

"b" Moteur électrique.

"c" Circuit électronique de commande

"d" Turbine.

La vitesse de rotation du rotor de la pompe à eau électrique circuit de refroidissement basse température est proportionnelle au signal de commande reçu. Le circuit électronique commande et informe sur le régime de rotation réel de la pompe.

4. Caractéristiques électriques

4.1. Courbe du signal de commande de la pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction

|  |  | Désignation | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Régime | 750 à 4700 tr/mn |
|  |  | Débit | 100 à 1950 l/h |
|  |  | Pression de sortie | 0,05 à 0,8 bar |
| "C" Vitesse de rotation (En tr/mn). "D" Courbe du signal de commande de la pompe à eau électrique circuit de refroidissement basse température. "E" Signal de commande de la pompe à eau électrique circuit de refroidissement basse température en pourcentage. |  | Tension nominal de fonctionnement | 13,5 Volts |
|  |  | Intensité | 2,2 à 9 ampères |

4.2. Courbe du signal de retour de la pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction

|  | "C" Vitesse de rotation (En tr/mn). "F" Courbe de recopie de la vitesse de rotation. "G" Signal de retour de la pompe à eau électrique circuit de refroidissement basse température en pourcentage. "H" Plage de fonctionnement de la pompe à eau circuit de refroidissement basse température. "J" Condition anormale de fonctionnement de la pompe à eau électrique circuit de refroidissement basse température. |
| --- | --- |

| Valeur du signal de retour | Désignation |
| --- | --- |
| De 1 à 3% | Non utilisé |
| De 4 à 6% | Signal : Alerte de la pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction |
| 7 % | Non utilisé |
| De 8 à 12% | Signal : Arrêt de la pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction |
| 13 % | Non utilisé |
| De 14 à 16% | Signal commande erroné |
| De 17 à 19% | Non utilisé |
| De 20 à 80% | Signal : Fonctionnement normal de la pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction |
| De 81 à 83% | Non utilisé |
| De 84 à 86% | Signal : Tension alimentation de la pompe à eau électrique anormale |
| 87 % | Non utilisé |
| De 88 à 90% | Signal : Défaut de la pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction |
| De 91 à 100% | Non utilisé |

4.3. Connectique : "a" Connecteur 4 voies vert

|  | N° | Affectation des voies du connecteur |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Alimentation : Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement basse température |
|  | 2 | Masse : Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement |
|  | 3 | Commande : Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement |
|  | 4 | Signal de retour vitesse : Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement basse température |

5. Apprentissage/initialisation : Sans objet.

# Généralités sur la schématique électrique PSA

Câble avec blindage 	Symbole de cable avec blindage

Abréviations des couleurs

| Noir | NR |  | Marron | MR |  | Blanc | BA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rouge | RG |  | Vert | VE |  | Orange | OR |
| Jaune | JN |  | Bleu | BE |  | Gris | GR |

# Extrait du schéma électrique de la chaine de traction hybride

L'analyse du risque électrique lors d'une intervention sur véhicule électrique et hybride

Nota : TBT : Très Basse Tension : U< 50V DC	BT : Basse Tension : 50V DC (U( 1000V DC	HT : Haute Tension : U> 1000V DC

Les interventions sur véhicules électriques et hybrides sont des interventions spéciales, nécessitant une analyse approfondie des opérations à effectuer.

Tous les câbles sous tension basse tension sont de couleurs orange. Toutes approches ou interventions sur ces câbles doit éveiller la vigilance de l'opérateur.

L'opérateur ayant une habilitation B1VL peut intervenir sur un véhicule ayant une chaîne de traction électrique.

1/ Soit il s'agit d'une opération d'ordre électrique:

- Déconnexion de faisceau

- mesure de grandeurs électriques

- remplacement d'organe alimenté en basse tension

2/ Soit il s'agit d'une opération d'ordre non-électrique:

- Toutes opérations de maintenance réalisées au voisinage d'un câble isolé basse tension.

- Toutes opérations de maintenance pouvant rentrer dans la Distance Limite d'Approche Prudente (DLAP)

Toutes les opérations ne nécessitent pas une mise hors tension systématique, du système alimenté en basse tension.

- Une mise hors tension nécessite une mise en œuvre complexe, qui doit être réalisée par un technicien habilité BCL.

- Une mise hors tension permet de ne jamais être en contact direct ou indirect, avec une Pièce Nue Sous Tension PNST.

Pour les opérations d'ordre non-électrique, il est nécessaire d'analyser si l'opération peut porter atteinte à l'intégrité du câble basse tension lorsque celle-ci se déroule dans la limite d'approche prudente (DLAP < 50 cm d'un câble BT)

Si après l’analyse du risque en compagnie du chargé de travaux, le risque devient réel, alors la mise hors tension est obligatoire.

Pour les opérations d'ordre électrique, il est nécessaire d'analyser si l'opération peut engendrer un contact avec une pièce nue sous tension (PNST) ou à l'intérieur de la Distance Limite de Voisinage Renforcé (DLVR<30 cm d'une PNST)

Si après l'analyse du risque en compagnie du chargé de travaux, l'une de ces conditions devient réelle, alors la mise hors tension est obligatoire.

Cas spécifique: Si lors d'une opération d'ordre électrique réalisée sur un véhicule déjà mis hors tension, une déconnexion de câble BT est nécessaire (cas de la dépose d'un organe alimenté en BT), alors il faut réaliser la déconnexion du raccordement, équipé des E.P.I,  réaliser une V.A.T sur la partie du faisceau relié à la source d'énergie électrique et poser une nappe isolante. Ceci afin d'éviter une électrocution due à une réalimentation du réseau BT.

# Informations sur l’habilitation électrique dans le domaine de la maintenance automobile

La consignation est la suite chronologique d'opérations indispensables et réglementées, qui permettent d'assurer la sécurité du personnel et du matériel avant d'intervenir sur un appareillage électrique, une installation électrique, ou simplement un circuit électrique. En effet, seuls les travaux effectués hors tension présentent une sécurité totale vis-à-vis du risque électrique, à condition que l'on soit sûr que toute tension est effectivement supprimée et qu'elle le reste : c'est le but de la consignation.

En France, la consignation électrique d'un ouvrage est régie par la norme NF C18-510.

Les étapes successives de la procédure de consignation sont :

- séparer : couper l'alimentation, le plus souvent au moyen d'un sectionneur

- condamner : rendre impossible la remise sous tension sans actions particulières : cadenas, étiquetage.

- identifier : deux phases :

- s'assurer que la partie d'installation que l'on vient de séparer et condamner est bien celle sur laquelle on doit intervenir ou travailler ;

- poser des étiquettes ou des panneaux de signalisation indiquant que quelqu'un travaille sur l'installation et qu'il ne faut en aucun cas remettre le courant. ; (Balisage du véhicule par des chainettes et panneaux « danger électriques »)

- vérifier : l'absence de tension électrique. Rappel : l'utilisation d'un multimètre ou contrôleur universel est interdite pour faire une Vérification d’Absence de Tension (VAT) ;

- Informer : Une fiche de travail ou consignation.

Dans le domaine des travaux d'ordre électrique, la consignation doit être confiée à une personne possédant l'habilitation de niveau BCL

# Graphique reliant les niveaux d'habilitation dans le domaine de la maintenance automobile

# Dépose - repose : pompe à eau électrique

1. Opérations préliminaires

Placer le véhicule sur un pont élévateur roue pendante.

Vidanger : Le circuit de refroidissement basse température  (Chaîne de traction hybride).

ATTENTION : Ne pas intervenir sur le moteur chaud.

Ouvrir le bouchon (2) de la boîte de dégazage.

Lever le véhicule.

Déposer :

- L’écran thermique arrière (4)

- La demi-protection (5) sous caisse arrière droit

- L’écran aérolique (6) (côté gauche)

ATTENTION : Utiliser un récipient suffisamment grand pour recueillir la totalité du liquide de refroidissement.

Désaccoupler les tuyaux du circuit de refroidissement (en "a").

Laisser s’écouler le liquide de refroidissement.

Déposer le bouchon de valve de purge (7).

NOTA : Une quantité supplémentaire de liquide s’écoule.

Désaccoupler les tuyaux du circuit de refroidissement (en "b").

Laisser s’écouler le liquide de refroidissement.

Reposer le bouchon de valve de purge (7).

Accoupler :

- Les tuyaux du circuit de refroidissement (en "a")

- Les tuyaux du circuit de refroidissement (en "b")

ATTENTION : Mesurer la quantité de liquide de refroidissement vidangée.

2. Echange de la pompe à eau électrique

Déposer les raccords hydrauliques et le connecteur électrique

Faire glisser la pompe selon le sens « c »

Reposer la pompe neuve

3. Remplissage

ATTENTION : Utiliser systématiquement du liquide de refroidissement neuf.

Remettre le véhicule sur ses roues.

Mettre en place l’appareil de remplissage par dépression [01102] sur la boîte de dégazage

(en "e").

ATTENTION : Pour éviter les entrées d’air dans le circuit, prévoir 20 % de liquide supplémentaire.

Préparer un récipient de liquide de refroidissement contenant la quantité de liquide vidangé + 20 %.

NOTA : Le récipient doit être placé légèrement plus bas que l’appareil de remplissage par dépression.

Mettre sous dépression le circuit de refroidissement pour atteindre -0,9 bar (en "A") :

- Attendre 10 secondes et vérifier que la valeur obtenue ne chute pas

- Remplir complètement le circuit de refroidissement et attendre le retour à 0 bar (en "B")

NOTA : La quantité de liquide de refroidissement remplie doit correspondre à la quantité de liquide vidangée.

Déposer l’appareil de remplissage par dépression [01102] et rincer l’ensemble à l’eau claire.

4. Purge

- Monter le cylindre de charge [4520-T] sur l’orifice de remplissage.

- Déposer le bouchon de valve de purge  (en "g").

- Mettre en lieu et place l’outil [1].(tuyau transparent et son raccord)

- Fixer l’extrémité du tuyau [1] dans le cylindre de charge [4520-T] (en "f").

- Démarrer le moteur.

ATTENTION : Vérifier l’écoulement du liquide à travers le tuyau de purge. L’écoulement doit se créer au bout d’une minute maximum, sinon arrêter le moteur, contrôler la pompe à eau électrique et remplir de nouveau le circuit de refroidissement (si nécessaire).

- Maintenir le régime moteur à 2500 tr/mn, jusqu’au deuxième cycle de refroidissement (enclenchement et arrêt du ou des moto ventilateurs).

- Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.

7. Contrôle

ATTENTION : Ne pas intervenir sur le moteur chaud.

- Ouvrir le bouchon de purge (7).

- Contrôler l’absence de bulles d’air.

NOTA : En cas de bulle d’air dans la machine électrique, recommencer la procédure de remplissage.

- Reposer le bouchon de valve de purge (7). - Déposer le cylindre de charge [4520-T].

- Déposer l’outil [1]. - Reposer le bouchon de valve de purge  (en "g").

ATTENTION : Le niveau doit être au repère "maximum" sur la boîte de dégazage.

- Reposer le bouchon (2) de la boîte de dégazage et tous les caches et écrans de protection

- Vérifier l’absence de fuite.

# Text boxes

1/4

1/2

4/4

3/4

# Généralités moteur

Étiquette APV/PR du véhicule de M ROBERT

- Tableau identification moteurs

10236 89

APV/PR

N° OPR : N° du jour de fabrication  ex :00001 : 09/11/1976

Code Usine : ex 89 = SOCHAUX ; CJ = RENNES

10186

Classement sur la chaine de fabrication

N° de la chaine de fabrication

Symbole de l’Organe

Nombre de voies du connecteur

N°d’Organe

N°d’Epissure

Couleur du connecteur

Connecteur

N°de fil

Fonctions fils :

1986 à 1991 : Alimentation et signaux du résolveur de la machine électrique Arrière

1962 à 1964 : Alimentation puissance tension triphasée machine électrique

1966 à 1973 : capteur de température de la machine électrique et surveillance état des connecteurs (interlock 5 volts)

Informations sur le résolveur :

Le résolveur est un capteur de position qui mesure la position, la vitesse instantanée et le sens de rotation du rotor du moteur. Il est intégré dans la machine électrique 1918.

Il est indispensable pour que le calculateur 1919 assure un pilotage précis du moteur électrique triphasé.

Les signaux reçus par le calculateur sont de types sinusoïdaux de tension 12V et de fréquence 10 kHz

Nomenclature organes :

1918 : Machine électrique Arrière

1919 : Calculateur de contrôle Hybride

1920 : Pompe à eau électrique

VAT : Vérificateur d’Absence de Tension

Masque de protection

Sur gants