TECHNICIEN du BÂTIMENT

ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE

| ÉPREUVE E3 | RÉALISATION D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITÉ U.33 | ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES ET CONTRÔLES |

#### DOSSIER ACTIVITÉS

| SOMMAIRE |
| --- |
| ACTIVITÉS ( Chaque candidat tire au sort deux activités à réaliser en continu ; il disposera de la moitié du temps de la sous épreuve pour chacune des deux activités | Implantation et tracé Contrôle des matériaux et des ouvrages Relevé d’ouvrage Étaiement et échafaudage |

TECHNICIEN du BÂTIMENT

ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE

| SOMMAIRE |
| --- |
| Fiche contrat Plan partiel des fondations Feuille de nivellement | DE1 feuille 3/18 DT1 feuille 4/18 DR1 feuille 5/18 |

| ÉPREUVE E3 | RÉALISATION D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITÉ U.33 | ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES ET CONTRÔLES |

#### ACTIVITE 1 : Implantation et Tracé

SITUATION : Pour implanter une partie de ce bâtiment, vous devez déterminer l’emplacement des centres des fondations S9, S10a, S10b, S10c, S11, S12b, S12c.

Le géomètre a positionné 2 points :	- un point de station S12a

- un point d’alignement référencé G matérialisant la file A

Il existe à proximité du chantier un point P connu en altitude : ZP = 105,436 m (NGF)

DOCUMENTS, MATÉRIELS :

DOCUMENTS :

( Plan partiel des fondations

( Coupe sur semelle S12

( Carnet d’implantation

MATÉRIELS :

( Théodolite

( Mire

( Ruban de 20 m

( Piquets bois, pointes, marteau

( Cordeaux

| TRAVAIL DEMANDÉ | CRITÈRES D’ÉVALUATION | BARÈME |
| --- | --- | --- |
| 1- Mettre en station le théodolite sur le point S12a. 2- A partir de la station de travail, viser la file A et implanter le centre des fondations S9, S10a, S10b, S10c, S11, S12b, S12c. Angle positif dans le sens horaire. 3- A l’aide du niveau de chantier, déterminer par rayonnement, à partir de la référence donnée, l’altitude en pied des piquets. Calculer les altitudes des points. Déterminer la hauteur à terrasser du point S12b | L’appareil est à la verticale du point de niveau sur le socle. Le sens de rotation est correct, H = 0 gr - visée de G. Un travail précis : distances à 0,005 m et angles à 0,005 grade. Le calcul est correct |  |
|  | TOTAL |  |
|  | TOTAL |  |
|  |  | DE1 |

| Carnet d'implantation |
| --- |
| Points | x | y | Gisement grade | Distance m |
| S12a | 0,000 | 0,000 | Station |
| S12b | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
| S12c | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |
| S9 | 9,000 | 9,000 | 50,000 | 12,728 |
| S10a | 3,000 | 5,400 | 67,717 | 6,177 |
| S10b | 9,000 | 5,400 | 50,000 | 10,496 |
| S10c | 12,000 | 5,400 | 26,920 | 13,159 |
| S11 | 0,000 | 5,400 | 100,000 | 5,400 |

Contrôles :	S12a-S10c = S11-S12c = 13,16 m

S10b-S9 = 3,60 m

S10c-S12c = 5,40 m

Question 3 :

| FEUILLE DE NIVELLEMENT PAR RAYONNEMENT |
| --- |
| Stations | Points visés | Lectures | Dénivelées | Altitudes brutes |
|  |  | Arrière | Avant | + | - |  |
| S12a | P |  |  |  |  | 105,436 |
|  | S9 |  |  |  |  |  |
|  | S10a |  |  |  |  |  |
|  | S10b |  |  |  |  |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  |
|  | S12b |  |  |  |  |  |
|  | S12c |  |  |  |  |  |

Hauteur à terrasser du point S12b :

| Point | Altitude de fond de fouille | Altitude pied de piquet | Hauteur à terrasser |
| --- | --- | --- | --- |
| S12b |  |  |  |

DR1

TECHNICIEN du BÂTIMENT

ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE

| ÉPREUVE E3 | RÉALISATION D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITÉ U.33 | ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES ET CONTRÔLES |

#### ACTIVITÉ 2 : Contrôle de matériaux et des ouvrages

| SOMMAIRE |
| --- |
| Fiche contrat Bons de livraison du BPE Document réponse | DE2 feuille 7/18 DT2 feuille 8/18 DR2 feuille 9/18 |

DOSSIER A RENDRE EN FIN D’ÉPREUVE

N° du candidat :

SITUATION : Vous devez vérifier la résistance à la compression d’un BPE utilisé pour les semelles de fondation et contrôler un échantillon d’une livraison de BPE de la dalle du plancher haut R+1.

DOCUMENTS, MATÉRIELS, MATÉRIAUX :

DOCUMENTS :

( Norme NF EN 12390-3 « Résistance à la compression des éprouvettes »

( Norme NF EN 12390-2 « Confection des éprouvettes pour essais de résistance »

( Norme NF EN 12350-2 « Essai d’affaissement »

( Un bon de livraison du BPE utilisé pour les semelles de fondation (référence commande 05-19-124)

( Un bon de livraison du BPE utilisé pour la dalle du plancher haut R+1 (référence commande 07-27-235)

MATÉRIELS :

( Presse pour essai de compression

( Cône d’Abrams complet

( Moule cylindrique ou cubique, aiguille vibrante

MATÉRIAUX :

( Trois éprouvettes de béton durci, prêtes à l’essai, cylindriques 16x32 cm ou cubiques de 15 cm d’arête.

( Constituants d’un béton (supposés les mêmes que ceux utilisés dans la fabrication du BPE)

| TRAVAIL DEMANDÉ | CRITÈRES D’ÉVALUATION | BARÈME |
| --- | --- | --- |
| Déterminer la masse volumique théorique du béton durci. Réaliser l’essai de compression sur les 3 éprouvettes de béton durci. Comparer votre résultat par rapport à la résistance prévue sur le bon de livraison (référence commande 05-19-124). Réaliser une gâchée de 20 litres de béton en respectant le dosage. Apprécier la consistance au cône d’Abrams. Comparer votre résultat par rapport à la consistance prévue sur le bon de livraison (référence commande 07-27-235). Confectionner une éprouvette de béton. Déterminer et comparer la masse volumique théorique et réelle du béton frais. 3- Nettoyer le poste de travail et le matériel. | La méthodologie est correcte et les résultats sont justes. La norme est respectée et les résultats sont justes. Le résultat est correctement interprété. La méthodologie est correcte et les résultats sont justes. La norme est respectée et le résultat est correctement interprété. La norme est respectée Les résultats sont justes et correctement interprétés. Le matériel est rendu propre et rangé. |  |
| TOTAL |  |
| TOTAL |  |
|  | DE2 |

| Question 1 |
| --- |
|  | Eprouvette 1 | Eprouvette 2 | Eprouvette 3 |
| Section | cm² | cm² | cm² |
| Hauteur | cm | cm | cm |
| Volume de béton | dm³ | dm³ | dm³ |
| Masse de béton | kg | kg | kg |
| Masse volumique du béton durci | kg/dm³ | kg/dm³ | kg/dm³ |
| Masse volumique moyenne du béton durci | kg/dm³ |  |
| ESSAI DE COMPRESSION | Eprouvette 1 | Eprouvette 2 | Eprouvette 3 |
| Force de rupture | KN | KN | KN |
| Section | cm² | cm² | cm² |
| Résistance en compression | MPa | MPa | MPa |
| Résistance moyenne en compression |  | MPa |  |

Commentaires :

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Question 2

Dosage du béton pour 1 m³ de béton en place :

- ciment CEM II 42,5 : 400 kg

- gravillon 6/20 : 1235 kg

- sable 0/4 : 750 kg

- eau : 170 kg

- adjuvant plastifiant réducteur d’eau : selon fiche technique du fournisseur

La consistance d’un béton est mesurée par un essai d’affaissement au cône d’Abrams.

| Classe | Affaissement en mm |
| --- | --- |
| S1 | de 10 à 40 |
| S2 | de 50 à 90 |
| S3 | de 100 à 150 |
| S4 | de 160 à 210 |
| S5 | (( 220 mm |

La norme définit les classes

d’affaissements suivantes :

DR1

Quantités pour une gâchée de  20 litres de béton :

| Constituants | Calculs | Quantités |
| --- | --- | --- |
| Ciment CEM II 42,5 |  |  |
| Gravillon 6/20 |  |  |
| Sable 0/4 |  |  |
| Eau |  |  |
| Adjuvant |  |  |

| Consistance du béton au cône d'Abrams | cm |
| --- | --- |

Commentaires :

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

|  | Eprouvette |
| --- | --- |
| Section | cm² |
| Hauteur | cm |
| Volume de béton | dm³ |
| Masse de béton | kg |
| Masse volumique réelle du béton frais | kg/dm³ |
| Masse volumique théorique du béton | kg/dm³ |

Commentaires :

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

TECHNICIEN du BÂTIMENT

ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE

| ÉPREUVE E3 | RÉALISATION D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITÉ U.33 | ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES ET CONTRÔLES |

#### ACTIVITE 3 : RELEVÉ D’OUVRAGES

| SOMMAIRE |
| --- |
| Fiche contrat Observations sur l’ouvrage à relever Relever à main levée sur le terrain Mise au net du relevé à l’échelle | DE3 feuille 11/18 DR1 feuille 12/18 DR2 feuille 13/18 DR3 feuille 14/18 |

DOSSIER A RENDRE EN FIN D’ÉPREUVE

N° du candidat :

SITUATION : Vous devez effectuer un relevé en vue de réaliser une zone sanitaire (lavabo + WC) dans un local. A ce titre, vous aurez à recréer le réseau de canalisations EU / EV, pour le relier au réseau existant lors de futurs travaux.

DOCUMENTS, MATÉRIELS :

DOCUMENTS :

( Document réponses 1 : Observations sur l’ouvrage à relever à l’aide du brouillon (Page 12/18).

Fichier « Relevé d’ouvrage-DR1 » pour mise au propre et insertion photos.

( Document réponses 2 : relevé à main levée sur le terrain. (Page 13/18).

( Document réponses 3 : mise au net du relevé à l’échelle. (Page 14/18).

MATÉRIELS :

( Poste informatique + imprimante A3

( Appareil photo numérique + connectique vers l’ordinateur

( Niveau laser rotatif ou niveau de chantier + trépied et pige

( Double décamètre

| TRAVAIL DEMANDÉ | CRITÈRES D’ÉVALUATION | BARÈME |
| --- | --- | --- |
| 1) Exécuter un relevé à main levée - Localiser l’ouvrage en décrivant l’environnement : à l’aide du DR1 papier servant de brouillon prendre 2 photos de la zone à relever compléter le fichier informatique « Relevé d’ouvrage-DR1 » et insérer les 2 photos. - Faire sur le DR 2 le relevé. 2) Remise au net du relevé. - Faire sur le DR 3 la mise au net de votre relevé en respectant les proportions. | L’ouvrage est localisé, l’accessibilité et l’environnement sont précisés. Les matériaux (type, qualité, aspect, ...) et les différentes parties d‘ouvrage sont identifiés. Les points de vigilance et les détails géométriques (dimensions, épaisseur, formes) indispensables sont relevés et repérés. Toutes les dimensions nécessaires sont relevées. Le relevé ainsi que les photos sont exploitables par un tiers. Le matériel est utilisé de façon rationnelle. L’aide désigné est correctement dirigé. Les dimensions, les cotes de niveau, les légendes sont correctement reportées. Les documents établis sont propres, exploitables et complets. | / |
| TOTAL |  |
|  | DE3 | TOTAL |  |

| OBSERVATIONS SUR L’OUVRAGE À RELEVER | DR 1 |
| --- | --- |
|  | PHOTO 1 |
| Localisation | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ( |
| Accessibilité | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Environnement | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Matériaux | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Etat | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | PHOTO 2 |
| Forme | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ( |
| Couleurs | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Canalisations / réseaux | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Observations complémentaires / Divers | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |

TECHNICIEN du BÂTIMENT

ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE

| ÉPREUVE E3 | RÉALISATION D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITÉ U.33 | ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES ET CONTRÔLES |

#### ACTIVITE 4 : ÉTAIEMENT

Le jury pourra arrêter l’activité
si la sécurité du candidat est mise en péril.

| SOMMAIRE |
| --- |
| Fiche contrat Extrait plan dalle B.A. haut R+1 (zone centrale) Plan d’étaiement de la zone centrale | DE4 feuille 16/18 DT3 feuille 17/18 DT4 feuille 18/18 |

DOSSIER A RENDRE EN FIN D’ÉPREUVE

N° du candidat :

Zone centrale du plancher haut du R+1

Etaiement partiel

SITUATION : Votre chef de chantier vous demande de réaliser l’étaiement de la zone centrale du plancher haut du R+1

DOCUMENTS, MATÉRIELS.

- Extrait plan dalle B.A. haut R+1 (zone centrale)

- Plan d’étaiement de la zone centrale

- Matériel d’étaiement : trépieds amovibles, tête de décoffrage, étais

poutrelles H20 et fourche de montage

panneaux 50x200 cm

- Niveau laser ou lunette de chantier + mire

- Décamètre, cordeau à tracer

- Le trait de référence + 1,00 est tracé

| TRAVAIL DEMANDÉ | CRITÈRES D’ÉVALUATION | BARÈME |
| --- | --- | --- |
| Mettre en place une partie de l’étaiement de la zone centrale, conformément à l’extrait de plan ci-contre. Implanter l’emplacement des étais. Prérégler la longueur déployée des étais. Positionner les étais avec les trépieds amovibles et les têtes de décoffrage. Mettre en place les poutrelles primaires puis régler l’étaiement par rapport à votre référence de niveau (trait de 1,00 m) Positionner les poutrelles secondaires à l’aide de la fourche de montage. Positionner 2 panneaux | L’implantation est conforme au plan d’étaiement. Les techniques de mise en place sont respectées. Les règles de sécurités sont respectées Le niveau des poutrelles est réglé. L’étaiement est stable et conforme au plan. |  |
| TOTAL |  |
| TOTAL |  |
|  | DE4 |

# Text boxes

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

IMPLANTATION ET TRACÉ

Total DR1 :            /1.5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

CONTROLE DE MATÉRIAUX ET DES OUVRAGES

DR1

RELEVÉ D’OUVRAGES

Représentation graphique à main levée

DR2

DR3

Représentation graphique - Mise au net

ÉTAIEMENT

1206-TBO P 33

1206-TBO P 33