CONSIGNES AUX CANDIDATS

NOTA

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions

Les questions peuvent être traitées séparément

REMARQUES REGLEMENTAIRES toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante Surface de base maximale admise : 21 cm x 15 cm

Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

| DE | Documents d’études |
| --- | --- |
| PE | Pièces écrites |
| PG | Pièces graphiques |
| DR | Documents réponses |
| DT | Documents techniques |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| SOMMAIRE |
| --- |
| DOCUMENTS REPONSES | DR1 à DR6 |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| DOSSIER ETUDES |
| --- |
| N° ETUDES | ACTIVITES | BAREME |
| ETUDE 1 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |
| ETUDE 2 | TRAITEMENT DES DECHETS |  |
| ETUDE 3 | COFFRAGE ET TOUR D’ETAIEMENT |  |
| ETUDE 4 | ARMATURES |  |
|  | Total = |  |

| 1 Barrière de chantier | 2 Plots béton | 3 Portail de chantier double à roulettes | 4 Portillon d’accès piéton |
| --- | --- | --- | --- |

| Question 1.1 .… | Question 1.2 …. |
| --- | --- |
| Quantitatif clôture de chantier Accès du chantier par portail de 6.00m | Conclusion |
| Désignations | Références produits | Dimensions | Calculs posés | Quantités nécessaires (résultats) | Quantités livrées | Ecart quantités (+ u -) |
| - 1. Barrière de chantier - 2. Plots béton - 3. Roulette pour portail de chantier.(1 roulette/barrière) - 4. Portillon d’accès piéton | - BC 0045 - PBBC 001 - RPPC 001 - BCCP 001 | - 300x200 - 20x15x50 (28Kg) - Roulette Ø 120mm - 100x200 | -((33.00+94.00+48.00)-1.00) ÷ 3.00 = 58 (1.00 Correspond au portillon) - 58+1 (- 2 Unités remplacés par des roulettes pour les portails d’accès). - 4 Unités - 1 Unité | - 58 Barrières - 57 Unités - 4 Unités - 1 Unité | - 60 Unités - 60 Unités - 4 Unités - 1 Unités | - 2 Unités en trop - 2 Unités en trop - Nombre adéquate - Nombre adéquate |

| Total DR1 |  |
| --- | --- |

DR1

| Total DR2 |  |
| --- | --- |

DR2

| Q.2.1 : |
| --- |
| Les différents types de bennes du chantier |
|  | Valider par une croix |
| - D.I.B. | Laine de verre,… | X |
| - Gravats inertes | BBM, Béton frais ou durcit… | X |
| - Bois/Carton |  |  |
| - Métaux | Chutes d’aciers, découpage divers acier ,…….. | X |

| Question 2.2 : |
| --- |
| Calculs | Linéaires murs à démolir | HSP (Hauteur Sous Plafond) | Surface de mur à démolir | Surface de baies à déduire | Surface totale à démolir | Epaisseur | Volume brut | Volume foisonné | Masse 2000Kg/m³ |
| Façade Nord 0.34+1.42+2.35+0.30+1.20+2.15+1.20+1.20+2.15+1.20+2.085 +2.40+0.25 | 18.245m | 3.65m | 66.60m² | (2.40x2.10x2) + (0.80x0.90x4) + (0.80x1.10x2) = 14.72m2 | 51.93m² | 0.25m | 12.4m³ | 17.36m³ | 24800Kg |
| Façade Sud 0.91+2.40+1.10+0.75+0.80+0.25+0.80+0.25+0.80+0.90+0.80 +0.80+0.25+0.80+0.25+0.80+0.865+1.085+2.40+1.25 | 18.26m | 3.65m | 66.65m² | (1.42x2.10) + (2.15x2.10x2)+(2.40x2.10)= 17.052m²m² | 49.55m² | 0.25m | 12.95m³ | 18.13m³ | 25900Kg |
| Etage projection 2.40+0.25+1.90+1.20+4.07+(4.07-0.25)+4.81+4.81 | 23.26m | 2.55m | 59.32m² | (0.80x2.05x3) +(1.20x2.05)=7.38m² | 51.94m² | 0.25m | 13m³ | 18.2m³ | 26000Kg |
| W.C. 4.00+3.03 | 7.03m | 3.65m | 25.66m² | (0.80x2.10x2)=3.36m² | 22.3m² | 0.25m | 5.6m³ | 7.84m³ | 11200Kg |
| Volume Total |  | 43.95m³ | 61.53m³ | 87900Kg |
| Question 2.3 : |
|  | Volume | Masse |
| Nombre de bennes | 7 U | 5 U |
| Nombre de bennes effectif (choix entre volume maxi et charge maxi des bennes) | 7U |

| Total DR 3 |  |
| --- | --- |

DR3

VUE EN COUPE AA

| N° | Nomenclature |
| --- | --- |
| 1 | Poutre existante |
| 2 | Contreplaqué de 15mm |
| 3 | Poutre DOKA de 2.65 de long Raidisseurs (secondaires) |
| 4 | Poutre DOKA de 3.90 de long, Raidisseurs (primaires) |
| 5 | Tour MILLS |
| 6 | Bastaing 5x15 |
| 7 | Butons |
| 8 | Tige de serrage de type ARTEON |
| 9 | Garde corps normalisé |
| 10 | Panneau de type DEKO 1.35x0.85 |
| 11 | Mur existant |

| Total DR 4 |  |
| --- | --- |

DR4

Le schéma ne tient pas compte de la sécurité à mettre en œuvre !

| Bordereau de commande matériel d’étaiement et de coffrage |
| --- |
| Nombre pour 1 face | Nombre total | Nombre pour 1 face | Nombre total |
| Pied à vis | 24 | 48 | Poutres DOKA 2.65 | 31 | 31 |
| Poteaux courants | 72 | 144 | Poutres DOKA 3.30 | 4 | 8 |
| Cadres courants | 72 | 144 | Poutres DOKA 3.90 | 2 | 4 |
| Poteaux coulissants | 16 | 32 | Panneaux DEKO | 30 | 60 |
| Fourches | 24 | 48 |  |

| Total DR 5 |  |
| --- | --- |

DR5

| Question 5.1 : BORDEREAU D’ARMATURES |
| --- |
| N° Repère | Désignation des éléments | Croquis /schéma de façonnage | H.A Ø | Nb d’éléments identiques | Longueur développée unitaire | Longueur totale par repère |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 1 | Barre droite crossée |  | 12 | 10 | 2.97 |  |  |  | 29.70 |  |
| 2 | cadre |  | 6 | 1 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 3 | cadre |  | 6 | 1 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| 4 | cadre |  | 6 | 1 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 5 | cadre |  | 6 | 1 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 6 | cadre |  | 6 | 1 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 7 | cadre |  | 6 | 1 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 8 | cadre |  | 6 | 1 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 9 | cadre |  | 6 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 10 | cadre |  | 6 | 1 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |
| 11 | cadre |  | 6 | 1 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 12 | cadre |  | 6 | 1 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 13 | cadre |  | 6 | 1 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 14 | cadre |  | 6 | 1 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 15 | cadre |  | 6 | 1 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 16 | cadre |  | 6 | 1 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 17 | cadre |  | 6 | 1 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 18 | cadre |  | 6 | 1 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 19 | cadre |  | 6 | 2 | 1.56 | 3.12 |  |  |  |  |
| Longueur totale par Ø | 25.17 |  |  | 29.70 |  |
| Pertes 5%. | 26.43 |  |  | 31.19 |  |
| Nombre de barres de 6.00 à commander par Ø pertes incluses. | 5 |  |  | 6 |  |
| Masse unitaire en kg/m. | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.210 |
| Masse total des armatures en kg/section. | 5.60 |  |  | 26.38 |  |
| Q.5.2 : Nombre de poteaux | 5 U |  | Masse totale des armatures par poteau | 31.89 kg |
| Q.5.3 : Enrobage des aciers | 3 cm |  |
| Q.5.4: Ratio Acier/béton | 21.32 kg/m³ |  |

| Total DR 6 |  |  | DR6 |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Question 1.3 :

Question 1.4 :

Question 1.5 :

Question 3.1 :      ……. /3,5