CONSIGNES AUX CANDIDATS

NOTA

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions

Les questions peuvent être traitées séparément

REMARQUES REGLEMENTAIRES toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante Surface de base maximale admise : 21 cm x 15 cm

Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

| DE | Documents d’études |
| --- | --- |
| PE | Pièces écrites |
| PG | Pièces graphiques |
| DR | Documents réponses |
| DT | Documents techniques |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

EPREUVE E.2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| SOMMAIRE |
| --- |
| DOSSIER ETUDES | Pages DE1 à DE5 |
| DOCUMENT REPONSE | Pages DR1 à DR7 |
| DOSSIER TECHNIQUE | Pages DT1 à DT2 |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

EPREUVE E.2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| DOSSIER ETUDES |
| --- |
| N° ETUDES | ACTIVITES | BAREME |
| ETUDE 1 | Analyse et lecture de plans |  |
| ETUDE 2 | Etude thermique plancher bas |  |
| ETUDE 3 | Coupe verticale sur escalier |  |
| ETUDE 4 | Pointage des travaux sur un planning |  |
| ETUDE 5 | Façade Brute maçonnerie |  |
|  | Total = |  |

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N° 1 |
| --- |
| SITUATION : Assistant du chef de chantier, vous devez préparer la phase de démolition du bâtiment existant. Vous devez localiser sur le plan de rez-de-chaussée les murs, les planchers, les cloisons et les escaliers à démolir suivant les prescriptions du C.C.T.P. |
| Documents : |
| Fiche contrat DE 1 Le document réponse DR 1 Le plan R.d.C état actuel PG 4 Le plan R.d.C. état futur PG 6 Extrait du C.C.T.P PE 1 à PE 21 | papier | numérisé |
|  | X X X X | X X X |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| A l’aide du chapitre 1 du C.C.T.P et du plan R.d.C. de l’état futur : Sur le document DR 1 : Localisez en gris les murs à démolir. Localisez en bleu les cloisons à démolir. Localisez en rouge les planchers à démolir Localisez en vert les escaliers à démolir Complétez la légende | Tous les murs sont localisés Toutes les cloisons sont localisées Tous les planchers sont localisés Tous les escaliers sont localisés La légende est complète |  |

DE 1

VUE EN PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE –ETAT ACTUEL-

Dessin sans échelle

DR 1

Renseignements complémentaires :

Le chantier est situé dans le département de l'Eure (27), en Haute Normandie.

La règlementation thermique est celle actuellement en vigueur.

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N° 2 |
| --- |
| SITUATION : Le fournisseur qui devait livrer l'isolant ne peut le faire avant 4 semaines. Afin que les travaux de dallage puissent continuer, votre chef de chantier vous propose d'en commander chez KNAUF. Vous êtes chargé de choisir l’isolant à placer sous la dalle béton armé constituant le dallage suivant l'article 3.5 du C.C.T.P. |
| Documents : |
| Dossier de base Fiche contrat DE 2 Le document réponse DR 2 Extrait du C.C.T.P PE 1 à PE 21 Documents techniques DT 1 et DT 2 | papier | numérisé |
|  | X X X X | X X |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur le document DR 2 : Répondez aux questions demandées : -a- Complétez la terminologie du croquis du dallage de la partie SUD et NORD de l’extension -b- D’après le CCTP, indiquez la résistance thermique minimale de l’isolant Pour respecter la résistance thermique minimale, indiquez l’épaisseur et la résistance thermique de l’isolant KNAUF Therm Th 34 SE (voir DT2) Vérifiez le classement ISOLE de l’isolant par rapport aux exigences du CCTP. Calculez la résistance thermique du dallage en complétant le tableau. En déduire la valeur de U Vérifiez la conformité de l'isolation thermique du dallage par rapport à la réglementation thermique en vigueur D’après le DT2, choisissez l’épaisseur de l’isolant à prendre en compte pour le dallage. | La terminologie est juste La valeur est juste Aucune erreur sur le choix de l'isolant n’est tolérée Le tableau est juste Les calculs sont justes Les réponses sont exactes Une réponse exacte |  |

DE 2

### Question 1,1 : 	-a-

| N° | Terminologie |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

-b- Réponse : …........................................................................................................

Question 1.2 :	 Epaisseur = ..............................................................................................................

Résistance thermique = ………………………………………………………………….

Question 1.3 :	Vérifiez le classement I.S.O.L.E. de l’isolant par rapport aux exigences du C.C.T.P.

|  | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l’eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d’eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abréviation | I | S | O | L | E |
| Classement ISOLE Suivant le C.C.T.P. |  |  |  |  |  |
| Classement ISOLE isolant Therm sol NC Th34 |  |  |  |  |  |

L’isolant prévu est-il conforme au classement I.S.O.L.E. prévu par le C.C.T.P. ?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Question 1.4 :	-a- Calculez la résistance thermique du dallage en complétant le tableau ci-dessous (quelque soit la réponse à la question 1.2, vous prendrez comme valeur pour l’isolant R = 2,20 m².K/W)

| Nature du matériau | Epaisseur (m) | λ en (W/m.K) | R en (m².K/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance superficielle interne Rsi |  |  |  |
| Isolant Knauf Therm Th34 SE |  |  |  |
| Dalle béton |  |  |  |
| Résistance superficielle externe Rse |  |  |  |
| R TOTAL DU DALLAGE = |  |

-b- En déduire la valeur de U

Réponse : …...............................................................................................................................................

Question 1.5 :	-a- D’après le DT 1, recherchez la valeur maximale de U pour les dallages

Réponse : …...............................................................................................................................................

-b- Le dallage est-il conforme à la règlementation ? Justifiez votre réponse

Réponse :	 ….........................................................................................................................................

….........................................................................................................................................

Question 1.6 :	Le bureau d’étude thermique impose une résistance thermique de l’isolant Risolant = 2,50 m².K/W. A l’aide du document DT2, choisissez l’épaisseur de l’isolant à prendre en compte pour le dallage.

Réponse : …...............................................................................................................................................

DR2

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N° 3 |
| --- |
| SITUATION : Vous êtes responsable de la réalisation des escaliers intérieurs coulés en place sur le chantier. Pour cela, vous devez compléter la coupe 1-1 repérée sur le plan de coffrage du plancher haut RdC. |
| Documents : |
| Le dossier de base Fiche contrat DE 3 Le document réponse DR 3 Le plan de coffrage plancher haut RdC PG 15 Extrait du C.C.T.P PE 1 à PE 21 | papier | numérisé |
|  | X X X X | X X X |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur le document réponse DR 3 : Déterminez les caractéristiques dimensionnelles des escaliers intérieurs 1 et 2. Sur le document réponse DR 4 : Complétez la coupe verticale repérée1-1 sur le plan de coffrage du plancher haut RdC à l’échelle 1/25. Indiquez les cotations verticales manquantes : hauteur sous dalle, épaisseur de dalle, dimensions des ouvertures, dimensions des marches, contremarches, épaisseur de la paillasse, dimensions des poutres. Indiquez les cotes de niveau suivantes : plancher bas du RdC, plancher haut RdC, palier de repos. | Des calculs précis Le dessin est exploitable Toutes les cotes sont indiquées La cotation respecte les normes de dessin Les cotes de niveau sont exactes |  |

DE 3

  - Recherchez les caractéristiques dimensionnelles des escaliers

ESCALIER 1 :

Altitude palier de départ : ………………………………….

Altitude palier d’arrivée : …………………………………..

Nombre de marches : ………………………………………

Nombre de contremarches : ………………………………

En déduire :

Hauteur à gravir : ……………………………………………

Hauteur H d’une marche :	H = …………………………

Giron G d’une marche :	G = …………………………

Vérification par la relation de blondel :

……………………………………………………………………….

Calculer l’altitude du palier de repos (reporter la valeur sur le plan ci-contre)

……………………………………………………………………….

ESCALIER 2 :

Altitude palier de départ : ………………………………….

Altitude palier d’arrivée : …………………………………..

Nombre de marches : ………………………………………

Nombre de contremarches : ………………………………

En déduire :

Hauteur à gravir : ……………………………………………

Hauteur H d’une marche :	H = …………………………

Giron G d’une marche :	G = …………………………

Vérification par la relation de blondel :

……………………………………………………………………….

Repérage des escaliers sur le plan de coffrage du plancher haut RdC

ESCALIER 1

ESCALIER 2

Epaisseur des paillasses pour les escaliers 1 et 2 : 18 cm

Relation de Blondel : 2H + G = 60 à 64 cm avec :	H = hauteur de la marche

G = Giron de la marche

DR3

COUPE 1-1

Echelle 1/25

DR4

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N° 4 |
| --- |
| SITUATION : Assistant du chef de chantier, vous êtes chargé de pointer l’avancement des travaux et d’actualiser le planning tous corps d’état concernant le lot maçonnerie afin de le présenter lors de la réunion de chantier du 6 juillet (semaine 27). |
| Documents : |
| Le dossier de base Fiche contrat DE 4 Le document réponse DR 5 Le calendrier des travaux DR 6 | papier | numérisé |
|  | X X X X | X |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| En vous aidant du planning donné en DR 6 : Sur le document réponse DR 5 : Répondez aux questions demandées Sur le document réponse DR 6 : Indiquez par un trait, l’état d’avancement des travaux au 6 juillet Sur le document réponse DR 5 : Répondez aux questions demandées | Les réponses sont exactes Le repérage est exact Les réponses sont pertinentes |  |

DE 4

### Etat d’avancement du chantier au 3 juillet :

- Les travaux de dépose de couverture n’ont pas commencé car l’entreprise attend les autorisations pour le désamiantage de la couverture.

- Les travaux de couverture n’ont pas commencé.

- Il y a 15 jours de retard sur les travaux de fondations de l’entrée à cause d’un câble électrique découvert lors du terrassement de semelles. Les services techniques de la Mairie ont mandaté ERDF (Electricité Réseau Distribution de France) pour savoir si il est toujours alimenté en courant électrique.

- Les travaux de bardage et la pose de la verrière n’ont pas commencé à la date prévue.

- Les travaux achevés sont :

( fondations, dalle maçonnerie compris réseaux de l’AILE SUD-OUEST,

( portique et dalle basse,

( charpente .

Question 1.1		a) Indiquez la date de début et de fin du chantier.

Début de chantier :  : …..............................................................................................................................

Fin de chantier : ……………………………………………………………………………………………………

b) Déduire la durée totale du chantier (en semaines) :

Réponse : …...............................................................................................................................................

c) Indiquez le nombre de semaines de congés :

Réponse : …...............................................................................................................................................

d) A quelle date commencent les travaux de maçonnerie :

Réponse : …...............................................................................................................................................

e) A quelle date s’achèvent les travaux de maçonnerie

Réponse : …...............................................................................................................................................

c) Calculez la durée totale du lot maçonnerie/gros-œuvre

Réponse : …...............................................................................................................................................

Question 2.1 	Sur le DR6, indiquez par un trait l’avancement des travaux pour la semaine S27

Exemple de pointage de l’avancement des travaux :

Question  3.1	a) Compte tenu du retard lors du pointage au 3 juillet, à quelle date théorique

les travaux des fondations de l’entrée devront-ils être finis ?

Réponse : …...........................................................................................................................................

c) Les travaux de désamiantage seront finis au 24 Août, à quelle

date se termineront les travaux de dépose de la couverture ?

Réponse : …...........................................................................................................................................

DR 5

DR 6

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N° 5 |
| --- |
| SITUATION : Vous travaillez sur le chantier « Espace des Alizéens » en tant qu’assistant du chef de chantier. Vous êtes responsable de la réalisation des maçonneries de la façade SUD. Vous devez compléter la cotation du plan de la façade brute maçonnerie. |
| Documents : |
| Le dossier de base Fiche contrat DE 5 Le plan de coffrage du plancher haut RdC PG 15 Le document réponse DR 7 | Papier | numérisé |
|  | X X X X | X X |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur le document réponse DR 7 : Compléter la cotation manquante : Cotation cumulée pour l’implantation des baies Cotation des baies et des allèges Cotes de niveaux | Les cotes sont justes Les cotes sont justes Les cotes sont justes |  |

DE 5

FACADE SUD EN COTES BRUTES MACONNERIES

(Echelle indéterminée)

DR 7

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

EPREUVE E.2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| DOSSIER TECHNIQUE |
| --- |
| N° DT | Documents |
| DT 1 | Extrait règlementation thermique en vigueur |
| DT 2 | Documentation KNAUF Therm sol NC Th34 |

VALEUR MAXIMALE DE U EN VIGUEUR

| Type de paroi | U : coefficient de transmission thermique maxi (U en W/m².K) |
| --- | --- |
| Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol ou avec un volume non chauffé | 0,45 |
| Plancher bas en contact avec le sol | 0,36 |
| Plancher bas donnant sur un vide sanitaire ou un volume non chauffé | 0,40 |
| Planchers hauts en béton ou maçonnerie, et toitures en tôles métalliques | 0,34 |
| Planchers hauts en couverture en tôles métalliques | 0,41 |
| Autres planchers hauts | 0,28 |
| Fenêtres et portes-fenêtres donnant sur l’extérieur | 2,60 |
| Façades rideaux | 2,60 |
| Coffres de volets roulants | 3,00 |

Rappel des définitions et des formules :

λ = coefficient de conductivité d’un matériau en W/m.K

R = résistance thermique de la paroi en m².K / W avec

U = Coefficient de transmission thermique en W/m².K avec

DT1

DT 2

# Text boxes

COURSIVE AILE SUD

ESCALIER ACCES ETAGE

COURSIVE AILE NORD

Légende :

Murs à démolir

Cloisons à démolir

Planchers à démolir

Escaliers à démolir

e

R =

λ

1

U =

R