BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produits industriels

Session 2016

## Durée : 4 heures						Coefficient : 2

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

Ce sujet comporte :

- Dossiers de présentation et technique pages : 	3/21 à 10/21

- Dossier travail pages : 				11/21 à 19/21

- Dossier ressources pages : 			20/21 à 21/21

- Un Compact Disc contenant :

- Les fichiers Solidworks de la maquette 3D (Fichiers assemblages des sous-ensembles et tous les fichiers pièces associés dans le dossier U33-2016)

- Le fichier mise en plan U33_A4V_vierge.slddrw

Calculatrice autorisée « conformément à la circulaire n°99-186 du 16 Novembre 1999 »

et documents personnels autorisés.

Documents remis au candidat :

IMPORTANT

Contrôle de début de session

Effectuer les opérations demandées sur la fiche de procédure (doc 19/21)

Dossier présentation - technique	(doc 3/21)

- La société FREMA	(doc 4/21)

- Mise en situation

- Descriptif du produit

- Présentation de la « Roue avant »

- Problématique

Solution mécano soudée de la « Jambe avant » à redéfinir.

DOCUMENTS TECHNIQUES

DT1 - Environnement technique général	(doc 5/21)

DT2 - Coupe AA + Nomenclature	(doc 6/21)

DT3 - Coupe BB + autres vues de détails	(doc 7/21)

DT4 - Plan d’ensemble " Jambe avant" pour soudage 	(doc 8/21)

- Relation entre les Fonctions Techniques 
et les GFS de la « Jambe avant »	(doc 9/21)

- Relation entre les Fonctions Techniques 
et les GFS concernant le montage  avant soudage	(doc 10/21)

- Tableau des relations permettant d’assurer les fonctions techniques

Dossier travail 	(doc 11/21)

Travail à effectuer 	(doc 12/21 à 18/21)

FICHE de procédure de l'épreuve	(doc 19/21)

Dossier ressource 	(doc 20/21)

Extrait de documentation: Moteur hydraulique "Poclain"	(doc 21/21)

Fiche d’aide à la création et gestion des calques dans SolidWorks

Travail à remettre :

( Le dossier travail demandé (doc 12/21 à  doc 18/21)

( Une sauvegarde sur disque dur, dans le dossier U33–2016–XXXX (XXXX : n° candidat)

Fichier : U33-XXXX.SLDDRW

( Une sortie imprimante des dessins géométraux

( Une sortie imprimante des dessins de définition

( La fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant correcteur (doc 19/21)

DOSSIERS

DE

présentation

-

TECHNIQUE

  - La société FREMA

La société FREMA (Fabrication et Réparation d’Enjambeurs et de Machines Agricoles) à Grenade sur l’Adour (40) possède une expérience de plus de 25 ans dans la conception et la fabrication d’enjambeurs multifonctions pour les cultures hautes, notamment :

- les céréales (maïs, tournesol, tabac)

- la vigne

- les  cultures maraîchères

- les pépinières fruitières

Actuellement, sa production fait référence autant en France qu’à l’étranger (Europe et Amériques).

Cette PME cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses machines et les services qu’elle propose à ses clients tant sur le plan commercial que pour le service après-vente.

Le Bureau d’étude de la FREMA participe entièrement à cette évolution et tend aussi à faire changer progressivement les méthodes de fabrication.

  - Mise en situation

Le TRACTIS est un tracteur enjambeur 3 roues motrices qui permet de travailler le sol ou de pulvériser des produits phytosanitaires.

Le modèle voit sa gamme étendue de 80Cv et 100Cv à 140Cv (adaptation d’un nouveau moteur hydraulique plus puissant qui entraîne des modifications de dimensions).

L’étude suivante porte sur la roue avant directrice.

Celle-ci peut être équipée d’un système amortisseur 
(ajout d’un bras basculant et de vérins amortisseurs).

  - Descriptif du produit

- Ouvrir le film  « Vidéo Tractis_2 ». (durée 58 ‘’)

Il vous  permet de voir le fonctionnement des 3 roues motrices

- Ouvrir le fichier edrawing  « TRACTIS GRANDE ROUE»

  - Le modèle 3D de l’enjambeur apparait

Il vous  permet de voir l’architecture générale de l’enjambeur 

(sans cabine et ni accessoires)

  - Présentation de la Roue avant

- Ouvrir le diaporama 
« Présentation de la Roue avant ».

  - Architecture générale

3 roues motrices et 1 roue directrice

  - Zone d’étude

Mise en situation des différentes parties

  - Fonctionnement

Principe de l’amortissement

  - Objet de l’étude : Jambe avant

Relations avec l’environnement

- Ouvrir le fichier SolidWorks
« _ROUE AVANT.sldasm » qui vous permettra de voir le sous-ensemble étudié.

  - Problématique

À l’occasion de l’extension de la gamme des enjambeurs Tractis à 140 Cv le Bureau d’Étude a décidé, pour faciliter le travail à l’atelier, d’optimiser les opérations de soudage de la Jambe avant en ajoutant des pieds de positionnement sur certaines pièces.

- Ouvrir le fichier SolidWorks
 « _JAMBE AVANT.sldasm » qui vous permettra de travailler sur la solution mécano soudée à redéfinir.

- L’ensemble des pièces constituant la solution actuelle mécano soudée sont repérées sur le plan DT4, page 8/21.

Nous limiterons l’étude à la définition des pièces :

Plat 1, Plat 2 et Axe 10.

  - Relation entre les Fonctions Techniques et les GFS de la « Jambe avant » 
avec son environnement technique

  - Relation entre les Fonctions Techniques et les GFS concernant le montage des éléments usinés de la « Jambe avant » avant soudage

  - Tableau des relations permettant d’assurer les fonctions techniques :

FT1 et FT2

| R1 | Relation entre GFS1 et GFS4 | Centrer la surface de liaison entre Axe 10 et Plat 3 par rapport à l’axe de rotation de la Jambe avant. |
| --- | --- | --- |
| R2 Donné | Relation entre GFS31+32 et GFS1 | Centrer la Bielle de direction par rapport à l’axe de rotation de la Jambe avant. |
| R3 | Relation entre GFS4 et GFS5 | Positionner les trous de centrage du Plat 3 / Plat 1 par rapport à la surface de liaison entre Plat 3 et Axe 10. |
| R4 | Relation entre GFS5 et GFS6 | Positionner les trous de centrage du Plat 2 / Plat 1 par rapport aux trous de centrage du Plat 3 / Plat 1. |
| R5 | Relation entre GFS6 et GFS2 | Positionner l’axe du Moteur hydraulique par rapport aux trous de centrage du Plat 2 / Plat 1. |

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat composera sur ce dossier qui sera rendu dans son intégralité à la fin de l’épreuve.

TRAVAIL demandÉ

- COTATION FONCTIONNELLE.

Définir la chaîne de cotes fonctionnelles, que l’on nommera Ja.

Ja : réserve de filetage sur la Jambe avant (Rep.102) pour l’écrou à encoches (Rep.107).

  - Réaliser entièrement, sur le dessin ci-contre, la chaîne de cotes relatives au jeu fonctionnel Ja, 
auquel participe une pièce de la Jambe avant (Rep.102) ; 
Faire les tracés nécessaires et inscrire le nom des cotes de la chaîne Ja.

  - À partir de la chaîne de cotes, écrire les équations relatives aux jeux maxi et mini de Ja.

Ja maxi =

Ja mini =

- RECHERCHE DES SURFACES FONCTIONNELLES ET RECHERCHE DE LEURS COTATIONS.

  - Travail de recherche.

À partir des graphes présentant les différents GFS sur le sous ensemble mécano soudé 102 "Jambe avant" doc 9/21 et doc 10/21 et de l’ensemble du dossier technique, il vous est demandé de définir les surfaces fonctionnelles des pièces Plat 1, Plat 2 et Axe 10.

Travailler sur les documents 14/21 à 18/21 en s’inspirant de l’exemple fourni doc 15/21 et doc 16/21.

Pour chaque tableau :

- Colorier les surfaces fonctionnelles en respectant le code couleur.

- Inscrire dans les colonnes correspondantes :

  - la nature géométrique de ces surfaces ;

  - le détail des fonctions assurées ;

  - les dimensions fonctionnelles avec inscription du tolérancement ISO.

- Mettre en place sur les figurines les indications de cotation :

  - la cotation dimensionnelle avec inscription du tolérancement ISO ;

  - les spécifications de forme (sans indication de la valeur numérique) ;

  - les spécifications de position (sans indication de la valeur numérique) ;

  - les relations entre les GFS ;

  - les états de surfaces avec indication chiffrée.

  - DÉFINITION de l’Axe 10, du Plat 1 et du Plat 2.

À l’aide des éléments du dossier, des travaux de recherche du 2.1, on vous demande de réaliser :

- La mise en plan géométral de chaque pièce,

- Une sortie papier du dessin géométral de chaque pièce, destinée au travail préparatoire de recherche de cotation,

- Une sortie papier de la cotation de définition de produit fini de chaque pièce.

Démarche :

I) Géométrie de la pièce :

( Réaliser une mise en plan des pièces Axe 10, Plat 1 et Plat 2 à partir du fichier de mise en plan fourni (U33_A4V_vierge.slddrw, constitué de 3 feuilles au format A4V) en effectuant le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues qui seront jugées nécessaires pour définir complètement les formes des pièces afin de réaliser la cotation de définition.

( Compléter chaque cartouche : Titre (nom de la pièce), échelle.

Ajouter le numéro de candidat (XXXX : n° candidat).

( Enregistrer le fichier de mise en plan sous le nom U33-XXXX.slddrw dans le dossier U33–2016–XXXX

( Faire une sortie papier de ces dessins :
Elle servira de brouillon pour la cotation de définition (à remettre à la fin de l’épreuve).

II) Cotation de définition :

À noter : sur chaque mise en plan, utiliser un calque avec une couleur par groupe de surfaces fonctionnelles (respecter le code couleur).

Une fiche d’aide SolidWorks sur l’utilisation des calques est fournie en document ressource doc 21/21.

À l’aide des documents du dossier, de la sortie papier du dessin géométral sur format A4V, et à partir des travaux de recherche :

( Intégrer la cote issue de la chaîne de cotes, sur la mise en plan correspondante, sans tolérance géométrique.

( Compléter les mises en plan des pièces Axe 10, Plat 1 et Plat 2 par la cotation des surfaces fonctionnelles issues des GFS1, GFS2, GFS4 et GFS6, à savoir :

- cotation dimensionnelle avec inscription du tolérancement ISO,

- spécifications de forme (sans indication de la tolérance),

- spécifications de position (sans indication de la tolérance),

- états de surface avec indication chiffrée,

- ajouter la cotation fonctionnelle issue des relations R1, R4 et R5.

( Faire une sauvegarde sur le disque dur du fichier U33-XXXX.slddrw dans le dossier U33–2016–XXXX

( Faire une sortie papier de ces dessins de définition

Cotation fonctionnelle de l’Axe 10 -  GFS1  (vert)

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Spécifications de Forme et de Position, Eléments de référence) , les états de surfaces et les cotes fonctionnelles (y compris celles issues des chaînes de cotes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Roulements à rouleaux coniques 105 |  |  | MIP ……….. ……….. |  |  |
| Ecrou à encoches 107 et Rondelle frein 106 |  |  | MAP ……….. ……….. |  |  |

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Spécifications de Forme et de Position, Eléments de référence) , les états de surfaces et les cotes fonctionnelles (y compris celles issues des chaînes de cotes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cotation fonctionnelle de l’Axe 10 - GFS4 et Relation R1 (violet) |
| Plat 3 |  |  | MIP ….…….. ………… |  |  |
| Cotation fonctionnelle de l’Axe 10 - GFS31 + GFS32 et Relation R2 (noir) (Donné) |
| Bielle de direction 108 |  | Cylindre Plan P1 Plan P2 Cylindre Cylindre Plan P1 | GFS31 MIP Centrage long +Appui plan MAP Appui plan +logement GFS32 MIP Centrage + Appui plan |  | NB : « Ref1 » correspond à l’axe de rotation. « Ref2 » correspond à la butée axiale de roulement. |

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Spécifications de Forme et de Position, Eléments de référence) , les états de surfaces et les cotes fonctionnelles (y compris celles issues des chaînes de cotes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cotation fonctionnelle du Plat 3 – GFS4 (violet) et GFS5 et Relation R3 (rouge) (Donné) |
| Axe 10 et Plat 1 (x2) + 4 pions |  | Cylindre Plan 2x Plan 2x 2 Cylindres | GFS4 MIP Centrage + Calage en hauteur GFS5 MIP Appui plan + Centrage | Ø10H7 P = 20 | Cotation limitée au GFS4 et GFS5 et Relation R3 |
| Cotation fonctionnelle du Plat 1 – GFS5 (rouge) (Donné) |
| Plat 3 + 2 pions |  | Plan x2 (symétrie de montage) 2 Cylindres | MIP Appui plan Centrage | Ø10H7 P = 40 débouchant | Cotation limitée au GFS5 |

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Spécifications de Forme et de Position, Eléments de référence) , les états de surfaces et les cotes fonctionnelles (y compris celles issues des chaînes de cotes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cotation fonctionnelle du Plat 1 – GFS6 et relation R4 (bleu) |
| Plat 2 + 2 pions |  |  | MIP |  |  |
| Cotation fonctionnelle du Plat 2 – GFS6 (bleu) |
| Plat 1 (x2) +2 pions |  |  | MIP |  |  |

Cotation fonctionnelle du Plat 2 – GFS2  et  relation  R5  (orange)

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Spécifications de Forme et de Position, Eléments de référence) , les états de surfaces et les cotes fonctionnelles (y compris celles issues des chaînes de cotes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moteur hydraulique |  |  | MIP |  |  |
| Moteur hydraulique |  |  | MAP |  |  |

FICHE de procédure de l'épreuve : DÉFINITION DE PRODUIT

Définition de Produit Industriel : Durée 4h – coefficient 2 (notation sur 40)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

| Tâches | Temps conseillé |
| --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension du poste informatique et des périphériques | 5 min Non évalué | 240 min |
|  | Renommer le dossier U33–2016 en U33–2016–XXXX (où XXXX est le numéro du candidat) |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier cité ci-dessus |  |  |
| Session de travail | Chaîne de cotes |  |
|  | Cotation fonctionnelle : Ja | 15 min |  |
|  | Ecriture des équations |  |  |
|  | Recherche des surfaces fonctionnelles et leurs cotations |  |
|  | Coloriage des GFS et rappel des fonctions assurées | 120 min |  |
|  | Cotation fonctionnelle |  |  |
|  | Mise en plan |  |
|  | Choix judicieux des vues (définition complète des formes des pièces) | 60 min |  |
|  | Modification ou compléments apportés à la mise en plan effectuée avec le logiciel afin de respecter rigoureusement les normes de représentation en vigueur |  |  |
|  | Cotation de l’Axe 10, du Plat 1 et du Plat 2 |  |
|  | Cotation dimensionnelle, tolérances et états de surface | 35 min |  |
|  | Spécifications de forme |  |  |
|  | Spécifications de position et d’orientation |  |  |
|  | Respect des normes de représentation en vigueur sur la cotation et utilisation des calques avec couleurs |  |  |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur | 5 min Non évalué |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail dans le dossier U33–2016–XXXX (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers un support externe (graveur ou clé USB) avec l'aide du surveillant |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | émarger la fiche de suivi |  |  |

MISE EN ŒUVRE

Matériel et Logiciel

| Feuille de SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur | Tâche effectuée à cocher |
| --- | --- |
| DÉBUT DE SESSION Mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur, Renommer le dossier U33–2016 de C:\ en U33–2016–XXXX (XXXX : n° du candidat). | ( ( |
| SESSION DE TRAVAIL Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier U33–2016–XXXX. |  |
| FIN DE SESSION Effectuer les sorties imprimante demandées, Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le répertoire : U33–2016–XXXX, Appeler le surveillant correcteur pour : Enregistrer le contenu de U33–2016–XXXX sur un support externe, Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe, Emarger la « fiche de suivi ». | ( ( ( ( ( |
| INCIDENTS _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2016 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. N° d’anonymat : ____________________ |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2016 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………….……………. N° de candidat : ______________________________________ N° d’anonymat : ______________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Nom du surveillant correcteur : ……………………………………………… | Signatures ………..…….. ………..……. |

DOSSIER

RESSOURCES

Moteurs hydrauliques  POCLAIN HYDRAULICS

Fiches d’aide SolidWorks.

Aide à la création et gestion des calques.

- Mise en place des outils de création des calques sous SolidWorks.

Il faut cliquer sur :

Affichage, Barres d’outils, ce menu s’ouvre.

Ouvrir la barre d’outils :

Format de ligne ou mieux Calque

Propriétés de calque

- Pour créer ou modifier un calque.

- Cliquer sur l’icône propriété de calque

Dans la barre d’outils Format de ligne ou Calque.

La gestion est plus rapide dans la barre d’outils Calque.

Cette boite s’ouvre.

- Cliquer sur Nouveau et entrer le nom du calque suivant les instructions 
précédentes.

- Spécifier le format de ligne des entités situées sur le calque.

- Ajouter une Description si nécessaire.

- Spécifier la Couleur de ligne.

- Spécifier le Style si nécessaire.

- Spécifier l’Epaisseur si nécessaire.

Pour rendre un calque actif cliquer devant le nom du calque.

Ou utiliser le menu déroulant de la barre d’outils calque

Pour rendre visible ou invisible un calque il faut cliquer

l’ampoule qui est jaune

# Text boxes

TRAVAIL à RENDRE par le CANDIDAT (y compris les documents non exploités)

( Les documents à compléter du dossier travail  (Pages 12/21 à 18/21)

( Le Fichier U33-XXXX.slddrw dans le dossier U33–2016–XXXX (XXXX : n° candidat)  que le surveillant sauvegarde sur disque dur

( Une sortie imprimante du dessin géométral de chaque pièce

( Une sortie imprimante des dessins de définition de chaque pièce

( La fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant correcteur (Page 19/21)

Tractis

La société fabrique une gamme assez large de machines, de différentes motorisations, et de différentes dimensions pour répondre à toutes les tâches demandées par le client.

Fig.1 : Enjambeur 3 roues motrices

Fig.2 : Roue avant directrice

Moteur hydraulique
Twin- Lock de Poclain Hydraulics

Vidéo du Tractis

Fig.3 : Jambe avant pointée

FT1 : Orienter 
la Roue avant

FT2 : Motoriser 
la Roue avant

Permettre à l’utilisateur de Diriger le Tractis

FT12 : Assurer la Liaison Encastrement de la Jambe avant avec la Bielle de direction

GFS1

FT11 : Assurer la Liaison Pivot entre la Jambe avant et le Bras basculeur

FT111

MIP des Roulements 105 
sur l’axe 10
par Centrage long et Appui plan

FT112

MAP des Roulement 105 
sur l’axe 10
par Filetage et Rainure pour 
Ecrou à encoches 107 et Rondelle frein 106

FT21 : Assurer la Liaison Encastrement du Moteur hydraulique sur la Jambe avant

FT121

MIP de la Bielle de direction 108 
sur l’axe 10
par Centrage long et Appui plan

FT122

MAP de la Bielle de direction 108 
sur l’axe 10
par Appui plan et logement pour 
Ecrou et contre écrou à encoches

FT211

MIP du Moteur hydraulique 
sur le Plat 2
par Centrage court et Appui plan

FT212

MAP du Moteur hydraulique 
sur le Plat 2
par 3 taraudages et 7 perçages
 pour Vis et Boulons

GFS2

GFS31
Donné

GFS4

MIP de la Douille cannelée 11
sur l’axe 10
par Centrage
et Appui plan

MIP de l’axe 10
sur le Plat 3
par Centrage 
et calage en hauteur

MIP du Plat 1 
sur le Plat 3
par Appui plan
et 2 pieds de position

MIP du Plat 2 
sur le Plat 1 (x2) 
par Appui plan
et 2 pieds de position

GFS32
Donné

GFS5
Donné

GFS6

Ou   Page 7/19

107

102

Ja

10

3

1

2

1