BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et DÉfinition de Produits Industriels

Épreuve E2 - Unité : U 2

Étude de produit industriel

Durée : 5 heures	SESSION 2016		        Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles portent l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	Étudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 3 :	Représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

-  Dossier Présentation 	pages : 	2/20 		à 	6/20.

-  Dossier Technique 	pages : 	7/20 		à 	8/20.

-  Dossier Travail 		pages : 	9/20		à 	18/20.

-  Dossier ressources	pages :	19/20		à	20/20.

Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités par le candidat):

-  Dossier Travail 		pages:	9/20 		à 	18/20.

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat.

Calculatrice autorisée conformément à la circulaire N°99-186 du 16/11/1999

et documents personnels autorisés

## DOSSIER prÉsentation

Ce dossier contient 5 pages

De la page 2/20 à la page 6/20

FARDELEUSE

Mise en situation

La société POLYPACK/SECS propose des équipements industriels du type fardeleuse, embarqueteuse, encaisseuse, …, pour tous types d’industries: agro-alimentaire, chimie, cosmétique, pharmaceutique, …  La société DEC Industrie est chargée de réaliser la partie commande.

La fardeleuse à barre de soudure et tunnel de rétractation peut sur-emballer des produits très variés tels que : bouteilles, briques, conserves, bocaux, revues, bidons, …

Description et fonctionnement du système

Synoptique de la fardeleuse :

La partie opérative de la fardeleuse se compose de 7 sous-systèmes :

- Convoyeur d’entrée

- Chargeur

- Dérouleur

- Poste de soudage

- Tunnel de rétractation

- Convoyeur de sortie

- Armoire de commande

Synoptique de fonctionnement :

Le schéma bloc ci-dessous représente les différentes étapes du suremballage réalisé par la fardeleuse.

| Produits dissociés |  |  | Produits déplacés alignés |  |  | Produits regroupés |  |  | Produits filmés |  |  | Produits film soudé |  |  | Produits sur-emballés film chaud |  |  | Produits sur-emballés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Convoyeur d’entrée |  |  | Chargeur |  |  | Dérouleur |  |  | Poste de soudage |  |  | Tunnel de rétractation |  |  | Convoyeur de sortie |  |  |

Le chargement des produits sur le convoyeur d’entrée de la fardeleuse se fait soit manuellement, soit automatiquement (ligne de production en amont). Le convoyeur d’entrée achemine les produits vers le chargeur qui les regroupe afin d’obtenir un pack organisé. Ce pack est ensuite déplacé par le chargeur vers le dérouleur de film, puis vers le poste de soudure. Le convoyeur de sortie déplace le pack du tunnel chauffé vers la sortie. Le tunnel chauffant ayant pour fonction de rétracter le film sur le pack. Un ventilateur, placé à la sortie du tunnel, permet le refroidissement du pack. Le pack est repris soit par un opérateur soit automatiquement (ligne de production en aval).

Description de la fardeleuse :

- Le convoyeur d’entrée :

Le convoyeur permet d’approvisionner la machine en produit de façon continue. Il est souvent placé derrière un autre convoyeur venant d’une remplisseuse. Dans notre application, le chargement des produits sur le convoyeur se fait manuellement.

- Le chargeur :

Le chargeur permet de regrouper les produits et de les pousser jusqu’au poste de soudure. Il est composé :

- d’un vérin équipé de 2 capteurs

(Non représentés)

- d’un capteur d’accumulation

- d’un capteur de présence pièce

Principe de fonctionnement :

Afin de réaliser un pack de produits (2 rangées de 3 ou 4 produits), le chargeur doit effectuer deux poussées différentes :

- Une poussée courte = 185 mm

- Une poussée longue = 350 mm

- Le dérouleur :

Deux bobines sont utilisées pour constituer le rideau de film nécessaire à l’emballage d’un pack.

- Le poste de soudage :

Le poste de soudage est constitué d’une électrode chauffante ayant un mouvement vertical généré par un vérin pneumatique. Cette opération consiste d’une part à souder le film enveloppant le pack et d’autre part à reconstituer le rideau de film pour le cycle suivant.

- Le tunnel de rétractation :

Le tunnel de rétractation permet de rétracter le film sur les produits regroupés afin d’obtenir un pack. Il est possible de jouer sur deux paramètres pour régler la rétractation du film : la température du tunnel et la vitesse de déplacement du produit. Là encore, l’épaisseur du film, la forme du pack, la température du produit et la température ambiante sont des facteurs dont il faut tenir compte.

- Le convoyeur de sortie :

Le convoyeur de sortie permet de faire une transition entre le tunnel de rétractation et le convoyeur de reprise de produit. De plus, il permet le refroidissement du pack grâce à un ventilateur. Dans notre application, la reprise des produits sur le convoyeur se fait manuellement.

Analyse fonctionnelle et structurelle de l’existant.

- Analyse du besoin :

Validation du besoin :

- Cette machine emballe des produits de grande consommation afin d’obtenir des packs. Le conditionnement améliore la logistique (transport vers les distributeurs et clients).

- L’évolution du conditionnement est fonction des attentes du service logistique.

- Le risque de disparition du besoin est infime du fait qu’il y aura toujours des produits à transporter.

Analyse du milieu environnant :

Graphe des interactions :

Caractéristiques des fonctions :

Fonction principale :

FP : Permettre à l’opérateur d’obtenir des produits sur-emballés

Fonctions contraintes :

FC1 : S’adapter aux énergies disponibles

FC2 : S’adapter à l’environnement de l’entreprise

FC3 : Respecter les normes de sécurité

FC4 : Avoir un faible niveau de maintenance

FC5 : Permettre une utilisation ergonomique

FC6 : S’adapter facilement à différents produits

Critères d’appréciations : (simplifié)

| Fonctions | Critère d’évaluation | Niveau d’exigence | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP | Nombre de produits Regrouper les produits Sur-emballer les produits Productivité …… | Suivant produit Suivant produit Film rétracté bien compact Cadence suivant produit …… | F0 F0 F0 F1 …… |
| FC1 | Utiliser l’énergie électrique Utiliser l’énergie pneumatique | 400V - 50Hz 6 bars | F0 |
| FC2 | Encombrement de la machine Esthétique Corrosion (alimentaire) Niveau sonore | L=3500 - l=1800 - H=2000 Convenable Aucune <70 dB | F1 F2 F0 F1 |
| FC3 | Protection physique de l’utilisateur Norme en vigueur | Aucun risque physique Respect des normes | F0 |
| FC4 | Réglage Réparation | Niveau 1 (absence de main d’œuvre qualifiée) | F1 |
| FC5 | Écran tactile Configuration du programme Armoire de commande | Taille de l’écran Fonctionnelle Accessible | F2 F2 F0 |
| FC6 | Format parallélépipédique Format cylindrique | Dimension : suivant produit | F0 |

Flexibilité : F0 = non négociable ;  F1 = peu négociable ;  F2 = négociable

Analyse structurelle partielle :

| Fonction de service | Fonctions techniques | Solutions constructives |
| --- | --- | --- |
|  | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |  |

Problématique

En entreprise, la fardeleuse fonctionne correctement pour sur-emballer des produits qui ont une forme parallélépipédique (ex : brique de lait). En revanche, les industriels constatent un dysfonctionnement lorsqu’ils veulent sur-emballer des produits de formes cylindriques (ex : boîte de conserve). Le produit de forme parallélépipédique reste parfaitement aligné lorsqu’il est en butée sur le chargeur ce qui n’est pas le cas du produit de forme cylindrique.

Constat du dysfonctionnement entre un produit de forme parallélépipédique et un produit de forme cylindrique :

Produit de forme parallélépipédique :

Produit de forme cylindrique :

Nous constatons que les produits de forme cylindrique se désalignent. Ce désalignement est généré d’une part, par l’entrainement permanent du tapis et d’autre part, par la forme elle-même du produit.

Les conséquences du dysfonctionnement observé par les industriels sont :

- Pack sur-emballé incomplet ou désordonné

- Dégradation du capteur présence pièce au niveau du chargeur

- Arrêt de la machine (production stoppée)

- Coût de maintenance

Cela nous amène donc à résoudre la problématique suivante :

Éliminer le désalignement des produits de forme cylindrique.

## DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier contient 2 pages

De la page 7/20 à la page 8/20

| DANS CE CADRE | Académie : | Session : |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : | Série : |
|  | Spécialité/option : | Repère de l’épreuve : |
|  | Epreuve/sous épreuve : |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
| NE RIEN ECRIRE |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

## DOSSIER DE TRAVAIL

Ce dossier contient 10 pages

De la page 9/20 à la page 18/20

Temps conseillé

Lecture du sujet								00 h 30

Analyse fonctionnelle : 									01 h 10

### Q1	Compléter les actigrammes.

### Q2	Entourer sur l’actigramme.

### Q3	Identifier et représenter.

### Q4	Identifier et colorier.

### Q5	Identifier et colorier.

### Q6	Proposer deux solutions constructives.

Étude du support :									01 h 00

### Q7	Tracer les dimensions des produits mini.

### Q8	Tracer la plaque suspendue dans la position produit mini.

### Q9	Représenter le support sous forme de croquis.

### Q10	Proposer deux solutions constructives.

### Q11	Valider une solution constructive.

Relation Produit / Procédé / Matériau : 						00 h 10

### Q12	Matière à utiliser pour réaliser les supports.

### Q13	Procédés de fabrication des supports.

Plan de définition du support : 							00 h 45

### Q14	Les deux supports sont-ils identiques.

### Q15	Dessin de définition d’un support.

Étude de la barre et de la liaison pivot :

Étude de la liaison pivot "Plaque suspendue / Barre" : 				00 h 30

### Q16	Degrés de liberté de la liaison pivot.

### Q17	Élément interposé.

### Q18	Donner la référence de l’élément à interposer.

### Q19	Diamètre intérieur de la bague.

### Q20	Élément à placer sur la barre pour réaliser l’arrêt axial.

### Q21	Matière à utiliser pour réaliser l’élément d’arrêt axial.

### Q22	Réaliser le croquis de définition de l’élément d’arrêt axial.

Étude de la barre : 									00 h 25

### Q23	Matière à utiliser pour réaliser la barre.

### Q24	Calculer la longueur de la barre.

### Q25	Réaliser le croquis de définition de la barre.

Bilan du système d’alignement : 							00 h 30

### Q26	Réaliser le dessin d’ensemble du système d’alignement.

### Q27	Identifier les éléments et compléter la nomenclature.

Total :	05 h 00

Analyse fonctionnelle

### Compléter les actigrammes de niveau A-0 et A0 ci-dessous:

### Entourer sur l’actigramme de niveau A2 ci-dessous, l’étape liée à la problématique du dossier de présentation (page 6/20).

### Identifier et représenter par une flèche, le mouvement du chargeur.

### A partir du FAST (page 6/20), identifier et colorier en vert la surface qui assure la fonction « Arrêter les produits suivant ». Indiquer le repère de la pièce.

### A partir du FAST, identifier et colorier en rouge la surface qui assure la fonction « Maintenir l’alignement suivant  ». Indiquer le repère de la pièce.

### Proposer dans le tableau ci-dessous, deux solutions constructives pour la résolution de la problématique.

| Solutions constructives |
| --- |
| Croquis (nommer les pièces) | Descriptif (fonctionnement, liaison, …) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Proposition d’une solution constructive

- Solution retenue par l’entreprise :

Afin d’éliminer le désalignement des produits de forme cylindrique, l’entreprise POLYPACK/SECS a choisi d’insérer une plaque suspendue en liaison pivot sur le bâti.

Le CDCF :

- Éliminer le désalignement des produits

- Coût minimum

- Contrainte alimentaire

- S’adapter aux différents produits cylindriques

- Produit maxi : Ø90mm ;

h = 140mm

- Produit mini : Ø60mm ;

h = 80mm

- Nombre de produits par pack :

- Produit maxi : 6 produits sur 2 rangées

- Produit mini : 8 produits sur 2 rangées

- Faciliter l’engagement du produit

- Plaque suspendue en appui sur les produits = 30 mm

- Système rigide et réglable

- Utiliser une tôle d’épaisseur 12/10

- Étude du support

La liaison encastrement support / bâti doit être démontable et réglable sur l’axe

La liaison encastrement support / barre doit être démontable et réglable sur l’axe

- Dimensionnement du support :

### Tracer sur la coupe A-A de la page 15/20 les dimensions des produits mini et maxi (Ø et h) quand le chargeur est dans la position repos, poussée courte et poussée longue.

### Tracer sur la coupe A-A de la page 15/20 la plaque suspendue dans la position produit mini (30mm en appui sur le produit)

### A partir des positions mini et maxi de la plaque suspendue, représenter sur la coupe A-A de la page 15/20 le support sous forme de croquis en tenant compte des deux liaisons encastrements.

Rigidifier le support :

Le contact produits / plaque suspendue génère des chocs,  qui se répercutent sur la barre puis sur le support ce qui engendre un moment de flexion.

### Proposer ci-dessous, deux solutions constructives limitant le moment de flexion.

| Solutions constructives |
| --- |
| Croquis 1 | Croquis 2 |

### Valider une solution constructive pour la suite de l’étude : ……………………………….

Relation Produit / Procédé / Matériau :

### Quelle est la matière à utiliser pour réaliser les supports ?

Acier 		Fonte 		Inox 		Autre : …………………………………………………

### Quels sont les procédés de fabrication des supports ?

Découpe laser 	Usinage 	Moulage 	Pliage 		Poinçonnage

Estampage 		Soudage 	Autre : ………………………….........................................

Plan de définition du support :

### Selon vous, est-ce que les deux supports sont identiques ?

Oui 		Non

### Réalisez sur le document page 16/20 le dessin de définition d’un support.

- Étude de la barre et de la liaison pivot

- Étude de la liaison pivot "Plaque suspendue / Barre" :

### Déterminez les degrés de liberté de la liaison pivot

Rx 		Ry 		Rz 		Tx 		Ty 		Tz

### Quel élément interposez-vous entre la barre et le tube de la plaque suspendue pour réaliser le guidage en rotation ?

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

### A l’aide du dossier ressources page 20/20 et du document page 17/20, donnez la référence de l’élément à interposer.

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

### Quel est le diamètre intérieur de la bague ?

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

### A l’aide du dossier technique, quel élément placez-vous sur la barre pour réaliser l’arrêt axial ?

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

### Quelle est la matière à utiliser pour réaliser l’élément d’arrêt axial ?

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

### Suite à cette étude, réaliser ci-dessous le croquis de définition de l’élément d’arrêt axial.

Étude de la barre :

### Quelle est la matière à utiliser pour réaliser la barre ?

Acier 		Fonte 		Inox 		Autre : ………………………………………………

### Calculer la longueur de la barre.

- …………………………………………………………………………………………………………………………..

### Suite à cette étude, réaliser ci-dessous le croquis de définition de la barre.

- Bilan du système d’alignement

### Réaliser sur le document page 18/20 le dessin d’ensemble du système d’alignement en vue isométrique (croquis) ainsi que les vues nécessaires à la compréhension.

### Identifier les éléments par des repères et compléter la nomenclature.

## DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier contient 2 pages

De la page 19/20 à la page 20/20

Palier lisse Iglidur M250 :

Les Paliers Lisses en iglidur® M250 amortissent les vibrations tout en étant robustes et résistants à l'usure. Dans les applications à faible vitesse, ils compensent très bien les charges de bord et contribuent à réduire le niveau sonore.

Caractéristiques dimensionnelles :

| Réf. | d1 | b1 | b2 | d2 | d3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MFM-0610-10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 14 |
| MFM-0812-12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 16 |
| MFM-1016-16 | 10 | 16 | 3 | 16 | 22 |
| MFM-1218-20 | 12 | 20 | 3 | 18 | 22 |
| MFM-1420-20 | 14 | 20 | 3 | 20 | 25 |
| MFM-1622-25 | 16 | 25 | 3 | 22 | 28 |

Palier lisse Iglidur A200 :

Les Paliers Lisses en iglidur® A200 sont réalisés avec un matériau conforme aux exigences du FDA. Ce produit est adapté aux applications à charges faibles et dans un milieu ou contact direct avec des produits alimentaires ou pharmaceutiques.

Caractéristiques dimensionnelles :

| Réf. | d1 | b1 | b2 | d2 | d3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFM-0610-10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 14 |
| AFM-0812-12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 16 |
| AFM-1016-16 | 10 | 16 | 3 | 16 | 22 |
| AFM-1218-20 | 12 | 20 | 3 | 18 | 24 |
| AFM-1420-20 | 14 | 20 | 3 | 20 | 25 |
| AFM-1622-25 | 16 | 25 | 3 | 22 | 28 |

# Text boxes

a

b

c

c

d

e

g

f

Arrivée des produits

Moteur d’entrainement

Tapis

Mouvement du chargeur

Capteur

présence pièce

Capteur

accumulation

Arrivée des produits

Rideau de film

Bobine de film

Soudure

Balancier

Cylindres fous

Rouleau presseur

Rouleau moteur

x

y

Butée

Chargeur

Produits

Produits regroupés

Électrode chauffante

Vérin simple effet

Fardeleuse

Service logistique

Produits

Sur-emballer des produits

FP

FC5

FC1

FC3

FC4

FC2

Fardeleuse

Opérateur

Produits

Energie

Maintenance

Milieu environnant

Sécurité

FC6

Transformer

E électrique en

E mécanique

Motoréducteur

Translater les produits suivant

Acheminer et aligner les produits suivant

FP

Permettre à l’opérateur d’obtenir des produits sur-emballés

Transformer le mouvement de rotation en translation

Poulie + Tapis

Aligner les produits suivant

Glissières

Arrêter les produits suivant

Regrouper les produits

Butée

Déplacer les produits suivant  et maintenir alignés  suivant

Translater les produits suivant

Vérin pneumatique

Transformer

E pneu. en

E mécanique

Maintenir l’alignement suivant

Plaque du chargeur

Non développé

z

y

x

Butée

Plaque chargeur

Vérin pneumatique

Poulie + Tapis

Motoréducteur

Glissières

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

NE PAS IMPRIMER

PLAN SOLIDWORKS

Plan d’ensemble avec nomenclature

Note :

Énergie calorifique

A0

Produits dissociés

Réglage mécanique

Pilotage  moteur

…………..

Pilotage  vérin

Rouleaux de film

Pilotage  moteur

Info balanciers

Pilotage

- vérin

- électrode

Infos

- position vérin

- T° électrode

Pilotage

- ventilateur

- résistance

- moteur tunnel

Énergie calorifique

Info T° tunnel

Énergie

Électriques

Configuration des paramètres

Infos

-  Présence pièce

-  Accumulation

-  Position vérin

……………………….

Piloter les actionneurs

A7

Convoyeur d’entrée

Déplacer et aligner les produits suivant l’axe

A1

……………….

…………………

A2

……………..

Filmer les produits

A3

Poste de soudage

………………

A4

Convoyeur de sortie

Déplacer et refroidir les produits sur-emballés

A6

Produits déplacés alignés

Produits filmés

Produits film soudé

Tunnel de rétractation

………………

A5

Produits

sur-emballés film chaud

Pilotage

- ventilateur

- moteur

Info Nbr pièces produites

Produits

sur-emballés

Produits dissociés

Produits sur-emballés

…………………

E. pneu

E. élec

Réglage méca

Config. des paramètres

…………………………….

A-0

Rouleaux de film

Plaque chargeur

Déplacer les produits sur  + maintenir alignement sur

A22

Butée

Arrêter les produits sur

A21

Vérin pneumatique

Transformer E pneu. en E méca.

A23

Produits en mouvement et alignés

Produits non regroupés

Réglage mécanique

Énergie pneumatique

Piloter vérin

E méca

Info accumulation

Info position vérin

Info présence pièce

Produits arrêtés sur

A2

Chargeur

x

y

z

Butée

Plaque chargeur

Plaque suspendue

Mouvement des produits

Liaison pivot

Support

Barre

Montant bâti

Support

Barre

Plaque suspendue

Butée

Plaque chargeur

Moment de flexion

Chocs

NE PAS IMPRIMER

PLAN SOLIDWORKS

Dimensionnement support

NE PAS IMPRIMER

PLAN SOLIDWORKS

Dessin de définition = support

NE PAS IMPRIMER

PLAN SOLIDWORKS

Dessin de définition = Plaque suspendue

NE PAS IMPRIMER

PLAN SOLIDWORKS

Plan du système d’alignement en vue isométrique avec nomenclature

Paliers Lisses Polymères Iglidur

Extrait du site www.igus.fr