CGM

MELEC

SESSION 2017

LA PHILHARMONIE DE PARIS

DURÉE 5 H

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 1/41 |
| --- | --- | --- | --- |

Cette épreuve comporte 2 dossiers : un DOSSIER SUJET et un DOSSIER TECHNIQUE.

But de l’épreuve :

Ce concours général des métiers est un concours d'excellence qui vise à distinguer les meilleurs élèves et apprentis des métiers liés à l’énergie électrique.

Scénario :

ÉPISODE 1 :

Distribution  HT

Mesure  BT

2 :

Bilan des consommations Efficacité énergétique

3 :

Photovoltaïque Autoconsommation

4 :

Borne de recharge Etude de faisabilité

5 :

Choix de la borne de recharge

Préparation du chantier

6 :

Mixte énergétique Onduleur-chargeur

Conseils aux candidats :

 Les 6 épisodes de ce sujet sont indépendants ; toutefois pour une meilleure compréhension du thème, il est préférable de les traiter dans l'ordre chronologique.

Une lecture attentive de l’ensemble du sujet s’avère nécessaire avant de composer.

Les candidats sont priés de rédiger sur le dossier sujet et de présenter clairement les réponses. La qualité de l’expression et les travaux demandés seront pris en compte dans l’évaluation.

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 3/41 |
| --- | --- | --- | --- |

Félicitations ! Vous venez d'être embauché !

Après plusieurs entretiens c'est bientôt le grand jour. La Philharmonie de Paris vient de vous recruter au service technique électrique.

Un peu stressé vous voulez faire bonne figure avant le grand jour et vous relisez la page de présentation que vous avez téléchargé...

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 4/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 5/41 |
| --- | --- | --- | --- |

# DOCUMENTATION RESSOURCE	ÉPISODE I

Doc 01	Schéma de distribution HTA / BT

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 6/41 |
| --- | --- | --- | --- |

 Cet épisode est à composer à l'aide de la DT 01

### Premier jour :

  - Donner la ville, le nom et la fonction du bâtiment où vous vous présentez :

  - Préciser le type d’alimentation du poste de livraison Philharmonie / Parking :

  - Indiquer la tension d'alimentation du bâtiment et son domaine de tension :

  - Identifier le symbole suivant et préciser son rôle :

  - Définir le terme TGBT et associer chaque transformateur à son (ou ses) TGBT :

TR1	........	........	........

  - Les 1600 m² de bureaux de l'administration de la  Philharmonie  sont  alimentées  par  le  TGBT N-Philharmonie, tracer sur le Doc 01 le parcours du courant de ERDF1 jusqu'au TGBT :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 7/41 |
| --- | --- | --- | --- |

### Première intervention :

La Philharmonie est un bâtiment HQE (Haute Qualité Environnementale) répondant aux exigences de la RT2012. Un des enjeux est de maitriser l’énergie électrique consommée par le bâtiment.

  - Préciser la raison pour laquelle il faut réaliser les mesures de consommation :

En faisant défiler la supervision vous décelez une anomalie...

  - Sur le Doc 02 : supervision, entourer le compteur en défaut et renseigner les informations utiles pour le localiser :

| Son repère : | Son TGBT : | Son étage : |
| --- | --- | --- |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 8/41 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Sur le Doc 03 : plan Sous Sol -2, entourer le local TGBT N Philharmonie,

  - Le prestataire de sécurité du site vous demande de déclarer votre déplacement ; flécher

l'itinéraire à parcourir entre votre atelier et le local TGBT visé :

VESTIAIRE ENTREPRISE 2

S= 28m²

VESTIAIRE ENTREPRISE 1

S= 24m²

LOCAL VDI

S= 17m²

VESTIAIRE SERVICE TECHNIQUE

S= 24m²

STOCKAGE

S= 77m²

LOCAL OPERATEUR

S= 4m²

SAS

S= 17m²

ATELIER ENTREPRISES EXTERIEURE 1

S= 27m²

ATELIER ENTREPRISES EXTERIEURE 2

S= 32m²

MAGASIN

32m²

ATELIER SERVICE TECHNIQUE

ELECTRIQUE

S= 41m²

TR1

TGBT N PHILHARMONIE

CIRCULATION

S= 58m²

TR2

LOCAL TGBT N PHILHARMONIE

S= 84m²

TGBT S SCENIQUE

TR3

LOCAL TGBT S PHILHARMONIE

S= 37m²

SEPARATEUR A HYDROCARBURES

S= 11m²

Cellules HT

TGBT S PHILHARMONIE

RAMPE 15%

LOCAL CTA

(Centrale Traitement Air) S= 2138m²

TGBT S PARKING

LOCAL TGBT S

PARKING	S= 23m²

TGBT N PARKING

STOCKAGE

S= 62m²

LOCAL TGBT N PARKING

S= 40m²

TR4

S= 9m²	S= 11m²

RAMPE 5%

STATIONNEMENT HANDICAPE

STATIONNEMENT PDG

ZONE DE STATIONNEMENT ADMINISTRATIF

Doc 03

Plan sous sol -2 Philharmonie

S= 1229m²

  - Lister les appareils électriques de distribution présents dans le local TGBT N Philharmonie et préciser leurs quantités :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 9/41 |
| --- | --- | --- | --- |

Avant d'entrer dans le local TGBT, vous demandez à votre collègue de vous présenter sa carte d'habilitation Doc 04 :

Doc 04

  - Vérifier si sa carte d'habilitation lui permet d'accéder au local, justifier votre réponse :

  - Pour pouvoir intervenir sur le compteur défectueux, indiquer la distance minimale à laquelle vous devez vous trouver des cellules HT sachant que vous êtes habilité H0 et B2V :

| Doc 05 | Distances limites et zones définies dans les locaux d’accès réservés aux électriciens |
| --- | --- |
|  | En basse tension l’environnement se compose : du voisinage qui se décompose en 2 zones : la zone de voisinage simple (zone 1) et la zone des opérations électriques (zone 4). En haute tension l’environnement se compose : du voisinage qui se décompose en 2 zones : la Zone de voisinage simple (zone 1) et la Zone de voisinage renforcé (zone 2) la Zone des travaux sous tension (zone 3). |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 10/41 |
| --- | --- | --- | --- |

Voilà, tout est conforme, vous entrez dans le local TGBT N Philharmonie en compagnie de votre collègue : M. LE BRUN, pour inspecter le compteur défectueux (Doc 02).

  - Avec le Doc 06 : départs présent dans le TGBT, entourer le compteur défaillant et donner

les caractéristiques de la protection à consigner :

| Repère appareil | Appareil | Calibre | Nb de pôles |
| --- | --- | --- | --- |

  - Indiquer les opérations pour consigner la protection et préciser les tâches à réaliser :

| Opérations | Tâches réalisées |
| --- | --- |

Maintenant que la sécurité est assurée, vous inspectez le compteur défectueux. Une trace noire sur l'appareil et une odeur « de brulé » vous confirme que le compteur est à remplacer…

  - Vous observez aussi que ses bornes RS485 sont raccordées, expliquer pourquoi :

  - En stock nous disposons d’appareils de marque Socomec type DRIS A10, choisir la référence de l’appareil à installer :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 11/41 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Compléter le schéma de câblage du nouveau compteur en utilisant 4 couleurs :

 le départ mesuré n'est pas équilibré.

  - Après déconsignation et remise en fonctionnement, le compteur indique Err 5, identifier le problème et proposer une solution :

Identification :	Solution :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 12/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 13/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| DOCUMENTATION RESSOURCE | ÉPISODE 2 |
| --- | --- |
| Doc 07 | Bilan annuel 2016 du TGBT N Philharmonie (consommations & production) |
| La Philharmonie de Paris est un bâtiment tertiaire HQE (Haute Qualité Energétique) ayant un niveau d'exigence très performant sur l'énergétique. Pour ces raisons, il est possible de connaitre les consommations annuelle (en kWh). |
| Doc 08 | Répartition des bureaux de la Philharmonie |
| 7ème étage de la Philharmonie - Vue de dessus Etage : 7 Salle de concert 4 postes par bureau Répartition des bureaux de la Philharmonie Président DG Plateau des bureaux 1 poste par bureau |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 14/41 |
| --- | --- | --- | --- |

 Cet épisode est à composer à l'aide de la des DT 02, 03 et 04

### A- Relevé des consommations :

  - À la lecture du Doc 07 : bilan annuel 2016 du TGBT N Philharmonie, identifier les 3  postes les plus énergivores :

  - Relever la consommation annuelle des postes raccordés au TGBT N Philharmonie :

Vérifier s'ils répondent aux estimations HQE du bureau d'étude :

Relevés des consommations au TGBT N Philharmonie :

  - Établir la liste des non conformités HQE issues du TGBT N Philharmonie :

| Poste NC | Différence | Justification possible |
| --- | --- | --- |
|  | en kWh | en % |  |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 15/41 |
| --- | --- | --- | --- |

### B- Solution pour économiser de l'énergie :

Un audit interne a permis de découvrir que des convecteurs électriques d'appoint portatif ont été utilisés durant l'hiver, de jour comme de nuit...

Dans le but de limiter cette sur- consommation, votre chef de service M. LOISEAU, vous envoie     un    e-mail     Doc    09

« information constructeur »….

  - Préciser en quoi cette solution peut participer à faire des économies d'énergie :

Après 15 jours au service technique, on vous confie votre première mission en autonomie. Vous allez installer la solution "prise verte" sur l'ensemble des bureaux du 7ème étage Doc 08 !

  - Un bloc nourrice composé de 4 prises (2 vertes + 2 blanches) sera implanté sous chaque poste de travail.

Donner la référence, l'intensité max. et le nombre de blocs nourrices à prévoir :

| Référence | Intensité maximale | Nombre de blocs nourrices |
| --- | --- | --- |

  - Identifier la protection amont d'un bloc nourrice et donner ses caractéristiques :

  - L'inter horaire qui pilote les prises vertes est implanté dans le coffret divisionnaire de  l'étage. Il possède deux contacts de sortie au lieu d'un ; indiquer pourquoi cette solution  est rentable pour l’exploitant :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 16/41 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Un contact de commande de l'inter horaire supporte 16A ; calculer le nombre d’inter- horaire à installer. En déduire le nombre de disjoncteurs

  - Renseigner le bon de commande du chantier "prise verte" pour le 7ème étage :

|  | Référence | Quantité | Marque |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloc nourrice (2 blanches + 2 vertes) |  |  |  |
| Inter horaire (2 contacts) |  |  |  |
| Protection amont |  |  |  |

  - Compléter le schéma de principe ci-dessous d'un bureau à 2 postes.

 Le bloc nourrice 1 est protégé par Q1 et ses prises vertes sont commandées par IH1,

 Le bloc nourrice 2 est protégé par Q2 et ses prises vertes sont commandées par IH1,

 IH1 est un inter horaire à 2 contacts de sortie,

Coffret électrique de l'étage 7

Bloc  nourrice 1

Alimentation prises blanches

Bloc  nourrice 2

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 17/41 |
| --- | --- | --- | --- |

Pour gagner du temps au moment de la programmation de l’inter horaire, il faut dupliquer le programme du premier vers les suivants.

  - Indiquer la procédure à réaliser pour écrire le programme sur la clé USB jusqu'à son implantation dans un autre inter horaire (1 phrase par étape) :

| Etape  |  |
| --- | --- |
| Etape  |  |
| Etape  |  |
| Etape  |  |

### C- Synthèse du chantier "prise verte" :

Ne pouvant priver l'étage de la direction d'électricité durant toute une journée, M. LOISEAU vous indique que les interventions seront limitées à la pause déjeuner de 12h30 à 13h30 du mardi au vendredi. Un délai de 2 semaines vous est octroyé (3 maximum).

  - Compléter l'organisation du chantier :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 18/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 19/41 |
| --- | --- | --- | --- |

# DOCUMENTATION RESSOURCE	ÉPISODE 3

Doc 10	Production photovoltaïque

La Philharmonie de Paris possède sur sa toiture deux champs photovoltaïques d'une superficie totale de 1 000 m².

Caractéristiques des champs :

Philharmonie vue de dessus

Les	modules	photovoltaïques	(PV)	de	marque

PHOTOWATT sont intégrés en surimposition au bâti entrainant une sous-ventilation.

Doc 11	Carte de France de l'énergie solaire annuelle

Exprimée en kWh/m²/an c’est l’énergie solaire annuelle reçue  sur une surface orientée au sud et inclinée idéalement.

Ei

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000<

kWh/m²/an

Doc 12	Coefficient de performance PR

| Type d'intégration au bâti | Intégration totale | Surimposition | Sur châssis |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilation | Modules très peu ventilés | Modules peu ventilés | Modules ventilés | Modules bien ventilés |
| Ratio de performance PR | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 |

Doc 13	Coefficient Trigonométrique TRIGO

|  | Orientation (°) |
| --- | --- |
|  | 180 | 135 | 90 | 45 | 0 | -45 | -90 | -135 | -180 |
|  | N | NO | O | SO | S | SE | E | NE | N |
| Inclinaison (°) | 0 | 90° | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
|  | 10 |  | 0,792 | 0,814 | 0,866 | 0,917 | 0,938 | 0,917 | 0,866 | 0,814 | 0,792 |
|  | 20 |  | 0,693 | 0,739 | 0,843 | 0,940 | 0,980 | 0,940 | 0,843 | 0,739 | 0,693 |
|  | 30 |  | 0,595 | 0,661 | 0,812 | 0,943 | 0,998 | 0,943 | 0,812 | 0,661 | 0,595 |
|  | 35 |  | 0,548 | 0,622 | 0,794 | 0,945 | 1 | 0,945 | 0,794 | 0,662 | 0,548 |
|  | 40 |  | 0,503 | 0,586 | 0,775 | 0,933 | 0,995 | 0,933 | 0,775 | 0,586 | 0,503 |
|  | 50 |  | 0,417 | 0,519 | 0,731 | 0,903 | 0,968 | 0,903 | 0,731 | 0,519 | 0,417 |
|  | 60 |  | 0,343 | 0,463 | 0,682 | 0,857 | 0,919 | 0,857 | 0,682 | 0,463 | 0,343 |
|  | 70 |  | 0,291 | 0,415 | 0,628 | 0,794 | 0,850 | 0,794 | 0,628 | 0,415 | 0,291 |
|  | 80 |  | 0,259 | 0,374 | 0,570 | 0,719 | 0,764 | 0,719 | 0,570 | 0,374 | 0,259 |
|  | 90 |  | 0,242 | 0,337 | 0,511 | 0,635 | 0,662 | 0,635 | 0,511 | 0,337 | 0,242 |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 20/41 |
| --- | --- | --- | --- |

 Cet épisode est à composer à l'aide de la DT 05

### A- Caractéristiques de l'installation :

  - Donner la fonction d'un module PhotoVoltaïque (PV) et son principal inconvénient :

| Fonction |  |
| --- | --- |
| Inconvénient |  |

  - Recueillir les données sur l'installation photovoltaïque de la Philharmonie :

| Champ PV-Sud | unités | réponse |
| --- | --- | --- |
| Ville |  |  |
| Nombre de modules PV |  |  |
| Orientation des modules PV |  |  |
| Inclinaison des modules PV |  |  |

| Module PV | unités | réponse |
| --- | --- | --- |
| Marque |  |  |
| Type de module |  | Monocristallin  Multicristallin |
| Puissance crête (Pc) |  |  |
| Rendement (ηPV) |  |  |
| Longueur | m |  |
| Largeur | m |  |

  - Calculer la puissance du champ PV-Sud (PCPV) en fonction de la puissance crête d'un module et du nombre de modules :

  - Décrire les conditions météorologiques nécessaires à l'obtention de cette puissance maximale :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 21/41 |
| --- | --- | --- | --- |

### Estimation de la production annuelle du champ PV-sud (en kWh) :

Cette formule permet d'estimer la production d'énergie électrique (Ep) d'une installation PV :

Energie électrique produite par an

Energie solaire (irradiation) annuelle

Surface totale du champ PV

Rendement du module PV

Coef. de performance de l'installation

Coef. d'orientation et d'inclinaison

  - Donner énergie solaire annuelle (Ei) Doc 11:

Ep  = Ei   x  Stotale  x ηPV x PR x TRIGO

kWh/an       kWh/m²/an    m²	sans unité       sans unité	sans unité

  - Calculer la surface utile d'un module PV exposé au soleil (Su) en m² :

  - Calculer la surface totale du champ PV-Sud (Stotale) :

  - Donner le rendement d'un module PV (ηPV) :

  - Donner le coefficient de performance de l'installation (PR) Doc 12 :

  - Donner le coefficient trigonométrique (TRIGO) Doc 13:

  - Calculer la production annuelle d'énergie électrique du champ PV-Sud (Ep) :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 22/41 |
| --- | --- | --- | --- |

### Comparaison :

  - - Calculer la différence entre l'estimation de la production annuelle du champ PV-Sud (on prendra 100 MWh/an) avec sa production réelle Doc 07.

    - La production étant revendue, calculer la perte financière avec un tarif de 30 c€ le kWh,

    - Conclure,

Comparaison :

Perte :

Conclusion :

De son côté votre collègue est arrivé aux mêmes conclusions...

### Anticipations & nouveaux usages du bâtiment...

Aujourd'hui la Philharmonie de Paris revend la totalité de l'énergie électrique produite. Toutefois il existe d'autres solutions telles que l'autoconsommation.

  - Définir cette pratique et étudier sa faisabilité à l'aide Doc 14 ci-dessous, argumenter votre proposition :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 23/41 |
| --- | --- | --- | --- |

La ville de Paris est en pleine évolution ; elle souhaite pouvoir réponde aux enjeux de demain comme l'explique le Doc 15 : le plan de la Mairie de Paris.

En vous inscrivant dans cette dynamique, vous devez soumettre un projet ambitieux au directeur de la Philharmonie de Paris, en utilisant la production photovoltaïque...

  - Détailler le plan de la Mairie de Paris, puis proposer une solution technique :

| Doc 15 | Voiture électrique à Paris : le plan de la Mairie de Paris |
| --- | --- |
| D’ici 2020, la Mairie de Paris veut bannir les véhicules diesel de la capitale. Pour atteindre cet ambitieux objectif, la Maire a présenté son plan antipollution. Les premières mesures restreignant l’accès des bus et camions s’appliqueront dès le 1er juillet 2015. Dans ce plan, les voitures électriques et hybrides rechargeables tiennent une place de choix. Accès interdit aux véhicules polluants Dans une interview donnée au journal Le Monde dans son édition du 27 janvier 2015, Mme la Maire égrène les mesures destinées à interdire les véhicules polluants de sa ville à l’horizon 2020. Issu d’une promesse de campagne, son plan antipollution sera présenté le 9 février 2015 au Conseil de Paris. A compter du 1er juillet 2015, l’accès de la capitale aux bus et camions âgés de plus de 14 ans sera interdit. A terme, des « zones à basses émissions » seront mises en place, accessibles qu’aux vélos et aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. Bornes de recharge : 5 millions € pour les investisseurs Au moment même où le Sénat exige un rapport détaillé sur l’origine des particules fines dont les effets délétères sur la santé sont avérés, les annonces d’Anne Hidalgo viennent à point nommé. Dans le plan antipollution de la ville, les voitures électriques et hybrides rechargeables tiendront une place de choix. Paris accompagnera financièrement les automobilistes dans l’achat de véhicules rechargeables et subventionnera l’installation de bornes de recharge : normale, accélérée et rapide dont la tarification sera attractive. L’ensemble de ces mesures sera financé par une enveloppe annuelle de 5 millions d’euros. Dans les prochaines semaines devrait également être adopté le stationnement gratuit des véhicules hybrides rechargeables essence-électrique. Jusqu’à présent, seuls les modèles 100 % électriques étaient concernés par cette mesure incitative. |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 24/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 25/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| DOCUMENTATION RESSOURCE | ÉPISODE 4 |
| --- | --- |
| Doc 16 | e-mail reçu |
| Bonjour Monsieur, Après avoir soumis votre projet au conseil d'administration, je vous confirme mon souhait de faire évoluer le stationnement de la Philharmonie de Paris en installant 3 bornes de recharge à la disposition du personnel administratif. Le temps de charge devra être de l'ordre de 3 à 5 heures. J'insiste sur le fait que la recharge des véhicules proviendra de l'énergie solaire captée par le champ PV- sud placé sur la toiture. Je vous demande de vérifier la faisabilité du projet avant de préparer le chantier. PJ : relevés de l’analyse photovoltaïque fournie par l'installateur des panneaux solaires. Cordialement, T. VELIEN - Président de la Philharmonie de Paris |
| Doc 17 | Pj : Bilan annuel de la production PV du champs-Sud |
| Bilans et résultats principaux Productions normalisées (par kWp installé) : Puissance nominale 108 kWc |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 26/41 |
| --- | --- | --- | --- |

 Cet épisode est à composer à l'aide de la DT 06

### A- Prise en main du nouveau projet :

Ce matin, vous débutez votre journée en consultant votre messagerie internet...

  - Préciser l'expéditeur de l'e-mail Doc 16 et le contenu du projet :

  - Analyse du projet :

    - A l'aide de la liste de mot, identifier les constituants,

    - Flécher le parcourt énergétique,

    - Entourer en NOIR convertisseur DC en AC

    - Entourer en BLEU la partie DC et en ROUGE la partie AC de l'installation

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 27/41 |
| --- | --- | --- | --- |

### B- Etude de faisabilité :

Si l'installation doit charger des véhicules avec la production du champ PV-sud, il faut dans les conditions les moins favorables, vérifier si les bornes peuvent fonctionner simultanément et si le temps de charge est compatible…

  - Conditions les moins favorables :

À l'aide du Doc 17, identifier le mois durant lequel la production PV est la plus basse :

  - Bornes de recharge :

La borne de recharge permet comme son nom l'indique de charger les véhicules électriques. L'élément déterminant pour la choisir est le temps qu'elle mettra pour atteindre une charge complète d’un véhicule.

    - À partir du souhait du Président de la Philharmonie, donner le temps de charge  d'un véhicule :

| Temps de charge souhaité |  |
| --- | --- |
| Temps de charge retenu | 20min | 30min | 1h | 2h | 4h | 8h |  12h |

    - Le temps de charge étant choisi, identifier les caractéristiques de la borne :

| Temps de charge |  | Type de charge |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réseau |  | Mode |  |
| Courant |  | Puissance |  |

    - Calculer la puissance totale (Pt) absorbée lorsque les 3 bornes chargent :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 28/41 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Compatibilité Production / Bornes :

Ci-joint Doc 18, la courbe de production journalière du champ PV-Sud le 21-12- 2016,

    - Préciser pourquoi cette courbe de production est la plus faible de l'année :

    - Tracer en vert sur le Doc 18 la puissance totale (Pt) absorbée par les 3 bornes,

    - Préciser l’intervalle horaire à laquelle une puissance de 21 kW est disponible :

| À partir de |  | Jusqu'à |  |
| --- | --- | --- | --- |

    - Calculer le temps de disponibilité des 21 kW :

  - Au vu des résultats obtenus, conclure sur la faisabilité du projet :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 29/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 30/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 31/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| DOCUMENTATION RESSOURCE | ÉPISODE 5 |
| --- | --- |
| Doc 19 | Cahier des charges pour la mise en œuvre des bornes de recharge |
| Les bornes de recharges sont de marque Schneider, La gamme retenue est EVlink parking, Chaque emplacement de recharge est équipé d'une borne, Chaque borne est équipée d'une seule prise de type 2 (T2), Chaque utilisateur est muni d'un badge pour activer la borne (contrôle RFID), L'installation est de type mural pour encombrement réduit, Les bornes sont fixées à une hauteur de 1m 40, Chaque borne est alimentée en 230V~, Borne de - La borne délivre une puissance de 7 kW, recharge Schneider - Le chemin de câble au plafond est utilisé pour la distribution, Les canalisations neuves sont en IRL20 pour montage métro, Des lyres de fixation sont implantées tout les mètres, Câblage de la borne en mode BASIC (un défaut sur le circuit d'alimentation d'une prise entraîne l'arrêt total de la station) |
| Doc 20 | Métrage des équipements du parking |
| 2,5 m 1,5 m 5 m 2,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m Armoire électrique Place 1 Place 2 Place 3 |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 32/41 |
| --- | --- | --- | --- |

 Cet épisode est à composer à l'aide de la DT 07, 08 et 09

### A- Choix de la borne de recharge :

  - L’installation de la borne sera murale, proposer 2 arguments qui justifient ce choix :

  - Choisir la référence de la borne

  - Lister les appareillages de protection du circuit de puissance à installer pour chaque borne de recharge :

| Appareillages de protections | Références |
| --- | --- |

  - Donner le calibre du disjoncteur protégeant assurant la protection de la borne :

  - À l'aide du calibre du disjoncteur choisir la section des conducteurs électriques alimentant chaque borne et préciser sa leur longueur maximale (en m) :

| Section |  | Longueur max. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 33/41 |
| --- | --- | --- | --- |

  - En vous appuyant sur le Doc 20 : métrage des équipements du parking,

    - Déterminer la longueur de câble nécessaire pour alimenter la place de parking 3,

    - Déterminer la longueur de câble nécessaire pour alimenter la place de parking 2,

    - Déterminer la longueur de câble nécessaire pour alimenter la place de parking 1,

 prévoir une réserve de 20%

  - Préciser la longueur totale nécessaire à l’alimentation des 3 bornes (de l’armoire aux bornes 1, 2, 3 ), donner la référence du câble ainsi que le prix HT :

| Longueurs de câbles pour les 3 bornes : | Référence câble : |
| --- | --- |
| Prix associé à cette longueur : |

  - Afin de préparer le chantier, compléter le bon de commande pour qu'il soit transmis au magasinier du service maintenance :

### BON DE COMMANDE

| Désignation | Référence | Quantités | Unité |
| --- | --- | --- | --- |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 34/41 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Proposer en couleur, le schéma de branchement des bornes de recharge électrique :

 veiller à ne pas déséquilibrer le réseau de distribution,

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 35/41 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Maintenant que vous avez le schéma et le matériels nécessaire, on vous donne le planning du chantier qui fera intervenir deux corps d’état les peintres (peinture au sol + logo) et des électriciens (pose et raccordement).

| Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 |
| --- | --- | --- |
| Lun 03 avril | Mar 04 avril | Mer 05 avril | Jeu 06 avril | Ven 07 avril | WE | Lun 10 avril | Mar 11 avril | Mer 12 avril | Jeu 13 avril | Ven 14 avril | WE | Lun 17 avril | Mar 18 avril | Mer 19 avril | Jeu 20 avril | ven 21 avril |

Métrage peinture Métrage électrique

Mise en sécurité du chantier

Pose des canalisations et appareillages

Raccordements de câbles

Tests de fonctionnement 

Peinture au sol et logo

    - Préciser par quelle(s) activité(s) débute le chantier ?

    - Calculer le nombre de jours de travail prévus pour la pose des canalisations et des appareillages électriques :

    - Donner la date à laquelle deux corps de métiers se rencontrent :

    - Dénombrer les personnes présentes sur le chantier le 13-04-2017 :

Vous êtes le chargé de travaux, vous suivez l’avancement des tâches prévues.

    - Calculer votre nombre de jours d'intervention et proposez une solution si le chantier électrique n’est pas fini à la date du 14-04-2017 :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 36/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 37/41 |
| --- | --- | --- | --- |

| DOCUMENTATION RESSOURCE | ÉPISODE 6 |
| --- | --- |
| Doc 21 | Message du bureau d’étude |
| Date 15 avril 2017 Expéditeur : Bureau d'étude Destinataire : Service technique de la Philharmonie de Paris Objet : Schéma de principe Bonjour Monsieur, Afin d'optimiser le fonctionnement de votre installation, nous vous recommandons de remplacer les onduleurs existants par des onduleurs-chargeurs. Effectivement, utilisation de cet appareil permet d'apporter deux améliorations : stocker l'énergie produite si aucune voiture n'est en charge, utiliser le réseau de distribution pour compléter la charge en cas de faible production, Ci-dessous, le schéma de principe d'un onduleur-chargeur de la gamme Conext SW. Cordialement, |

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

 Cet épisode est à composer à l'aide de la DT 10

### A- Découverte de l'onduleur-chargeur :

  - Définir les deux fonctions de l'onduleur-chargeur pour notre installation :

  - On voit sur le schéma de principe Doc 21 la présence d’un groupe de batteries,   expliquer

la raison pour laquelle le bureau d'étude a rajouté cette solution :

  - Indiquer le(s) type(s) de tension que reçoit l’onduleur-chargeur et celle(s) qu'il délivre :

  - Sachant qu'une borne de recharge a besoin d'une puissance de 7 kW, donner la référence de l’onduleur-chargeur Conext SW à installer :

  - Sachant qu'une borne doit pouvoir délivrer 7kW, déterminer le nombre d’onduleurs- chargeurs nécessaires pour alimenter les 3 bornes de recharge installées dans le parking :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 39/41 |
| --- | --- | --- | --- |

  - La Philharmonie de Paris utilise le champ PV-Sud en autoconsommation ; compléter le schéma de branchement ci-dessous à l'aide du Doc 21 :

 utiliser la couleur rouge pour les câbles alternatifs,

 utiliser la couleur bleue pour les câbles continus,

 utiliser la couleur noir pour la communication.

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 40/41 |
| --- | --- | --- | --- |

La solution mise en œuvre se veut une réponse à plusieurs problématiques :

L’utilisation du bâtiment comme source d’énergie	 Solution : Production renouvelable La volonté de faire naître des nouveaux usages	 Solution : Voitures électriques

Avoir une gestion de l’énergie plus performante	 Solution : Mesure et contrôle des consos.

Pour que les installateurs utilisent un langage commun, le terme "autoconsommation" a été défini tel que :

  - Expliquer ce que représente une autoconsommation de 100% :

  - Dans le cas de la Philharmonie, une partie de la production PV-Sud sert à recharger des voitures électrique, indiquer si nous sommes à 100 % d’autoconsommation ?

  - Préciser quels autres récepteurs de Philharmonie de Paris pourraient être alimentés par les panneaux PV :

| Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC | Dossier SUJET | Session 2017 | Page 41/41 |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

DOSSIER SUJET

Concours Général des Métiers Bac Pro MELEC	Dossier SUJET	Session 2017	Page 2/41

ORGANISATION DU SUJET

ÉPISODE

ÉPISODE

ÉPISODE

ÉPISODE

ÉPISODE

La Philharmonie de Paris

Avec 1000 m² de panneaux photovoltaïques  et

la récupération des eaux pluviales, l'objectif d'une consommation d’énergie inférieure à 50 kWh/m²/an est envisagé.

ECO-CONSTRUCTION

ECO-GESTION

CONFORT

SANTE

ENERGIE

EAU

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ACOUSTIQUE

PRÉAMBULE

En 2014, la France se dote enfin d’une salle de concert de

niveau mondial avec l'ouverture de la Philharmonie de Paris.

Avec une architecture innovante imaginée par Jean NOUVEL, la Philharmonie de Paris s’est implantée dans le parc de La Villette entre le Zénith et la Cité de la Musique.

Cette  salle  de  concert  futuriste  de

2400 places, en cercle autour de la scène, fait en réalité partie d'un ensemble beaucoup plus vaste composé de :

- de salles de répétitions,

- de salles d'enseignements,

- de 1 600 m² de bureaux,

- d’un double parking souterrain.

Ce bâtiment moderne a été conçu avec un souci de sobriété énergétique tel qu'il est défini par la RT2012. La Philharmonie de Paris participe à une opération expérimentale pour élaborer de nouvelles normes Haute Qualité Environnementale (HQE).

Ainsi sur 14 postes, 4 cibles ont été réalisées

avec un niveau d’exigence très performant :

 l’énergie,  l’eau,  l’entretien et la maintenance,  le confort acoustique.

Base

Performant    Très perfotrmant

ÉPISODE I : DISTRIBUTION HT & MESURE ÉLECTRIQUE BT

Aujourd'hui, c'est votre premier jour au service technique électrique. A votre arrivée, votre chef de service M. LOISEAU vous donne le Doc 01 : schéma de distribution HTA/BT, afin de vous familiariser avec l'installation. Tâcher de faire bonne impression...

Donner 3 justifications :

-

-

-

G.E

TGBT N SCENIQUE

Il en résulte la mise en place de compteur sur tous les départs des TGBT afin de connaitre à tout instant la consommation des récepteurs installés dans le bâtiment.

La supervision permet de visualiser l'ensemble des mesures sur un poste informatique. Aujourd'hui, avec votre collègue vous passez en revue la supervision de la Philharmonie...

Doc 02

DESENFUMAGE PARKING

DESENFUMAGE PARKING

Cellules HT

| Nom : LE BRUN Serwan Employeur : La philharmonie de Paris |  |
| --- | --- |
| Fonction : Electricien Affectation : Service technique électrique |  |
| Personnel | Symbole d'habilitation | Champ d'application |
|  |  | Domaine de tension | Ouvrages concernés | Remarques |
| Non électricien habilité | H0 | HTA | Toutes installations |  |
| Exécutant électricien |  |  |  |  |
| Chargé de travaux ou d'intervention |  |  |  |  |
|  | BR | BT | Toutes installations | Sauf TGBT N Scénique |
| Chargé de consignation | BC | BT | Toutes installations | Sauf TGBT S Philharmonie Sauf TGBT S Parking |
| Habilités spéciaux |  |  |  |  |
| Signature du titulaire : Pour l'employeur : M. LOISEAU Date : 1 mars 2017 Fonction : chef de service Validité 31 décembre 2017 Signature : |

Doc 06

Justifications :

-

-

L1

L2 L3

Pe

Q

Couleurs

 Pe

 tension

 courant

 RS485

RS485

RS485

+

-

+

-

venant du compteur

précédant

vers

vers compteur

suivant

| Etage | Bureaux | Postes de travail |
| --- | --- | --- |
| 00 | 9 | 9 |
| 00bis | 30 | 40 |
| 1er | 27 | 46 |
| 2ème | 6 | 14 |
| 3ème | 2 | 2 |
| 4ème | 0 | 0 |
| 5ème | 0 | 0 |
| 6ème | 11 | 28 |
| 7ème | 19 | 30 |
| 8ème | 0 | 0 |

ÉPISODE 2 : BILAN DES CONSOMMATIONS & EFFICACITE ÉNERGETIQUE

Afin de maintenir la haute qualité énergétique du bâtiment Philharmonie, les postes de consommation sont relevés annuellement.

Aujourd'hui, c'est à vous que l'on confie cette tâche...

| Postes du TGBT N Philharmonie | Consommations annuelles | Estimations HQE |
| --- | --- | --- |
|  | en kWh | en kWh |
| Ventilation |  | 3 600 |
| Eclairage |  | 25 176 |
| Climatisation (CTA) |  | 12 750 |
| Prises de Courant |  | 25 445 |
| ECS |  | 3 050 |
| Ascenseurs |  | 4 653 |
| Les autres postes |  | 5 320 |

| Conformité HQE C NC |
| --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| LA PRISE VERTE, POUR ALIMENTER LES POSTES SEULEMENT AUX HEURES DE PRESENCE Pour économiser jusqu'à 25% de la consommation des circuits prises, utiliser des prises vertes reliées à un inter horaire, elles ne délivrent le courant qu'aux heures programmées. inter horaire |
| --- |
| Doc 09 |  |

- Sectionneur

- Disjoncteur différentiel

- Disjoncteur

- Contacteur

Caractéristiques :

P

N

Pe

Q1

Q2

IH1

Alimentation

prises vertes

nombre d'heures de travail par jour : ............................

nombre de jours de travail / semaine : ........................

nombre d'heures de câblage sans délai : .....................

délais max. : .................................................................

Champ PV Est

Champ PV Sud

| Champ | Surface | Nb de modules | Orientation | Inclinaison |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Est | 275 m² | 171 | -90° | 10° |
| Sud | 725 m² | 450 | 0° | 20° |

ÉPISODE 3 : PRODUCTION D'ÉNERGIE  & AUTOCONSOMMATION

Le bilan énergétique du TGBT N Philharmonie (Doc 07) indique la production photovoltaïque annuelle de la Philharmonie. A la lecture des valeurs affichées, votre collègue semble surpris. Il vous demande d'estimer la production du champ PV-Sud et lui prendra en charge le champ PV-Est.

Votre définition :

Étude de faisabilité argumentée :

Les cibles de

l'autoconsommation

taux d'autoconsommation.

- Résidentiel collectif : parité réseau OK, mutualisation des consommations électriques diurnes  bon profil conso/production, fort taux d'autoconsommation, cadre réglementaire à préciser.

- Tertiaire : pré-parité réseau, consommations électrique diurnes régulières  bon profil conso/production, fort taux d'autoconsommation.

- Ilot urbain/quartier : foisonnement des consommations électriques   diurnes      bon   profil   conso/production,   fort   taux

d'autoconsommation, cadre réglementaire à faire évoluer.

Doc 14

- Résidentiel   individuel   :   parité   réseau   OK,   mais   peu   de

consommation électrique diurne  faible puissance pour un fort

Plan de la Mairie de Paris :

Solution technique :

Energie normalisée (kWh/kWp/jr)

ÉPISODE 4 : BORNES DE RECHARGE & ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Un projet ambitieux vous est confié ; vous devez vérifier sa faisabilité et préparer le futur chantier.

Expéditeur :

Détails sur le projet :

Lite des constituants :

- la borne de recharge

- le soleil

- la voiture électrique

- le TGBT

- le convertisseur DC / AC

- les panneaux photovoltaïques

Chaîne énergétique :

Mois

Justification

Production

Production journalière : 246 kWh

Doc 18

Courbe de production du champ PV-Sud le 21-12-2016

ÉPISODE 5 : CHOIX DE LA BORNE & PREPARATION DE CHANTIER

Dans cet épisode, vous allez effectuer une préparation de chantier afin d’implanter les 3 bornes de recharge dans le parking de la Philharmonie. Ce chantier prévoit la pose des câbles d’alimentation et leurs protections associées.

Justifications :

Référence borne de recharge

Parking 3

Parking 2

Parking 1

Peintre

Chargé de travaux 

Exécutant 1 

Exécutant 1 

Exécutant 1  + Chargé de travaux 

Chargé de travaux 

Peintre

ÉPISODE 6 : MIXTE ÉNERGÉTIQUE & ONDULEUR-CHARGEUR

Votre projet "autoconsommer l'énergie électrique issue du photovoltaïque à destination des véhicules rechargeables" a été confié à un bureau d'étude.

Pour améliorer et piloter l'installation, il faut remplacer les onduleurs par des onduleurs- chargeurs ! Vous proposez vos services pour la mise en place des nouveaux éléments ; une promotion semble être à la clé...

Référence :

Autoconsommation (%) =

Energie PV consommée sur place

Energie PV produite