MENTION COMPLEMENTAIRE

TECHNICIEN (NE) ASCENSORISTE

(Service et Modernisation)

Session 2016

Epreuve E1 : Analyse d’une situation d’intervention

### Durée : 4 heures                                  Coefficient : 6

DOSSIER TECHNIQUE

| DT 2/7 | Caractéristiques de l’appareil |
| --- | --- |
| DT 3/7 DT 4/7 | Schéma électrique 1 et 2 |
| DT 5/7 DT 6/7 | Nomenclature 1 et 2 |
| DT 7/7 | Afficheur Carte SMICE |

Caractéristiques de l’appareil

- Localisation: 54190 VILLERUPT

- Type de bâtiment : Mairie

- Modèle : SCHINDLER 6300 Bionic 5

-     Année de fabrication : 2014

- Machinerie en gaine

- Ascenseur à contrepoids

- Alimentation électrique : 3 x 400V + Neutre

- 6 niveaux desservis

- Charge nominale : 625 Kg

- Nombre de passagers : 8

- Vitesse de déplacement: 1 m/s

- Course : 25.60m

- Profondeur fond de cuvette : 1.450m

- Manœuvre collective sélective

- Moteur d ‘entrainement type GEARLESS

- Distance entre la cabine et les parois de la gaine : 0,40 m

- Cabine :

Opérateur de portes SEMATIC 2000 BMF

Porte automatique 4 vantaux à ouverture centrale

Toit de cabine avec balustrade

- Boutons stop

1 sur boite inspection toit de cabine

1 en fond de fosse

- Paliers :

Porte automatique 4 vantaux à ouverture centrale

- Nombre de service(s) : 1

Schéma électrique 1

Schéma électrique 2

Nomenclature 1

Nomenclature 2

Afficheur Carte SMICE

| LED | Rôle |
| --- | --- |
| IUSK | Information alimentation chaîne de sécurité |
| ISPT | Information blocage serrure |
| IRTS | Information circuit de sécurité de portes |
| ISK | Information circuit de sécurité |

# Text boxes

RD2

Portes fermées

Portes ouvertes

01: Normal     54: inspection         03: rappel