BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

ÉPREUVE E.4 : ÉTUDE D’UN SYSTÈME PLURITECHNOLOGIQUE

| Sous épreuve : Étude des spécifications générales d’un système pluritechnologique | Unité U41 |
| --- | --- |

# DOSSIER PRESENTATION

# CENTRE LOGISTIQUE DE REACTIFS 
POUR ANALYSES MEDICALES

# Ce dossier comprend les documents DP1 à DP3

L’étude portera sur le centre logistique international de BIOMERIEUX.

Présentation générale.

BIOMERIEUX est un groupe mondial spécialisé dans le diagnostic in vitro destiné à des applications médicales. Il conçoit, développe, produit et commercialise des réactifs nécessaires à la réalisation des tests biologiques pour identifier une bactérie, un virus ou pour doser des hormones.

Le groupe BIOMERIEUX a enregistré une forte croissance de son activité, 
+ 8 % de son chiffre d’affaires à devises constantes pour l’année 2016.

L’étude portera sur le centre logistique international de BIOMERIEUX. 
Ce centre abrite le stockage mondial des produits fabriqués par le groupe. Ses principales missions sont :

- le réapprovisionnement des 130 filiales de BIOMERIEUX dans le monde,

- la distribution directe des produits destinés aux 30 000 clients français (hôpitaux, laboratoires 
    d’analyses…) qui sont livrés en 24 h.

Rôle du centre logistique

Le fonctionnement du centre logistique est schématisé sur le document DP3.

Les colis appelés « colis Client » sont repérés dans les documents par le symbole

Ces « colis Client » sont composés de plusieurs types de réactifs, (5 réactifs différents en moyenne) suivant les commandes. Voir l’exemple de conditionnement en DP2.

Pour assurer ces conditionnements, le centre reçoit les différents réactifs par colis en provenance des sites de production du groupe. Ils sont réceptionnés en zone (.

Chaque colis reçu par le centre logistique est appelé « colis Référence» et il ne contient qu’une seule référence de réactif. 
Les « colis Référence» sont repérés dans les documents par le symbole R.

Après avoir été enregistrés en zone (, ces « colis Référence » R sont acheminés (zone () et sont stockés dans un entrepôt à température dirigée (+4° C en moyenne) en zone(. Le centre gère environ 1500 références différentes.

La préparation des « colis Client »       se déroule au sein de 2 postes de prélèvement, voir zone(, chacune d’elle étant réalisé par un opérateur.

Pour accomplir sa tâche, l’opérateur prélève le nombre de réactifs correspondant à la commande du client dans chaque « colis Référence » R.

Pour que les « colis de Référence » R soient présents aux postes de prélèvements (, ceux-ci sont transférés de leur zone de stockage (, par un carrousel ( qui tourne toujours dans le même sens.

Lorsque les prélèvements sont finis, les « colis Référence » rejoignent leur zone de stockage ( par l’intermédiaire du carrousel(.

Une fois le « colis Client »     prêt, celui-ci quitte la zone de prélèvement (, à destination de la zone d’expédition ( en transitant par le carrousel ( et le convoyeur  d’expédition (.

Exemple de conditionnement d’un « colis Client » avec 5 types de réactifs différents

Les « colis de Références » et les « colis Clients » sont posés sur palette afin de faciliter leur manipulation.

En synthèse : le carrousel ( tourne toujours dans le même sens et transporte, à la fois :

* les « colis Référence » R en provenance du convoyeur de déchargement vers les magasins( ;

* les « colis Référence » R  partant des différents magasins ( vers l’un des 2 postes de 
  prélèvements ( ;

* le retour de ces « colis Référence » R  vers les magasins après prélèvement ;

* les « colis Client »       à destination de l’expédition ( en transitant par le convoyeur 
  d’expédition(.

Plan du centre de logistique BIOMERIEUX

LEGENDE :           : colis Référence          : colis Client                    					                            : robot chariot gerbeur

: Convoyeur                       : palette vide              : aiguillage                       : PC des Postes de Prélèvement 1 ou 2

# Text boxes

Centre logistique

Préparer des colis pour les clients de BIOMERIEUX

Les « Colis Référence »

Les « Colis Clients »

composés d’un seul type de réactif par colis

composés de différents types de réactifs suivant la commande

C

C

Carrousel

Transporter les colis

« Colis Référence » ou

« Colis Client »

« Colis Référence » ou « Colis Clients »

en attente  à un endroit du centre logistique

à son point de destination 
dans le centre logistique

C

Zone (

Po

s

t

e

de

P

r

é

l

è

v

eme

n

t

R1

R2

R3

R4

R5

C

« Colis Client »     comprenant 
5 réactifs différents.

5 « Colis

Référence »

différents

R1 à R5

transférés par le carrousel au poste de prélèvement.

Palette

C

(

(

Quai de déchargement

R4

R5

R1

R3

R2

R

R  R   R   R   R

R   R   R  R   R

R   R   R    R    R

R   R   R  R   R

R3

R2

R1

R1

R3

C

R    R   R    R   R

PC2

(

R5

R1

R2

R5

R3

(

R2

PCE

R

R5

R4

R4

C

C

R2

R   R   R   R   R

R4

R

R

R

R   R   R   R    R

R1

R

R

C

(

R3

R

R   R   R   R   R

C

(

PC1

R2

R   R    R   R   R

C

C

R3

C

R5

C

C

C

C

C

C

C

C

C

R   R   R   R   R

(

R2

Quai d’expédition

(

R1

R4

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

(

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

R

(: Poste de prélèvement (zone étudiée)

( : Convoyeur d’expédition colis client

( : Zone d’expédition

(: Carrousel (zone étudiée)

(: Magasin de stockage

(: Zone de réception

(: Poste d’enregistrement informatique

(: Convoyeur déchargement « Colis Référence »