BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

ÉPREUVE E.4 : ÉTUDE D’UN SYSTÈME PLURITECHNOLOGIQUE

| Sous épreuve : Vérifications des performances mécaniques et électriques d’un système pluritechnologique | Unité U42 |
| --- | --- |

# DOSSIER REPONSE

# CENTRE LOGISTIQUE DE REACTIFS 
POUR ANALYSES MEDICALES

# Ce dossier comprend les documents DR 1 à DR 16

Lecture du sujet :  10 min

Sommaire (cette page)……………………………………………………………………………	DR1

Présentation de l’étude …………………………………………………………………………	DR2

Partie A (55 min) : Vérification des performances associées à la fonction LEVE

A1 : Effort maximale que soulèvent les 2 vérins  ………………………………………….	DR3
A2 : Puissance du moteur de la pompe hydraulique  ……………………………………...	DR4
A3 : Etude de la protection du circuit hydraulique  …………………………………………	DR6
A4 : Etude de la protection du circuit électrique du moteur de la pompe  ……………….	DR6

Partie B (55 min) : Vérification des performances associées à fonction TRANSFERER

B1 : Vérifications des performances des rouleaux moteurs ……………………………….	DR7
B2 : Configuration de la platine de commande des moteurs brushless actionnant les 
        rouleaux ……………………………………………………………………………………	DR9
B3 : Vérification de la gestion de vitesse de déplacement des « colis  Référence » …...	DR11

Partie C (60 min) :	Vérification des performances associées à la fonction PESER

C1 : Estimation de la masse d’huile  …………………………………………………………	DR13
C2 : Vérification des performances de la chaîne capteurs de pesée  ……………………	DR15

PRESENTATION DE L'ETUDE

Pour améliorer la productivité de la préparation des colis et afin de diminuer les troubles musculo-squelettiques des opérateurs, l’entreprise a décidé de mettre en place des tables élévatrices à rouleaux motorisés par zone de prélèvement.

Les opérateurs peuvent ainsi ajuster la hauteur de ces tables lors des prélèvements. De plus, un système de pesée placé sous les tables des « colis Référence » permet à l’opérateur de savoir combien de boîtes de réactifs, il lui reste à prélever.

Les colis sont posés sur palette pour faciliter leur manipulation.

La table élévatrice à rouleaux motorisés à étudier a pour fonction de lever, transférer et peser le « colis Référence » posé sur palette.

LEVER : pour faciliter l’ergonomie de travail de l’opérateur qui choisit la hauteur de levage parmi 
               les trois possibles (bas, intermédiaire, haut).

TRANSFERER : pour faire passer le « colis Référence » de la zone de stockage intermédiaire 
                            sur la table élévatrice grâce aux rouleaux motorisés.

PESER : pour informer l’opérateur en temps réel de la quantité de boîtes de réactifs restant à prélever. 
Sous les pieds de la table, 4 capteurs de pesée sont installés. Ils permettent de mesurer en permanence la masse de l’ensemble : table + rouleaux + palette + « colis Référence ».

Pour assurer ces fonctions, des composants mécaniques, électriques, hydrauliques et d’automatisme ont été choisis.

On se propose dans cette étude en 3 parties de vérifier que le choix de quelques-uns de ces composants participant au fonctionnement de la table élévatrice, est judicieux.

Partie A : VERIFICATION DES PERFORNANCES ASSOCIEES A LA FONCTION LEVER

On souhaite vérifier que :

- la puissance du moteur qui entraine la pompe hydraulique est satisfaisante pour assurer le     levage d’une palette + colis (masse totale 800 kg) ;

- certains composants associés pour ce fonctionnement sont bien choisis ou bien réglés.

Le schéma cinématique de la table élévatrice dans le plan (X ; Y) se présente sous cette forme.

A.1 : Effort maximal que soulèvent les 2 vérins

L’effort exercé par les 2 vérins (F2v) pour soulever la table n’est pas constant, il est fonction de la position de la table. Cette variation est donnée par la courbe de la page suivante :

| A 1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

Pour quelle position l’effort exercé par l’ensemble des deux vérins est-il maximal ?

Relever la valeur de cet effort : F 2v

Cadre réponse A 1.1

A2 : Puissance du moteur de la pompe hydraulique.

| A 2.1 | Documents à consulter : DT 2 – DT6 |  |
| --- | --- | --- |

Déterminer la vitesse de sortie d’un vérin en cm/s. (( 2 vérins mais une seule pompe).

Paramètres nécessaires :  ( vérin ,   débit Q pompe = 80 cm3 /s  pour les 2 vérins  ou   40 cm3 /s pour 1 vérin

Rappels : Q = S . V   avec S : section du ou des vérin(s)   V vitesse de sortie  et Q débit dans le ou les vérins

Cadre réponse A 2.1

Les transformations d’énergies peuvent être schématisées par le schéma bloc ci-dessous :

| A 2.2 |  |  |
| --- | --- | --- |

Pour F2v maxi, calculer la puissance maxi exercée par l’ensemble des deux vérins : P 2 vérins

Quel que soit le résultat trouvé à la question A 2.1 on considérera V = 1,4 cm/s.

Cadre réponse A 2.2

| A 2.3 |  |  |
| --- | --- | --- |

En déduire la puissance mécanique du moteur Pmoteur.

Cadre réponse A 2.3

| A 2.4 | Documents à consulter : DT2 |  |
| --- | --- | --- |

Le choix du moteur est-il satisfaisant ? Justifier.

Cadre réponse A 2.4

A3 : Etude de la protection du circuit hydraulique de la pompe

| A 3.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

Calculer, pour l’effort maxi F 2v, la pression p dans le circuit hydraulique.

On rappelle que la pression p est identique dans les 2 vérins. Section d’un vérin S = 28,3 cm2

Cadre réponse A 3.1

| A 3.2 | Document à consulter : DT6 |  |
| --- | --- | --- |

D’après le schéma hydraulique de la table élévatrice, indiquer le nom du composant permettant de limiter la pression dans le circuit hydraulique.
Le réglage annoncé est-il correct ? Justifier.

Cadre réponse A 3.2

A4 : Etude de la protection du circuit électrique du moteur de la pompe

Le coffret électrique d’alimentation de la table élévatrice comporte un disjoncteur moteur Q2 afin d’assurer la protection du circuit de puissance du moteur de la pompe. 
On souhaite vérifier que ce matériel est bien choisi et analyser son comportement dans une situation de défaut donné.

| A 4.1 | Documents à consulter : DT7 – DT8 |  |
| --- | --- | --- |

Calculer le courant nominal du moteur de la pompe. La référence du composant installé Q2 convient-elle pour assurer sa fonction ? Justifier.
Dans la négative, proposer une référence de remplacement et préciser quelle valeur du courant de réglage doit être adoptée.

Cadre réponse A 4.1

| A 4.2 | Document à consulter : DT8 |  |
| --- | --- | --- |

Vous devez vérifier que le disjoncteur moteur installé PKZM01-2.5 ou son remplaçant, (si ce choix a été fait à la question précédente), assure bien sa fonction. 
Pour cela, on se place dans le cas d’un courant de défaut de 27 A sur le circuit de puissance du moteur.

Indiquer la valeur du multiple du courant de réglage, indiquer le temps de réaction s’il y en a un et s’il y a réaction, indiquer quel déclencheur (thermique ou magnétique) a fait réagir ce composant. Conclure en indiquant si la fonction est assurée ou non.

Cadre réponse A 4.2

Partie B : VERIFICATION DES PERFORMANCES ASSOCIEES A LA FONCTION TRANSFERER

On souhaite déplacer chaque « colis Référence » d’une masse totale d’un maximum de 800 Kg à une vitesse de déplacement standard de 6 m/min.

On veut :

- vérifier que les rouleaux motorisés retenus pour réaliser le transfert des colis palettisés de 
  la zone de stockage intermédiaire sur la table élévatrice sont bien adaptés ;

- configurer la carte de commande pour satisfaire aux besoins de fonctionnement.

B1 : Vérification des performances des rouleaux moteurs

Hypothèses :

- étude plane dans le plan du croquis de la page DR3 ;

- la principale force s’opposant au mouvement sera la résistance au roulement de la palette               sur le rouleau moteur ;

- la masse de la palette et de son chargement sera considérée comme uniformément répartie sur 6 rouleaux (5 sur le convoyeur d’entrée et 1 de la table élévatrice).  On prendra pour valeur de l’accélération de la pesanteur g = 9,81 m/s2 ;

- la résistance au roulement du rouleau moteur est estimée à : ( = 0,01 m ;

- la résistance au roulement des 5 rouleaux porteurs est négligeable.

- En régime permanent (mouvement à la vitesse uniforme de 0,1 m/s), la résistance à l’avancement en tenant compte des hypothèses rédigées précédemment est donnée par la relation suivante :

P = poids appliqué sur le rouleau moteur (en N)

R = rayon du rouleau moteur (en m)

( = résistance au roulement (en m)

Troul = effort minimal nécessaire pour vaincre la résistance au roulement 
              sur le rouleau moteur

| B 1.1 | Document à consulter DT 4 |  |
| --- | --- | --- |

Calculer l’effort Troul nécessaire pour vaincre la résistance au roulement sur un rouleau moteur.

Cadre réponse B 1.1

| B 1.2 |  |  |
| --- | --- | --- |

En déduire le couple nominal C, exercé par un rouleau moteur, nécessaire pour déplacer une palette complète à sa vitesse standard.

Cadre réponse B1.2

| B 1.3 | Document à consulter : DT10 |  |
| --- | --- | --- |

| Cadre réponse B 1.3 |
| --- |
| Paramètres | Capacité maxi du rouleau moteur choisi | Valeur nécessaire calculée | Bilan : satisfaisant/ non satisfaisant |
| Charge maxi sur un rouleau |  |  |  |
| Couple nominal |  |  |  |

Vérifier le bon choix des rouleaux moteurs (brushless) vis-à-vis des 2 paramètres suivants en complétant les cases vierges du tableau ci-dessous ?

B2 : Configuration de la platine de commande des moteurs brushless actionnant les rouleaux

Ce type de moteur est obligatoirement associé à une partie commande spécifique, en l’occurrence la platine de commande de référence CB016P-7. Document à consulter DT11

La platine de commande doit pouvoir échanger avec l’automatisme du poste de prélèvement. 
Cet automatisme à ses entrées et sorties en logique positive.

Pour assurer le fonctionnement des rouleaux motorisés de la table, le cahier des charges est le suivant :

- rouleaux fonctionnant dans le sens anti-horaire ;

- envoi d’un signal d’erreur en cas de défaut vers une entrée d’automate (A.P.I) ;

- remise en marche Manuel après défaut ;

- variation de vitesse des moteurs par commande tension 0-10 V en provenance 
 d’une sortie API ;

- sélection d’une vitesse rapide fixe.

L’objectif est de configurer la platine de commande pour satisfaire ce cahier des charges.

| B 2.1 | Documents à consulter : DT10 à DT12 |  |
| --- | --- | --- |

La platine de commande peut-être configurée en logique positive ou négative. 
Indiquer alors quelle figure 1 ou 2 de DT 12 va servir d’exemple de câblage pour sa mise en œuvre.

Justifier alors dans quelle position (ouvert ou fermé) doit se trouver le contact de l’entrée « DIR ».  Dans ce cas, donner le potentiel reçu par cette entrée.

Cadre réponse B 2.1

| B 2.2 | Document à consulter : DT13 |  |
| --- | --- | --- |

Déterminer le positionnement (ON ou OFF) en le justifiant, des pôles 1– 2– 4 – 5 de 
l’interrupteur SW 1.

Cadre réponse B 2.2

Pôle 1 : 							Pôle 4 :

Pôle 2 : 							Pôle 5 :

Dans le cas d’un défaut de la motorisation de la table et afin de faciliter l’identification de la panne, on souhaite signaler le dysfonctionnement du rouleau motorisé à l’automate du poste de prélèvement.

Pour cela, on exploite le signal de la sortie ERROR de la platine (borne 4 du connecteur CN 2). L’utilisateur raccorde donc directement cette sortie sur l’entrée de l’API (voir schéma du cadre réponse page ci-après), il constate que cela ne fonctionne pas.

| B 2.3 | Document à consulter : DT12 |  |
| --- | --- | --- |

Compléter le schéma pour que cela fonctionne. 
Calculer la valeur du composant ajouté à partir de la caractéristique courant maxi de cette sortie. Le transistor est considéré comme parfait.

B3 : Vérification de la gestion de la vitesse de déplacement des « colis Référence »

| B 3.1 | Document à consulter : DT12 tableau 1 |  |
| --- | --- | --- |

La platine de commande reçoit sa consigne vitesse (broche 3 du CN2) d’une sortie analogique 0-10 V de l’automate. L’expression de la vitesse linéaire du rouleau motorisé (exprimée en m/min) en fonction de la consigne vitesse (exprimée en Volt) se représente par l’équation d’une droite. Etablir cette équation en déterminant ses constantes.

Cadre réponse B 3.1

| B 3.2 |  |  |
| --- | --- | --- |

En conclusion, quelle sera la consigne vitesse (en Volt) que devra envoyer l’API à la platine de commande pour que les colis se déplacent à leur vitesse standard de 0,1 m/s ?

Cadre réponse B3.2

Partie C : VERIFICATION DES PERFORMANCES ASSOCIEES A LA FONCTION PESER		  Voir DT 9

Dans le cadre de l’amélioration de la productivité, le système automatisé indique à l’opérateur en temps réel le nombre de boîte de réactifs qui reste à prélever à partir d’une opération sur les valeurs de pesée. Il informe aussi la gestion des stocks du nombre de boîtes de réactifs du « colis Référence » qui reste disponible.

On souhaite s’assurer que la pesée donne une juste information, pour cela :

- déterminer l’influence de la hauteur de la table élévatrice sur la mesure en
 estimant la masse d’huile présente dans les vérins ;

- vérifier que les pesons mis en place ont une précision suffisante ;

- vérifier que la carte d’entrée de l’automatisme a une résolution suffisante.

Pour l’utilisation de ces relations par l’automatisme, il est nécessaire que la table élévatrice mesure et envoie à l’automate sa masse totale tout au long du prélèvement.

Masse totale = masse table + masse rouleaux + masse palette + masse « colis Référence »

lue par	 variable	       constante   	      constante			variable

l’automate         dépend  de                                                                              dépend du nombre

sa hauteur 							     de réactifs prélevés

Pour effectuer ces mesures, 4 pesons sont situés sous les pieds de la table élévatrice à rouleaux motorisés permettant de mesurer la masse totale.

Lors du mouvement vertical de la table, la masse de la palette est fixe, celle des rouleaux aussi. Par contre la masse de la table est fonction du niveau choisi par l’opérateur. En effet, c’est la quantité d’huile présente dans les vérins qui fait varier cette valeur.

Hypothèses :

- les liaisons en A, E, K, J et D sont des liaisons pivots sans jeu dont les centres portent  
 le même nom ;

- les liaisons en B et C sont des liaisons rotule dont les centres portent le même nom ;

- C est le centre de la liaison entre l’ensemble cinématique 3 et 2 ;

- il y a roulement sans glissement au niveau des contacts en F et H ;

- le mécanisme possède un plan de symétrie, l’étude sera faite dans le plan (X,Y) ;

- les deux vérins sont montés en parallèle, ils ont donc une course identique lors du 
 fonctionnement.

C1 : Estimation de la masse d’huile

| C 1.1 |  | Document réponse DR 14 |
| --- | --- | --- |

Déterminer la course du vérin nécessaire pour passer du niveau 0 au niveau 2. Le document réponse DR3 représente le schéma cinématique de la table quand elle se trouve au niveau 1 (l’indice 1 indique la position des centres de liaison E,C,D,J,K,H quand la table se trouve dans cette position).

Pour cela sur le document réponse page suivante :

- sur la trajectoire (déjà tracée) du point K appartenant à la pièce 6 dans son mouvement par rapport à 0 : TK ( 6/0, (K centre de la liaison pivot entre 5 et 6), indiquer les positions de K, quand la table se trouve au niveau 2 (notée K2), quand elle se trouve en position 0 (notée K0) ;

- sur la trajectoire TD (3/0,(déjà tracée), en déduire les positions D2 et D0 correspondantes ;

- tracer la trajectoire TJ (3/0 ;

- indiquer en rouge la position de J quand la table se trouve au niveau 2 (notée J2), et en bleu quand elle se trouve en position 0 (notée J0) ;

- en déduire C2 et C0 ;

- mesurer la distance BC0 et BC2 ;

- en déduire la course réelle du piston entre ces deux positions.

Une démarche similaire a permis de déterminer la course du piston 2 pour passer du niveau 0 au niveau 1. Cette course est de 84 mm. La masse volumique de l’huile utilisée est 
de : 0,9 kg/dm3. La section d’un vérin est : S = 0,283 dm2.

| C 1.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Lors du passage du niveau 0 au niveau 1 ou du niveau 0 au 2 de la table et en tenant compte des deux vérins, déterminer la masse supplémentaire Ms d’huile à prendre en compte.

Répondre à la question en complétant les cases vierges du tableau ci-dessous : (résultats + calculs effectués).

| niveau | Course d’un vérin par rapport au niveau 0 | Volume d’huile supplémentaire en dm3 pour les deux vérins | Masse supplémentaire Ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 84 mm | Volume = 0,475 dm3 | Ms = 0,427 Kg |
| 2 |  |  | . |

C2 : Vérification des performances de la chaîne de pesée

Synoptique de la chaîne d’acquisition de mesure de pesée :

Dans un premier temps, on souhaite vérifier que le capteur mis en place est capable de détecter une variation de masse d’au moins 150 g.

On précise que la charge nominale pleine échelle du capteur est de 1 000 kg. Pour cette charge, le signal de sortie du capteur est de 20 mV.

| C 2.1 | Document à consulter : DT9 |  |
| --- | --- | --- |

Donner l’expression de l’intervalle minimum de mesure du capteur.
Calculer l’intervalle minimum de masse (m en g que peut déceler ce capteur.

Cadre réponse C 2.1

| C 2.2 |  |  |
| --- | --- | --- |

Le capteur correspond-il au souhait exprimé au niveau de la variation de masse à détecter ? Justifier.

Cadre réponse C 2.2

Dans un second temps, on souhaite vérifier que la carte d’entrée de l’automatisme a une 
   résolution suffisante pour acquérir la variation de pesée d’au moins 150 g.

Caractéristique de transfert

du module d’entrées analogiques

TSX AEZ 414 de l’API

| C 2.3 | Document à consulter : synoptique DR15 |  |
| --- | --- | --- |

À partir de la caractéristique de transfert ci-dessus, déterminer la résolution de ce module 
en μV, puis en grammes.

Cadre réponse C 2.3

| C 2.4 |  |  |
| --- | --- | --- |

En conclusion, la carte d’entrée analogique a-t-elle une résolution satisfaisante vis-à-vis du besoin ?

Cadre réponse C 2.4

# Text boxes

Colis Référence

Palette

X

A

F

B

D

H

J

C

K

E

G

1

4

5

6

7

3

2

0

3

6

3

Y

Schéma cinématique de la table élévatrice

dans le plan (X,Y)

Norme de l’effort en N x 103

40            45            50            55            60           65

450               570                690               810                930               1050      1100

Position du plateau en mm / au sol

Effort exercé par l’ensemble des 2 vérins F2v   en fonction de la position de la table

Niveau 2

1100 mm

Niveau 0

450 mm

Niveau 1

850 mm

Transformer

L’énergie

(Moteur = 0,8

Moteur électrique d’entraînement

Energie mécanique Rotation :

-Vitesse de rotation : (

-Couple C

Transformer

L’énergie

(Pompe = 0,88

Pompe

Transformer

L’énergie

(Vérin = 0,9

Vérin 1

Energie électrique

-débit Q

-pression P

Energie mécanique translation

-Vitesse de translation V

- effort F2v /2

Pertes

Pertes

Pertes

Transformer

L’énergie

(Vérin = 0,9

Vérin 2

Energie mécanique translation

-Vitesse de translation V

- effort F2v /2

Pertes

-débit Q/2

-pression P

-débit Q/2

-pression P

Energie hydraulique :

Croquis d’une palette et de son chargement pendant son transfert sur la table élévatrice par les rouleaux dans le cas le plus défavorable : la palette est entrainée par un rouleau, au total 6 rouleaux sont porteurs

Rouleaux moteurs

Palette

P

Table élévatrice

Chaînes

Convoyeur d'entrée

Zone de stockage intermédiaire

Poids appliqué sur un rouleau

Rayon R

C

Troul

N

R

(

CALCUL DE LA VALEUR DU COMPOSANT :

VERS API

CN 2

Cadre réponse B 2.3

0 V

24 V DC

4

ERROR

1100  niveau 2

Echelle 1 : 7

850  niveau 1

450  niveau 0

Réponses :     distance mesurée  BC0  = ……………….    BC2  = ………  . BC1  =  67 mm

Course réelle d’un vérin pour passer du niveau 0 au niveau 2  = ….……

K1

J1

5

F1

H1

6

TD (3/0

TK ( 6/0

3

3

D1

0

C1

6

2

B

3

E1

1

A

4

JAUGES DE CONTRAINTES

GAIN

Module à 4 entrées analogiques

TSX AEZ 414

Résolution 16 bits

Capteur de pesée FX charge nominale 1000 kg

Conditionneur

gain = 250

Masse m

0- 1000 Kg

0 - 20  mV

0 - 5  V

Valeur numérique

0 – 10000

Valeur affichée - image de la pesée

10500

10000

Grandeur  Mesurée

-0,25 v

0v       1v                                                 5v 5,25v