BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

ÉPREUVE E.4 : ÉTUDE D’UN SYSTÈME PLURITECHNOLOGIQUE

| Sous épreuve : Vérifications des performances mécaniques et électriques d’un système pluritechnologique | Unité U42 |
| --- | --- |

# DOSSIER TECHNIQUE

# CENTRE LOGISTIQUE DE REACTIFS 
POUR ANALYSES MEDICALES

# Ce dossier comprend les documents DT1 à DT13

SOMMAIRE

DT1 : Sommaire (cette page)

DT2 : Caractéristiques de la table élévatrice

DT3 : Caractéristiques de la table élévatrice (suite)

DT4 : Fonctionnement de la partie élévation – Nomenclature partielle de dessin de la table à           rouleaux motorisés

DT5 : Plan d’ensemble de la table élévatrice à rouleaux motorisés

DT6 : Schéma hydraulique de la table élévatrice à rouleaux motorisés

DT7 : Schéma électrique de l’alimentation de la table élévatrice

DT8 : Document constructeur disjoncteur-moteur

DT9 : Document constructeur du capteur de pesée

DT10 : Caractéristiques du moteur brushless

DT11 : Description de la platine de commande du moteur brushless

DT12 : Schémas et borniers de la platine de commande

DT13 : Configuration du DIL SW1 de la carte de commande

CARACTERISTIQUES DE LA TABLE ELEVATRICE

1 : PRINCIPALES DONNEES TECHNIQUES :

Charge maxi (Uniformément répartie) 800 Kg

Dim. plate-forme L x l 1 450 x1 760 mm

Position haute 1 100 mm

Position basse 450 mm

Moteur électrique d’entraînement pompe 1,5 KW - 50 Hz – 1 500 Tr/min

Pompe à engrenage Cylindrée : 3,2 cm3/tr

Tension de service 3 x 400 V

Rouleau moteur NILPAHC 89E ( 89 mm

Capteur de pesée NBC FX 1 000 kg

2 : DESCRIPTION DU MATERIEL :

L’ensemble est constitué de 4 parties principales :

- les rouleaux moteurs ;

- le système élévateur ;

- l’équipement hydro-électrique ;

- les 4 capteurs de pesée.

2.1 Les rouleaux moteurs :

5 rouleaux sont montés sur le plateau, les deux rouleaux extrêmes sont moteurs, les autres sont entraînés à l’aide de roues et chaînes. Les rouleaux moteurs NILPAHC 89E sont composés d’un moteur, d’un réducteur planétaire et d’un absorbeur de chocs.

  - Le système élévateur.

Le système se compose de deux bras de levage ( et (
liés entre eux par un axe d’articulation (.

La jonction des bras de levage assure la synchronisation des 
deux bras, tant sur le bras intérieur que sur le bras extérieur. 
L’élévation est assurée par deux vérins hydrauliques ( et (’ 
agissant sur ces bras de levage.

  - L’équipement hydro-électrique.

Equipement hydraulique : la centrale hydraulique est placée au sol à côté de la table élévatrice.

Elle est équipée entre autres :

- d’un moteur électrique d’entraînement de la pompe de 1,5 KW ;

- d’une pompe à engrenage (cylindrée 3,2 cm3/tr) ;

- d’un réservoir de 7 litres …

Les liaisons hydrauliques centrale/vérins sont assurées par des flexibles.

Sécurités :

- sécurités hydrauliques : clapet parachute incorporé dans chaque vérin, qui, en cas de rupture de flexibles hydrauliques évite une descente incontrôlée de la table élévatrice ;

- sécurités mécaniques : plateau supérieur équipé d'un cadre de sécurité sensible, provoquant un arrêt immédiat de la table élévatrice en cas d'obstacle ;

- sécurités électriques : équipement général répondant aux normes européennes de sécurité les plus sévères VBG14.

  - Système de pesée.

L'ensemble de la table repose sur quatre capteurs de pesée à jauges de contraintes de type FX 1000kg. Les informations délivrées par ces capteurs sont amplifiées et transmises à un automate programmable industriel par l'intermédiaire d'un module d'entrée analogique. Les informations sont alors traitées et transmises à un ordinateur de supervision.

3 : FONCTIONNEMENT.

La table élévatrice est pilotée comme un ascenseur.

L'opérateur peut sélectionner 3 niveaux par une boîte à 3 boutons à voyant indiquant le 
       niveau sélectionné : niveau 0 (sol + 450 mm), niveau 1 (850 mm), niveau 2 (1 100 mm).

L'opérateur ne doit pas avoir besoin de maintenir le bouton appuyé pour que le mouvement 
       se poursuive, par contre il dispose d’un bouton « STOP » permettant d'arrêter son 
      mouvement à tout instant.

La descente est commandée automatiquement par la gestion informatique dès lors que 
       l’opérateur a validé la fin du prélèvement.

NOMENCLATURE PARTIELLE : TABLE A ROULEAUX MOTORISÉS

SCHEMA HYDRAULIQUE TABLE ELEVATRICE A ROULEAUX MOTORISES

SCHEMA ELECTRIQUE DE L’ALIMENTATION DE LA TABLE ELEVATRICE

Caractéristiques des matériels présents au sein de la table élévatrice

Q1 : disjoncteur différentiel : 16 A – I∆n= 300 mA.

Q2 : disjoncteur moteur PKMZ01 – 2,5 – courant de réglage Ir = 2,5 A.

KMNO1 : contacteur LP1K0610.

M : moteur pompe hydraulique - P=1,5 KW – 230/400V – cosφ = 0,81 – η = 0,79.

Nota : le schéma de puissance des rouleaux motorisés n’est pas représenté sur ce document.

DISJONCTEUR MOTEUR – MOELLER  PKZM01

MOTEUR BRUSHLESS  -  NILPAHC 89E

PRESENTATION

Le rouleau motorisé brushless NILPAHC 89E de Ø 89 mm est conçu pour convoyer des charges lourdes isolées à l’aide d’une partie commande. Ce moteur 24 V sans balais collecteur avec réducteur planétaire graissé à vie sont intégrés dans le tube. 
Le moteur est commandé par une platine de commande qui offre de nombreuses options.

CARACTERISTIQUES TEHCNIQUES :

- alimentation en 24 V (+/- 10%) ;

- classe d’isolation E ;

- IP 54 ;

- longueur standard du tube cylindrique en acier zingué : 500 à 1500 mm ;

- environnement : -2 / 40°C – Atmosphère ni corrosive, ni explosive ;

| V (m/min) | Charge maxi sur un rouleau due à la masse transportée | Couple (N.m) | Intensité (A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Démarrage | Nominal | Démarrage | Nominale |
| 16,6 | 180 kg / rouleau Quelque soit la vitesse | 57,5 Quelque soit la vitesse | 18,7 | 12 Quelque soit la vitesse | 7,5 |
| 13,1 |  |  | 20,8 |  | 6,6 |
| 11,4 |  |  | 22,8 |  | 6,6 |
| 9,6 |  |  | 22,8 |  | 6,3 |
| 7,9 |  |  | 24,8 |  | 6 |
| 6 |  |  | 26,8 |  | 5,4 |
| 5,2 |  |  | 26,8 |  | 4,8 |
| 2,6 |  |  | 26,8 |  | 3,6 |

- protections : contre les surcharges par thermistance intégrée ;
                     contre les inversions de polarité 0 - 24 V DC (diode intégrée).

# La platine électronique est destinée à la commande des moteurs brushless 24 V. Elle doit être associée à 1 moteur uniquement. Elle assure les fonctionnalités suivantes :

- marche arrêt du moteur ;

- sélection du sens de rotation ;

- protection contre surcharge moteur par thermistance et limiteur de courant (12A) ;

- délivrance de signaux d’erreur en cas de dysfonctionnement ;

- configuration des entrées en logique positive (PNP) ou négative (NPN) (sous le capot de protection – réglage usine PNP) ;

- configuration des sorties en logique positive (PNP) ou négative (NPN)  (sous le capot de protection – réglage usine PNP) ;

- accélération et décélération réglable par des potentiomètres intégrés (de 0 à 2.5s) ;

- réglage de la vitesse à l’aide d’un switch rotatif (20 vitesses fixes) ou par tension analogique externe (de 0 à 10V) ;

- redémarrage automatique ou manuel du rouleau moteur suite à un défaut ;

- délivrance d’un signal PWM (Modulation par impulsion de largeur variable 3.2 KHz) contrôlé par un capteur impulsionnel à effet Hall intégré au moteur.

Pour réguler la vitesse d’un moteur brushless, la platine de commande fait varier la tension d’alimentation de chacun des 3 bobinages tout en maintenant une fréquence de commutation adaptée à la fréquence de rotation du moteur (mesurée par un capteur, dans notre cas un capteur impulsionnel à effet Hall).

Chacune de ces 3 tensions est issue d’un signal PWM dont le rapport cyclique dépend de la consigne tension. A 100%, (vitesse max) chaque phase reçoit 24 V DC.

| borne1 : RUN/STOP | Entrée Marche/Arrêt du moteur brushless | Marche : contact fermé Arrêt : contact ouvert |
| --- | --- | --- |
| borne 2 : DIR | Entrée pour inverser le sens de rotation du moteur | Voir tableau 2 |
| borne 3 : 0 – 10V | Variation de vitesse par une tension analogique externe | Voir exemple tableau 1 |
| borne 4 : ERROR | Sortie signal erreur à collecteur ouvert. Courant maxi 25 mA à ajuster en fonction de votre automatisme à l’aide d’une résistance non fournie. | Signal un dysfonctionnement ou non de la platine. Voir configuration borne 4 de SW1 |
| borne 5 : PULSE | Sortie signal impulsionnel | 2 pulses/tour du rotor. Décalage de 5 µs avec le capteur à effet hall |

| Tableau 2 : Sens de rotation | Positions du contact |
| --- | --- |
|  | ON | OFF |
| Borne 2 du CN 2 en PNP |  |  |
| Borne 2 du CN 2 sur NPN |  |  |

| Tension de consigne externe en Volt | Vitesse linéaire m/min |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 4 | 6,9 |
| 7 | 12,1 |
| 10 | Vitesse max = 17,3 |

| Pôle | Fonction | ON | OFF | Configuration usine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sélection de remise en marche après un déclenchement thermique. | Manuel (Remise en marche après un nouvel ordre sur le RUN /Stop ou le Dir) | Automatique (la platine essaye de redémarrer sans aucune intervention extérieure après le refroidissement du thermique). |  |
| 2 | Réglage de la vitesse. | Variation de vitesse par tension externe (0 – 10V) (tableau 1). | Sélection d’une vitesse fixe avec la borne 5 du SW1 du SW5. |  |
| 3 | Non utilisé. | Non utilisé. |  |
| 4 | Signal d’erreur. | La borne 4 du connecteur CN2 délivre un signal quand tout est normal. | La borne 4 du connecteur CN2 délivre un signal quand il y a un défaut. |  |
| 5 | Réglage de vitesse. | Sélection d’une vitesse rapide fixe. parmi 10 vitesses disponibles en combinaison avec le SW5. | Sélection d’une vitesse rapide lente. parmi 10 vitesses disponibles en combinaison avec le SW5. |  |

# Text boxes

Table élévatrice à rouleaux

Motorisés

Châssis inférieur

Capteur de pesée

Rouleaux moteurs

Système élévateur

Roues et chaînes

Rouleaux moteurs

Rouleau moteur

(

(

(’

(

(

No.PIÈCE

QUANTITÉ

DESCRIPTION

référence

0

1

châssis

1

2

vérin

type SE pression= 250 bars course 150mm

diam. Alésage 60 mm

2

2

tige vérin

3

2

bras de levage extérieur

4

1

plateau

5

2

roulette supérieure

6

2

bras de levage interieur

7

2

roulette inférieure

8

6

chaîne

19 maillons pas 26,7

9

8

roue

17 dents Dp = 53 mm

10

axe de jonction

11

1

cadre de sécurité

12

3

rouleau porteur

13

2

rouleau moteur



89 mm

14

4

capteur de pesée

NBC electtronica type FX

NILPAHC 89E

1 : 15

4

9

800  Kg maxi

- Vers schéma de commande

- Vers Redresseur 24 V de l’alimentation des platines de commande des rouleaux motorisés brushless

x Courant de réglage

NILPAHC89E  sont des moteurs synchrones qui sont alimentés par une source électrique à courant continu via un inverseur électronique intégré / commutation d'alimentation, qui produit un signal électrique alternatif entrainant le moteur. Dans ce contexte, l’appellation courant alternatif ne signifie pas une forme d'onde sinusoïdale, mais plutôt un courant DC 
bi-directionnel. L'électronique de contrôle permet d’assurer la commutation des phases du moteur et d’agir sur la fréquence de rotation.

Le brushless permet d’avoir :

- une forte dynamique d’accélération et de vitesse ;

- une durée de vie exceptionnelle ;

- forte constance de couple.

FONCTIONNEMENT :

continu 24h/24h ou intermittent ;

en continu : facteur de marche 100% ;

en intermittent :

ED = ON / (ON + OFF) ≤ 45% ;

temps de cycle mini = 3s ON / 3s OFF ;

1200 démarrages /h max.

PLATINE DE COMMANDE CB016P-7

Description & Principe

M

3 phases

Platine de

Commande

CB16P-7

A

B

C

CN3

CN1

+24 V        0V

CN2

5 Pulse

4 Error

3 0-10V

2 DIR

1 RUN

Exemples de schémas de câblage  du connecteur CN2 
de la platine de commande

Caractéristiques fonctionnelles des bornes
 du connecteur CN2 
de la platine de commande

Figure 1

Figure 2

Variation de vitesse par tension analogique externe

Tableau 1

Configuration des 5 pôles de l’interrupteur DIL SW1

: ON (interrupteur fermé)

: OFF (interrupteur ouvert)