MENTION COMPLEMENTAIRE

TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES

EPREUVE E1 : PREPARATION D’UNE INTERVENTION

|  | DUREE CONSEILLEE |
| --- | --- |
| PARTIE 1 : « ANALYSE DU BATI » | 1 heure |
| PARTIE 2 : « ETUDE DE SOLUTIONS TECHNIQUES » | 1 heure 1/2 |
| PARTIE 3 : « PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE » | 1 heure 1/2 |
| TOTAL : | 4 HEURES |

« CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE, LOTISSEMENT GAUMET »

CALCULATRICE AUTORISEE - AUCUN DOCUMENT AUTORISE

Mise en situation :

Vous êtes employé dans la société énergétique « LPCE».

Vous étudiez la construction d’une maison individuelle en région nantaise (44), dont les plans sont fournis dans le DTR, vous devez vérifier que les solutions retenues permettent de répondre aux exigences de l’étude et devrez organiser leur mise en œuvre.

| Lots concernés : | Bâti déperditions | Production de chaleur | VMC | Eau chaude sanitaire | Production photovoltaïque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PARTIE 1 : « ANALYSE  DU  BATI »

- DEPERDITIONS DE CHALEUR

Afin de répondre aux exigences de consommation énergétique du bâtiment, le bureau d’études thermiques a défini les valeurs maximales de déperdition qui permettront de maintenir la valeur du Cep inférieure à 50kWh/m².an.

Vous devez déterminer les caractéristiques des matériaux et matériels sélectionnés afin d’établir un bilan thermique du bâtiment.

Calcul de la valeur du coefficient de transmission surfacique (Uc) des parois opaques verticales.

  - Calculez la résistance équivalente des parois opaques verticales.

| Matériaux de construction | ( | e | R |
| --- | --- | --- | --- |
|  | en W/m.K | en m | en m².K/W |
| Enduit gratté extérieur | 1,15 | 0.02 | 0,017 |
| Brique |  | 0.25 | 0,52 |
| Isolant | 0,038 | 0,07 | 1,842 |
| Lame d’air |  | 0.025 | 0,18 |
| BA13 | 0,25 | 0.013 | 0,052 |
| Résistance superficielle (Rsi + Rse) |  |  | 0,17 |
| Résistance totale de la paroi | 2,781 |

  - Calculez la valeur du coefficient de transmission surfacique de ces parois.

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Uc= 1/R | Uc= 1/2,781 | Uc= 0,3596 |

Vous devez relever les caractéristiques thermiques des fenêtres. Les fenêtres retenues sont de la marque Rehau (gamme 70mm), avec deux vantaux et intercalaire du vitrage isolant en aluminium, de référence 550410. Cette fenêtre est représentative de l’ensemble des ouvrants de cette construction.

Caractéristiques des ouvrants.

Relevez les caractéristiques des ouvrants.

| Caractéristiques | Prescription | Valeur de la fenêtre (W/m².K) |
| --- | --- | --- |
| Coefficient de transmisson Uw | 1,3 | 1,3 |
| Facteur solaire ‘’Sw’’ Vertical | X | 0,34 |

Caractéristiques de la VMC.

  - Relevez les valeurs des débits d’hygiène nécessaires pour chaque pièce de service.

| Pièces | Débit d’air nécessaire (m3/h) |
| --- | --- |
| Salle de bains | 30 |
| Cuisine | 120 |
| Cellier | 15 |
| WC | 30+15 |
| Total | 210 |

  - Relevez les caractéristiques de rendement de l’échangeur du groupe de ventilation.

| Rendement de l’échangeur | 91,5 % |
| --- | --- |

Détermination de la puissance de la production de chaleur.

Calculez les déperditions totales du bâtiment pour la température extérieure de base.

Pour effectuer le calcul, vous devrez prendre les données renseignées dans le tableau et rechercher celles qui manquent dans le DTR. Vous arrondirez les résultats au Watt supérieur.

| Zone climatique | H2b |
| --- | --- |

|  | Chaleur spécifique de l’air | Débit d’air | ΔT | Application numérique | Résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unités | (W/m3.K) | (m3) | K |  | W |
| Renouvellement d’air | 0.34 | 210 | 25 | 0.34*210*25*(1-0.915) | 152 |
|  | Coefficient de transmission Surfacique | Surface de la paroi | ΔT | Application numérique | Résultats |
| Unités | (W/m2.K) | (m2) | K |  | W |
| Parois opaques | 0.36 | 124 | 25 | 0.36*25*124 | 1116 |
| ouvrants | 1.3 | 24 | 25 | 1.3*24*25 | 780 |
| Plancher bas |  |  |  |  | 528 W |
| Plancher haut |  |  |  |  | 726 W |
|  | Coefficient de transmission linéique | Longueur des liaisons | ΔT | Application numérique | Résultats |
| Unités | (W/m.K) | (m) | K |  | W |
| Ponts thermiques périphériques | Ψ=0,41 | 68,8 | 25 | 0.41*6808*25 | 706 |
| TOTAL des déperditions : DT = | 4008 |

Vérification de la conformité de la VMC aux prescriptions du CCTP.

Calculez la température de l’air insufflé à partir de la température extérieure de base et vérifiez que la centrale choisie permet d’atteindre la valeur prescrite par le bureau d’études.

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| tins= x (ti – te) +te | tins= 0,915 x (19-(-6)) + (-6) | tins= 16.9°C |

Conclusion : La température d’air insufflé pour -6°C extérieur respecte les exigences du B.E. qui impose une valeur minimale de température de soufflage 16°C.

PARTIE 2 : « ETUDE DE SOLUTIONS TECHNIQUES »

- CHAUFFAGE

Vous devez sélectionner la pompe à chaleur et préparer l’installation puis le raccordement de celle-ci sur le site. Vous avez à votre disposition les prescriptions du CCTP, les plans de l’habitation, les documents du matériel.

Pour la sélection du matériel, vous considérerez que les déperditions s’élèvent à une valeur de 4 kW.

Détermination du modèle de la PAC respectant les prescriptions du CCTP.

  - Calculez la puissance du générateur de chaleur.

| Valeur des déperditions (kW) | Valeur de majoration | Application numérique | Valeur de la puissance du générateur (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | P = U x surpuissance | P = 4 x 1,10 | P = 4,4 |

  - Sélectionnez le modèle de la PAC.

Le modèle retenu est : Alféa Extensa Duo 6 qui fournit 4,7 kW pour un régime de -7° / 45°C

Le maître d’ouvrage souhaite poser le module hydraulique à droite de la porte du cellier en rentrant. Vous devez vérifier la faisabilité d’une telle implantation et proposer une solution qui assurera le bon fonctionnement du matériel et le respect de l’environnement proche.

Proposition d’implantation de la pompe à chaleur.

  - Relevez les cotes d’implantation du groupe extérieur.

| Distances minimales à respecter (en mm) : |
| --- |
| Groupe/mur | Groupe/obstacle frontal | Réserve technique latérale gauche | Réserve technique latérale droite |
| 100 mm | 600 mm | 300 mm | 250 mm |

  - Relevez l’espace disponible du cellier (en m).

|  | Cote A : | 2,5 m |
| --- | --- | --- |
|  | Cote B : | 0,70 m |

  - Relevez les cotes d’implantation du module hydraulique (en mm).

| Distances minimales à contrôler : |
| --- |
| Largeur du module | Hauteur totale du module | Module / mur arrière | Module /plafond |
| 598 mm | 1817 mm | 125 mm | 300 mm |

  - Le module hydraulique peut-il être implanté à droite de la porte du cellier en rentrant? Justifiez votre réponse.

Oui, le module hydraulique peut être implanté derrière le mur car la largeur disponible permet de placer (70 cm disponibles pour 59,8 cm d’encombrement), il est possible de laisser les 125mm de réserve derrière le module sans gêne et la hauteur libre au-dessus du module est supérieure à 300 mm (2500mm -1800mm = 700mm).

Après étude, il se dégage 3 solutions (A, B et C) pour l’implantation du groupe extérieur de la PAC. Celles-ci sont représentées sur le plan ci-dessous. Vous devez étudier la faisabilité de chaque solution:

Solution A : Traversée de mur face au module hydraulique. Passage des liaisons par l’extérieur sous goulotte au ras du sol. Solution B : Traversée de mur face au module hydraulique. Solution C : Traversée de mur face au groupe extérieur. Passage des liaisons par l’intérieur au ras du plafond.

  - Calculer les longueurs des liaisons frigorifiques entre le module hydraulique et l’unité extérieure pour chaque solution :

| Solution A | Solution B | Solution C |
| --- | --- | --- |
| ≈ 7,50m | ≈ 2,50m | ≈ 5,50m |

  - Renseignez le tableau des faisabilités en caractérisant chaque solution par ’’bon’’, ’’mauvais’’ ou ’’impossible’’.

| Critères | Solution A | Solution B | Solution C |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuisances sonores | Mauvais | Bon | Bon |
| Risques de chocs | Bon | Bon | Mauvais |
| Faisabilité technique (longueur tuyauterie) | Prendre 7,50m Bon | Prendre 2,50m Impossible | Prendre 5,50m Bon |

  - Sélectionnez la solution qui vous semble être la meilleure, sachant que le client est sensible aux nuisances sonores. Argumentez votre choix.

Il faut écarter la solution B car elle est difficilement réalisable en raison de la longueur minimum des liaisons frigorifiques, La solution C’est la meilleure.

Vous devez réaliser les traversées de mur pour les liaisons frigorifiques de la PAC en respectant l’étanchéité à l’air du bâtiment. A l’aide du DTR, répondez aux questions.

  - Citez les risques que peut générer une traversée de mur sur l’enveloppe du bâtiment.

Une traversée de mur provoque la rupture de l’étanchéité à l’air du bâtiment et donc le risque de ne pas pouvoir atteindre les valeurs de référence d’étanchéité à l’air qu’impose la RT 2012. Elle peut également entrainer une rupture de l’isolant créant des ponts thermiques qui peuvent être préjudiciables pour la consommation énergétique. Enfin, elle peut être la cause d’une infiltration d’humidité si la maçonnerie n’est pas soigneusement reconstituée.

  - Repérez les différents composants mis en œuvre pour le passage d’une liaison frigorifique décrite ci-après ( enduit, gaine, ruban adhésif, etc…).

| Extérieur Intérieur | Désignation Fourreau Ø 40 Adhésif d’étanchéité Manchette d’étanchéïté Bouchon d’étanchéité Isolant (mousse expansive) Colle de rebouchage Protection mécanique (goulotte) |
| --- | --- |

| La pompe à chaleur nécessite-t-elle l’intervention d’un frigoriste pour sa mise en service? |
| --- |
| OUI | X |  | NON |  |

- VENTILATION

L’implantation du caisson de VMC est prévue dans le placard de la salle de bain. Le réseau de gaines pourra être installé en faux plafond au dessus de l’isolant de toiture (considéré comme un volume non chauffé).

A l’aide des documentations du fabricant, du C.C.T.P et du DTR, vous devez vérifier que les caractéristiques des matériels permettent de répondre aux exigences du C.C.T.P. avant de préparer la pose et le raccordement de ces matériels.

Implantation du réseau de gaines et détermination de leurs caractéristiques.

  - D’après vous, quels critères ont été prépondérants pour l’emplacement du caisson d’un point de vue énergétique?

Poser un caisson de ventilation dans un espace chauffé permet de limiter les pertes et améliore les performances.

  - Relevez l’épaisseur minimale d’isolant que devront posséder les gaines qui chemineront dans les combles.

L’épaisseur de l’isolant devra être de 50mm.

  - Donner la référence de ce type de gaine.

La gaine qui correspond est du type Talu CR 50.

  - Sur le plan ci-contre :

| Implantez les bouches d’insufflation en bleu. |  |
| --- | --- |
| Implantez les bouches d’extraction en rouge. |  |

- PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Vous devez vous assurer que le ballon de stockage du module hydraulique de la PAC pourra couvrir les besoins journaliers en ECS avec une reprogrammation de confort unique de 00 h 00 à 05 h 00 (par rapport à la programmation par défaut) pour 4 personnes. La température de l’eau froide est estimée à 10°C en hiver.

A l’aide du DTR, vous allez relever les caractéristiques du producteur d’ECS et évaluez sa capacité à répondre à ces exigences.

Estimation de la capacité du ballon de stockage permettant de couvrir les besoins journaliers en ECS pour une famille de 4 personnes.

  - Relevez la température de stockage de l’eau chaude sanitaire dans le module hydraulique et le volume de stockage du ballon.

| Température de stockage de l’eau : Volume de stockage : | 55°C 190 litres |
| --- | --- |

  - Déterminez les besoins en ECS en termes de volume.

| Besoins journaliers à 60°C | Besoins en litres journaliers à température de stockage |
| --- | --- |
| par personne | pour 4 personnes | Formule et Application numérique | pour 4 personnes |
| 25 litres | 25 x4 = 100 litres | Vst = 100 x (60-10°C) /(55-10) = 111 | 111 litres |

  - Donnez votre avis sur l’aptitude du ballon à couvrir les besoins dans ce mode de fonctionnement.

Le ballon de 190 litres pourra couvrir sans problème les besoins journaliers qui s’élèvent à 111 litres.

Définition du mode de fonctionnement de l’appoint électrique et recherche d’un mode de fonctionnement économe en énergie.

  - Identifiez si l’appoint électrique doit rester fonctionnel. (justifiez votre réponse)

  - Donnez les plages horaires par défaut en mode confort de l’ECS.

Les plages horaires sont de 0 h 00 à 5 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00.

  - La programmation ECS par défaut  permet-elle d’éviter les relances de l’appoint électrique ? (justifiez votre réponse)

Cette programmation prévoit deux périodes par jour de température de confort à 55°C. Inévitablement, l’appoint électrique devra fonctionner en journée pour atteindre cette température.

  - Pour quelle(s) raison(s) faut-il limiter les relances de l’appoint électrique ?

Pour éviter la surconsommation électrique.

- INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

Le propriétaire a sollicité votre société pour l’installation d’un système de production électrique solaire photovoltaïque.

Vous devez vous assurer de la faisabilité de l’implantation et vérifier que la production de l’installation photovoltaïque répond aux exigences du CCTP. A l’aide du DTR étudiez l’installation.

Production de l’installation

  - Vous devez déterminer le nombre minimal de modules pour produire 4 kWc.

| Puissance crête d’un module (en condition de test standard) | 230Wc |
| --- | --- |
| Nombre minimal de modules (Justifiez votre réponse par un calcul) | Puissance crête du système : Ps= 4000Wc Puissance crête d’un panneau : Pp= 230 Wc Nombre de panneaux = Ps/Pp = 4000/230 = 17.39, soit 18 panneaux |

  - Donnez les conditions d’essai définissant la puissance crête en condition standard  annoncée par le fabricant.

| Condition de rayonnement | Puissance de rayonnement : 1000W/m² |
| --- | --- |
| Condition de température de cellule | Température de cellule : 25°C |

  - La puissance du champ photovoltaïque sera-t-elle en permanence de 4000 W ? (Justifiez votre réponse)

Non car la puissance de 4000W correspond à la puissance maximale de production des capteurs dans les conditions d’essai décrites ci-dessus ; or le rayonnement solaire n’est pas stable et se situe régulièrement sous 1000W/m², la température des capteurs varie également beaucoup.

Implantation.

A partir du plan projet et de la coupe CC, vous allez calculer les longueurs disponibles pour l’implantation des capteurs.

  - Retrouvez les longueurs caractéristiques du toit

Calculs justificatifs : En appliquant le théorème de Pythagore, on peut déduire la surface disponible pour l’implantation des capteurs : Longueur du plan incliné L= √(4.07²+1,43²)= 4.31m

  - En prenant comme hypothèse R = 4,3m, donnez les dimensions d’un panneau, longueur et largeur :

| Longueur d’un panneau | 1651 mm |
| --- | --- |
| Largeur d’un panneau | 986 mm |

- Renseignez le tableau ci-dessous: (Précisez le nombre de rangées et nombre de panneaux nécessaires par rangée)

| Type de pose | Portrait |
| --- | --- |
| Nombre de rangées | 2 rangées |
| Nombre de panneaux par rangée | 9 panneaux |

Etude du masque solaire.

  - Donnez les dates entre lesquelles, la production du champ photovoltaïque ne sera pas gênée par la présence du garage.

| Le champ ne sera pas ombragé à partir du : | Jusqu’au : |
| --- | --- |
| 17/04 | 28/08 |

  - Pour la période comprise entre le 22/11 et le 20/01, déterminez l’heure GMT à laquelle l’ombre apparaît sur les panneaux ?

| L’ombre apparaît à partir de : | 15 heures |
| --- | --- |

Le bureau d’études propose la configuration suivante:

- une installation à 2 strings.

4.Choix de la configuration et caractéristiques de l’installation.

Les 2 champs photovoltaïques seront reliés indépendamment l’un de l’autre à 2 MPP trackers de l’onduleur. A l’aide du DTR, vous allez étudier la faisabilité de la solution.

  - En prenant en compte cette solution, complétez le tableau ci-dessous.

| Pour un panneau en conditions de test standard | Pour 1 string (9 panneaux) en conditions de test standard | Pour 2 Strings (18 panneaux) en conditions de test standard |
| --- | --- | --- |
| Uoc1 =36,4 V | Uocs = 36,4 x 9 = 327,6 V |  |
| Isc = 8,33A | Iscs = 8,33 A |  |
| Pnom = 230 W | Pnoms = 230 x 9 = 2070 W | Ptotale = 2070 x 2 = 4140 W |

  - Sélectionnez l’onduleur dans la gamme Sunny Boy.

Sunny boy 4000TL/V

  - Relevez ses principales caractéristiques.

| Tension DC max | 550 V |
| --- | --- |
| Intensité DC max par entrée | 15A |
| Puissance DC max | 4200W |

  - L’onduleur choisi convient-il pour cette installation ? (justifiez votre réponse)

Oui car toutes les données d’entrée de l’onduleur sont supérieures aux caractéristiques des panneaux.

  - Précisez le rôle de l’onduleur dans une installation photovoltaïque.

Les capteurs photovoltaïques délivrent une énergie continue. L’onduleur transforme cette énergie continue en énergie alternative.

PARTIE 3 : « PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE »

- INSTALLATION DE LA POMPE A CHALEUR :

Vous devez préparer la pose puis les raccordements fluidiques et électriques de la pompe à chaleur avec son module hydraulique.

Préparation de la mise en place de l’unité extérieure et du module hydraulique de la pompe à chaleur.

  - Citez les vérifications que vous devez effectuer par rapport au socle recevant le module extérieur.

La surface recevant le module extérieur doit : Etre perméable Supporter largement son poids Permettre une fixation solide Ne transmettre aucune vibration à l’habitation

  - Evaluez le nombre de personnes nécessaires à la manutention de la PAC et de son module.

L’unité extérieure pèse 40 kg et est d’une taille imposante, il faut au moins 2 personnes pour sa manutention. Et un transpalette pour le module.

  - Listez le matériel et les EPI nécessaires à leur manutention.

Il faut prévoir un diable ou transpalette, éventuellement des sangles… Il faut prévoir également des chaussures de sécurité, des gants de manutention ainsi qu’une tenue de travail adaptée à cette tâche (bleu de travail ou bleu de chauffe par exemple)…

Raccordement électrique du module extérieur avec le module intérieur.

Listez les sections de câbles nécessaires pour effectuer les raccordements des matériels suivants et associez les protections électriques s’il y a lieu.

| Raccordements : | Section des conducteurs | Protection électrique (calibre et courbe) |
| --- | --- | --- |
| Alimentation de l’unité extérieure | 1,5 mm² | 16 A courbe D |
| Alimentation ECS | 1,5 mm² | 16 A courbe C |
| Alimentation des appoints électriques | 6mm² | 32 A courbe C |
| Interconnexions des modules | 1,5 mm² |  |

Préparation de la mise en service de la PAC.

- Précisez si le groupe nécessitera une recharge en gaz frigorigène ? (Justifiez votre réponse)

La longueur de la liaison frigorifique est comprise entre 5 et 15 m. Le groupe ne nécessite donc pas de charge complémentaire.

- Indiquez quelle valeur de pente vous devrez paramétrer pour le fonctionnement en chauffage.

Le régime de fonctionnement prévu est définit à 45°C pour -7°C extérieur, la pente sera paramétrée à 1.

B. INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE :

Vous devez réaliser la pose et le raccordement électrique de l’installation photovoltaïque. En consultant le DTR, renseignez le document qui vous permettra de préparer cette réalisation.

Schéma multifilaire.

Compléter le schéma multifilaire de l’installation finale (deux champs raccordés, soit deux strings).

Note : Pour ne pas surcharger le schéma tous les modules ne sont pas représentés.

| Bon de commande. |  |
| --- | --- |

Relevez la section minimale du conducteur à utiliser pour raccorder les cadres métalliques des panneaux à la terre ?

Section minimale : 6 mm² en cuivre

Connexion.

Quelle conséquence grave pourrait entrainer une mauvaise qualité des connexions des conducteurs actifs reliant les panneaux?

Risques d’arcs électriques pouvant créer des incendies

Habilitation.

Quel titre d’habilitation doit posséder la personne qui installe et connecte entre eux les panneaux photovoltaïques?

Niveau d’habilitation minimum requis : BP

C. PLANNING

Vous devez établir les plannings d’intervention de vos équipes.

Sur le planning ci-dessous, indiquez les périodes d’interventions possibles et cohérentes permettant l’installation de la pompe à chaleur.

# Text boxes

SESSION 2017

R = 4,31 m

L = 10,46 m

DC

AC

Coffret

coupure AC

Avec parafoudre

Vers tableau

de comptage

Terre du

bâtiment

Borne masse

métalllique

String 1

String 2

Coffret

coupure DC

Coffret

coupure DC

N     L

N     L

N     L