Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2017

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Vue générale de la ligne d’usinage d’axe 1 après modification :

Sous-ensembles convoyeur et zone tampon :		Détails de la zone tampon :

| Planning de fonctionnement (extrait) |
| --- |
| Atelier : B | Ligne : Usinage axe n°1 |
| jour | vendredi |  | samedi |  | lundi |
| heure 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7 8 9 |
| Production normale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêt programmé pour la modification du convoyeur (semaine 32/33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aide à la lecture du tableau : -le vendredi, la ligne produit de 4h à 18h, elle ne fonctionne pas le samedi, la production reprend le lundi à 4h -le nettoyage de la ligne s’effectue le vendredi de 18h à 20h -les interventions de maintenance planifiées s’effectuent le samedi de 8h à 16h -Un arrêt est programmé du vendredi 16h (semaine 32) au lundi 6h (semaine 33) |

| Description de l’intervention |
| --- |
| Intervention : modifications mécaniques du convoyeur tour/robot, installation d’un coffret électrique indépendant. Ligne : Usinage axe 1 Atelier : B |
| Etapes | Actions | Remarques | Temps | Nombre de techniciens |
| Connexion | -connecter le coffret électrique sur l’ancien départ « Q9 » de l’armoire du tour. -connecter les éléments de la partie opérative au nouveau coffret (motoréducteur, capteur) |  | 4H | 2 |
| Déconnexion | -consigner le sous ensemble (électrique, pneumatique) -déconnecter les éléments électriques et pneumatiques | -la consignation doit être réalisée pour toute la durée de l’intervention | 2H | 2 |
| Dépose | -immobiliser le tapis par élingage -désolidariser le tapis des supports -démonter les supports | -matériel lourd | 2H | 3 |
| Nettoyage et essais | -retourner les consommables non utilisés et les anciens supports au magasin -nettoyer la zone d’intervention -réaliser des essais du sous-ensemble -lancer la production | -matériel lourd stocké sur palette | 2H | 1 |
| Montage | -mise en place des nouveaux supports -assemblage mécanique du tapis avec la zone tampon -assemblage par soudage de l’ensemble tapis/zone tampon sur les nouveaux supports | -matériel lourd | 4H | 2 |
| Préparation | -préparer le coffret électrique -réaliser les nouveaux supports et la zone tampon -baliser la zone d’intervention | -à réaliser en atelier en temps masqué (avant l’arrêt machine) -matériel lourd stocké sur palette | 7H | 2 |

| Besoins matériels |
| --- |
| Intervention : modifications mécanique du convoyeur tour/robot, installation d’un coffret électrique indépendant. Ligne : Usinage axe 1 Atelier : B |
| Désignations du matériel | prix unitaire H.T. | Quantité |
| vérin pneumatique double effet | 86€80 | 1 |
| vérin pneumatique sans tige | 290€72 | 1 |
| distributeur pneumatique 4/2 | 65€97 | 2 |
| détecteur magnétique capacitif | 48€25 | 2 |
| détecteur photo électrique (type barrage) | 147€16 | 1 |
| transformateur de sécurité | 63€00 | 1 |
| disjoncteur | 106€00 | 1 |
| interrupteur sectionneur | 55€32 | 1 |
| coffret électrique 600X400X200 | 269€00 | 1 |
| automate | 276€56 | 1 |
| fournitures métallerie | 354€00 | 1 |
| petites fournitures diverses (estimation) | 200€00 | 1 |

| Planning technicien atelier B (extrait) |
| --- |
| Date : semaine 32/33 |
| Technicien | habilitation | Horaires de travail |
|  |  | vendredi |  | samedi |  | lundi |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7 8 9 |
| A | B0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | BR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | BC / BR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | BR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Automate programmable Twido (Bases compactes) |
| --- |
| Nombre d’E/S | Entrées Signal /tension | Sorties | Nb de modules d’extension d’E/S | Nb d’instructions mémoire programme | Port Ethernet intégré | Référence |
| Alimentation ~ |
| Bases compactes non extensibles |
| 10 E/S | 6 E = 24 V | 4 S relais | - | 700 | - | TWD LCAA 10DRF |
| 16 E/S | 9 E = 24 V | 7 S relais | - | 2000 | - | TWD LCAA 16DRF |
| Bases compactes extensibles |
| 24 E/S | 14E = 24 V | 10 S relais | 4 | 3000 | - | TWD LCAA 24DRF |
| 40 E/S | 24E = 24 V | 14 S relais | 7 | 3000 | - | TWD LCAA 40DRF |
| Alimentation = |
| Bases compactes non extensibles |
| 10 E/S | 6 E = 24 V | 4 S relais | - |  | - | TWD LCDA 10DRF |
| 16 E/S | 9 E = 24 V | 7 S relais | - |  | - | TWD LCDA 16DRF |
| Bases compactes extensibles |
| 24 E/S | 14E = 24 V | 10 S relais | 4 | 3000 | - | TWD LCDA 24DRF |
| 40 E/S | 24E = 24 V | 14 S relais | 7 | 3000 | - | TWD LCDA 40DRF |
| Extrait catalogue constructeur Schneider |

| Fiche produit automate TWDLCDA16DRF (connections et schémas) |
| --- |
| Alimentation de l’automate | Alimentation des sorties |
| Alimentation des entrées en logique négative |
| Alimentation externe : | Alimentation interne : |
| Alimentation des entrées automate en logique positive |
| Alimentation externe : | Alimentation interne : |
| Extrait catalogue constructeur Schneider |

Extrait de l’habilitation électrique :

Transformateur de sécurité :

Calibre minimal des protections de ligne d’alimentation du primaire du transformateur :

Calibre minimal des protections de ligne d’alimentation du secondaire du transformateur :

| Symboles électriques |
| --- |
| Disjoncteur | Porte-fusible |

| Moteurs asynchrones triphasés |
| --- |
| référence | P kw | N min-1 | Cos φ | η % |  |
| LS 56 M | 0.09 | 1400 | 0.95 | 42.8 |  |
| LS 63 M | 0.12 | 1390 | 0.95 | 46.8 |  |
| LS 63 M | 0.18 | 1390 | 0.95 | 51.3 |  |
| LS 71 M | 0.25 | 1390 | 0.97 | 59 |  |
| LS 71 M | 0.37 | 1390 | 0.97 | 62.5 |  |
| LS 71 L | 0.55 | 1390 | 0.96 | 64 |  |
| LS 80 L | 0.75 | 1390 | 0.98 | 66.5 |  |

Relais de protection thermique différentiels :

| ACCESSOIRES PNEUMATIQUES | Série 346 |
| --- | --- |
| REDUCTEUR DE DEBIT "EN LIGNE" ENCASTRABLE |
| Ø Raccordement | références |  |
| Ø M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 | 34602010 34602152 34602153 34602154 34602155 34600156 |  |
| REDUCTEUR DE DEBIT ORIENTABLE, ADAPTABLE SUR VERIN |
| Ø d'implantation | Ø Raccordement par coupleur | références |  |
| Corps plastique, réglage par bouton/vis |  |
| Ø M5 G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/2 | Ø 4 mm ext. Ø 4 mm ext. Ø 6 mm ext. Ø 6 mm ext. Ø 8 mm ext. Ø 10 mm ext. Ø 12 mm ext. | 34602188 34602221 34602222 34602223 34602224 34602021 34602022 |  |
| Extrait catalogue constructeur www.ascomatics.eu |

| VERINS A TIRANTS Ø 12 à 200 mm - double effet CNOMO 06-07-02 - AFNOR avec amortissement pneumatique réglable | Série 437 Type PCN NS |
| --- | --- |
| Ø (mm) | Ø raccord. (G) (1) | course (mm) | code ✻ | référence |
| 12 | G 1/8 | 25 50 75 100 125 150 200 250 300 400 | 43701270 43700999 43701271 43701000 43701272 43701001 43701002 43701003 43701273 43701274 | PCN 12 A 25 - DM PCN 12 A 50 - DM PCN 12 A 75 - DM PCN 12 A 100-DM PCN 12 A 125-DM PCN 12 A 150-DM PCN 12 A 200-DM PCN 12 A 250-DM PCN 12 A 300-DM PCN 12 A 400-DM |
| 16 | G 1/8 | 25 50 75 100 125 150 200 250 300 400 | 43701275 43701004 43701276 43701005 43701277 43701006 43701007 43701008 43701278 43701279 | PCN 16 A 25 - DM PCN 16 A 50 - DM PCN 16 A 75 - DM PCN 16 A 100-DM PCN 16 A 125-DM PCN 16 A 150-DM PCN 16 A 200-DM PCN 16 A 250-DM PCN 16 A 300-DM PCN 16 A 400-DM |
| Extrait catalogue constructeur www.ascomatics.eu |

| INTERFACE ELECTRO-PNEUMATIQUE à coupleurs Ø 4-6 mm ext. | 3/2-4/2 Séries 302-304 |
| --- | --- |
| PRESENTATION • Cette interface transforme un signal électrique en signal pneumatique à une ou deux sorties complémentaires. • Constitué d'éléments modulaires juxtaposables à fonction 3/2 NC ou 4/2, l'équipement s'adapte sur profilé, en armoire ou coffret. | MODULE 3/2 NF MODULE 4/2 |
| CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES |
| tension(V) | puissance | classe d'isolation | degré de protection | raccordement électrique |
| ~ | 24 - 115 - 230 | 1,6 VA | H | IP 65 | • électrovanne embrochable sur l'embase • commun électrique précâblé • raccordement sur bornes à vis IP20 |
| = | 12 - 24 | 1,3 W |  |  |  |
| COMPOSITION |
| Interface 3/2 - 4/2 | Embase commune aux fonctions 3/2 - 4/2 (pour tube Ø4 ext.) | Embase commune aux fonctions 3/2 - 4/2 (pour tube Ø6 ext.) | Module pneumatique 3/2 NF ou 4/2 | Electrovanne de pilotage |
| SELECTION DU MATERIEL |
| désignation | référence (1) |
| embase interface à coupleurs (Ø 4 extérieur) | 30400011 |
| embase interface à coupleurs (Ø 6 extérieur) | 30400024 |
| lot de 2 embouts d'extrémité (Ø 6 extérieur) | 30400001 |
| module de dérivation (Ø 6 extérieur) | 30400004 |
| module pneumatique 3/2 NC | 30400007 |
| module pneumatique 4/2 | 30400008 |
|  | avec LED | sans LED |
| électrovanne de pilotage avec ou sans visualisation par Led et protection électrique | commande manuelle à impulsion | (=) | 30215178--P (2) | 30211178--P (2) |
|  |  | (~) | 30215178--L (2) | 30211178--L (2) |
|  | commande manuelle à tournevis | (=) | 30215179--P (2 | 30211179--P (2) |
|  |  | (~) | 30215179--L (2) | 30211179--L (2) |
| (1) Chaque élément est à commander séparément en indiquant la quantité et le code spécifique. (2) Préciser la valeur de la tension. |
| Extrait catalogue constructeur www.ascojoucomatic.com |

| VANNES DE COUPURE ET DE CONSIGNATION | vanne standard à verrouillage manuel références | vanne avec mise en pression progressive à verrouillage manuel références |
| --- | --- | --- |
| • Ferme l’alimentation en air et purge le circuit en aval • Possibilité de verrouillage en position fermée avec un cadenas empêchant la mise en pression du circuit |  |  |
| type | Ø de raccordement | débit |  |  |
|  | entrée/sortie | échappement | entrée/sortie | échappement |  |  |
|  | G | G | Cv | Cv |  |  |
| 32 32 32 | 1/2 3/4 3/4 | 1/2 1/2 3/4 | 6,0 8,3 13,5 | 6,0 6,0 11,0 | VL32G04Y VL32G06Y VL32G08Y | VT32G04Y VT32G06Y VT32G08Y |
| 40 40 40 40 | 1 1 1/4 1 3/8 1 1/2 | 1 1 1 1 1/4 | 18,2 19,1 20,3 25,2 | 14,9 14,9 16,3 18,2 | VL40G08Y VL40G10Y VL40G12Y VL40G14Y | VT40G08Y VT40G10Y VT40G12Y VT40G14Y |
| Extrait catalogue constructeur www.ascomatics.eu |

Extrait du GRAFCET « point de vue système » :

# Text boxes

Tour numérique

Tapis de sortie du tour

Robot d’évacuation

Convoyeur et zone tampon

Stockage pièce finie

Vé de préhension robot

Accumulation des

pièces

Vérin évacuation axe

2A

Vérin mise en référence

1A

Détecteur présence pièce accumulateur

S7

Détecteur pièce en référence

S6

Détecteur accumulation

½ charge

S3

Supports convoyeur

Zone tampon

Convoyeur

Moto-

réducteur

24V

DC

0V

+

-

+

-

+

-

+

-

24V

0V

OUT

COM 0

0

1

2

3

4

5

6

OUT

COM 1

OUT

COM 2

%Q0

%Q1

%Q2

%Q3

%Q4

%Q5

%Q6

~

~

~

%I1

%I2

%I3

%I4

%I5

%I6

%I7

%I8

%I9

24V

0V

DC OUT

DC

COM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

-

24V

0V

DC OUT

DC

COM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

%I1

%I2

%I3

%I4

%I5

%I6

%I7

%I8

%I9

+

-

24V

0V

DC OUT

DC

COM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

%I1

%I2

%I3

%I4

%I5

%I6

%I7

%I8

%I9

24V

0V

DC OUT

DC

COM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

%I1

%I2

%I3

%I4

%I5

%I6

%I7

%I8

%I9

II

OU

présence pièce accumulateur et pas de présence pièce vé

Evacuation axe

4

présence pièce « vé »

Mise en référence

5

pièce en référence

Appel robot

6