Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2017

DOSSIER SUJET-RÉPONSE

DOSSIER COLLÈGE TEYSSIER

| Les situations professionnelles | Temps conseillé | Barème | Pages |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | MISE EN SERVICE | 50mn | 7.5/20 | 2/4 |
| S2 | INTERVENTION CORRECTIVE | 70mn | 12.5/20 | 3 et 4/4 |

Sous-épreuve E.22  -  Unité U.22

| S1 | MISE EN SERVICE |
| --- | --- |

Contexte :

Vous êtes chargé de réaliser la remise en route de la chaudière équipée d’un brûleur gaz à air soufflé de marque De Dietrich G303-3 S, de puissance 120/195 [kW] après avoir effectué son entretien

Vous disposez : (conditions ressources)

- Document technique : DT3 et DT4.

- Pression du réseau gaz : 20 [mbar].

| Vous devez : (travail demandé) Lister la procédure d’entretien du brûleur gaz. Indiquer les réglages et les vérifications à effectuer pour : Les électrodes d’allumage. Pressostat d’air. Pressostat gaz. Mesure courant d’ionisation. | Critères d’évaluation -La procédure respecte les préconisations du fournisseur. - Les réglages et les cotes sont identifiés. Les valeurs des cotes et réglages sont justes et les unités sont indiquées. |
| --- | --- |

| S1 | DOCUMENT REPONSE |
| --- | --- |

- Établir la procédure d’entretien du brûleur gaz.

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |

- Indiquer les réglages et vérifications à effectuer pour le matériel ci-dessous.

| Désignation | Réglages et vérifications |
| --- | --- |
| Cotes des électrodes d’allumage |  |
| Réglage pressostat d’air |  |
| Réglage pressostat gaz |  |
| Mesure courant d’ionisation |  |

| S2 | INTERVENTION CORRECTIVE |
| --- | --- |

Contexte :

Vous avez effectué la mise en service, mais le brûleur passe en sécurité en cours de marche, vous devez rechercher l’origine du problème.

Puis, vous devez abaisser la puissance du brûleur gaz à 185 [kW] (Réglage d’usine 195 [kW]).

Vous disposez : (conditions ressources)

- Document technique : DT3, DT4 et DT5.

- Pression du réseau gaz : 20 [mbar].

| Vous devez : (travail demandé) Rechercher l’origine de la panne. Rechercher, à l’aide du synoptique, les vérifications à effectuer sur le brûleur gaz pour trouver l’origine de la panne. Abaisser la puissance du brûleur à 185 kW. (Réglage d’usine 195 [kW]). | Critères d’évaluation -Les bornes sont correctement indiquées, la tension est juste, l’unité est indiquée. L’appareil de mesure est désigné et le point de mesure est correctement identifié. -Les vérifications sont clairement identifiées -Les modifications des réglages sont clairement identifiées, les valeurs sont justes et les unités sont indiquées. |
| --- | --- |

| S2 | DOCUMENT REPONSE |
| --- | --- |

- Vous devez rechercher l’origine de la panne, en respectant les règles de sécurité.

Voici les informations données par le constructeur,

En vous aidant du schéma électrique du brûleur (DT4), indiquer les mesures électriques à effectuer sur la platine X1, à l’aide d’un voltmètre pour vérifier si :

- Le brûleur est sous tension.

| Bornes | Tension U en fonctionnement normal |
| --- | --- |

- Le thermostat de chaudière est-il en demande.

| Bornes | Tension U en fonctionnement normal |
| --- | --- |

- A l’aide de quel appareil peut-on mesurer la pression gaz ? Sur quelle partie du brûleur peut-on la mesurer ?

| Appareil de mesure | Point de mesure de la pression gaz |
| --- | --- |

- Citer les équipements de protection nécessaires pour effectuer les mesures électriques.

- A l’aide du synoptique de fonctionnement (DT5) du brûleur gaz, indiquer les vérifications à effectuer sur le brûleur gaz pour trouver l’origine de la panne.

- Abaisser  la puissance du brûleur à 185 kW. (Réglage d’usine 195 [kW]).

- Compléter le tableau ci-dessous, en indiquant les réglages et les valeurs préconiséss par le constructeur.

| Réglages préconisés constructeur - G 303-3 S 1ère allure/ 2ème allure |
| --- |
| Puissance brûleur | Pression de l’air en mbar | Réglage du débit d’air A | Pression gaz G20 en mbar | Réglage rampe gaz en mbar | CO2 % |
| 195 [kW] |  |  |  |  |  |  |
| Réglages préconisés constructeur - G 303-3 S 1ère allure/ 2ème allure |
| Puissance brûleur | Pression de l’air en mbar | Réglage du débit d’air A | Pression gaz G20 en mbar | Réglage rampe gaz en mbar | CO2 % |
| 185 [kW] |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

## U.22 : Préparation d’intervention

Avant toute intervention, le professionnel doit effectuer les contrôles suivants :

• La chaudière et le brûleur sont-ils sous tension ?

• La régulation ou le thermostat chaudière sont-ils en demande de chaleur ?

• L'alimentation en gaz est-elle assurée ?