Le sujet se compose de 13 pages numérotées de 1/13  à 13/13.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire 99-186 du 16 novembre 1999.

LE SUJET EST A RENDRE DANS SON INTEGRALITE

Non-conformité 0002

Non-conformité 0001

MISE EN SITUATION

Lors d’une grande visite d’inspection de contrôle du mât moteur, le contrôleur qualité constate deux anomalies sur le mât moteur droit de l’avion MSN 05010.

- Non-conformité 0001 : Un impact / fissure sur  la manille de l’attache avant (partie voilure) du mât moteur droit a été détecté.

Cette non-conformité nécessite le démontage du mât, le remplacement de la pièce défectueuse  ainsi que le remontage du mât.

Le technicien aéronautique, va prendre en charge le démontage / remontage du mât moteur en vue de remplacer la manille de l’attache avant.

- Non-conformité 0002 : une crique sur le panneau précooler a été signalée.

Cette non-conformité nécessite une réparation.

Il est nécessaire de préparer la réparation du dommage causé sur la structure secondaire du mât.

- PARTIE 1 : Identifier la documentation (temps préconisé 20 min).

- PARTIE 2 : Choisir les outillages (temps préconisé 50 min).

- PARTIE 3 : Etudier le système d’attache FAIL SAFE (temps préconisé 1h30min).

- PARTIE 4 : Préparer la réparation (temps préconisé 50 min).

Note : La lecture de la documentation technique est estimée à 30 minutes

PARTIE 1

Dans cette partie, le technicien doit identifier :

- les éléments de documentation technique nécessaires aux différentes interventions ;

- l’effectivité dans la série avion ;

- la localisation des différentes zones de non-conformité.

Question 1.1

Donner, en anglais et en français, la signification de l’abréviation MSN.

……………………………………………………………………………………………………

Question 1.2

Vérifier si les documents (non-conformité 0001 et 0002)  fournis s’appliquent à l’aéronef concerné. Justifier la réponse.

……………………………………………………………………………………………………

Question 1.3

Identifier quels chapitres ATA sont utilisés pour les réparations du mât réacteur. Quels sont leurs domaines d’application ?

……………………………………………………………………………………………………

Question 1.4

Chaque document technique constructeur est affecté d’un repérage sous forme de trois nombres

de 2 chiffres (ex : 42.59.00).

Quel type d’information indique le deuxième nombre ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Question 1.5

Entourer les documents de maintenance susceptibles d’être utilisés pour traiter les non-conformités ?

- SRM

- AMM

- CMM

- TSM

- SOI

Question 1.6

Dans quelle zone de l’avion la non-conformité 0001 est-elle localisée ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 1.7

Sur quelle partie du mât moteur la non-conformité 0002 est-elle localisée ?

Préciser la zone.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 1.8

Les non-conformités 0001 et 0002 sont maintenant définies et localisées, conclure sur les suites à donner.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

PARTIE 2

Non-conformité 0001 : un impact / fissure sur la manille de l’attache avant (partie voilure) du mât moteur droit est signalé.

Au préalable le moteur a déjà été déposé.

L’inspection et le remplacement de la manille imposent la dépose / pose du mât moteur.

Pour effectuer le hissage du mât un dispositif de palonnier, élingues et manilles est à monter sur l’outillage de levage prévu à cet effet. (Voir DT p 8 – 9/16)

L’objectif est de choisir les élingues adaptées pour supporter la charge du mât moteur afin de travailler en toute sécurité.

C

1 : Mât

2 et 3 : Elingues

3

2

Direction de A 2/1

1

C

A

B

550 mm

450 mm

P

Question 2.1

Dans un premier temps, déterminer l’intensité du poids du mât moteur à supporter par les élingues montées sur l’outillage (voir DT 8/16).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2.2

A partir de la représentation schématique, ci-contre, de la mise en position des élingues sur le mât, on isole le repère 1.

Faire le bilan des actions mécaniques dans le tableau ci-dessous.

- Prendre 5500 N pour le poids du mât moteur.

| Force | Point d'application | Direction | Sens | Intensité en (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.3

Enoncer littéralement le principe fondamental de la statique :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2.4

Sur le schéma ci-dessous, replacer les vecteurs forces au point A et C ainsi que les distances entre les points :

B

C

A

……………….m

……………….m

P

Question 2.5

Résoudre analytiquement en utilisant le P.F.S et déterminer l’intensité des actions au point A et  C

(On prendra le point A comme point d’expression des moments) :

IIA 2/1 II  =   ………….N

IIC 3/1II =   …………..N

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2.6

D’après les informations disponibles au niveau de la mise en position des élingues sur outillage, indiquer quel(s) type(s) de sollicitation(s) subisse(nt) les élingues ?

| Indiquer par une croix dans la case correspondante : le(s) type(s) de sollicitation(s) mécanique(s) appliquée(s) à une élingue. | Cisaillement |  |
| --- | --- | --- |
|  | Traction |  |
|  | Torsion |  |
|  | Flexion |  |

Question 2.7

A l’aide du dossier technique et des données ci-dessous, il faut déterminer le Ø minimum d’une élingue afin de supporter la charge.

Données : 		Effort isolé : = 3500 N

Re = 200 MPa

E = 210 000 MPa

k = 4

Ø =  à déterminer

Lo = 1,25 m

2.7.1	Déterminer la résistance pratique à l’extension en MPa ou N.mm-2 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.7.2 Déterminer le diamètre minimum en mm :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.7.3 D’après le tableau ci-dessous, entourer le type d’utilisation des élingues, ainsi que le diamètre du câble à choisir :

PARTIE 3

Etude du système FAIL SAFE présent lors du démontage de mât sur toutes les attaches.

Afin de remplacer la pièce défectueuse (manille) située sur l’attache avant du mât, il faut  assurer le démontage du mât.

Pour ce faire, le technicien doit :

- Analyser le comportement du mécanisme permettant la liaison de l’attache mât moteur sur la voilure par l’intermédiaire de la manille (pièce défectueuse à remplacer).

- Choisir les outils appropriés pour la dépose de la manille.

Question 3.1

Quel est le but du système FAIL SAFE présent au niveau de l’attache du mât à la voilure ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3.2

Indiquer les repères des différents éléments de l’attache avant, axes voilure :

Indiquer les repères des différents éléments de l’attache avant, axes mât :

Question 3.3

Compléter l’éclaté du système d’attache avant du mât :

Question 3.4

Dans la zone « Attache avant axe voilure », indiquer les repères des différents éléments qui constituent l’assemblage de l’axe FAIL SAFE ?

Repères de l’axe FAIL SAFE : .........................................................................................

Question 3.5

Donner la désignation et la famille de matériaux de l’axe repère 7 :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En vue du démontage du mat moteur, étude de la liaison entre les manilles (repère 0) et l’axe de l’attache avant (repère 6).

Question 3.6

D’après le dessin de définition « manille » (DT p10/16), nommer l’élément repère 2 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3.7

Préciser le procédé d’assemblage de cette pièce.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3.8

0.8

Que signifie le symbole   √    indiqué sur le dessin de définition de la manille repère 0 ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3.9

Justifier le choix de cette rugosité.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3.10

D’après les différents documents techniques (p 10/16 et p 16/16), compléter le tableau définissant l’assemblage entre les pièces 2 et 6.

|  | ARBRE : ……. | ALESAGE : …….. |
| --- | --- | --- |
| Cote (mm) |  |  |
| Ecart supérieur (mm) |  |  |
| Ecart Inférieur (mm) |  |  |
| IT (mm) |  |  |
| Cote Maxi. (mm) | arbre Maxi = | Alésage Maxi = |
| Cote mini (mm) | arbre mini = | Alésage mini = |

Question 3.11

Calculer le jeu dans cet assemblage :

Jeu Maxi : …………………………………………………………………...

Jeu Mini :…………………………………………………………………….

Calculer l’IT du jeu : ........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Question 3.12

Donner la nature de l’ajustement (entourer la bonne réponse) :

-  Glissant

-  Incertain

-  Serré

Question 3.13

Donner le type de freinage de l’axe repère 6 (entourer la bonne réponse) :

- Freinage par obstacle

- Freinage par adhérence

Question 3.14

Déterminer la solution technologique du freinage précédent.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3.15

Compléter, ci-dessous, l’ordre de dépose de la manille.

STRUCTURE VOILURE

DEPOSE

MANILLES

Question 3.16

Parmi la liste d’outils ci-dessous, choisir ceux qui sont nécessaires à l’intervention (entourer la ou les bonnes réponses) :

PARTIE 4

Dans cette partie le technicien va intervenir pour lever la non-conformité 0002 car une crique est détectée sur le panneau précooler.

Question 4.1

Indiquer le numéro du panneau précooler concerné.

..........................................................................................................................................

Question 4.2

Pour la réparation du panneau précooler, on utilise un document appelé Technical Disposition. Préciser le type de défaut auquel il s’applique.

…………………………………………………………………………………………………….

Question 4.3

Sur le document « Technical Disposition » sont représentés la vue « C DAMAGE » et le détail « Z REPAIR PRINCIPLE ».

Le schéma présenté en « VIEW C » est-il utilisable directement ou en vue symétrique ?

Pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 4.4

A l’aide du Damage Report, indiquer les dimensions de la crique :

- Longueur ...........................................................................................................

- Largeur : ………………………………………………………………………………

Question 4.5

A l’aide du Technical Disposition, indiquer si une protection est nécessaire après réparation :

…………………………………………………………………………………………………….

Question 4.6

L’assemblage de réparation est-il un montage humide (entourer la bonne réponse) ?

Recopier, ci dessous, la ligne, extraite du Technical Disposition, définissant cette information.

Montage humide :      OUI         NON

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Question 4.7

Donner la désignation NSA des rivets TF pour la réparation :

……………………………………………………………………………………………………

Question 4.8

Les fixations sont en système métrique. Préciser le diamètre des rivets.

……………………………………………………………………………………………………..

Question 4.9

Donner la désignation ou la norme de la matière du patch de réparation :

……………………………………………………………………………………………………

Question 4.10

Donner l’épaisseur du patch de réparation en mm et en Inch :

……………………………………………………………………………………………………

Question 4.11

A l’aide du SRM 51-47-00, calculer le pas de rivetage en mm sachant que la zone est non pressurisée.

……………………………………………………………………………………………………

Question 4.12

A l’aide du Technical Disposition, indiquer le nombre de trous (alésages) existants réutilisés pour la réparation :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 4.13

Pour être réutilisable, ces alésages doivent correspondre à 3 critères qualités. Lesquels ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 4.14

Le repair doubler masque certaines fraisures sur la pièce d’origine. Indiquer le nombre de ces fraisures masquées par le doubler après réparation.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 4.15

Citer le moyen permettant de combler ces fraisures :

……………………………………………………………………………………………………

Question 4.16

Un perçage diamètre 2.5 mm hors tolérance a été détecté, le service qualité autorise de passer au diamètre supérieur. Indiquer la valeur du diamètre de PERCAGE :

……………………………………………………………………………………………………

Question 4.17

A l’aide du SRM, indiquer la longueur et l’épaisseur du chanfrein du repair doubler :

……………………………………………………………………………………………………

Question 4.18

Le service qualité a noté des manquements aux règles de sécurité, et impose, en plus des chaussures de sécurité et des gants, deux EPI nécessaires lors du rivetage au multi frappe, lesquels ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 4.19

En fonction des réponses fournies précédemment, compléter le schéma du patch de réparation, ci-dessous.

……..

………..

……..