Le dossier technique se compose de 16 pages, numérotées de  1/16 à 16/16 .

Dès que le dossier technique vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

DOSSIER TECHNIQUE

PRESENTATION DU SYSTEME

ZONE DE TRAVAIL

Mât moteur en position finale

NON CONFORMITE 0001

NON CONFORMITE 0002

ARCHITECTURE DU MAT REACTEUR

DESCRIPTIF ATTACHE AVANT

| 26 | 4 | Goupilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | Ecrou attache avant |  |  |
| 9 | 4 | Ecrou à encoches |  |  |
| 8 | 4 | Rondelle frein |  |  |
| 7 | 4 | Axe fail safe | X3CrNiMo 13 -4 |  |
| 6 | 4 | Axe attache avant |  |  |
| 0 | 4 | Manilles |  |  |
| Rep | Nbre | Désignation | Matière | Observation |

LIAISON DU SPIGOT DANS LA ROTULE DU MAT

| 33 | 2 | Vis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 2 | Ecrou |  |  |
| 3 | 2 | Tresses de métallisations |  |  |
| 2 | 1 | Spigot |  |  |
| 0 | 4 | Manilles |  |  |
| Rep | Nbre | Désignation | Matière | Observation |

DESCRIPTIF ATTACHE ARRIERE

| 28 | 3 | Goupilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | Ecrou spécial sup |  |  |
| 23 | 1 | Ecrou a encoches sup |  |  |
| 22 | 1 | Rondelle frein sup |  |  |
| 21 | 1 | Axe Fail safe sup | X3CrNiMo 13 -4 |  |
| 20 | 1 | Axe attache arrière sup |  |  |
| 17 | 2 | Ecrou spécial inf |  |  |
| 16 | 2 | Ecrou à encoches inf. |  |  |
| 15 | 2 | Rondelle frein inf |  |  |
| 14 | 2 | Axe fail safe inf | X3CrNiMo 13 -4 |  |
| 13 | 2 | Axe attache arrière inf |  |  |
| 1 | 2 | Manilles |  |  |
| Rep | Nbre | Désignation | Matière | Observation |

GAMME DE « MONTAGE DU MAT SOUS VOILURE »

Ordre technique et séquencement du macro processus

OPERATION 008 : Préparation du mât

OPERATION 010 : Préparation des pièces et montages manilles

OPERATION 020 : Mise en place du mât réacteur sous voilure

OPERATION 030 : Inspection du pendulage

OPERATION 040 : Finalisation du montage

DESSIN DE DEFINITION « AXE ATTACHE AVANT » (REPERE 6)

DESSIN DE DEFINITION « MANILLE » (REPERE 0)

NON CONFORMITE 0002

FORMULAIRE

- LES AJUSTEMENTS :

- Résistance des matériaux :

N

- σ =

S

- Rpe :  Re / k

# Text boxes

Zone de travail

1-IMPACT SUR ATTACHE AVANT

2-IMPACT SUR STRUCTURE SECONDAIRE

MSN  05010 IMPACT SUR MANILLE ATTACHE VOILURE DROITE

MSN : 05010

RIGHT WING ,WING SIDE ,EXTERNAL

Nous vous signalons une non-conformité, trace d’outil sur l’attache avant (partie voilure) du mât moteur droit

423DT

Structure voilure

Structure du mat

Structure voilure

0

3

2

Structure voilure

Structure du mat

- σ: Contrainte de traction en Mpa ou N/mm2

- N : Effort de traction ou de compression en Newton

- S : Surface en mm2

- Rpe : Résistance  pratique à l’extension

- Re : Résistance élastique

- k : Coefficient de sécurité