MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Session : 2017

E.1- EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Sous-épreuve E11	UNITE CERTIFICATIVE U11

Analyse d’un système technique

Durée : 3h	Coef. : 2

## DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier TECHNIQUE comprend 10 pages numérotées de DT 1/10 à DT 10/10

# 1 – PRESENTATION

Une société spécialisée dans l’aménagement de véhicule propose pour ses clients un établi basculant, afin d’équiper des véhicules de type Ford TRANSIT.

Cet établi permet en effet aux professionnels travaillant sur site d’avoir un confort de travail et une rapidité de mise en œuvre du système appréciable, dans un encombrement réduit à l’intérieur du véhicule.

Cet outil permettra aux artisans de travailler à proximité de leur véhicule dans un confort optimal.

| Position fermée | Position ouverte |
| --- | --- |

# 2 – PROBLEMATIQUE

Le système étudié est un établi basculant (image3). Il est monté sur un utilitaire Ford Transit

(Image 1). Le but de l’étude étant d’adapter ce système sur un Kangoo (Image 2).

| Image 1 |  | Image 2 |
| --- | --- | --- |

Image 3

Problème : Les dimensions caractéristiques des deux véhicules étant différentes, on a un problème lors du repliage de l’établi basculant. En effet, la hauteur de toit du transit (Image 4) est plus importante que celle du Kangoo (Image 5) et le système actuel ne rentre pas dans l’habitacle du Kangoo.

Il faudra donc adapter le système aux dimensions du véhicule.

| Etabli sur Transit | Etabli sur Kangoo |
| --- | --- |
| Image 4 | Image 5 |

# 3 – Cahier des Charges Fonctionnels pour l’adaptation du système

La société qui commercialise actuellement ce système, souhaite le faire évoluer afin de pouvoir le monter sur une plus grande gamme de véhicules.

Cette modification doit cependant respecter un certain nombre de contraintes techniques afin de respecter les caractéristiques du système.

Après avoir questionné les clients déjà équipés du système et des clients en attente d’un système adapté à des véhicules plus petits, il en ressort qu’un certain nombre de points importants sont à prendre en compte.

| Contraintes techniques | Enoncé de la contrainte | Classification par importance |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modification d’adaptation aux différents véhicules |
| C1 | Pouvoir adapter l’encombrement à un véhicule plus petit |  |  | X |  |
| C2 | Maintenir la hauteur du plan de travail pour conserver le confort de travail (800 ≤ Hauteur ≤ 850) |  |  |  | X |
| C3 | Pouvoir conserver une bonne distance entre l’étau et le véhicule afin de protéger la carrosserie et l’intérieur du véhicule (900 < Distance étau/socle < 1000). |  |  |  | X |
| C4 | Conserver le mode de fonctionnement actuel (Facilité d’utilisation) |  |  | X |  |
| C5 | Conserver les cotes d’encombrement au sol (plancher) |  | X |  |  |
| C6 | Limiter au maximum les modifications (1 à 2 modifications maxi) |  |  | X |  |
| Evolution à envisager pour augmenter le confort |
| C7 | Augmenter la surface d’appui au sol (création d’un pied plus large) |  |  | X |  |
| C8 | Faciliter le rangement de ce pied |  |  |  | X |
| C9 | Changer le vérin pour un compas à gaz (moins encombrant) |  |  |  | X |
| C10 | Utiliser ce compas à gaz pour maintenir le système en position fermée ou ouverte |  |  |  | X |

D étau/socle

4 – Caractéristiques Ford Transit

|  |  | GAMME FORD TRANSIT |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fourgon L1H1 | Fourgon L1H2 |
| A | Longueur hors-tout | 4972 | 4972 |
| B | Largeur hors-tout avec rétroviseurs | 2272 |
|  | Largeur hors-tout avec rétroviseurs repliés | 2080 |
|  | Largeur hors-tout sans rétroviseurs ni poignées | 1986 |
| C | Hauteur hors-tout maxi | 1922/2020 | 2280/2389 |
| D | Empattement | 2933 |
| E | Porte à faux avant | 1011 |  |
| F | Porte à faux arrière | 1028 |  |
| G | Largeur d’ouverture porte latérale | 1030 |  |
| H | Hauteur d’ouverture porte latérale | 1324 |  |
| I | Largeur d’ouverture portes / hayon arrière | 1404 |  |
| J | Hauteur d’ouverture portes / hayon arrière | 1347 | 1706 |
| K | Longueur de chargement maxi / utile | 2555/2408 |
|  | Longueur de chargement maxi – Trappe de cloison de séparation ouverte | 3085 |
| L | Largeur de chargement maxi | 1775 |
| M | Largeur de chargement entre passage de roues | 1390 |
| N | Hauteur intérieure | 1406 | 1778 |
| O | Hauteur de chargement mini / maxi | 444/588 |
| P | Volume de chargement (m3) | 6.0 | 7.2 |

# 5 – Caractéristiques Renault Kangoo

| Schémas et Dimensions | Kangoo Express Maxi Grand Volume |
| --- | --- |
| Volume de coffre mini / maxi (dm3) | 4 / 4,6 |
| A | Empattement | 3 081 |
| B | Longueur hors tout | 4 597 |
| C | Porte à faux avant | 807 |
| D | Porte à faux arrière | 709 |
| E | Voie avant | 1 521 |
| F | Voie arrière | 1 533 |
| G | Largeur hors tout / avec rétroviseurs |  |
| H | Hauteur à vide | 1 810 / 1 836 |
| H1 | Hauteur sur portes battantes | 1 893 / 1 920 |
| J | Hauteur de chargement mini / maxi | 575 / 601 |
| K | Garde au sol à vide / en charge | 187-212/151-171 |
| M | Largeur aux coudes avant | 1 510 |
| N | Largeur aux bandeaux avant | 1464 |
| Q1 | Hauteur intérieur arrière | 1 1190/1 252 |
| Y | Largeur arrière à 1m de la barre de seuil | 1 141 |
| Y1 | Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil | 1 219 |
| Y2 | Largeur intérieure entre passage de roues habillage mini / maxi / bois | 1 218 |
| Z | Hauteur de chargement | 1 129 |
| Z1 | Longueur utile de chargement | 1 862 |
| Z2 | Longueur de chargement au plancher / avec option siège passager repliable et rabattable | 2 115 / 2 886 |

# 6 – Nomenclature et Mise en Plan

| Rep | Nbre | Désignation | Matière | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 6 | Ecrou Hexagonal ISO 4032 M8 |  |  |
| 23 | 4 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 – M8 x 18 |  |  |
| 22 | 2 | Tampon |  | Sertie sur 1 |
| 21 | 1 | Articulation Gauche du Pied |  | Soudée sur 2 |
| 20 | 1 | Articulation Droite du Pied |  | Soudée sur 2 |
| 19 | 1 | Pied réglable |  |  |
| 18 | 2 | Ecrou Hexagonal ISO 4032 M16 |  |  |
| 17 | 2 | Rondelle plate ISO 10673 - Type N – 16 |  |  |
| 16 | 2 | Vis à tête hexagonale ISO 4014 – M16 x 55 |  |  |
| 15 | 4 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 – M10 x 15 |  |  |
| 14 | 1 | Axe guidage corps de vérin |  |  |
| 13 | 1 | Axe butée du pied |  |  |
| 12 | 5 | Rondelle plate ISO 10673 - Type N – 8 |  |  |
| 11 | 2 | Petite Entretoise |  |  |
| 10 | 2 | Patte pliée |  |  |
| 9 | 2 | Grande Entretoise |  |  |
| 8 | 7 | Ecrou Hexagonal ISO 4032 M10 |  |  |
| 7 | 1 | Axe Socle |  |  |
| 6 | 1 | Piston de Vérin |  |  |
| 5 | 1 | Corps de Vérin |  |  |
| 4 | 1 | Pied de l’établi |  |  |
| 3 | 1 | Etau |  |  |
| 2 | 1 | Bras de l’établi |  |  |
| 1 | 1 | Socle de l’établi |  | Fixé sur plancher |

7 – Représentations normalisées des liaisons

8 – Dessin de définition du Bras

9 – Dessin de définition du Bras Mobile

10 – Dessin de définition Articulation Droite du Pied

11 – Courbe de déplacement du Piston / Corps

12 – Extrait catalogue Compas à Gaz BERTHOLD MARX

13 – Propriétés de Masse des pièces du pied extraites du logiciel SolidWorks

# Text boxes

D

A

C2 : H sol/bras

C3 : D étau/socle

B

C

E

F

C5 : H sol/plancher

Plan de travail

Document sans échelle

Ne pas effectuer de mesure dessus !

Réglage hauteur de pied

(+/- 60 mm par rapport à la position médiane)

Echelle 1 :6

Montant Pied Réglable

Base Pied réglable

Pied