Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2017

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

VUE D’ENSEMBLE DU SYSTEME D’EJECTION DES BOUTEILLES NON CONFORMES

SCHEMA ELECTRIQUE

AVANT MODIFICATION

SCHEMA PNEUMATIQUE

AVANT MODIFICATION

GRAPHE DE FONCTIONNEMENT DU CONVOYEUR DE L’ACCUMULATEUR

APRES MODIFICATION

SCHEMA DE CABLAGE AUTOMATE

APRES MODIFICATION PNEUMATIQUE

ENTREES - SORTIES AUTOMATE

APRES MODIFICATIONS ELECTRIQUES ET PNEUMATIQUE

| Fonction de lA SORTIE | Repère | Affectation automate |
| --- | --- | --- |
| Marche tapis convoyeur de transfert | KM1 | %Q 0,0 |
| Alimentation variateur fréquence | KM2 | %Q 0,1 |
| Rentrer le vérin 1A | 1YV12 | %Q 0,2 |
| Voyant marche automatique | H1 | %Q 0,3 |
| Voyant marche manuelle | H2 | %Q 0,4 |
| Balise accumulateur « bouteilles non conformes » saturé | H3 | %Q 0,5 |
| Sortie non utilisée |  | %Q 0,6 |
| Marche convoyeur accumulateur « bouteilles non conformes » | LI1 | %Q 0,7 |
| Vitesse lente convoyeur accumulateur « bouteilles non conformes » | LI3 | %Q 0,8 |
| Vitesse rapide convoyeur accumulateur « bouteilles non conformes » | LI4 | %Q 0,9 |

| Fonction de l’entrée | Repère | Affectation automate |
| --- | --- | --- |
| Bouton poussoir départ cycle | SM | %I 0,0 |
| Bouton poussoir arrêt | SA | %I 0,1 |
| Bouton rotatif Auto / Manu | SAuto | %I 0,2 |
| Bouton rotatif Auto / Manu | SManu | %I 0,3 |
| Bouton arrêt d’urgence | SAU | %I 0,4 |
| Capteur présence bouteille au poste d’éjection | S1 | %I 0,5 |
| Capteur accumulateur bouteilles mal remplies saturé | S2 | %I 0,6 |
| Bouton poussoir acquittement | SAcq | %I 0,7 |
| Entrée non utilisée |  | %I 0,8 |
| Vérin 1A sorti | 1S1 | %I 0,9 |
| Bouteille conforme au poste de mirage (mireuse). | S3 | %I 0,10 |
| Vérin 1A rentré | 1S2 | %I 0,11 |
| Bouteille non conforme au poste de mirage (mireuse). | S4 | %I 0,12 |
| Bouteille non conforme stockée | S5 | %I 0,13 |

Série

449

GENERALITES

Détection	Prévu pour détecteurs magnétiques de position

Fluide	Air ou gaz neutre filtré, lubrifié ou non Pression d’utilisation	10 bar, maxi [1 bar =100 kPa] Température ambiante	-20°C à +70°C (au-delà, voir l'option HTP) Vitesse maxi admissible 0,5 m/s

Normalisation	Série 449 en conformité avec l’ISO 21287

Les diamètres 32-100 sont aussi compatibles avec l’ISO

15552 (Entraxe et diamètre des trous de fixation)

Pression mini de commande pour comprimer le ressort (version simple effet)

Ø20-50 = 1 bar

Ø63-100 = 0,65 bar

CONSTRUCTION

Raccordement taraudé

G = ISO 16030

CODE PRODUIT SUR 15-DIGIT

G	449	A	-	S	K	- - - -	A00

Options

A00  = Sans

Modèles CAO 2D/3D - In 3D

Série produit

449

Lettre de révision

A = Initial release

Diamètre (mm)

L = 20 (3) 	5 = 50

M = 25 (3) 	6 = 63

MT4 = Tourillon mâle monté libre (axe MT4 perpendiculaire aux orifices)(1) (3)

MS4 = Tourillon mâle monté libre (axe MT4 parallèle aux orifices)(1) (3)

AT1  = Zones ATEX 1/21

AT2  = Zones ATEX 2/22

HTP = Haute température (jusqu'à 120°C)(2)

NPC = Traitement anti-corrosion des fonds & joints de tige haute- qualité

(1) Pour le tourillon mâle livré fixé, consulter notre "Dynamic Product Modeling Tool" sur

www.asconumatics.eu et indiquer la dimension XV

(2) Non prévu pour détecteurs magnétiques de position

(3) Ø32 à 100 mm uniquement.

3 = 32	8 = 80	Courses standard recommandées (mm) (5)

4 = 40	1 = 100

(3) Disponible uniquement avec tige en acier inox

Options de tige 1

S = Double effet

1 = Simple effet, tige rentrée

2 = Tige traversante

3 = Simple effet tige sortie

4 = Antirotation de tige

Options de tige 2 (4)

K = Extrémité de tige taraudée, chromage dur

M = Extrémité de tige filetée, chromage dur

G = Extrémité de tige taraudée en acier inox

N = Extrémité de tige filetée en acier inox		La plage réalisable des courses s’étend jusqu’à la colonne “course maxi.” à droite.

(4) K et M =  Non utilisable avec les Ø 20 et 25 mm.

Noter que les courses sur fond «gris» dépassent le maximum recommandé.

Ecrous en acier inox (tige filetée) fournis avec Option de tige N.	(5) Autres courses sur demande / Course mini: 5 mm

DETECTEURS DE POSITION

D = Double effet uniquement / SD = Simple & Double effet

DISTRIBUTEUR 3/2

Commande pneumatique/électropneumatique, à tiroir

simple/double pilotage (fonction mono/bistable).

PRESENTATION :

• Tous les orifices d’échappements de cet électro distributeur  étant canalisables, ils assurent une meilleure protection de l’environnement. Particulièrement recommandée pour les installations en zones sensibles telles que salles blanches, industries pharmaceutiques ou agro-alimentaires.

• Distributeur garantissant en standard une complète isolation des composants internes contre les liquides, poussières, et autres agents présents dans l’environnement (version étanche par rapport à l’atmosphère).

• Distributeurs monostables en conformité avec la norme CEI 61508.

• Electrovanne conforme aux Directives CE applicables.

GENERALITES :

Pression différentielle	2 - 10,4 bar [1 bar = 100 kPa]

Débit (Qv à 6 bar)	l/min (ANR)

| 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| --- | --- | --- |
| 860 | 3000 | 3800 |

| fluides (*) | plage de température (TS) | garnitures () |
| --- | --- | --- |
| air, gaz neutres, filtré | - 25°C à + 60°C | NBR (nitrile) + PUR (polyuréthane) |

EXEMPLE DE COMMANDE :

(1)  Voir encombrements page suivante.

SELECTION DU MATERIEL :

| Ø raccor- dement | Ø de pas- sage | coefficient de débit Kv | pression différentielle admissible (bar) | puissance bobine (W) | code | options |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | cde manuelle |  |  |
|  |  |  | mini. | maxi. (PS) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | air (*) |  |  |  |  |  |
| G | (mm) | (m3/h) | (l/min) |  | ~ | = | ~ | = | ~/= |  |  |  |
| NC - normalement fermé, commande électropneumatique - rappel ressort (monostable) standard |
| 1/4 | 6 | 0,75 | 12,5 | 2 | 10,4 | 10,4 | 2,5 | 3 | SCG551A005 | MS | - | - |
| 3/8 | 12 | 2,49 | 41,5 | 2 | 10,4 | 10,4 | 5 | 6,9 | SCG552A005 | MS | - | - |
| 1/2 | 13 | 3,15 | 52,5 | 2 | 10,4 | 10,4 | 5 | 6,9 | SCG553A005 | MS | - | - |
| NC - normalement fermé, commande et rappel électropneumatiques (bistable) standard |
| 1/4 | 6 | 0,75 | 12,5 | 2 | 10,4 | 10,4 | 2,5 | 3 | SCG551A006 | MS | - | - |
| 3/8 | 12 | 2,49 | 41,5 | 2 | 10,4 | 10,4 | 5 | 6,9 | SCG552A006 | MS | - | - |
| 1/2 | 13 | 3,15 | 52,5 | 2 | 10,4 | 10,4 | 5 | 6,9 | SCG553A006 | MS | - | - |
| NC - Commande électropneumatique - rappel ressort (monostable) certification CEI 61508 sécurité fonctionnelle intégrée |
| 1/4 | 6 | 0,75 | 12,5 | 2 | 10,4 | 10,4 | 2,5 | 3 | SCG551A005SL | - | - | - |
| 3/8 | 12 | 2,49 | 41,5 | 2 | 10,4 | 10,4 | 5 | 6,9 | SCG552A005SL | - | - | - |
| 1/2 | 13 | 3,15 | 52,5 | 2 | 10,4 | 10,4 | 5 | 6,9 | SCG553A005SL | - | - | - |

ACCESSOIRES

PNEUMATIQUES

REDUCTEUR DE DEBIT "EN LIGNE" ENCASTRABLE

| Ø raccordement | CODES |
| --- | --- |
| Ø M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 | 34602010 34602152 34602153 34602154 34602155 34600156 |

FLUIDE CONTROLE :

Air ou gaz neutre filtré, lubrifié ou non

PRESSION D'UTILISATION : 1 à 10 bar

TEMPERATURE : - 10° C, + 60° C

CONSTRUCTION :

Corps en aluminium

Joints d'étanchéité en nitrile (NBR)

REDUCTEUR DE DEBIT ORIENTABLE, ADAPTABLE SUR VERIN

FLUIDE CONTROLE :

Air ou gaz neutre filtré, lubrifié ou non

PRESSION D'UTILISATION : 1 à 10

bar

TEMPERATURE : 0° C, + 70° C

Ø d'implan- tation

Ø Raccordement par coupleur

CODES

La construction banjo permet l'implan- tation directe dans les orifices des vérins pour une installation rapide et compacte.

La version (B) à vis de réglage encas- trée présente une solution encore plus compacte. Elle évite également tout déréglage intempestif du débit. Possibilité de condamnation par point de vernis.

CONSTRUCTION :

Corps en polymère technique (A - B)

ou laiton traité (version C)

Vis, contre-écrou, embase en laiton

Joints d'étanchéité en nitrile (NBR)

A Corps plastique, réglage par bouton/vis

B Corps plastique, à vis de réglage encastrée

Ø M5	Ø   4 mm ext.	34602016

G 1/8	Ø   4 mm ext.	34602017

G 1/8	Ø   6 mm ext.	34602018

G 1/4	Ø   6 mm ext.	34602019

G 1/4	Ø   8 mm ext.	34602020

Variateurs avec radiateur

Moteur	Réseau	Altivar 12

Puissance

Courant de

Puissance

Icc ligne

Courant de  Courant

Puissance  Référence	Masse

indiquée sur plaque (1)

ligne maxi

(3)

apparente

présumé maxi

sortie maximal permanent (In) (1)

transitoire maxi pendant

60 s

dissipée

au courant de sortie maximal (In) (1)

(2)

ATV 12H018M2

ATV 12H075M2

ATV 12HU40M3

ATV 12PU22M3

ATV 12HU15M2TQ (8)

à U1    à U2     à U2	à U2

kW	HP	A	A	kVA	kA	A	A	W	kg

Tension d’alimentation monophasée : 100…120 V 50/60 Hz (4)

0,18	0,25	6	5	1	1	1,4	2,1	18	ATV 12H018F1 (5)	0,700

0,37	0,5	11,4	9,3	1,9	1	2,4	3,6	29	ATV 12H037F1	0,800

0,75	1	18,9	15,7	3,3	1	4,2	6,3	48	ATV 12H075F1	1,300

Tension d’alimentation monophasée : 200…240 V 50/60 Hz (4) (6)

0,18	0,25	3,4	2,8	1,2	1	1,4	2,1	18	ATV 12H018M2 (5) (7)    0,700

0,37	0,55	5,9	4,9	2	1	2,4	3,6	27	ATV 12H037M2 (7)	0,700

0,55	0,75	8	6,7	2,8	1	3,5	5,3	34	ATV 12H055M2 (7)	0,800

0,75	1	10,2	8,5	3,5	1	4,2	6,3	44	ATV 12H075M2 (7)	0,800

1,5	2	17,8	14,9	6,2	1	7,5	11,2	72	ATV 12HU15M2 (8)	1,400

2,2	3	24	20,2	8,4	1	10	15	93	ATV 12HU22M2 (8)	1,400

Tension d’alimentation triphasée : 200…240 V 50/60 Hz (4)

0,18	0,25	2	1,7	0,7	5	1,4	2,1	16	ATV 12H018M3 (5)	0,700

0,37	0,55	3,6	3	1,2	5	2,4	3,6	24	ATV 12H037M3	0,800

0,75	1	6,3	5,3	2,2	5	4,2	6,3	41	ATV 12H075M3	0,800

1,5	2	11,1	9,3	3,9	5	7,5	11,2	73	ATV 12HU15M3	1,200

2,2	3	14,9	12,5	5	5	10	15	85	ATV 12HU22M3	1,200

3	–	19	15,9	6,6	5	12,2	18,3	94	ATV 12HU30M3	2,000

4	5	23,8	19,9	8,3	5	16,7	25	128	ATV 12HU40M3	2,000

Variateurs sur semelle

Tension d’alimentation monophasée : 100…120 V 50/60 Hz (4)

0,18	0,25	6	5	1	1	1,4	2,1	18	ATV 12H018F1 (5)	0,700

–	–	11,4	9,3	1,9	1	2,4	3,6	29	ATV 12P037F1 (9)	0,700

Tension d’alimentation monophasée : 200…240 V 50/60 Hz (4) (6)

0,18	0,25	3,4	2,8	1,2	1	1,4	2,1	18	ATV 12H018M2 (5) (7)    0,700

–	–	5,9	4,9	2	1	2,4	3,6	27	ATV 12P037M2 (9)	0,700

–	–	8	6,7	2,8	1	3,5	5,3	34	ATV 12P055M2 (9)	0,700

–	–	10,2	8,5	3,5	1	4,2	6,3	44	ATV 12P075M2 (9)	0,700

Tension d’alimentation triphasée : 200…240 V 50/60 Hz (4)

0,18	0,25	2	1,7	0,7	5	1,4	2,1	16	ATV 12H018M3 (5)	0,700

–	–	3,6	3	1,2	5	2,4	3,6	24	ATV 12P037M3 (9)	0,700

–	–	6,3	5,3	2,2	5	4,2	6,3	41	ATV 12P075M3 (9)	0,700

–	–	11,1	9,3	3,9	5	7,5	11,2	73	ATV 12PU15M3 (9)	1,000

–	–	14,9	12,5	5	5	10	15	85	ATV 12PU22M3 (9)	1,000

–	–	19	15,9	6,6	5	12,2	18,3	94	ATV 12PU30M3 (9)	1,600

–	–	23,8	19,9	8,3	5	16,7	25	128	ATV 12PU40M3 (9)	1,600

(1) Ces valeurs sont données pour une fréquence de découpage nominale de 4 kHz, en utilisation en régime permanent.

Dans le cas où le fonctionnement au-delà de 4 kHz doit être permanent, appliquer un déclassement au courant nominal variateur de 10 % pour 8 kHz, 20 % pour 12 kHz et 30 % pour 16 kHz.

La fréquence de découpage est réglable de 2…16 kHz pour tous les calibres.

Au-delà de 4 kHz, le variateur diminuera de lui-même la fréquence de découpage en cas d’échauffement excessif. Voir les courbes de déclassement dans le guide d’exploitation disponible sur notre site Internet “www.schneider-electric.com”.

(2) Masse du produit non emballé.

(3) Valeur typique pour la puissance moteur indiquée et pour Icc ligne présumé maxi.

(4) Tension d’alimentation nominale, mini U1, maxi U2 : 100 (U1)…120 V (U2), 200 (U1)…240 V (U2).

(5) En raison de la faible dissipation de chaleur, le variateur ATV 12H018(( est fourni uniquement sur semelle. (6) Variateur livré avec filtre CEM intégré de catégorie C1. Ce filtre est déconnectable.

(7) Disponible par lot de 14 : ajouter TQ en fin de référence. Exemple ATV 12H018M2 devient ATV 12H018M2TQ.

(8) Disponible par lot de 7 : ajouter TQ en fin de référence. ATV 12HU22M2 devient ATV 12HU22M2TQ.

(9) Pour dimensionner correctement le variateur ATV 12P(((((, consulter le guide spécifique Altivar 12 sur semelle disponible sur notre site Internet “www.schneider-electric.com”.

Applications

Les associations proposées permettent :

- d’assurer la protection des personnes et des biens (lors d’un court-circuit),

- de garantir la protection en amont du variateur en cas de court-circuit de l’étage de puissance.

2 types d’associations sont possibles :

- variateur + disjoncteur : association minimale,

- variateur + disjoncteur + contacteur : association minimale avec contacteur lorsqu’un circuit de commande est nécessaire.

Départs-moteurs

Puissances

Variateur

Association avec circuit de commande

normalisées  de vitesse des moteurs

triphasés

4 pôles

(disjoncteur + contacteur)

Association minimale

(disjoncteur seul)

Contacteur

TeSys

(1)

50/60 Hz

Disjoncteur-

Plage de

Courant

(2)

moteur TeSys (3)  réglage	de

Disjoncteur modulaire (4)

ou calibre  court-circuit

maximum

Icu

Q1 :	ou

C60N 2P

KM1 :

TeSys LC1((( (si circuit de commande)

A1 :

ATV 12((((F1, ATV 12((((M2

M1 :

moteur asynchrone	M1

triphasé 230 V        	3

Q1 :

GV2 ((((

kW	HP	A	kA

M1	A1	Q1	KM1

Tension d’alimentation monophasée : 100…120 V 50/60 Hz (5)

0,18	0,25	ATV 12H018F1	GV2 ME14	6…10	> 100	LC1 K09

GV2 L10	6,3	> 100

C60N 2 pôles	10	10

0,37	0,5	ATV 12(037F1	GV2 ME16	9…14	> 100	LC1 K12

GV2 L16	14	> 100

C60N 2 pôles	16	10

0,75	ATV 12H075F1	GV2 ME21	17…23	50	LC1 D25

GV2 L22	25	> 50

C60N 2 pôles	20	10

Tension d’alimentation monophasée : 200…240 V 50/60 Hz (5)

0,18	0,25	ATV 12H018M2	GV2 ME08	2,5…4	> 100	LC1 K09

GV2 L08	4	> 100

C60N 2 pôles	6	10

0,37	0,55	ATV 12(037M2	 GV2 ME14	6…10	> 100	LC1 K09

GV2 L10	6,3	> 100

C60N 2 pôles	10	10

0,55	0,75	ATV 12(055M2	 GV2 ME14	6...10	> 100	LC1 K09

GV2 L14	10	> 100

C60N 2 pôles	10	10

0,75	ATV 12(075M2	GV2 ME16	9...14	> 100	LC1 K12

GV L16	14	> 100

C60N 2 pôles	16	10

1,5	2	ATV 12HU15M2    GV2 ME21	17…23	50	LC1 D18

GV2 L20	18	> 100

C60N 2 pôles	20	10

2,2	3	ATV 12HU22M2    GV2 ME32	24...32	50	LC1 D25

GV2 L22	25	50

C60N 2 pôles	32	10

(1) Pour les références complètes des contacteurs TeSys, consulter nos catalogues “Solutions départs-moteurs. Constituants de commande et protection puissance” et “Départs-moteurs jusqu’à 150 A” ou notre site Internet “www.schneider-electric.com”.

(2) Puissance moteur indiquée pour une association avec un variateur ATV 12H  ((((( de calibre identique. Pour une association avec un variateur ATV 12P (((((, consulter le guide spécifique Altivar 12 sur semelle disponible sur notre site Internet “www.schneider-electric.com”.

(3) Disjoncteurs-moteurs TeSys :

- GV2 ME (( : disjoncteurs-moteurs magnéto-thermiques à commande par boutons poussoirs,

- GV2 L (( : disjoncteurs-moteurs magnétiques à commande par bouton rotatif. (4) Disjoncteur modulaire C60N 2 pôles.

(5) Intégration possible dans des équipements se raccordant sur une prise de courant :

- si le courant de ligne est y 16 A, raccordement sur une prise de courant monophasée de type10/16 A  250 VAC,

- si le courant de ligne est > 16 A, raccordement sur une prise de courant monophasée conforme à la norme IEC 60309

| Schémas préconisés |
| --- |
| Schéma typique pour ATV 12((((F1, ATV 12((((M2 |  | Schéma typique pour ATV 12((((M3 |
| Alimentation monophasée |  | Alimentation triphasée (partie puissance) (1) |

Logique négative (Sink) (2)

Q1	Q1

Q1	Q1

Logique positive (Source) (2)

KM1

KM1

(3)

A1

(4)

A2

(4)

M	c b      a

3	P1

0…10 V

ou

0-20 mA	M

3

Nota : équiper d’antiparasites tous les circuits inductifs proches du variateur ou couplés sur le même circuit, tels que relais, contacteurs, électrovannes, éclairage fluorescent, ...

Constituants à associer (pour les références complètes, consulter nos catalogues “Solutions départs-moteurs. Constituants de commande et protection puissance” et “Départs-moteurs jusqu’à 150 A” ou notre site Internet “www.schneider-electric.com”)

Repère	Désignation

A1	Variateur ATV 12((((F1 ou ATV 12((((M2, voir page 10

A2	Variateur ATV 12((((M3, voir page 10

KM1	Contacteur, uniquement si un circuit de commande est nécessaire, voir page 32.

P1	Potentiomètre de référence 2,2 kW, SZ1 RV1202. Il peut être remplacé par un potentiomètre de 10 kW maximum.

Q1	Disjoncteur, voir page 32.

| Exemples de schémas conseillés pour les entrées/sorties logiques et analogiques |
| --- |
| Commande 2 fils |  | Commande 3 fils |  | Entrée analogique configurée en tension |  | Entrée analogique configurée en courant |

ATV 12((((((

ATV 12((((((

ATV 12((((((

ATV 12((((((

LI1 : Avant

LI( : Arrière

LI1 : Arrêt

LI2 : Avant

+ 10 V

c b      a

Potentiomètre de référence

2,2 kΩ…10 kΩ

Source

0-20 mA

4-20 mA

LI( : Arrière

10 V externe

Exemples de schémas conseillés pour les entrées/sorties logiques alimentées par une source externe 24 Vdc (5)

Raccordement en logique positive (Source)	Raccordement en logique négative (Sink)

Source

24 Vdc

ATV 12((((((

Source

24 Vdc

ATV 12((((((

(1) Le raccordement de la partie contrôle est identique à celui des variateurs ATV 12((((F1 et ATV 12((((M2.

(2) La configuration pour le raccordement en logique positive (Source) ou en logique négative (Sink) est réalisée par paramètre ; la configuration réglage usine est logique positive (Source).

(3) Contacts du relais de défaut. Ils permettent de signaler à distance l’état du variateur.

(4) Le raccordement des bornes R/L1, S/L2/N et T/L3 est réalisé par le haut du variateur. Le raccordement des autres bornes s’effectue par le bas du variateur. (5) Consulter notre catalogue “Alimentations et transformateurs Phaseo”.

Configuration d'usine.

L'Altivar 12 est réglé en usine pour les conditions de fonctionnement les plus courantes (puissance du moteur conforme au calibre du variateur) :

•  Afficheur : variateur prêt (rdY) moteur arrêté ou référence de fréquence du moteur en fonctionnement.

•  Adaptation automatique de la rampe de décélération en cas de surtension au freinage.

•  Pas de redémarrage automatique après la suppression d'un défaut détecté.

•  Entrées logiques :

-  LI1 : Sens avant (commande 2 fils sur transition)

-  LI2, LI3, LI4 : pas d'affectation

•  Sortie logique : LO1 : pas d'affectation

•  Entrée analogique : référence de vitesse AI1 (0 à + 5 V)

•  Relais R1 : le contact s'ouvre en cas de défaut détecté (ou variateur hors tension)

•  Sortie analogique AO1 : pas d'affectation

| Code | Description | Valeur |
| --- | --- | --- |
| bFr | Standard fréq. mot | 50 Hz |
| UnS | Tension nom. mot | 230 VAc |
| ACC | Accélération | 3 secondes |
| dEC | Décélération | 3 secondes |
| LSP | Petite vitesse | 0 Hz |
| HSP | Grande vitesses | 50 Hz |
| Ctt | Type cde moteur | Loi U/F standard |
| UFr | Compensation RI (loi U/F) | 100 % |
| Ith | Courant therm. mot | Égal au courant nominal du moteur |
| SdC1 | I inject. DC auto 1 | 0,7 x courant nominal du variateur, pendant 0,5 seconde. |
| SFr | Fréquence découp. | 4 kHz |

Si les valeurs ci-dessus sont compatibles avec l'application, vous pouvez utiliser le variateur sans modifier les réglages.

Disjoncteurs moteurs magnétothermiques modèle GV2 ME

Disjoncteurs moteur de 0,06 à 15 kW

| Historique des pannes de l’unité d’évacuation des bouteilles non conformes. |
| --- |
| Date de l'intervention | Désignation de l'intervention | Durée en heures et centième d’heure | Coût € | Coût pièce de rechange | Coût total intervention en € |
| 28/07/2015 | Changement courroie convoyeur transfert. | 1,25 | 170 | 20 | 190 |
| 03/08/2015 | Réglage capteur présence bouteille au poste d’éjection. | 0,15 | 18 | 0 | 18 |
| 14/08/2015 | Roulements arbre de sortie du réducteur tapis convoyeur transfert. | 3,00 | 360 | 65 | 425 |
| 07/09/2015 | Réglage brides d’éjection. | 1,45 | 174 | 0 | 174 |
| 26/09/2015 | Changement courroie convoyeur transfert. | 1,25 | 170 | 20 | 190 |
| 19/10/2015 | Réglage d’alignement des poulies transfert. | 1,00 | 120 | 0 | 120 |
| 21/11/2015 | Roulements arbre de sortie du réducteur tapis convoyeur transfert. | 3,00 | 360 | 65 | 425 |
| 23/11/2015 | Réglage capteur présence bouteille au poste d’éjection. | 0,15 | 18 | 0 | 18 |
| 06/12/2015 | Réglage tension tapis convoyeur transfert. | 0,75 | 54 | 0 | 54 |
| 30/12/2015 | Changement courroie convoyeur transfert. | 1,25 | 170 | 20 | 190 |
| 08/01/2016 | Roulements arbre de sortie du réducteur tapis convoyeur transfert. | 3,00 | 360 | 65 | 425 |
| 20/01/2016 | Réglage capteur vérin éjecteur. | 0,20 | 24 | 0 | 24 |
| 10/02/2016 | Réglage d’alignement des poulies transfert. | 1,00 | 120 | 0 | 120 |
| 18/02/2016 | Changement courroie convoyeur transfert. | 1,25 | 170 | 20 | 190 |
| 26/02/2016 | Roulements arbre de sortie du réducteur tapis convoyeur transfert. | 3,00 | 360 | 65 | 425 |
| 06/03/2016 | Réglage capteur présence bouteille au poste d’éjection. | 0,15 | 18 | 0 | 18 |
| 26/03/2016 | Réglage tension tapis convoyeur transfert. | 0,75 | 54 | 0 | 54 |
| 10/04/2016 | Roulements arbre de sortie du réducteur tapis convoyeur transfert. | 3,00 | 360 | 65 | 425 |
| 29/04/2016 | Changement courroie convoyeur transfert. | 1,25 | 170 | 20 | 190 |
| 02/05/2016 | Réglage d’alignement des poulies transfert. | 1,00 | 120 | 0 | 120 |
| 15/05/2016 | Remplacement joints vérin éjecteur. | 2,00 | 240 | 53 | 293 |
| 08/06/2016 | Réglage d’alignement des poulies transfert. | 1,00 | 120 | 0 | 120 |
| 13/06/2016 | Roulements arbre de sortie du réducteur tapis convoyeur transfert. | 3,00 | 360 | 65 | 425 |
| 29/06/2016 | Changement courroie convoyeur transfert. | 1,25 | 170 | 20 | 190 |

Testeur de roulements SPM

Vue d'ensemble du testeur de roulements

1 Sonde de mesure

2 Capteur de température IR

3 Indicateurs de condition d’état

4 Ecran de dialogue

5 Touche de navigation

6 Touche de mesure et de mise en marche

7 Prise casque à écouteurs

8 Prise capteur de saisi

9 LED de mesure

10 Compartiment de Batterie (Pile)

11 L'étiquette de Numéro de série

Mesure :

- Appuyer sur la touche de mesure (6) brièvement pour alimenter l’appareil.

touches fléchés :

- Sélectionner les points de mesure du roulement en accord avec les règles éditées dans le guide utilisateur pour obtenir des évaluations fiables en condition d’utilisation.

- Diriger le contrôleur de roulement directement sur le roulement et juger de l’appui régulier de celui-ci. Appuyer sur le bout de la sonde jusqu’à ce que la douille en caoutchouc soit en contact avec la surface.

La LED de mesure bleue arrête de clignoter lorsqu’un cycle de mesure SPM complet est terminé. Les LED verte, jaune et rouge à côté de l’afficheur et un code d’évaluation sur l’afficheur indiquent la condition de roulement.

S’il n’est pas utilisé l’appareil s’arrêtera automatiquement après 2 minutes d’utilisation. Pour l’arrêter immédiatement appuyer simultanément sur les boutons LEFT+RIGHT.

Prise de mesure sur roulement

Règles pour les points de mesures :

Capteur avec sonde.

Les points de mesure pour la sonde intégrée doivent être clairement marqués. Toujours mesurer au même endroit.

La pointe de la sonde est à ressort et se déplace dans un manchon de caoutchouc dur. Afin de maintenir une pression constante sur la pointe, appuyez la pointe de la sonde contre le point de mesure jusqu'à ce que le manchon de caoutchouc soit en contact avec la surface.

Tenir la sonde stable pour éviter les frottements entre la pointe de la sonde et la surface.

La sonde est sensible directionnellement. La tenir perpendiculairement au palier.

Le centre de la pointe de la sonde doit toucher la surface. Évitez de presser la pointe de la sonde contre des aspérités ou des trous qui sont plus petites que la pointe de la sonde.

| Codes d’évaluation des roulements |
| --- |
| Bon roulement, la mesure dBm se trouve dans la zone verte. Les mesures dBm et dBc sont très proches l’une de l’autre. | Signature d’onde de choc d’un roulement endommagé contenant de fortes impulsions dans la zones rouge, une séquence aléatoire, et une grande différence entre la valeur dBm et la valeur dBc. | Un roulement à sec tournant normalement a une haute valeur tapis dBc proche du dBm. Quand vous lubrifiez le roulement, les valeurs devraient diminuer et rester basses. |
| Signature régulière, présentant de fortes impulsions dans une séquence périodique provoquées par exemple par des pièces abîmées (avaries). | Impulsions individuelles dans une séquence régulière produites par des valves cliquetantes, des pièces mal serrées, des chocs réguliers de charge. | Une soudaine diminution dans le niveau des pulsations de choc est suspicieuse. Vérifier votre équipement de mesure. Si la lecture est correcte, vous devez avoir un roulement en glissement. |

| Incident – cause – remède Courroies trapézoïdales |
| --- |
| Incident | Cause probable | Remède |
| Rupture de la courroie après une courte durée de fonctionnement (courroie déchirée). | Montage en force de la courroie, d’où détérioration des câbles de traction. Transmission bloquée. Action de corps étrangers en cours de fonctionnement. Courroie sous-dimensionnée, nombre de courroies trop faible. | Rendre possible la mise en place sans contrainte suivant les instructions de montage. Eliminer la cause du blocage. Installer un carter de protection. Vérifier les dimensions de la transmission et corriger. |
| Usure anormale des flancs. | Tension initiale insuffisante. Couple de démarrage trop important Gorge de poulie usée. Mauvaise section de courroie ou de gorge de poulie. Mauvais angle de gorge de poulie. Poulies non alignées. Diamètre minimum de poulie recommandé non respecté. La courroie frotte ou bat contre un composant de la machine. | Vérifier la tension initiale et retendre. Vérifier les dimensions de la transmission et corriger. Remplacer les poulies. Faire concorder les sections de courroies et de gorges. Retoucher les poulies ou les remplacer. Aligner les poulies. Augmenter le diamètre des poulies (redimensionnement de la transmission); Ecarter les composants gênants; réaligner la transmission. |
| Courroies spongieuses et collantes. | Action d’huiles, de graisses, de produits chimiques. | Protéger la transmission des influences étrangères. Nettoyer les poulies avec de l’essence ou du benzène avant de monter de nouvelles courroies. |
| Les courroies se retournent. | Mauvaise section de courroie ou de gorge de poulie. Les poulies ne sont pas alignées. Gorges de poulies usées. Tension initiale insuffisante. Vibrations excessives. Corps étranger dans les gorges de poulie. | Faire concorder les sections de courroies et de gorges. Aligner les poulies. Remplacer les poulies. Retendre la transmission. Installer un galet de guidage agissant de l’intérieur vers l’extérieur sur le brin mou; monter des courroies jumelées Optibelt® KB. Retirer le corps étranger et protéger la transmission par un carter. |

Tension initiale des courroies.

Appareils de mesure de tension.

Conseils de montage et d’entretien.

Tension initiale des courroies

Appliquer les valeurs de tensions recommandées par Optibelt®. Déplacer parallèlement le moteur jusqu’à obtenir la tension initiale indiquée. Faire tourner plusieurs fois les courroies et vérifier à nouveau la tension dans le brin. L’expérience montre que la tension des courroies doit être à nouveau vérifiée et, le cas échéant, corrigée après une durée de fonctionnement d’une demi-heure à quatre heures.

Processus de contrôle

Nous recommandons de contrôler régulièrement les transmissions, par exemple après

3 ou 6 mois. L’état et l’usure des poulies à gorges trapézoïdales doivent être contrôlés. Pour cela, utiliser le gabarit Optibelt® pour le contrôle des sections de courroies et des gorges de poulies.

** Gabarit de contrôle des sections de courroies et des gorges de poulies.

Optikrik – Appareil de mesure de tension.

Cet appareil offre une méthode simplifiée pour la tension initiale des courroies. Il facilite par exemple le travail du monteur chargé de l’entretien des transmissions par courroies lorsque les données techniques ne sont pas connues et qu’il n’est pas possible de calculer la tension optimale. Il suffit de déterminer le diamètre de la plus petite poulie de la transmission et la section de la courroie.

Avec l’appareil de mesure de tension Optibelt®, on lit la tension de la courroie. La valeur souhaitée peut être ainsi obtenue par une réduction ou une augmentation de la tension.

Les Optikrik 0, 1, 2 et 3 avec leurs domaines de mesure respectifs sont disponibles pour mesurer les diverses valeurs de tension.

Mode d’emploi.

1. L’appareil sera placé sur le dos de la courroie à mi-distance entre les deux poulies. Dans le cas d’une nappe de plusieurs courroies, il sera dans la mesure du possible, placé sur la courroie du milieu. (Auparavant, enfoncer le curseur dans l’échelle graduée).

2. Placez librement l’appareil sur la courroie à mesurer et appuyez lentement avec un doigt sur la surface de pression.

3. Eviter d’avoir plus d’un doigt en contact avec l’appareil lors de la prise de mesure.

4. Lorsque vous ressentez ou entendez distinctement un déclic, relâchez immédiatement la pression ; le curseur restera en position.

5. Retirez l’appareil avec précaution, sans déplacer le curseur et relever la tension de la courroie (voir croquis). Lire à l’intersection de la partie supérieure du curseur et de l’échelle graduée.

6. Diminuez ou augmentez la tension suivant les résultats de la mesure jusqu’à atteindre la tension souhaitée.

| Section | Diamètre de la petite poulie de [mm] | Tension statique dans le brin [N] |
| --- | --- | --- |
|  |  | RED POWER II | Standard enveloppées | SUPER TX M=S |
|  |  | Premier montage (courroie trapé- zoïdale neuve) | Nouveau montage (courroie trapézoï- dale déjà utilisée) | Premier montage | Remise en route après utilisation | Premier montage | Remise en route après utilisation |
| SPZ; 3V/9N; XPZ; 3VX/9NX | ≤ 71 > 71 ≤ 90 > 90 ≤ 125 >125 * | 250 300 400 | 200 250 300 | 200 250 350 | 150 200 250 | 250 300 400 | 200 250 300 |
| SPA; XPA | ≤ 100 >100 ≤ 140 >140 ≤ 200 >200 * | 400 500 600 | 300 400 450 | 350 400 500 | 250 300 400 | 400 500 600 | 300 400 450 |
| SPB; 5V/15N; XPB; 5VX/15NX | ≤ 160 >160 ≤ 224 >224 ≤ 355 >355 * | 700 850 1000 | 550 650 800 | 650 700 900 | 500 550 700 | 700 850 1000 | 550 650 800 |
| SPC; XPC | ≤ 250 >250 ≤ 355 >355 ≤ 560 >560 * | 1400 1600 1900 | 1100 1200 1500 | 1000 1400 1800 | 800 1100 1400 | 1400 1600 1900 | 1100 1200 1500 |
| Z/10; ZX/X10 | ≤ 50 > 50 ≤ 71 > 71 ≤ 100 >100 * | – | – | 90 120 140 | 70 90 110 | 120 140 160 | 90 110 130 |
| A/13; AX/X13 | ≤ 80 > 80 ≤ 100 >100 ≤ 132 >132 * | – | – | 150 200 300 | 110 150 250 | 200 250 400 | 150 200 300 |
| B/17; BX/X17 | ≤ 125 >125 ≤ 160 >160 ≤ 200 >200 * | – | – | 300 400 500 | 250 300 400 | 450 500 600 | 350 400 450 |
| C/22; CX/X22 | ≤ 200 >200 ≤ 250 >250 ≤ 355 >355 * | – | – | 700 800 900 | 500 600 700 | 800 900 1000 | 600 700 800 |
| * Pour cette poulie, la valeur de tension doit être calculée. Appareil de mesure de tension : Optikrik 0 Domaine de mesure : 70 – 150 N Optikrik I Domaine de mesure : 150 – 600 N Optikrik II Domaine de mesure : 500 – 1400 N Optikrik III Domaine de mesure : 1300 – 3100 N | Les valeurs de tension (effort statique dans le brin) sont des valeurs indicatives à utiliser lorsqu’on n’a pas de données suffisantes pour la transmission. Elles sont prévues pour les puissances maximales transmissibles. Bases de calcul : Courroies trapézoïdales étroites Vitesse linéaire v = 5 à 42 m/s Courroies trapézoïdales classiques Vitesse linéaire v = 5 à 30 m/s |

Méthode :

- Chercher la section de courroie dans les colonnes du tableau.

- Prenez en plus le plus petit diamètre de poulie de la transmission.

- Avec cela, cherchez dans le tableau l’effort dans le brin correspondant.

- Contrôlez comme indiqué l’effort dans le brin.

Exemple :

- Courroie trapézoïdale standard Optibelt® section     SPZ

- Plus petit diamètre de poulie de la transmission  100 mm

- Effort statique – tension initiale premier montage    350 N

- Effort statique – tension initiale remise en service   250 N

# Text boxes

M2 : moteur convoyeur accumulateur.

M1 : moteur convoyeur transfert.

1A : vérin d’éjection bouteilles.

S1 : capteur présence bouteille au poste d’éjection.

S5 : capteur bouteille non conforme stockée.

S2 : capteur accumulateur bouteilles mal remplies saturé.

1S2 : capteur vérin d’éjection bouteilles rentré.

1S1 : capteur vérin d’éjection bouteilles sorti.

M2

Rendement 65%

230/400V -50Hz

1,78 / 1,03

N : 1380 tr/min

P=0,37kW

Cos( : 0,8

M1

Rendement 67%

230/400V -50Hz

4 / 2,3

N : 1345 tr/min

P=0,75kW

Cos( : 0,7

Vitesse

(m/s)

0,8

0,3

0

1

Détection bouteille

mal remplie

60

2

Arrêt

2

1

Ejection

Fin d’éjection

Temps (s)

GRAFECT DE SOUS PROGRAMME 2 POINT DE VUE PARTIE COMMANDE

GRAFECT DES MODES DE MARCHE ET D’ARRET

POINT DE VUE PARTIE COMMANDE.

GRAFECT POINT DE VUE SYSTEME.

GRAFECT DE SECURITE.

GRAFCET DE PRODUCTION NORMALE POINT DE VUE PARTIE COMMANDE

GRAFCET DE SOUS PROGRAMME 1 POINT DE VUE PARTIE COMMANDE

A1 PV

A1 GV

D’après documentation

ASCONUMATICS.

VERIN COMPACT

Ø 20 to 100 mm - simple et double effet

ISO 21287

simple tige/tige traversante, antirotation

| Tube amagnétique Alliage d'aluminium anodisé dur |
| --- |
| Fonds avant et arrière Alliage d’aluminium |
| Palier métallique Autolubrifiant |
| Tige Ø 20-25: acier inox |
| Ø 32-100: Acier chromé dur |
| Extrémité de tige Taraudée ou filetée |
| Piston POM (polyacétal) ou alliage léger |
| Joints de piston PUR (polyuréthane) |
| Version avec antirotation de tige | Plaque porte charge Aluminium alloy |
|  | Colonne de guidage Ø 20-25: acier inox Ø 32-100: Acier chromé dur |
|  | Bagues de guidage Autolubrifiant |

| Ø mm | Ø rac- cord. (G) | courses | course maxi. | Antirotation de tige course maxi. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 80 | 100 |  |  |
| 20 25 32 40 50 60 80 100 | M5 G1/8 | SD SD SD SD SD SD SD SD | SD SD SD SD SD SD SD SD | SD SD SD SD SD SD SD SD | D SD SD SD SD SD SD SD | D SD SD SD SD SD SD D | D SD SD SD SD SD SD D | SSS SD D D D D D |  | 60 60 400 400 400 400 400 400 | 60 60 100 100 100 100 100 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | D D D D D |  |  |

Les détecteurs magnétiques sont à commander séparément : modèles "T" (voir page P291), type ILS ou magnéto-résistif

FIXATIONS : Les fixations sont à commander séparément : voir page P235

INSTALLATION : Pour une plus longue durée de vie, il est recommandé d'utiliser des butées externes de fin de course.

D’après documentation

ASCONUMATICS.

MATERIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE :

(*)  Vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux en contact

Corps, embout	Aluminium, anodisé noir

Embout (rappel ressort) 	PA chargé fibres de verre

Pièces internes du distributeur    Zamak, acier inox, POM, aluminium

Garnitures d’étanchéité 	  NBR + PUR

Culasse et noyau mobile 	  Acier inox

Bague de déphasage 		  Cuivre

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Classe d’isolation bobine 	F

Connecteur	Débrochable (câble Ø 6-8 mm ou Ø 6-10 mm)

Conformité connecteur 	DIN 43650, 11 mm, standard industriel B (type 01)

ou ISO 4400 / EN 175301-803, forme A (type 02)

Conformité électrique	CEI 335

Protection électrique 	Surmoulée IP65 (EN 60529)

Tensions standard 	DC (=) : 24V - 48V

(Autres tensions et 60 Hz sur demande) 	CA (~) : 24V - 48V - 115V - 230V / 50 Hz

| préfixe option | puissances nominales |
| --- | --- |
|  | appel ~ | maintien ~ | chaud/froid = |
|  | (VA) | (VA) | (W) | (W) |
| SC SC | 6 15 | 3,5 7 | 2,5 5 | 2,5/3 5/6,9 |

SC  G  553 A 006  MS  230V / 50 Hz

Tension

Suffixe

Préfixe

Taraudage orifice

Code de base

D’après documentation

JOUCOMATIC.

| Ø d'implan- tation | Ø Raccordement taraudé | CODES |
| --- | --- | --- |
| C | Corps métal, sortie taraudée, réglage par bouton/vis |
| G 1/8 G 1/4 G 3/8 | G 1/8 G 1/4 G 3/8 | 34602181 34602182 34602183 |

| Ø Raccordement | CODES |
| --- | --- |
| G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 | 34600413 34600414 34600415 34600416 |

| Ø Raccordement | CODES |
| --- | --- |
| G 1/8 G 1/4 | SE10RM SE25RM |

SILENCIEUX REDUCTEUR DE DEBIT

FLUIDE CONTROLE :

Air ou gaz neutre, filtré, lubrifié ou non

PRESSION D'UTILISATION : 0,5-10 bar

TEMPERATURE : -20°C; +70°C

CONSTRUCTION :

Corps		     laiton

Ressort	inox

Joints		     nitrile (NBR)

REDUCTEUR D’ECHAPPEMENT

+SILENCIEUX

FLUIDE CONTROLE :

Air ou gaz neutre, filtré, lubrifié ou non

PRESSION D'UTILISATION : 0 à 10 bar

TEMPERATURE : - 10°C; + 80°C

CONSTRUCTION :

Corps en polymère technique

Elément silencieux en plastique poreux

| Ø M5 | Ø | 4 mm ext. | 34602188 |
| --- | --- | --- | --- |
| G 1/8 | Ø | 4 mm ext. | 34602221 |
| G 1/8 | Ø | 6 mm ext. | 34602222 |
| G 1/4 | Ø | 6 mm ext. | 34602223 |
| G 1/4 | Ø | 8 mm ext. | 34602224 |
| G 3/8 | Ø | 10 mm ext. | 34602021 |
| G 1/2 | Ø | 12 mm ext. | 34602022 |

D’après documentation

SCHNEIDER.

Variateurs de vitesse

Altivar 12

Accessoires, outils de configuration

D’après documentation

SCHNEIDER.

Associations à monter par vos soins

Variateurs de vitesse

Altivar 12

Départs-moteurs :

- tensions d’alimentation : monophasées 100…120 V et  200…240 Vac.

- Tension sortie variateur :

triphasé 230 Vac.

W1

2

1

3

4

U1

2

1

U/T1

R/L1

V1

4

3

V/T2

S/L2/N

2

1

W/T3

4

3

6

5

Départ-moteur avec alimentation monophasée

D’après documentation

SCHNEIDER.

2

1

3

4

U1

2

1

U/T1

R/L1

V1

4

3

V/T2

S/L2/N

W1

2

1

W/T3

4

3

R1A

PA/+

6

5

R1C

PC/–

R1B

LO1

LO1

+5V

AI1

CLO

COM

CLO

COM

COM

LI1

LI2

LI3

LI4

+24V

LI1

LI2

LI3

LI4

+24V

AO1

2

1

3

4

6

5

U1

2

1

U/T1

R/L1

V1

4

3

V/T2

S/L2

W1

6

5

2

1

W/T3

T/L3

4

3

6

5

+24V

LI1

LIp

+24V

LI1

LI2

LIp

IA1

COM

IA1

COM

+ 24 V

0 V

LO1

CLO

COM

LI1

LI2

LI3

LI4

+24V

+ 24 V

0 V

LO1

CLO

COM

LI1

LI2

LI3

LI4

+24V

D’après documentation

SCHNEIDER.

(kA)

(%)

raccordement par vis-étriers

1,1

(3)

(3)

-	-	-

-	-	-

-	-	-

0,1…0,16

1,5

GV2ME01

0,06	(3)	(3)

-	-	-

-	-	-

0,16…0,25

2,4

GV2ME02

0,09	(3)	(3)

-	-	-

-	-	-

0,25…0,40

5

GV2ME03

0,12	(3)	(3)

0,18	(3)	(3)

-	-	-

-	-	-

0,37	(3)	(3)

-	-	-

0,40…0,63

8

GV2ME04

0,25	(3)	(3)

-	-	-

0,55	(3)	(3)

0,63…1

13

GV2ME05

0,37	(3)	(3)

0,55	(3)	(3)

-	-	-

0,37	(3)	(3)

0,55	(3)	(3)

0,75	(3)	(3)

-	-	-

0,75	(3)	(3)

1...1,6

22,5

GV2ME06

0,75	(3)	(3)

1,1	(3)	(3)

1,5	3	75

1,6...2,5

33,5

GV2ME07

1,1	(3)	(3)

1,5	(3)	(3)

1,5	(3)	(3)

2,2	(3)	(3)

2,2	3	75

3	3	75

2,5...4

51

GV2ME08

2,2	(3)	(3)

3	50	100

4	3	75

4…6,3

78

GV2ME10

3	(3)	(3)

4	(3)	(3)

4	10	100

5,5	10	100

5,5	3	75

7,5	3	75

6...10

138

GV2ME14

5,5	15	50

-	-	-

7,5	6	75

-	-	-

9	3	75

11	3	75

9...14

170

GV2ME16

7,5	15	50

9	6	75

15	3	75

13…18

223

GV2ME20

9	15	40

11	4	75

18,5	3	75

17…23

327

GV2ME21

11	15	40

15	4	75

-	-	-

20...25

327

GV2ME22 (2)

15	10	50

18,5	4	75

22	3	75

24…32

416

GV2ME32

puissances normalisées des moteurs triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3

plage de réglage des déclencheurs thermiques

(A)

courant de déclenchement magnétique Id±20%

(A)

références

400/415 V

500 V

690 V

P (kW)

Icu	Ics (1)

(kA)	(%)

P (kW)

Icu	Ics (1)

(kA)	(%)

P (kW)

Icu	Ics (1)

commande  par boutons-poussoirs

volts DC 12    20    24    36    48    60    72    100  110  125  155  174  200  220  230  240  250

volts AC 256   277   380/  400   400/  440   480   500   575   600   660/

400	415	690

volts AC 12	20	24 (1) 36	42	48	110   115   120   127   200/  220/  230   230/

208   230	240

courant alternatif

Contacteurs et contacteurs-inverseurs

TeSys K

Catégorie d'emploi AC-3

Présentation.

- Contacteurs : fixation sur profilé largeur 35 mm

Contacteurs et contacteurs-inverseurs tripolaires

pour usage courant

ou par vis ø 4. Vis maintenues desserrées.

- Contacteurs-inverseurs : condamnation mécanique incorporée. Il est indispensable de raccorder les contacts de la condamnation électrique. Raccordement du circuit de puissance réalisé d'origine sur les appareils avec vis-étriers. Fixation du profilé largeur 35 mm ou par vis ø 4. Vis maintenues desserrées.

raccordement par vis-étriers

1,5

2,2

3

6

1  -

LC1K0610((

LC2K0610((

-   1

LC1K0601((

LC2K0601((

2,2

4

4

9

1  -

LC1K0910((

LC2K0910((

-   1

LC1K0901((

LC2K0901((

3

5,5

4 (> 440)

12

1  -

LC1K1210((

LC2K1210((

Caractéristiques.

- 	- 	5,5 (440)     - 	-   1 	LC1K1201((

LC2K1201((

LC2K1610((

4

-

7,5

-

4 (> 440)	16

5,5 (440)	-

1  -

LC1K1610((

conformité aux normes

IEC 60947, NF C 63-110,

-   1

LC1K1601((

LC2K1601((

VDE 0660, BS 5424

raccordement par bornes à ressort : pour les calibres 6 à 12 A uniquement, dans la référence choisie ci-dessus, ajouter le chiffre 3 devant le repère de la tension.

Exemple : LC2K0610(( devient LC2K06103((

certifications des produits

LC( et LP(K06 à K12

UL, CSA

raccordement par cosses Faston 1 clip de 6,35 ou 2 x 2,8 : pour les calibres 6 à 16 A, dans la référence choisie ci-dessus, ajouter le chiffre 7 devant le repère de la tension.

Exemple : LC2K0610(( devient LC2K06107((

raccordement par picots  pour circuit imprimé : pour les calibres 6 à 16 A, dans la référence choisie ci-dessus, ajouter le chiffre 5 devant le repère de la tension.

Exemple : LC2K0610(( devient LC2K06105((

LC1K0910((

LC2K0910((

LC2K09105((

LC1K09103((

LC1K09107((

LC1K09105((

Tableau de choix des repères de tension bobine.

puissances normalisées des moteurs triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3

courant assigné	contacts d’emploi en AC-3   auxiliaires

440 V jusqu’à	instantanés

(A)

références de base

à compléter par le repère de la tension (1) (2)

220/	380/	440/500 V

230 V    415 V	660/690 V

(kW)	(kW)	(kW)

contacteurs	contacteurs- inverseurs

Contacteurs et contacteurs-inverseurs tripolaires

à courant continu

raccordement par vis-étriers

1,5

2,2

3

6

1  -

LP1K0610((

LP2K0610((

-   1

LP1K0601((

LP2K0601((

2,2

4

4

9

1  -

LP1K0910((

LP2K0910((

-   1

LP1K0901((

LP2K0901((

3

-

5,5

-

4 (> 440)

5,5 (440)

12

-

1  -

LP1K1210((

LP2K1210((

-   1

LP1K1201((

LP2K1201((

raccordement par bornes à ressort,  raccordement par cosses Faston 1 clip de 6,35

ou 2 x 2,8, raccordement par picots  pour circuit imprimé  : voir contacteurs et

contacteurs-inverseurs tripolaires pour usage courant

Contacteurs et contacteurs-inverseur TeSys K

50/60 Hz   J7	Z7	B7     C7    D7    E7     F7	FE7  G7    FC7  L7	M7    P7     U7

50/60 Hz   W7    UE7  Q7    V7     N7    R7    T7	S7     SC7  X7     Y7

Jusqu'à 240 V inclus, possibilité de bobine avec antiparasitage intégré, ajouter 2 au repère choisi. Exemple : J72.

(1) Dans le cas d'un réseau très perturbé (surtensions parasites > 800 V), utiliser un module d'antiparasitage

LA4 KE1FC (50… 129 V) ou LA4 KE1UG (130… 250 V).

repère 	JD   ZD   BD   CD  ED   ND  SD   KD   FD   GD  PD   QD  LD   MD  MPD MUD UD

Possibilité de bobine avec antiparasitage intégré, ajouter 3 au repère choisi. Exemple : JD3

courant continu

D’après documentation

SCHNEIDER.

Contacteurs et contacteurs-inverseurs tripolaires

silencieux

Utilisation recommandée dans les zones sensibles au bruit, réseaux perturbés, etc. Bobine avec redresseur incorporé, antiparasitée d'origine.

raccordement par vis-étriers

1,5

2,2

3

6

1  -

LC7K0610((

LC8K0610((

-   1

LC7K0601((

LC8K0601((

2,2

4

4

9

1  -

LC7K0910((

LC8K0910((

-   1

LC7K0901((

LC8K0901((

3

5,5

4 (> 440)

12

1  -

LC7K1210((

LC8K1210((

- 	- 	5,5 (440)     - 	-   1 	LC7K1201((

LC8K1201((

raccordement par cosses Faston 1 clip de 6,35 ou 2 x 2,8, raccordement par picots pour circuit imprimé : voir contacteurs et contacteurs-inverseurs tripolaires pour usage courant

D’après documentation

TIMKEN.

3

5

2

4

1

8

11

7

10

9

6

Condition

d’état

Ajuster niveau d’amplitude

Mesure

(ou appuyer le bout  de la sonde)

- Entrer les paramètres

2 Mesurer

3 Entrée dBi

4 Ecoute

5 Mémoire

6 Test TLT

1.1 Entrer N en tr/mn

OK

1.2 Entrer diamètre arbre

OK

3.1 Entrer dBi

OK

Retour

Retour

TLT off

Mesure TLT

Retour

Retour

Mesure

Volume

Ecouteur

(1 - 8)

Code d’évaluation.

Enregistrer

Attention TLT.

1. Chemin droit et court.

2. Aucune interface.

3. Dans la zone de charge du roulement.

Point de mesure

Charge

Le chemin du signal entre le roulement et le point de mesure sera aussi court et droit que possible.

Le point de mesure sera placé dans la zone de charge du roulement.

Le chemin du signal doit contenir seulement une interface mécanique : entre le roulement et son logement.

Motoréducteur du convoyeur de l’éjecteur.

Vue en coupe partielle.

Défaut d’alignement tolérable

Les distances X1, X2 entre les deux poulies et la règle positionnée à hauteur des arbres, devra être mesurée après application de la tension initiale. Les valeurs maximales autorisées pour la distance X figurant dans le tableau ci-contre, en fonction des diamètres de poulie, ne devront, autant que possible, pas être dépassées.

Les valeurs X pour les diamètres de poulies intermédiaires devront être déterminées par interpolation.

Diamètre 	Ecart

des poulies	maximum

dd1, dd2		X1, X2

112 mm		0, 5 mm

224 mm		1, 0 mm

450 mm		2, 0 mm

630 mm		3, 0 mm

900 mm		4, 0 mm

1100 mm	5, 0 mm

1400 mm	6, 0 mm

1600 mm	7, 0 mm

Lame de ressort

Curseur

Accroche doigt en caoutchouc

Surface de pression

Clip d’accrochage

Courroie

Tension initiale des courroies

Courroies trapézoïdales optibelt®