PARTIE PRESENTATION

ÉQUIPEMENTS SATELLITE POUR LA COLLECTE, LA COMPACTION ET LE TRANSPORT DES

DECHETS SOLIDES URBAINS

Une entreprise spécialisée dans la Gestion Propreté Urbaine est implantée dans le sud de la France. Cette dernière a fait l’acquisition d’une Benne à Ordures Ménagères petit volume afin de se rendre dans certains villages difficiles d’accès et d’y faire la collecte des ordures ménagères.

Le croquis ainsi que la nomenclature ci-dessous font apparaître les différentes parties qui la composent.

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Contre-châssis en acier |
| 2 | Bac collecteur et trémie de vidage des conteneurs (benne) |
| 3 | Pelle de compactage |
| 4 | Groupe de levage et déversement conteneurs |
| 5 | Stabilisateur arrière à rouleau ou avec cylindres d’appui |
| 6 | Groupe pompe d’alimentation de l’installation hydraulique |
| 7 | Groupe soupapes séquentielles de fonctionnement équipement |
| 8 | Réservoir huile hydraulique |
| 9 | Groupe distributeur électro-hydraulique |
| 10 | Tableau de commande côté arrière droit du véhicule |
| 11 | Tableau de commande mobile côté arrière droit du véhicule |
| 12 | Tableau de commande d’arrêt d’urgence fixé sur le côté gauche du véhicule |
| 13 | Synoptique des fonctions et anomalies situé à l’intérieur de la cabine |
| 14 | Tableau électrique |
| 15 | Gyrophare installé sur la cabine du véhicule |
| 16 | Lumières clignotantes arrière |
| 17 | Phare pour le travail nocturne |
| 18 | Groupe capteurs de proximité |

ANALYSE SYSTEMIQUE : Niveau A-0

DECHETS SOLIDES URBAINS					     DECHETS COLLECTÉS

COMPACTÉS ET

TRANSPORTÉS

Benne vide							             	 Benne chargée

Benne à Ordures Ménagères

(BOM)

Caractéristiques :

2 personnes minimum : 1 conducteur et 1 ripper (personne assurant l’accrochage / décrochage des conteneurs sur le lève conteneur)

- Benne à Ordures Ménagères de 7m3 sur porteur de 7,5 tonnes

- Système de compactage intégré

- Lève conteneurs pour bacs jusqu'à 660 L

- Largeur hors tout de 2m00 - Charge utile de 2T500

PARTIE TECHNIQUE

TABLEAU DE COMMANDE PRINCIPAL accessible par le ripper (ARRIERE DROIT DU VEHICULE)

NOMENCLATURE

| Repère | Fonction associée |
| --- | --- |
| 1 | Il provoque l’arrêt immédiat de l’équipement. Après l’avoir réarmé, il permet au bouton DEGAGEMENT COMPACTION (5), d’amener la pelle de compactage en position de repos. |
| 2 | On doit appuyer sur ce bouton simultanément à celui sélectionné pour n’importe quel type de cycle sauf le cycle de compactage. S’il n’est pas appuyé simultanément (tolérance 2 secondes) ne donne pas le contact pour le fonctionnement de l’organe sélectionné. |
| 3 | Il lance le cycle de compaction. Pressé 2 fois il lance 5 cycles de compaction |
| 4 | Il bloque au point où il se trouve le cycle de compaction et permet au bouton (5) DEGAGEMENT COMPACTION d’amener en continu la pelle de compaction en position de repos ou de reprendre le cycle, à l’aide du bouton (3) à partir du point où il a été interrompu. |
| 5 | Il peut amener immédiatement en position de repos la pelle de compaction après avoir lancé le cycle. |
| 6 | En appuyant sur ce bouton en même temps que sur le bouton (2) ALIMENTATION CIRCUIT, il lance le cycle de levage du dispositif de basculement conteneurs |
| 7 | En l’actionnant en même temps que le bouton (3) ALIMENTATION CIRCUIT HYDRAULIQUE il lance le cycle de retour du lève-conteneurs. |
| 8 | Sélection DIN : dans cette position la course de descente du chariot mobile est réduite de façon à rendre plus rapide la préhension et le levage des conteneurs. Cette sélection a la priorité sur le cycle automatique de préhension des conteneurs. |
| 9 | Bouton activation pompe désinfectante ou Bouton communication opérateur avec chauffeur (OPTIONNEL) |

TABLEAU DE COMMANDE MOBILE accessible par le ripper (ARRIERE DROIT DU VEHICULE)

NOMENCLATURE

| Repère | Fonction associée |
| --- | --- |
| 1 | Cause l’arrêt immédiat de l’équipement. Après l’avoir réarmé, il permet au bouton DEGAGEMENT COMPACTAGE (6), d’amener la pelle de compactage en position de repos |
| 2 | Il débloque le cycle de compactage à partir du point où il se trouve. Il permet au bouton- poussoir (3) de DEGAGEMENT COMPACTAGE d’amener en mode continu la pelle de compactage en position de repos ou de reprendre le cycle à partir du point d’interruption ; |
| 3 | Il peut amener la pelle de compactage immédiatement en position de repos. |

SYNOPTIQUE CABINE  accessible par le conducteur

GRAFCET POINT DE VUE Partie Opérative :

GRAFCET POINT DE VUE Partie Opérative :

+

NOTA :

BP : Bouton poussoir

CPT : Compteur

.

VERIN HYDRAULIQUE 1/3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

.

VERIN HYDRAULIQUE 2/3

VERIN HYDRAULIQUE 3/3

CLAPET ANTI RETOUR PILOTÉ 1/2

CLAPET ANTI RETOUR PILOTÉ 2/2

TRANSMETTEUR DE PRESSION 1/2

TRANSMETTEUR DE PRESSION 2/2

# Text boxes

Réglages (pressions, vitesses)

Semi automatique

Tableaux de commandes et synoptique cabine

Energies  Electrique /  Hydraulique /

Mécanique/ chimique : (gasoil)

W         C         R         E

COLLECTER

COMPACTER

TRANSPORTER

Cette commande permet d’effectuer, par le ripper situé à l’arrière du camion, les fonctions suivantes :

- Le choix du format de conteneur

- L’autorisation et le compactage (obligation d’appuyer sur les 2 simultanément)

- La montée du lève conteneur

- La descente du lève conteneur

- L’arrêt de cycle

- L’arrêt d’urgence

- L’ordre de dégagement de compaction

- Le bouton poussoir d’activation désinfectant.

1) ARRET D’URGENCE

Cette commande permet au riper de vider le contenu de la benne :

- Soit à la décharge.

- Soit dans une plus grosse benne.

Cette commande permet au conducteur :

- d’avoir un suivi en temps réel de ce qui se passe à l’arrière de la BOM.

- d’intervenir depuis la cabine en cas de problème.

| 11 | Réarmement |
| --- | --- |
| 12 | Clignotants |
| 13 | Interrupteur phare de travail |
| 14 | Avertisseur sonore |
| 15 | Sélection tableaux de droite |
| 16 | Voyant opérateur sur plateforme |
| 17 | Machine avec prise de force sur boite à vitesses. |
| 18 | SIGNAL DÉSACTIVATION SÛRETÉS ESTRADE - Sûretés actives éteintes |
| 19 | Atteinte du poids total au sol |
| 20 | Désactivation- Réactivation SÛRETÉS |
| 21 | Estrade emmène opérateur |

NOMENCLATURE

| Repère | Fonction associée |
| --- | --- |
| 1 | Benne au repos – LED VERTE |
| 2 | Rouleau au repos– LED VERTE |
| 3 | Vide conteneurs au repos - LED VERTE |
| 4 | Conteneur fermé – LED VERTE |
| 5 | Portillon latéral fermé – LED VERTE |
| 6 | GLISSE DEVANT VERTE |
| 7 | Interrupteur général |
| 8 | Urgence (pressé preuve signaux synoptiques) |
| 9 | Voyant fixe URGENCE ACTIVÉ |
| 10 | Compte heures de fonctionnement |

EMA HYDRAULIQUE

B

A

Vérins de renversement conteneur

Vérins peigne

Vérin de relevage benne

Vérin

stabilisateur

0Z1

3V1

3Y1

3Y2

2Y2

2V3

2V4

2Y4

2V6

2V7

2V8

2A1

2A3

2A2

1A2

2V1

2Y1

2V2

2V5

2Y3

Vérins de compactage

0Z2

1V1

1Y1

1Y2

1Y3

1S0

1V2

1A1

125 bar

125 bar

110 bar

3A1

3A2

3V4

3V2

3V3

3Y3

90 bar

170 bar

0V2

0V1

0Y1

0P

47 l/min

0M

0V3

0Y3

3P

0P2

4V2

4A

0V1

0Z2

0V3

0V4

1V3

1V2

Stabilisateur

0V2

OZ1

4V1

Vérins Peigne

Vérins renverse conteneur

Vérin de relevage benne

1V1

5V

1M

5V1

0V5

5V2

Compaction

Vérins de compaction

2A2

2A1

2V2

Tarage 140B

2V1

5A

0P1

CYCLE BASCULEMENT CONTENEUR

de la Benne à Ordures Ménagères (BOM)

RAPPEL :

Contact ouvert au repos : type Normalement Ouvert

dit :   a

Contact fermé au repos : type Normalement fermé

dit :   a

BP : Bouton poussoir

CPT : Compteur

Attente

0

BOM à l’arrêt ET Marche automatique si embrayage pressé ET commande boitier extérieur ET détection présence bac couvercle ouvert

BOM qui roule

1

Soulever le lève conteneur

2

Basculer conteneur

4

Abaisser conteneur

5

Fermer pelle de compactage

5

Accrocher lèvre bac conteneur par chariot coulissant

Info pelle fermée

Bp Alimentation circuit

Hydraulique ET Bp montée lève conteneur

Info pelle ouverte  ET

Bp Autorisation   ET

Bp montée lève conteneur

Info pelle ouverte ET

Bp Autorisation ET

Bp montée lève conteneur

6

Info pelle ouverte

Ouvrir pelle

3

Cycle de basculement  3 secousses pour vider entièrement le conteneur

Info pelle ouverte

Info basculement effectué

Bp Autorisation       ET

Bp montée lève conteneur ET   info basculement effectué

Info bac décroché

CYCLE DE DECHARGEMENT BASCULEMENT

de la Benne à Ordures Ménagères (BOM)

Un vérin télescopique permet le basculement de la benne.

Un vérin sous l’essieu arrière évite le renversement de la BOM durant le cycle de basculement

0

Attente

Macro étape : 4

Cycle compaction

BOM à l’arrêt ET Marche automatique

si embrayage pressé ET bp dégagement

Depuis étape 3

Ouvrir pelle

1

RAZ Compteur CPT  =0

40

Bp Alimentation circuit hydr  ET Bp levage benne sur commande mobile

2

CPT< 5 ET Bp 2 implusions

Descendre rouleau stabilisateur

Bp compaction

2 impulsions

Bp compaction

1 impulsion

Info rouleau stabilisateur descendu

Incrémenter

Compteur

=CPT+1

fermer  pelle compression

Avertir

Signal sonore

41

Basculer benne

3

43

Info pelle baissée

Info benne basculée

CPT= 5

Cycle de compaction

4

Ouvrir pelle compression

42

Vers étape 5

Info compaction terminée ET Bp Alimentation circuit

hydr ET Bp retour benne sur commande mobile

Vers étape 5

CPT< 5

Info benne position repos

Info rouleau stabilisateur remonté

Info pelle fermée

Fermer pelle

7

Remonter rouleau stabilisateur

6

Cycle de compaction

Renvoyer benne position repos

5

INDICATEURS DE COLMATAGE

SYMBOLES FILTRES HYDRAULIQUES :

Exemple d’application