PRESSE A BRIQUETER LES COPEAUX

Partie présentation

Dans une entreprise d’usinage, les copeaux courts et fragmentés provenant de l’usinage de métaux ferreux, non ferreux ou de fonte sont transformés en briquettes cylindriques par une presse à briqueter.

Possibilités et avantages de faire des briquettes de copeaux

• Economies de coûts de transport

• Economies de coûts de recyclage

• Amélioration du prix de revente des copeaux

• Gain de temps et de coût de main-d’œuvre

GRAFCET point de vue partie opérative

- Schéma hydraulique

- Nomenclature partielle du schéma hydraulique

| 3V3 |  | Clapet anti retour piloté | 010 D4 A |
| --- | --- | --- | --- |
| 4V1 |  |  | 4WRE 6 EA 16-2X/G24K4/V |
| 4A |  | Moteur hydraulique 2 sens de rotation | MRM 125 AZ 1X/M1 A0 |
| 3Z3 |  |  | Ø45/ Ø63/Hub 215 010 606 0005 |
| 3A |  | Vérin | Ø100/ Ø125/Hub 260 010 606 0000 |
| 2A |  | Vérin | Ø30/ Ø70/Hub 105 010 600 2510 |
| 1A |  |  | Ø45/ Ø 63/Hub 220 010 601 8055 |
| 1V2 |  | Limiteur de pression | A5A 1Z STD N |
| 1V1 |  | Distributeur | WEDE 43 D 10 V 1 |
| 0Z9 |  | Manomètre | 0101454088 |
| 0Z7 |  | Filtre à air | 45 003 62 901 |
| 0Z6 |  | Niveau | 021 BS |
| 0Z5 |  | Filtre | RB 880 |
| 0Z4 |  |  | MAN 713 KSS KU RZ |
| 0Z3 |  | Tuyauterie flexible | 010 705 5005 |
| 0Z2 |  | Tuyauterie flexible | 010 705 5005 |
| 0Z1 |  | Réservoir | 010 807 0109 |
| 0V5 |  | Distributeur 4/2 | WEDE 42 BD 10 |
| 0V4 |  | Limiteur de pression soupape de sureté | 010 MVA 6 BR 250 |
| 0V3 |  | Clapet anti retour | RHZ 12 LR 3/8’’ |
| 0V2 |  |  | DWPA 2 10 SN 20 2 |
| 0V1 |  | Clapet anti retour | RHZ 12 LR 3/8’’ |
| 0P2 |  | Pompe | KP1/3 G10A KXF 4NL |
| 0P1 |  | Pompe | KP1/4 G20A KXF 4NL |
| 0M |  | Moteur asynchrone triphasé | 020 FC 112 MT4 |
| Rep. | Nb | Désignation | Référence |

- Schéma d’alimentation électrique

- Schéma de puissance

- Document constructeur limiteur de pression à commande pilotée

Circuit haute et basse pression à 2 pompes :

Le limiteur de pression à commande pilotée (appelé également disjoncteur hydraulique ou soupape de décharge) placé dans un circuit constitué par une pompe haute pression à faible débit et une pompe basse pression à fort débit, a pour mission de commuter cette dernière vers le réservoir, en fonction de la pression d’utilisation du récepteur. Ainsi le récepteur passe de sa vitesse d’approche rapide à celle de travail en fonction de la pression qu’il génère dans le circuit.

- Document constructeur pour refroidisseur

Calcul de la puissance de refroidissement par la mesure de température.

Valeurs caractéristiques à mesurer sur site :

- (1 : température en C° du fluide hydraulique au début de la mesure

- (2 : température en C° du fluide hydraulique à la fin de la mesure

- (u : température ambiante en C°

- t : intervalle de temps en minute

Données nécessaires

- V : contenu du récipient en litre

- (: densité du fluide hydraulique 0,915 Kg/L

- c : capacité thermique en Joules 1,88 K J/Kg K

La dissipation se présentant comme chaleur est calculée de la façon suivante :

Formule de calcul de la dissipation  Pv en kW

Formule de calcul de la puissance de refroidissement spécifique nécessaire pour le choix du refroidisseur :

- P01   Puissance de refroidissement spécifique en kW/K

- (BT  Température de service optimale du fluide hydraulique en °C

- Puissance de refroidissement selon DIN EN 1048 : Type KOL/…/R…

- Document constructeur pour refroidisseur

- Document constructeur pour refroidisseur

- Document constructeur pour capteur de pression

| XMLF Electronique + Affichage | Huiles hydrauliques, air, eau douce, eau de mer, fluides corrosifs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -15…+80°C | Analogique | Analogique + sortie « tout ou rien » | sortie « tout ou rien » |
|  |  | PNP ou NPN – NO ou NC | 2 x PNP ou NPN |
| M12 4 pin | Bars | psi | 4…20mA | 0…10V | 4…20mA | 0…10V | NO ou NC |
|  | -1 | -14,5 | XMLFM01D2015 | XMLFM01D2115 | XMLFM01D2025 | XMLFM01D2125 | XMLFM01D2135 |
|  | 1 | 14,5 | XMLF001D2015 | XMLF001D2115 | XMLF001D2025 | XMLF001D2125 | XMLF001D2135 |
|  | 2,5 | 35,25 | XMLF002D2015 | XMLF002D2115 | XMLF002D2025 | XMLF002D2125 | XMLF002D2135 |
|  | 10 | 145 | XMLF010D2015 | XMLF010D2115 | XMLF010D2025 | XMLF010D2125 | XMLF010D2135 |
|  | 016 | 232 | XMLF015D2015 | XMLF015D2115 | XMLF015D2025 | XMLF015D2125 | XMLF015D2135 |
|  | 025 | 362,5 | XMLF025D2015 | XMLF025D2115 | XMLF025D2025 | XMLF025D2125 | XMLF025D2135 |
|  | 040 | 530 | XMLF040D2015 | XMLF040D2115 | XMLF040D2025 | XMLF040D2125 | XMLF040D2135 |
|  | 070 | 1015 | XMLF070D2015 | XMLF070D2115 | XMLF070D2025 | XMLF070D2125 | XMLF070D2135 |
|  | 100 | 1450 | XMLF100D2015 | XMLF100D2115 | XMLF100D2025 | XMLF100D2125 | XMLF100D2135 |
|  | 160 | 2320 | XMLF160D2015 | XMLF160D2115 | XMLF160D2025 | XMLF160D2125 | XMLF160D2135 |
|  | 250 | 3625 | XMLF250D2015 | XMLF250D2115 | XMLF250D2025 | XMLF250D2125 | XMLF250D2135 |
|  | 400 | 5800 | XMLF400D2015 | XMLF400D2115 | XMLF400D2025 | XMLF400D2125 | XMLF400D2135 |
| G1/4’’ (femelle) | 600 | 8700 | XMLF600D2015 | XMLF600D2115 | XMLF600D2025 | XMLF600D2125 | XMLF600D2125 |

Carte d’entrée analogique API

- Document constructeur pour les flexibles

Abaque de détermination du diamètre des canalisations

- Tableaux des références des flexibles

- Document constructeur pour le choix du distributeur

- Document constructeur pour le branchement du distributeur à

commande proportionnelle

Schéma de câblage de la carte de commande du distributeur

# Text boxes

Energie

électrique       Configuration

Réglage

Ordre

COMPRESSER

Briquettes cylindriques

Copeaux métalliques avec lubrifiant

W        C         R        E

Lubrifiant

Presse à briqueter les copeaux

Les copeaux courts sont alimentés par une vis, puis pressés dans une chambre où la compression s’effectue dans un moule cylindrique.

Il y a trois pistons dans la presse, le premier remplit le moule et les autres compriment les copeaux en briquettes de densité uniforme.

La méthode de compression garantit une briquette de densité homogène.

Evacuation des briquettes précédemment pressées

Transfert moules coulisseau

Fermeture du dessus du moule pré-compression (sortie de tige de 1A)

2A

3A

Avance presse compression des copeaux et extraction du fluide de coupe

Alimentation des copeaux par rotation de la vis de remplissage du moule

Moule coulisseau

(vue de dessus)

Pré-compression

Trémie

Vis de remplissage

Presse

Moule coulisseau rentré et (arrêt ou trémie vide)

00

01

Mettre pompe en service

Départ cycle

02

Niveau haut trémie et tiroir rentré

Moule rempli

03

04

Sortir piston presse

Moule fermé

Piston sorti

Rotation vis

Arrêt vis

Rotation agitateur

Fermer le moule de pré-compression

Arrêt agitateur

11

Mettre en pression

Pression atteinte

05

Mettre en pression

Pression atteinte

14

Reculer piston presse

13

Moule coulisseau rentré et niveau haut trémie

Rentrer moule coulisseau

Arrêt pompe

12

Moule ouvert et Piston reculé

Ouvrir moule

=1

06

Moule ouvert et Piston reculé

07

Moule coulisseau sorti

Ouvrir moule

Sortir moule coulisseau

Reculer piston presse

08

Moule rempli

09

Moule fermé

10

Sortir piston presse

Piston sorti

Rotation vis

Arrêt vis

Rotation agitateur

Fermer le moule de pré-compression

Arrêt agitateur

Moteur

126 cm3/tr

4Z1

P

(12

3A

3S3

P

B

T

A

P

B

T

3S2

3S1

A

3Z3

B

A

Presse

Ø125 /100 x 260

0Z9

3Z2

0S2

(12

(12

A

B

4A

L

A

B

T

B

A

3V3

3Z1

3V2

0Z6

3Z4

0Z4

55°C

0S1

0Z5

ß10=75

P

P

M

~

S

S

5 kW

1445 t/min

0P1

0Z1

Ø 22 x 2

Ø 12 x 1,5

Ø 22 x 2

0Z7

10 µm

1V1

2V1

0V5

4V1

T

P

3V1

0V1

Multiplicateur

Ø63 / 45 x 215

Ø45 x 215

Ø 12 x 1,5

B

A

2S2

2Z2

Moule  coulisseau

Ø70 / 30 x 105

Ø 12

2Z1

Ø 12

A

Ø 12

1Z2

1Z1

A

1A

P

T

20 MPa

1V2

A

P

B

T

B

26 MPa

0V4

Ø 12

P

T

B

0Z3

L5

0V3

2A

Ø 12

AR

0Z2

2S1

Ø 12

Rotation agitateur

AT

A

P

B

T

5,45 cm3/tr

0P2

Fermeture moule et pré compression

Ø63 / 45 x 220

10,9 cm3/tr

300 L

250 L

HLP 46

1

5

3

7

9

133

11

155

2

6

4

8

10

14

3

12

Entrée voie 0

Entrée voie 1

Entrée voie 2

Entrée voie 3

Entrée voie 4

Entrée voie 5

Entrée voie 6

Entrée voie 7

Commun voies

Reprise de blindage

Commun voies

Reprise de blindage

Commun voies

Reprise de blindage

Commun voies

10 MPa

B

A

X

0V2

Rotation pompe hydraulique

0M

4Y1

3Y5

3Y4

L12

L11

L10

18  19   20

L21

L20

L19

L24

L23

L22

3Y2

I>

I>

3Y1

I>

1     3    5

2     4    6

0Y

1     3    5

2     4    6

0,55 kW

1,7 A

KM2

2Y1

2Y2

1Y2

1Y1

Valeur prescrite 6 4-20 mA

0 V

24 V

Validation

Tension d’alimentation

Inversion

Valeurs prescrites

Appel de valeur prescrite

QM2

1,6 à 2,5 A

M2

3~

18  19   20

L15

L14

L13

L18

L17

L16

I>

I>

I>

1     3    5

2     4    6

1     3    5

2     4    6

5 kW

10 A

KM1

Valeur prescrite 5 +- 10V

Durée de rampe

Mise à la terre du système

M O

Signale de mesure durée de rampe

- 10v / 25mA

+ 10v / 25mA

Prêt à fonctionner

Valeur mesurée

Valeur prescrite interne

Capteur inductif de position

QM1

8 à 12 A

0M

3~

Electroaimant a

Electroaimant b

b10

b2

b4

b6

b8

b24

L4

L6

13

14

b22

b16

Z30

QG

L4

N3

d8

d6

L8

1     3    5

2     4    6

N4

+24V2

KM3

-0V

2

d4

d2

d18

d28

d24

b14

Z32

Z20

b28

d30

1

L8

L7

L9

N1

b26

b30

d22

d20

b32

d32

Z10

Z16

Z14

Z12

Z18

Z4

Z2

Z8

Z6

Z22

BP

HP

L2

L1

L3

N

L10

N6

QFU7

1A at

10x38

2

N

1

N

Pc 2

1P+N+T

Pc 1

1P+N+T

L8

N5

1,5mm2

bleu clair

1,5mm2

noir

1,5mm2

bleu clair

1,5mm2

noir

QFTC1S

2A

30mA

4

2

3

1

1     3    5

2     4    6

1     3    5

2     4    6

2,5mm2

bleu clair

1,5mm2

noir

Vers folio 12

Vers folio 10

Bleu foncé

2,5mm2

2,5mm2

bleu clair

2,5mm2

noir

1,5mm2

noir

2,5mm2

noir

400V AC 3P+N+T

Couleurs des fils de câblage :

Phases 400Vac :	noir

Neutre :		bleu clair

Interverrouillage :	orange

Commande :	rouge

Continu : 		bleu foncé

15A

24VDC

TC1

240 V ac

QFU3

1A at

10x38

KG

QFU1

3A am

10x38

2

N

1

N

2

N

1

N

QG

8A am

10x38

N

50 Hz