PONT BASCULANT

1.  Présentation globale du système :

L’étude porte sur le système hydraulique qui permet la montée et la descente d’un pont basculant autorisant le franchissement d’un canal.

Le pont est actionné par deux vérins hydrauliques avec capteur linéaire intégré.

Ces deux vérins sont commandés par un servo-distributeur. Le choix de ces composants hydrauliques réside dans le fait que les deux vérins doivent sortir et rentrer simultanément afin de ne pas vriller le tablier du pont.

En position « levée », deux vérins de verrou immobilisent le pont.

- Principales caractéristiques du pont :

  - Longueur tablier		=  8240 mm

  - Largeur tablier		=  5700 mm

  - Masse tablier		=  mt : 16500 kg

  - Masse d’un contrepoids	=  mcp : 4575 kg

  - Masse d’un fléau		=  mf  : 2920 kg

  - Masse d’un tirant		=  mti : 120 kg

# Text boxes

4,5 m

1,15 m

6,25 m

Fléau