| MC Oléohydraulique Niveau IV- E1 | DOSSIER PRESENTATION | Page 1/22 |
| --- | --- | --- |

L’étude porte sur le système hydraulique qui permet l’abaissement et le relevage de la flèche d’une grue portuaire destinée au déchargement des navires.

La flèche est commandée de façon proportionnelle par un manipulateur de type « Joystick » qui agit sur la sortie et la rentrée d’un vérin hydraulique double effet à simple tige de 1500 kg.

Le cylindre du vérin est lié à la structure de la grue par tourillons + chape.

La tige du vérin est liée à la flèche par une chape et permet par sa sortie, l’abaissement de la flèche et par sa rentrée, le relevage de la flèche.

Ce vérin doit pouvoir être maintenu « verrouillé » dans n’importe quelle position, ce qui a justifié le choix technologique d’un bloc foré avec clapets logiques, fixé au plus près du vérin.

De plus, les problèmes d’équilibrage des charges en mouvement ont été résolus par le choix d’une « transmission hydrostatique » en circuit semi fermé.

# Text boxes

Vérin

Flèche