| MC Oléohydraulique Niveau IV- E1 | DOSSIER QUESTIONS REPONSES | Page 18/22 |
| --- | --- | --- |

Problématique N° 4 :

Suite à des dysfonctionnements du circuit hydraulique pendant la période hivernale, on a diagnostiqué « une viscosité de l’huile trop importante »

On décide d’installer dans le réservoir 0Z1 un réchauffeur d’huile (type thermo-plongeur) et de remplacer le capteur 0Z3 actuel.

ON DONNE : - le dossier technique pages 7/22, 8/22, 9/22, et 10/22.

- les caractéristiques du nouveau capteur.

ON DEMANDE : - De déterminer la référence du nouveau capteur OZ3.

- De déterminer la référence du réchauffeur.

# Text boxes

∩

niv

Automate

# Capteur température + niveau

∩

C°

# Réchauffeur

réservoir d’huile

400 L

Schéma de principe régulation température de l’huile

Hauteur

600

Pilote la marche et l’arrêt du réchauffeur en fonction de la température de l’huile dans la bâche.

Energie électrique

Tri. 400V

Modifications