CORRIGÉ DES QUESTIONS TRAITÉES SUR DOCUMENTS RÉPONSES

Question Q1

| Fonction | Critères | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 : déclencher le chronométrage | Nombre de circuits de chronométrage | 2 | Aucune |
|  | Délai entre le déclenchement des deux circuits (égal à la précision de mesure) | 1/1000ème s. | Aucune |
|  | Ouverture du portillon avant le début du chronométrage Effort à transmettre Angle parcouru par la baguette au début du chronométrage Déformation angulaire de la baguette | Par le skieur 5 N 10-30° 15° | Aucune Maximum Aucune maximum |
|  | Ouverture du portillon à partir du début du chronométrage. | Automatique | Aucune |
|  | Sens d’ouverture | Vers la gauche | Aucune |
|  | Nombre de rebonds en fin d’ouverture | 0 | Aucune |
|  | Facilité de changement d’une baguette : Nombre d’outils nécessaires Temps de changement | 0 5 secondes | Aucune Maximum |
| FC2 : résister à l’environnement | Projection d’eau | IP 43 | Aucune |
|  | Température | -30°C à +40°C | Aucune |
| FC3 : respecter les normes internationales | Normes européennes CE Réglementation de la F.I.S |  | Aucune Aucune |
| FC4 : être alimenté en énergie | Type d’énergie Tension | Electrique 4,5 V (indication) | Aucune |
| FC5 : être réarmé par le commissaire de course | Effort à transmettre | 5 N | Maximum |

Remarque : la flexibilité correspond à un écart possible par rapport au Cahier des Charges ou une tolérance possible sur la mesure.

Question Q2.1

Le micro-rupteur est l'élément le moins coûteux.

Question Q2.2

|  | Qualité du contact organe de commande / capteur | Précision de la détection | Force d’activation (N) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 Lever | 1 | 1 | 4 | 6 |
| AC Lever | 3 | 1 | 4 | 8 |
| AR Lever | 4 | 2 | 4 | 10 |
| A10 Lever | 1 | 3 | 2 | 6 |
| AR0 Lever | 4 | 4 | 2 | 10 |

Choix retenu : ARO ou AR Lever

Question Q2.3

Le phénomène observé est le rebond du contact mécanique.

Question Q2.4

Les solutions possibles sont la mémoire RS, circuit RC, monostable, temporisation logicielle...

Question Q2.7

Question Q2.8

La durée de l'impulsion est égale à :      Tw = 1.1 x R x C

Question Q2.9

R =  soit :   =   17768 Ω

Question Q2.10

Valeur normalisée : 18 KΩ

Question Q2.14

La vitesse de commutation de l'opto-coupleur est de 3 µs (Turn-on time).

La vitesse de commutation du relais est de 2 ms (operate time).

La précision demandée par la fédération est d'au moins 1 ms.Le choix se portera sur l'opto-coupleur.

Question Q3.1

Assemblage direct* : sans pièce intermédiaire entre la baguette et le support

Assemblage indirect* : avec l’interposition d’une pièce intermédiaire entre la baguette et le support (pièce appelée « embout de baguette »)

Question Q3.2

| Solution 5 | Solution 6 |
| --- | --- |
| Solution 9 | Solution 10 |

Question Q3.3

|  | Facilité de mise en œuvre : nombre d’outils utilisés | Qualité du maintien pour éviter les démontages intempestifs | Coût de la solution | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Solution 6 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Solution 7 : goupille élastique radiale | 3 | 4 | 3 | 10 |

Choix retenu : goupille élastique radiale

|  | Facilité de mise en œuvre du changement de baguette : nombre d’outils utilisés | Qualité du maintien pour éviter les démontages intempestifs | Coût de la solution | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Solution 10 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Solution 11 : par poussoir à bille (bille rétractable poussée par un ressort) | 4 | 4 | 1 | 9 |

Choix retenu : poussoir à bille

Question 3.4

Question Q3.5

Question Q4.3

Question Q5.1

| Solution n°3 en position fermée (0°) | Solution n°3 en « position d’équilibre » à 15° |
| --- | --- |

Question Q5.2

|  | Nombre de pièces / complexité de la solution | Facilité pour réenclencher le système après ouverture complète, lors du retour de la baguette effectué manuellement | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Solution de principe n°1 | 1 | 3 | 4 |
| Solution de principe n°2 | 3 | 2 | 5 |
| Solution de principe n°3 | 4 | 4 | 8 |

Choix retenu : Solution de principe n°3

Justification du choix :

Solution 1 : Nombre de pièces très important / Le réenclenchement semble ne pas poser de problème particulier.

Solution 2 : La forme des pièces est plus complexe que dans la solution 3 / Le réenclenchement peut poser problème / La solution peut présenter des problèmes d’encombrement.

Solution 3 : Le nombre de pièces est réduit / Le réenclenchement semble moins problématique / La solution est compacte.

Question Q5.3 et Q5.5

Question Q6.3

CORRIGE DES QUESTIONS TRAITEES SUR FEUILLE DE COPIE

Question Q2.1

Le micro-rupteur est l'élément le moins coûteux.

Question Q2.3

Le phénomène observé est le rebond du contact mécanique.

Question Q2.4

Les solutions possibles sont la mémoire RS, circuit RC, monostable, temporisation logicielle, etc...

Question Q2.8

La durée de l'impulsion est égale à : Tw = 1.1 x R x C

Question Q2.9

R =  soit :   =   17768 Ω

Question Q2.10

Valeur normalisée : 18 KΩ

Question Q2.14

La vitesse de commutation de l'opto-coupleur est de 3 µs (Turn-on time).

La vitesse de commutation du relais est de 2 ms (operate time).

La précision demandée par la fédération est d'au moins 1 ms.

Le choix se portera sur l'opto-coupleur.

Question Q4.1

VB,skieur/0 = 10km/h soit 2,78 m/s

Relation de composition des vitesses au point B : VB,skieur/0 = VB,skieur/baguette + VB,baguette/0

La droite support de VB,baguette/0 est perpendiculaire à la baguette.

On a donc : VB,baguette/0 = VB,skieur/0 * cos 15° = 2,68 m/s

On utilise la relation V = R.ω appliquée à la rotation de la baguette

On obtient donc la vitesse angulaire de la baguette au moment du déclenchement :

ωbaguette/0 = 2,68 / 0,35 = 7,66 rd/s

Angle parcouru par la baguette en 0,001 s.

α = ωbaguette/0 * ∆t = 7,66 * 0,001 = 7,66.10-3 rd

Soit en degrés : α = 0,44°

Question Q4.2

Oui car α > précision angulaire du technicien

Question 5.4

Sur le graphe de déplacement, la position 15° correspond à environ 0,03s.

Dans la zone d’ouverture (au-delà des 0,03s), l’accélération maximale est donnée pour la position 15° soit environ 876 deg/s2 (soit 15,3rd/s²).

En fait, une lecture plus fine des courbes donne une date à 0,032s et une accélération maximale d’environ 630 deg/s2 (soit 11rd/s²).

Question 5.6

Calcul du couple

On utilise une formule du type C = I * ω’ (principe fondamentale de la dynamique appliqué à un solide en rotation)

C = 0,005 * 65= 0,325 Nm

Mesure du bras de levier

Bras de levier mesuré (incertitude dues au tracé) : d = 5 mm

Calcul de la force nécessaire exercée par le ressort

F = C / d = 0,325 / 0,005 = 65N

Question 5.7

Calcul de la raideur du ressort

K = ∆F / ∆L = (65-30) / (80-59) = 1,67 N/mm

Question 6.1

Vitesse angulaire de la baguette en fin d’ouverture :

1178 deg/s soit 20,6 rd/s

Calcul de l’énergie cinétique en fin d’ouverture

Ec = ½ * I * ω² = 0,5 * 0,005 * 20,6² = 1,06 Joules

Question 6.2

Le cahier des charges impose un fonctionnement jusqu’à -30°C.

Les freins de type hydrauliques ne fonctionnent que jusqu’à -20°C (voir document constructeur).

# Text boxes

Question Q2.5

Question Q2.6

Question Q2.11

Solution 7

Goupille élastique radiale

Solution 4

Guidage cylindrique

Solution 6

Collage

Solution 5

Vis de pression radiale

Solution 1

Guidage cylindrique et arrêt axial

Solution 3

Vis axiale

Solution 2

Vis radiale

Solution 11

Par poussoir à bille (bille rétractable poussée par un ressort)

Solution 8

Guidage cylindrique et arrêt axial par épaulement

Solution 10

Vis de pression radiale (ou vis axiale) manœuvrable à la main.

Solution 9

Montage serré

FT11

Assembler par assemblage direct*

FT111

Mettre en position

FT112

Maintenir en position

FT12

Assembler par assemblage indirect* en utilisant un embout de baguette

FT1

Réaliser une liaison complète démontable entre la baguette et le support de baguette

FT121

Mettre en position la baguette dans l’embout (sans démontage nécessaire)

FT122

Maintenir en position la baguette dans l’embout (sans démontage nécessaire)

FT123

Mettre en position l’embout dans le support (démontage fréquent)

FT124

Maintenir en position l’embout dans le support (démontage fréquent)

Question Q2.11