BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

RÉPARATION DES CARROSSERIES

Session : 2016

E.1 - ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Sous-épreuve E11	UNITÉ CERTIFICATIVE U11

Analyse d’un système technique

Durée : 3h	Coef. : 2

# DOSSIER CORRIGÉ

Ce dossier comprend 14 pages numérotées de DC 1/14 à DC 14/14

ETUDE DE LA TOUR DE TRACTION « BLACKHAWK » HD 700

Exploiter des descripteurs fonctionnels.

Question 1 : analyse fonctionnelle

1-1  Entourer la fonction principale de la tour de traction.

| Lever un véhicule. | Transporter un véhicule. | Redresser un élément de la structure. |
| --- | --- | --- |

1-2  A l’aide de la mise en situation du dossier technique (pages DT 2/12, DT 3/12 et DT 4/12), compléter le schéma « bête à cornes » ci-dessous.

Redresser un élément de

carrosserie endommagé

1-3  Diagramme « pieuvre »

A l’aide de la mise en situation (DT 2/12), compléter le tableau suivant des différentes fonctions : 
(FP fonction principale, FC fonction contrainte)

| FP 1 | Permettre à l’utilisateur de redresser la structure |
| --- | --- |
| FC 1 | Développer une force suffisante pour redresser la structure |
| FC 2 | Réaliser la mise en œuvre de la tour |
| FC 3 | Résister au milieu ambiant. |
| FC 4 | S’adapter à l’énergie hydraulique. |

Identifier et caractériser une morphologie.

Question 2 : compléter le tableau suivant du vocabulaire technique (ex : chanfrein…) et des volumes
 (ex : sphère…) appartenant à la pièce  25   .

| Repère | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume |  |  | cylindre | tronc de cône |
| Vocabulaire | Alésage, perçage | filetage |  |  |

Décoder une représentation.

Question 3 :

3-1  Compléter les repères sur l’éclaté ci-dessous à l’aide du dessin d’ensemble (DT 12/12) et de la nomenclature (DT 6/12)

3-2  Répondre aux questions suivantes.

- Quelle est la fonction des lames ressorts repère  15   ?

Amortir les défauts du sol lors des déplacements de la tour.

En fonctionnement, les roues ne supportent pas l’effort de traction, 
le socle de la tour est directement en contact avec le sol.

- Quel l’avantage apporte  le système de verrouillage ?

Permettre de garder la chaine en tension pendant le retour du vérin.

- Combien y a-t-il de pièces repérées   21   ?     8 ………..  Avec quels matériaux sont-

elles constituées ? C 60 (Acier) ………………………………………………………

3-3  Support d’ancrage page DT 7/12. Le montage de l’axe Rep    22    dans la poulie Rep     3      
 nécessite un ajustement : Ø 32 H8 f7.

A l’aide des tableaux ISO pages DT 8/12 et DT 9/12 compléter le document ci-dessous et déterminer la nature de cet ajustement.

| Ajustement ( 32 H8 f7 | Alésage | arbre |
| --- | --- | --- |
| Cote | Ø 32 H8 | Ø 32 f7 |
| Cote tolérancée | Ø 32 +0,039 0 | Ø 32 -0,025 -0,050 |
| Cote Maxi | 32 + 0.039 = 32,039 | 32 + (- 0.025) = 31,975 |
| Cote mini | 32 + 0 = 32 | 32 + (- 0.05) = 31,950 |
| Jeu Maxi = 32,039 – 31,950 = + 0,089 |
| Jeu mini = 32 – 31,975 = + 0,025 |

### Nature de l’ajustement, entourer la bonne réponse.

| Ajustement avec jeu | Ajustement incertain | Ajustement avec serrage |
| --- | --- | --- |

Reporter les cotes relatives à l’ajustement sur les dessins suivants.

Réaliser une analyse mécanique.

Question 4 : A l’aide des documents DT 6/12 et DT 12/12, compléter sur le schéma cinématique de la tour de traction page suivante (DR 7/14) les repères des pièces manquantes suivantes :

TOUR DE TRACTION   1     LEVIER   4

VERIN HYDRAULIQUE   5   PLAQUE MOBILE  11

Décrire une solution constructive.

Question 5 : A l’aide du document DT 10/12, dans les tableaux page suivante (DR 7/14) vous devez pour les liaisons L2, L5, L7, L8 :

5-1  Compléter les mouvements relatifs.

(1 s’il existe une mobilité, 0 dans le cas contraire)

5-2  Indiquer le nom des liaisons mécaniques.

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 Nom : glissière |

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L3 Nom : pivot |

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L5 Nom : pivot |

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L6 Nom : pivot glissant |

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L7 Nom : pivot |

| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L8 Nom : appui plan |

5-3  Colorier en rouge les surfaces de la pièce   11   qui participent à la liaison mécanique L2.

Associer un produit à un procédé.

Question 6 : Etude du sous ensemble Roues pivotantes   12   . A l’aide du document DT 7/12,

6-1  Cocher dans le tableau ci-dessous le procédé par lequel les roues  31  sont assemblées sur le support  32   ?

| Boulonnage | Rivetage | Soudage | Collage | Agrafage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  |  |

6-2 Indiquer quelles sont les pièces qui permettent cet assemblage ?

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| 33 | Vis à tête Hexagonale M |
| 34 | Ecrou Hexagonal M |

6-3  Donner les caractéristiques de la soudure suivante :

3     épaisseur de la soudure

Soudure d’angle

100  longueur de la soudure

111  procédé de soudage

6-4  Par quel procédé  la tour est-elle protégée en surface ? Quel en est l’intérêt ?

La tour est peinte, pour des raisons esthétiques (commerciales) et protectrices (oxydation).

Appliquer une méthode de résolution à un problème de statique.

Question 7 :   Etude des efforts s’exerçant sur le vérin   5   et le levier   4   .

7-1 Calcul de l’effort du vérin à la pression maxi.  p = 700 bar 	70 Mpa

p = F / S    	F = p x S = p x π x R2 = 70 x π x (48/2)2

F = 126670 N = 12667 daN ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

7-2  Résolution.

7-2.1 Isolement du vérin   5       	Tableau bilan / résultats

| Action | P. A. | D. A. | Sens | Int (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 4/5 | B | AB |  | 12667 |
| A 20/5 | A | AB |  | 12667 |

Appliquer et énoncer le PFS pour le vérin   5   . Compléter la deuxième ligne du tableau.

B 4/5  +  A 20/5  =  0 ;   5    est  en équilibre sous l’action de 2 forces. Elles sont 
égales, opposées et ont la même direction (droite (AB)).

| Action | P. A. | D. A. | Sens | Int (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | AB |  | 12667 |
| D 22/4 | D |  | ? | ? |
| C 23/4 | C | ? | ? | ? |

Tableau bilan.

7-2.2 Isolement du levier   4

Appliquer et énoncer le PFS pour le levier   4

B 5/4  + C 23/4  + D 22/4  =  0 ;   4    est en équilibre sous l’action de 3 forces concourantes en un point. Leur somme vectorielle est nulle.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Résolution graphique :

Dynamique.

| Action | P. A. | D. A. | Sens | Int (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 22/4 | D |  |  | 8000 |
| C 23/4 | C |  |  | 17500 |

Compléter le tableau résultat :

Identifier les caractéristiques comportementales d’un matériau.

Question 8 :

Après l’étude statique, indiquer la sollicitation à laquelle est soumis le piston du vérin    5   ?

| TRACTION | COMPRESSION | CISAILLEMENT | TORSION | FLEXION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  |  |  |

Exploiter les résultats d’une analyse de RDM.

Question 9 :

Etude de l’axe de la poulie   3    liée au levier   4  .

L’effort T de la chaine sur la poulie, et l’axe  22   est égal à 8000 daN.

A l’aide du DT11/12 :

9-1 Quelle est la sollicitation dans l’axe   22   ? Cisaillement

9-2 Combien y a-t-il de sections sollicitées ?  2 sections

9-3 Calculer la contrainte :

τ  =   T / S

τ  =  T  /  2 S

τ  =  76000 : (  2. (( π . 32 2 ) : 4 ))  = 47,24 N/mm2 (Mpa)

9-4 Calculer la résistance pratique au glissement Rpg

L’axe 	22   est en acier 35 Cr Mo 4, Re = 800 Mpa. Reg = 0,5 Re.

Le  coefficient de sécurité s = 8

Reg = 0,5 Re ; Rpg = Reg / s ; Rpg = 0,5 x 800 / 8 = 50 Mpa

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

9-5 Vérifier la condition de résistance :

τ ≤ Rpg  soit  47,24  ≤  50

…………………………………………………………………………………………………………………………

Conclusion : La condition de résistance est respectée

On observe que   le constructeur a pris un coefficient de sécurité important car des personnes travaillent au voisinage du système, et ils doivent le faire sans aucun danger.

Dans le cas ou le redressage nécessite un effort plus important, utilisation d’un moufle pour redresser le véhicule, les efforts sur le bridage seront plus importants.

Le constructeur fournit un document de consignes de sécurité à respecter pour travailler sans danger.

| TOTAL : / 60 | NOTE : / 20 |
| --- | --- |

| Barème |
| --- |
| Question 1.1 |  | /2 pts | / 6 pts |
| Question 1.2 |  | /2 pts |  |
| Question 1.3 |  | /2 pts |  |
| Question 2. |  | /2 pts | / 2 pts |
| Question 3.1 |  | /5 pts | / 16 pts |
| Question 3.2 | 2+1+1 | /4 pts |  |
| Question 3.3 | 5+1+1 | /7 pts |  |
| Question 4 |  | /2 pts | / 2 pts |
| Question 5.1 |  | /4 pts /2 pts | / 8 pts |
| Question 5.2 |  |  |  |
| Question 5.3 |  | /2 pts |  |
| Question 6.1 |  | /1 pt | / 6 pts |
| Question 6.2 |  | /1 pt |  |
| Question 6.3 |  | /2 pts |  |
| Question 6.4 |  | /2 pts |  |
| Question 7.1 |  | /2 pts | / 10 pts |
| Question 7.21 |  | /2 pts |  |
| Question 7.22 | 3+1+2 | /6 pts |  |
| Question 8 |  | /2 pts | / 2 pts |
| Question 9.1 |  | /2 pts | / 8 pts |
| Question 9.2 |  |  |  |
| Question 9.3 | 6 réponses | /2 pts |  |
| Question 9.4 | 8 réponses | /2 pts |  |
| Question 9.5 | 2 réponses | /2 pts |  |
|  |  |  | / 60 pts |
|  | Note finale | / 20 pts |

# Text boxes

/ 2

Sur quoi agit le système ?

A qui rend service le système ?

Le carrossier Réparateur

La structure 
du véhicule

Tour de traction

HD 700

/ 2

Dans quel but ?

FC4

FC 3

FC2

Environnement

FP1

FC133

Energie hydraulique

Structure

Utilisateur

Tour de traction                        HD 700

/ 2

1

2

3

4

/ 2

1

2

6

8

9

7

4

23

11

21

/ 5

/ 2

/ 1

/ 1

/ 5

/ 1

3

22

Ø 32 f 7

Ø 32 H 8

/ 1

/ 2

/ 4

/ 2

1

11

4

5

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

Chaine

X

Y

Z

SOL

11

/ 2

/ 1

/ 1

111

100

3

Soudure

/ 2

/ 2

/ 2

p : pression en MPa (ou N/mm2)

F : force en Newton

S : section en mm2

Piston Ø 48

Vérin hydraulique

Pour la résolution des problèmes de statique, nous prendrons la tour dans la configuration ci-contre à gauche.

Hypothèses : le système est coplanaire.

L’action des ressorts de rappel  26  (non visible ici) du vérin est négligée.

Le poids propre des pièces est négligé.

Données : L’action  B 4/5  est connue.

La droite d’action en D de la chaine par rapport à  la poulie est verticale.

B

AA

/ 2

D

C

B

/ 3

Echelle : 1mm             200 daN

B

C

D

/ 1

B 5/4

Origine du dynamique

/ 2

C 23/4

D 22/4

/ 2

T

3

4

22

Axe 22 (D)

/ 2

/ 2

/ 2

/ 2