| Code : UR | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| Baccalauréat Professionnel Maintenance des matériels | DR 1 / 10 |
| Option A : Matériels agricoles – Option B : Matériels de T.P. et manutention Option C : Matériels de parcs et jardins | Durée : 6 h | Coef. : 1 |  |

Le

Unité de commande A1M (EC)

Nomenclature des schémas électriques des pages DR 5/10 à DR 7/10

Nomenclature pour schéma DR 5/10

Test du BUS CAN

Les codes défauts et ressource sur les différents capteurs

# Text boxes

CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Maintenance des matériels

Épreuve écrite - Session 2015

Tracteur VALTRA 182 T  VERSU

DOSSIER RESSOURCE

ÉLECTRICITÉ - ÉLECTRONIQUE

Architecture électrique du circuit associée au système de démarrage

Batterie

K1M	  Relais de démarrage

A1M 	  EC

A1A	  TC1

A1W	  UC2

M1	  Démarreur

S12	  Interrupteur de siège

S56	  Interrupteur frein de park sur levier d’inverseur avant

S7W	  Interrupteur frein de park sur levier d’inverseur poste inversé arrière

K2	  Relais d’engagement de frein de park

K10	  Relais de l’interrupteur de commande de l’interrupteur principal

K23	  Centrale clignotante d’oubli d’engagement du coupe batterie

Concours général des métiers  Maintenance des matériels				Session 2015

Electricité												DR 2/10

Concours général des métiers  Maintenance des matériels				Session 2015

Electricité												DR 3/10

Démarrer le moteur

Le démarreur a été renforcé en production depuis le tracteur châssis n°T35001

Nouvelles références		Anciennes références

Démarreur 3 kW		8366 73289			8366 73087

- Contrôle du démarreur

Le boitier moteur (A1M) contrôle le relais  k1M

Cette fonction permet de démarrer  le moteur uniquement lorsque le frein parking est engagé (S56/S7W)

- Le boîtier moteur contrôle le relais (K1M) de façon ON/OFF. Le boîtier moteur utilise les informations suivantes :

. Direction de siège (S12)

. Frein de parking, inverseur avant (S56)

. Frein de parking, inverseur arrière poste inversé (S7W)

- La direction du siège (S12) est utilisée pour le contrôle de démarrage. Le boîtier de contrôle du poste inversé Twin Trac (A1W) donne l’information de la direction du siège par message CAN.

A1W1/15 à la masse = siège en position avant

A1W1/14 à la masse = siège en poste inversé

- Si le siège est en poste inversé, le boîtier moteur met à la masse le relais K1M si l’inverseur est en position parking (pin A1A33/94 est alimenté)

L’alimentation du relais est faite tant que la condition existe.

- Si le siège est en poste inversé, le boîtier moteur met à la masse le relais K1M si l’inverseur du poste inversé est en position parking (pin A1W1/17 est alimenté)

L’alimentation du relais est faite tant que la condition existe.

- Circuit principal (S5), option.

L’interrupteur a 3 positions et possède un rappel par ressort au centre.

Le côté symbole pressé = le circuit principal est alimenté

Le côté opposé au symbole pressé = le circuit électrique n’est pas alimenté. Il n’est pas possible d’éteindre le circuit principal tant que le moteur tourne.

Lorsque le circuit principal est éteint, tous les autres circuits électriques du tracteur ne fonctionnent pas hormis la mémoire de l’auto radio et l’horloge du tableau de bord.

Lorsque le moteur est éteint ou arrêté ; le témoin du circuit principal clignote (relais K23) pour signaler que le circuit principal n’a pas été coupé.

Concours général des métiers  Maintenance des matériels				Session 2015

Electricité												DR 4/10

Concours général des métiers  Maintenance des matériels				Session 2015

Electricité												DR 5/10

Concours général des métiers  Maintenance des matériels				Session 2015

Electricité												DR 6/10

Concours général des métiers  Maintenance des matériels				Session 2015

Electricité												DR 7/10

Nomenclature pour schéma DR 7/10

A1M			Unité de commande EC (commande du moteur)

A1P			Unité de commande ICL (console)

A2M			Module ID

B1M			Capteur de détection de présence d’eau

B2M			Capteur de commande du ventilateur

B2W			Capteur de pédale d’accélérateur de marche arrière

B3M			Capteur de pression du liquide de refroidissement

B15 			Capteur d’inclinaison de la pédale d’accélérateur

G2			Alternateur

K1M			Relais démarreur

K3M 			Relais de commande de grille

K6			Relais de la pompe de carburant

F20			10 A, pompe à carburant

F28			5 A, commutateurs de régulateur de vitesse

F53			250 A, grille

F37			30 A, contrôleur du moteur (EEM)

M1			Moteur du démarreur

B1E			Capteur de position

B5			Capteur de vitesse, SIGMA, PDF

B6			Capteur de vitesse, boîte de vitesses

B7			Capteur de vitesse, PDF

B9			Capteur de vitesse, vitesse des roues

B10			Capteur de vitesse, vitesse radar

B11			Capteur de vitesse, moteur, SIGMA

B13			Capteur de vitesse, inverseur

B14			Capteur de température, boîte de vitesses

B17			Capteur de vitesse, pont avant

Nomenclature pour schéma DR 6/10

Concours général des métiers  Maintenance des matériels				Session 2015

Electricité												DR 8/10

RCO des électrovannes proportionnelles    ≦ 80%

+ Bat

Concours général des métiers  Maintenance des matériels				Session 2015

Electricité												DR 9/10

0,6 à 0,8 mm

Concours général des métiers  Maintenance des matériels				Session 2015

Electricité												DR 10/10