| Code : UR | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| Baccalauréat Professionnel Maintenance des matériels | DT 1 / 5 |
| Option A : Matériels agricoles – Option B : Matériels de T.P. et manutention Option C : Matériels de parcs et jardins | Durée : 6 h | Coef. : 1 |  |

Le

| Total page DT 2/5 | / 35 |
| --- | --- |
| Total page DT 3/5 | / 15 |
| Total | / 50 |

Problématique 1 : Lors d’un essai de mise en route, le moteur n’est pas entraîné

Question 1 : Listez les différents éléments qui interviennent sur le circuit de démarrage

|  | Inverseur AV frein de parking (S56) |
| --- | --- |
|  | Direction de siège (S12) |
|  | Inverseur AR frein de parking (S7W) |
|  | Calculateur A1A (TC) |

Question 2 : Le tracteur est équipé d’un réseau CAN BUS. Celui-ci est-il utilisé pour son démarrage ?

Question 3 : Quels sont les avantages d’un tel système ?

Question 4 : Vous décidez de vérifier le réseau BUS CAN de la console au calculateur A1M (EC). Comment allez-vous procéder ?

Question 5 : Si celui-ci est en bon état ; quelle valeur allez-vous obtenir ?

Les autres fonctions du tracteur sont opérationnelles

Question 6 : Sur les différents schémas DT 4/5 et DT 5/5, vous devez mettre en évidence sur le circuit de démarrage :

En rouge le plus permanent

En vert les masses

En bleu le circuit de commande du démarreur

Question 7: Donnez les références des entrées et sorties du calculateur A1M (EC) concernées pour le démarrage ?

Question 8 : Quelle est la référence de la sortie calculateur de l’électrovanne frein de parking ?

Question 9 : De quel type est le signal de commande envoyé à l’électrovanne ?

Question 10 : Voici le signal allant à l’électrovanne ; calculez son rapport cyclique d’ouverture (RCO)

Question 11 : Quelle conclusion pouvez vous en tirer ?

Question12 : Le relais de démarrage possède un bobinage de 60 ohms de résistance. Quelle intensité va-t-il consommer lors de sa mise en fonction ?

Question 13 : Calculez l’intensité théorique consommée par le démarreur lors du lancement du moteur thermique :

Question 14 : Avec quel appareil peut-on effectuer cette mesure ?

Question 15 : Celui-ci a un pic de consommation très élevé et ne tourne pas. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?

Problème 2 : L’engin vous indique un problème d’indication de vitesse de transmission

Question 16 : L’afficheur digital de l'autodiagnostic affiche un code de défaut L334. Que signifie-t-il ?

Question 17 : Quelle est la référence du capteur concerné ?

Question 18 : Combien de broches possède-t-il ?

Question 19 : Quelles sont les vérifications rapides que vous pouvez effectuer sur ce capteur et sa   connectique ?

Question 20 : Sur le circuit (document DT 5/5), vous devez mettre en évidence :

En rouge le plus d’alimentation du capteur

En bleu le circuit de connexion au calculateur (signal)

Question 21 : Quel est le calculateur concerné ?

Question 22 : Quelle hypothèse de panne pouvez-vous avancer ?

Question 23: Que préconisez-vous ?

# Text boxes

CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Maintenance des matériels

Épreuve écrite - Session 2015

Tracteur VALTRA 182 T  VERSU

DOSSIER TRAVAIL

ÉLECTRICITÉ - ÉLECTRONIQUE

U(V)

Concours général des métiers  Maintenance des matériels		Session 2015

Electricité												DT 2/5

/35 pts

T (ms)

Concours général des métiers  Maintenance des matériels		Session 2015

Electricité												DT 3/5

/ 15 pts

Concours général des métiers  Maintenance des matériels		Session 2015

Electricité												DT 4/5

Concours général des métiers  Maintenance des matériels		Session 2015

Electricité												DT 5/5