| Sous total Page | 2/6 | ………….. | /11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sous total Page | 3/6 | ………….. | /23 |
| Sous total Page | 4/6 | ………….. | /10 |
| Sous total Page | 5/6 | ………….. | /09 |
| Sous total Page | 6/6 | ………….. | /07 |
| Total |  | /60 |

| Code : UR | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| Baccalauréat Professionnel Maintenance des matériels | DT 1 / 6 |
| Option A : Matériels agricoles – Option B : Matériels de T.P. et manutention Option C : Matériels de parcs et jardins | Durée : 6 h | Coef. : 1 |  |

L’étude et l’analyse du moteur se fera sur un tracteur VALMET T182 Versu

- Avant votre intervention, le responsable d’atelier vous donne un Ordre de Réparation. Quels sont les interêts de ce document ?

Pour le technicien intervenant et l’entreprise.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour le client propriètaire du matériel.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Relevez les caractéristiques de ce moteur en complétant le tableau suivant :

| Caractéristiques |
| --- |
| Désignation moteur |  |
| Type d’injection |  |
| Nombre de cylindre |  |
| Cylindrée totale |  |
| Cylindrée unitaire |  |
| Régime maxi à vide |  |
| Régime au ralenti |  |
| Ø de l’alésage |  |
| Nombre de soupapes par cylindres |  |
| Course piston |  |
| Puissance du moteur |  |
| Taux de compression |  |

Vous intervenez sur un matériel manquant de puissance :

- Vous constatez que le filtre à air est saturé, votre client est parfois négligeant sur l’échange du filtre à air ou de son nettoyage. Le constructeur préconise de le changer toutes les 500 heures.

Calculez le nombre de litres d’air qui doit passer au travers de ce filtre, vous estimerez le régime constant à 1780 tr/min pour une durée de 500 heures de travail et cela afin de justifier son changement.

Ecrivez ci-dessous votre raisonnement et mettez tous vos calculs.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous devez maintenant intervenir sur le circuit de gasoil

- La réglementation concernant le carburant a changé, on doit utiliser du GNR (gasoil non routier). Quelles sont ces propriétés principales ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

- Sur le circuit  ci- dessus, quelle est la fonction du composant 2a ?

…………………………………………………………………………………………..

- Lors du changement du filtre à gasoil, vous n’avez pas de purge à réaliser. Comment celle-ci est-elle réalisée. Quel est le repère du composant réalisant cette purge?

…………………………………………………………………………………………………

- A la lecture du plan (DT page 2/6 sur le circuit haute pression), quelles sont les pièces pouvant générer une chute de pression dans le circuit HP lors d’une panne ?

Complétez le tableau ci-dessous sachant que l’on a déjà validé les fuites externes et mis hors de cause les 2 circuits Basse Pression.

| Pièces | Repère | Pièces | Repère |
| --- | --- | --- | --- |

- Calculez le couple maxi fourni par ce moteur au régime nominal « sans boost »

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..…………………

- Effectuez des relevés sur les différentes courbes : Puissance, Couple, Consommation spécifique

- La valeur de couple maximale fournie par le tracteur et la valeur du régime moteur

(sans boost) :

…………

- …………..……………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………...

- La puissance maximale fournie par le tracteur et le régime moteur (sans boost) :

- …………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..…

- Pourquoi ne sont-elles pas au même régime ?

……………………………………………………………………………………..….…

- A quel régime de rotation du moteur la consommation est-elle la plus faible ?

…………………………………………………………………………………….

- Calculez sa réserve de couple.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

- Ce tracteur a une consommation spécifique de 247g/kW/h.

Expliquez ce terme ou donnez une définition de la consommation spécifique.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Votre client sait que son tracteur consomme en conduisant normalement 28 litres/h

pour une puissance  utilisée de 116 kW.

On sait que la masse volumique du gasoil est de 840 kg /m3 à 15°C.

Donnez la consommation spécifique en fonctionnant sous  une puissance de 116 kW :

- d’après vos calculs.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- d’après la lecture de la courbe (valeur constructeur) sous 116 kW,

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Est ce dans les tolérances  du constructeur ?

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

- La consommation du tracteur dépasse les valeurs  du constructeur de 20 %.

Quels sont les contrôles que vous allez mettre en place sachant que  tous les filtres

ont été remplacés?

Mettez les contrôles dans l’ordre d’intervention.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………

…………………………………………………………………………………

- Vous devez expliquer à votre client à quoi correspondent les 4 zones entourées

(A, B, C, D). Quel est l’intérêt de chaque zone pour le travail au quotidien ?

La zone A correspond à :

…………………………………………………………………………………………..………

La zone B correspond à :

………………………………………………………………………………………….……

La zone C correspond à :

…………………………………………………………………………………………………

La zone D correspond à :

………………………………………………………………………………………………

- Quels sont les intérêts de passer un tracteur au banc de puissance après la réfection

d’un moteur ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Comment se calcule le volume  v de la chambre de combustion ?

v =

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Donnez la définition du rapport volumétrique d’un moteur et la définition de la pression de fin de compression.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Est-ce que le rapport volumètrique va varier avec l’usure du moteur ? Justifiez votre réponse.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Les cache-culbuteurs sont enlevés. Ccomment pouvez vous reconnaître les soupapes d’admission afin de contrôler la bonne valeur de réglage ?

nota : Vous ne devez pas vous baser aux tubulures d’admission et d’échappement.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Votre diagnostic vous amène à régler les culbuteurs sachant qu’il y a 4 soupapes par cylindres.

Ecrivez la gamme opératoire pour réaliser le réglage des culbuteurs.

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….…

- Quelles sont les conséquences pour ce moteur, si des soupapes sont réglées avec

trop de jeu ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……

Maintenant les réglages sont corrects mais vous pensez qu’une soupape

est "grillée".

- Expliquez le terme technique : "soupape grillée"

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- On vous demande de vérifier l’étanchéité au niveau des soupapes et des segments,

du cylindre, afin de valider votre diagnostic.

Expliquez votre méthode.

- Pour l’étanchéité  « segments »

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Pour l’étanchéité  « soupapes »

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Soit A, C et B, D, les mesures à effectuer sur une chemise.

Donnez le nom de l’appareil nécessaire permettant d’effectuer ces mesures

………………………………………………………………………………………………

- Donnez la formule mathématique permettant de trouver :

- L’ovalisation du cylindre :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

- La conicité du cylindre :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

- Le tableau ci-dessous représente les données du diamètre intérieur des chemises

(données relevées sur votre moteur après démontage)

Complétez le tableau ci-dessous et indiquez les pièces à remplacer selon les

données du  constructeur.

|  | Cyl 1 | Cyl 6 |
| --- | --- | --- |
| Côte A Côte B Côte C Côte D | 108,020 108,013 108,021 108,014 | …..….. 108,003 108,030 108,002 |
| Ovalisation maximale | ………………… | 0,001 |
| Conicité maximale | ………………… | 0,028 |

- Pièces à remplacer sur le cylindre N° 6 uniquement :

Chemise cyl N°6 :    OU      Piston cyl N°6:         OU         Ensemble : chemise / piston

Entourez votre choix et justifiez votre réponse.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………

# Text boxes

CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Maintenance des matériels

Épreuve écrite - Session 2015

Tracteur Valtra T182 Versu

DOSSIER TRAVAIL

MOTORISATION

/ 11 pts

/ 23pts

/10pts

/ 9pts

/ 7pts