BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

SESSION 2017

______

###### Durée : 6 heures

Coefficient : 6

______

ÉPREUVE E5 : Analyse et organisation d’une activité en environnement nucléaire

DOSSIER CORRIGE

Documents à rendre avec la copie :

- DR 01	pages 10/23 et 11/23

- DR 02	pages 12/23  à 14/23

- DR 03	pages 15/23 et 16/23

- DR 04	page 17/23

- DR 05	page 18/23

- DR 06	page 19/23

- DR 07	pages 20/23 et 21/23

- DR 08	page 22/23

- DR 09	page 23/23

Première Partie :

Analyse de risques du chantier proposé

Vous allez intervenir sur la mise à niveau K1 du robinet 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL. L’équipe 2 effectuera ces interventions et sera composé de 2 intervenants dont 1 Chargé de Travaux.

| A1 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 03 - p 6 |
| D’après la situation de la planification donnée, indiquer les différents domaines d’exploitation Du réacteur et leur signification. Arrêt Normal sur RRA, --> passage GV pour transitoire pour arrêt Arrêt pour Intervention : Arrêt pour Rechargement --> cycle du combustible à changer 3 coeurs. |

| A2 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 03 – p 6 |
| Donner le moment propice pour effectuer l’intervention de mise à Niveau K1 des vannes pneumatiques 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL. Justifier. APR car nous déchargeons le coeur du réacteur et donc la sûreté se trouve maintenant dans le bâtiment combustible et non pas dans le bâtiment réacteur. |

| A3 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 03 – p 6 |
| Donner les trois Arrêts de Tanche au niveau d’une centrale nucléaire. Indiquer, à partir du planning prévisionnel, l’Arrêt de Tranche lié à nos interventions. Arrêt Sur Simple Rechargement (approximativement 30 jours) Visite Partielle (approximativement 60 jours) Visite Décennale (approximativement 90 jours) Planning 4 semaines donc nous sommes en ASR |

| A4 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| Donner la signification de K1 des robinets 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL Qualification du matériel K1 : Fonctionnement dans des conditions normales, accidentelles et post accidentelles afin de garantir, de pérenniser le matériel et donc la fonction requise. |

| A5 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 05 – p 8 |
| Donner le zonage radiologique des locaux où se déroulent les interventions. N1 : nucléaire ayant une contamination non labile comprise entre 0,4 Bq / cm² et 4 Bq / cm² |

| A6 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 05 – p 8 |
| Donner les risques radiologiques de l’intervention de robinetterie. Pas de risques de contamination pas d'ouverture de circuit mais surtout le système élémentaire concerné se porte sur le circuit secondaire mais le local est classé en N1 Risques d'irradiation |

| A7 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 05 – p 8 |
| D’après la cartographie Donner le débit d’équivalent de dose ambiant pour. DeD 4 APG 012 VL = 0,007 mSv/h DeD 4 APG 013 VL = 0,005 mSv/h |

| A8 | REPONDRE | DR 01 – p 10 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 04 – p 7 |
| Établir la dosimétrie prévisionnelle (EDPi) de l’intervention (NALEV et EIPS) concernant la mise à niveau K1 des vannes 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL on prendra respectivement comme DeD au poste de travail 0,07 mSv/h et 0,05 mSv/h Voir DR 01 Dose collective 3,08 H.mSv |

| A9 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 10 – p 14 |
| Donner le niveau d’enjeu radiologique en regard de l’évaluation dosimétrique prévisionnelle. Justifier. Y a-t-il nécessité d’optimisation ? Enjeu radiologique faible de niveau 1 car Dose collective=3,08H.mSv ( niveau 1 ; DeD =0,007 mSv/h ( Niveau 0 ; Propreté radiologique (Niveau 0 Analyse formalisée réalisée par le métier |

| A10 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 01 – p 10 |
| A l’aide des EDPi réalisées précédemment, établir pour l’équipe 2 la dose collective prévue pour l’intervention de mise à niveau K1 de la vanne 4 APG 012 VL. Hors CT --> 0,028+0,084+0,252+0,168+,0,168+0,084 = 0,79 H.mSv |

| A11 | REPONDRE | DR 02 p 12 – p 13 – p14 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 16 – p 20 |
| La dose collective prévue pour l’intervention sur la vanne 4 APG 012 VL est de 0,8 H.mSV. Etablir le Régime de Travail Radiologique relatif à cette intervention pour l’équipe 2 de NALEV (page 1 cadre 1,2 et 3 du RTR) et proposer les actions de radioprotection à mettre en œuvre. Voir DR 02 p 12 – p 13 – p14 Calcul du seuil d’arrêt Max (1,2x0,8 H.mSv et 0,8H.mSv + 2 H.mSv) = 2,8 H.mSv Action de radioprotection voir DR p13 et p14 |

| A12 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 10 – p 14 |
| A partir du résultat de l’EDPi, A qui incombe la responsabilité de réaliser et de valider le RTR ? Réalisé --> PCR NALEV Valideur --> CA donneur d'Ordre |

| A13 | REPONDRE | DR 03 – p 15 – p 16 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| Réaliser et compléter l’analyse de risques liés à l’activité. Note : seules les parties grisées sont à renseigner. |

Voir DR 03 – p15 – p16

Deuxième partie :

Organisation et gestion du chantier proposé

| B1 | REPONDRE | DR 04 – p 17 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 03 – p 15 – p 16 |
| Renseigner la Fiche d’Identification de Chantier résultante des différentes analyses de risques qui devra être apposée en entrée de chantier. Voir DR 04 – p 17 |

| B2 | REPONDRE | DR 05 – p 18 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 04 – p 7 |
| Compléter la planification des deux interventions 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL Une journée de travail en horaire normal dure 7 heures. Au-delà, des heures supplémentaires sont à considérer. Lorsque les activités le permettent, une pause d’une heure est prévue chaque jour travaillé entre 12h et 13h. Dans le cas contraire, une heure supplémentaire est comptabilisée. Les phases doivent commencer le plus tôt. Voir DR 05 – p 18 |

| B3 | REPONDRE | DR 08 – p 22 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 01 – p 3 – p 4 |
| A partir des éléments concernant le personnel de l’entreprise disponible dans le dossier « TECHNIQUE », établir, l’organigramme de chantier de l’intervention en justifiant les choix en sachant que l'entreprise NALEV a un objectif dosimétrique de 10mSv par an. Note : seules les parties grisées sont à renseigner. Voir DR 08 |

| B4 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| Donner l’intérêt du Document de Suivi de l’Intervention. Le DSI permet de : Prévoir le déroulement de l’intervention Assurer la traçabilité : Des actions de contrôle réalisées par une personne différente de l’exécutant (Art.8 de l’AQ du 10/08/1984) Des actions de vérification (Art.9 de l’AQ du 10/08/1984). Des actions de surveillance de la part du client EDF (Art.4 de l’AQ du 10/08/1984) Des Procès Verbaux émis. Vérifier que l’intervention s’est déroulée conformément aux prévisions et que les non-conformités ont été traitées. |

| B5 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 06 – p 19 |
| A partir de la Liste des Documents Applicables et des documents mis à votre disposition (DSI, GI et Organigramme), effectuer la levée des Préalables. Dans le cas où des documents sont erronés, indiquer votre démarche. Quand est-elle réalisée ? Elle a lieu au plus près du commencement des travaux lorsque le Dossier de Réalisation de Travaux a été établi par le fournisseur, dans la semaine précédente (1 à 2 jours avant) si possible et dans le mois qui suit la réunion d’enclenchement. Réalisation d'une fiche non conformité émise et valider par le donneur d'ordre. |

| B6 | REPONDRE | DR 07 – p 20 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 03 – p 15 – p 16 |
| A partir de l’analyse des Risques, mettre en place, en les justifiant, les points de notifications ainsi que les phases nécessaires dans le Document de Suivi de l’Intervention. Voir DR 07 – p 20 |

| B7 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 02 – p 5 , DR 05 – p 18 |
| A partir du cahier des charges ci-dessous et des ressources tarifaires disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », budgétiser, en détaillant les calculs, l’intervention de robinetterie en terme de MAIN D’ŒUVRE 4 APG 012 VL ET 4 APG 013 VL de la société NALEV : Compte-tenu de la planification des interventions des différentes sociétés, l’équipe N doit être présente la veille du jour de début de la première activité de l’intervention. L’équipe NALEV reste sur place tant que l’intervention n’est pas soldée. Le siège social de la société NALEV se trouve à 573 km du CNPE. Une journée de travail en horaire normal dure 7 heures. Au-delà, des heures supplémentaires sont à considérer. Lorsque les activités le permettent, une pause d’une heure est prévue chaque jour travaillé entre 12h et 13h. Dans le cas contraire, une heure supplémentaire est comptabilisée. Les phases doivent commencer le plus tôt. Le coût total des consommables a été estimé à 841€ HT. VOIR TABLEAU CI -APRES |

| B8 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| D'après le coût de l'intervention, donner une stratégie afin de réduire le coût de cette intervention. La conduite peut effectuer la requalification à partir du 14 mars 2013. Le but serait de modifier les dates d'intervention et que l'équipe puisse travailler du 14 mars au 18 mars (gain en temps, en frais kilométrique par rapport au jour de location) Gain de 12 % |
| sous traitant | 4 000,00 € |  |
| préparation | 5 000,00 € |  |
| Chargé de travaux | 3 602,50 € |  |
| Ouvrier qualifié | 1 890,00 € |  |
| surtenue - botte | 841,00 € |  |
| IK | 3 094,00 € | 3094,2 |
| Jour travaillé | 1 065,00 € | 5 nuits --> 14 - 15 - 16 - 17 -18 mars à la place 21 mars et 16 / 17 avril |
|  | 19 492,50 € | X 1,10 = 21 441,75 € |

|  |  |  | APG 012 VL |  |  | APG 014 VL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | taches | PR1 | PR2 | CT |  | taches | PR1 | PR2 | CT |
|  |  |  | heures | nbre |  | heures |  | nbre | heures |  | nbre |  |  | heures | nbre |  | heures | nbre |  | heures | nbre |  |
|  | 12-févr | 1 |  |  | 0 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  | 0 | 12-févr | 21 |  |  | 0 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  | 0 |
|  | 14-févr | 3 |  |  | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 14-févr | 23 |  |  | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 |
|  |  | 6 / 6 b | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 21-févr | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 22-févr | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 |
|  |  | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 |
|  |  | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | 14-mars | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15-mars | 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 12 | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 32 | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | 1 | 3,5 |  |  | 0 |
|  | 21-mars | 14 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,25 | 1 | 0,25 | 21-mars | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 0,25 |
|  |  | 15 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,75 |  | 35 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,75 |
|  | 16-avr | 17 / 18 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17-avr | 37 / 38 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | total | 21 |  | total | 24,25 |  | total | 8,5 |  |  |  | total | 21 |  | total | 24,25 |  | total | 8,5 |
| CTX HN2 55 € |  |  |  | 1 333,75 € |  | 467,50 € |  |  |  |  |  |  | 1 333,75 € |  | 467,50 € |
| Ouvrier 45 € | € | 945,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945,00 € |  |  |  |  |  |  |
| surtenue | 13 € | 9x13 | 117€ |  | 12x13 | 156 € |  | 8x13 | 104 € |  |  |  | 9x13 | 117€ |  | 12x13 | 156 € |  | 8x13 | 104 € |
| surbotte | 1,50 € |  | 13,5 € |  |  | 18 € |  |  | 12 € |  |  |  |  | 13.5 |  |  | 18 € |  |  | 12 € |
| IK0,90 € | 12 - 14 - 22 fév; 14 - 21 mars;16 avril donc 6 jours | 573x2x0,9x6jours | 6 188,40 € |  |  |  |  |  |  |  |
| Jour travaillé (frais location) 71,00 € |  | 21 fev au 22 fév; 14 au 15 mars; 16 au 17 avril donc 3 nuits | 639 € |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sous traitant | 4 000,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | preparation | 5 000,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chargé de travaux | 3 602,50 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ouvrier qualifié | 1 890,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sutenue - botte | 841,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IK | 6 188,40 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jour travaillé | 639,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 160,90 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Troisième partie :

Contrôle et exécution du chantier proposé

Pour traiter cette dernière partie, les missions, les responsabilités et les prérogatives du chargé d’affaires doivent être considérées et mises en œuvre.

| C1 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 12 – p 16 |
| Donner le(s) moyen(s) de s’assurer que les consignes sont correctement assimilées par l’équipe d’intervention ? Pour s’assurer que les consignes sont correctement assimilées par l’équipe d’intervention, le Chargé d’Affaires de la société NALEV doit notamment : Animer la réunion de lancement de travaux avec l’équipe d’intervention Préjobriefing. Questionner l’équipe, lors d’une visite-chantier inopinée, pour vérifier que les consignes prévues sont correctement mises en œuvre. |

| C2 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| Vous êtes chargé de travaux, indiquer le protocole du suivi dosimétrique de l'intervention Le chargé de travaux a chaque fin de journée demande à ses intervenants son dose intégrée et la note d'avoir un suivi dosimétrique (aucune dérive) |

| C3 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 01 – p 10 |
| D’après la dosimétrie proposée au cours du 3ème jour, quel constat faites vous ? Justifier La dosimétrie prévue est très importante par rapport à la dosimètrie réelle. Nous sommes donc conformes à nos attentes. |

| C4 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 07 – p 10, DT15 – p 19 |
| D’après la gamme d’intervention il est nécessaire pour réaliser la mise à niveau des vannes pneumatiques de déposer le vérin. Cela nécessite l’utilisation d’un matériel de levage. Donner la masse du vérin et choisir les élingues permettant de réaliser cette opération. On utilisera deux élingues que l’on fixera sur les deux anneaux de levage présents sur la partie supérieure du vérin (mode de fixation) Masse du verin : 478 -88 = 390 kg On choisira une élingue de couleur violette (CMU 800 kg pour le mode de fixation) |
| C5 | REPONDRE | DR 09 – p 23 |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| Lors de l’utilisation de matériel de levage il est nécessaire d’établir un examen d’adéquation du système de levage. Le palan utilisé à une Charge Maximale Utile de 2 t, le chariot a une Charge Maximale Utile de 4 tonnes et la poutre a une Charge Maximale Utile de 5 tonnes. Compléter la partie encadrée sur l’examen d’adéquation (DR 09) et indiquer si le moyen de levage est bien adapté. Le système de levage est bien adapté les conditions énoncées dans l’examen d’adéquation sont bien remplies |

| C6 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 09 – p 23 |
| Avant de procéder au levage quels sont les différents points à vérifier ? PV de contrôle à jour Autorisation de son employeur pour l’utilisation Avoir réalisé l’examen d’adéquation Prendre connaissance de la consigne de sécurité de levage en vigueur sur le site |

| C7 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 09 – p 23 |
| Le système de manutention mécanique étant à demeure dans le local. Donner les précautions à prendre pour garantir la qualification des matériels avoisinant. Positionner le chariot en position « garage », serrez le frein de garage, et accrochez la chaîne |

| C8 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 06 – p 9 |
| D’après la fiche de non-conformité, indiquer le traitement proposé ainsi que les personnes permettant d’effectuer la validation de la proposition. La non conformité provient de notre sous-traitant. Dans un premier temps, il nous informe de cet écart par une fiche de non conformité. Puis, nous devons informer notre client de notre écart et d'apporter une solution. A partir de là, la solution étant acceptée par notre client, nous pouvons continuer notre intervention et bien entendu la séquence de notre sous-traitant. |

| C9 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 06 - p 9 |
| D’après la fiche de non-conformité, proposer une solution technique. VOIR FICHE NON CONFORMITE --> REBOUCHER LES TROUS ET APPORTER AU REX? DES MESURES DE PREVENTION POUR LE PERCAGE |

Document Réponse 01 :

evaluation dosimetrique previsionnelle

| Préparation de l’intervention 4 APG 012 VL |
| --- |
| Débit de dose estimé ( poste de travail ) : | ……… |  |  |  | Local | ……... |
| Nb d’intervenant : | ……… |  |  | Nb d’heures de travail : | ….. |
| Ref Phases | Phases | Zone de travail | Tps en heure | Nb d’Agent | Coef. d’expo. | DeD mSv / h | Dosimètrie |
|  |  |  |  |  |  |  | Prévue H.mSv | Réalisée H.mSv |
| A1 |  |  | 0,25 | 1 | 0,1 | 0,07 | 0,00175 |  |
| A2 |  |  | 2 | 2 | 0,1 | 0,07 | 0,028 |  |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 0,1 | 0,07 | 0,0035 |  |
| A3 |  |  | 2 | 2 | 0,3 | 0,07 | 0,084 |  |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,07 | 0,0105 |  |
| A4 |  |  | 6 | 2 | 0,3 | 0,07 | 0,252 |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 0,3 | 0,07 | 0,042 |  |
| A5 |  |  | 4 | 2 | 0,3 | 0,07 | 0,168 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 0,3 | 0,07 | 0,021 |  |
| A6 |  |  | 4 | 2 | 0,3 | 0,07 | 0,168 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 0,3 | 0,07 | 0,021 |  |
| A7 |  |  | 2 | 2 | 0,3 | 0,07 | 0,084 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 0,3 | 0,07 | 0,021 |  |
| B1 |  |  | 0,25 | 2 | 0,8 | 0,07 | 0,028 |  |
| B2 |  |  | 0,25 | 2 | 0,8 | 0,07 | 0,028 |  |
| B3 |  |  | 7 | 2 | 0,8 | 0,07 | 0,784 |  |
| B4 |  |  | 0,5 | 2 | 0,8 | 0,07 | 0,056 |  |

| VTE : | ……… | en heures |  | Objectif dosimétrique de l’intervention | …………. | H.mSv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Volume de Travail Exposé ) 62,25 h |  |  | 1,80 H.mSv |
| Rédacteur : |  |  | Date / Visa : |  |

| Entreprise : NALEV |
| --- |
| Débit de dose relevé au poste de travail : 0,005 mSv / h |
| RELEVE DE LA DOSE INTEGREE |
| DATE | 12/02 | 14/02 | 21/02 | 22/02 | 14/03 | 15/03 | 21/03 | 16/04 | 17/04 |  | Cumul |
| Chargé de travaux | 0,006 | 0,004 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,012 | 0,002 | 0,009 | 0,006 |  | 0,075 |
| Intervenant | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0,009 | 0,005 |  | 0,044 |
| Contrôleur Technique |  |  | 0,018 | 0,018 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 |  | 0,048 |
| TOTAL | 0,011 | 0,008 | 0,032 | 0,034 | 0,02 | 0,02 | 0,008 | 0,02 | 0,014 |  | 0,167 |

| EDPi Préparation de l’intervention 4 APG 013 VL |
| --- |
| Ref Tâches | Tâches | Zone de travail | Tps en heure | Nb d’Agent | Coef. d’expo. | DeD mSv / h | Dosimètrie |
|  |  |  |  |  |  |  | Prévue H.mSv | Réalisée H.mSv |
| C1 | Visite du chantier |  | 0,25 | 1 | 0,1 | 0,05 | 0,00125 |  |
| C2 | Préparation Chantier |  | 2 | 2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |  |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 0,1 | 0,05 | 0,0025 |  |
| C3 | Intervention |  | 2 | 2 | 0,3 | 0,05 | 0,06 |  |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,05 | 0,0075 |  |
| C4 | Intervention |  | 6 | 2 | 0,3 | 0,05 | 0,18 |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 0,3 | 0,05 | 0,03 |  |
| C5 | Intervention |  | 4 | 2 | 0,3 | 0,05 | 0,12 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 0,3 | 0,05 | 0,015 |  |
| C6 | Repli de chantier |  | 4 | 2 | 0,3 | 0,05 | 0,12 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 0,3 | 0,05 | 0,015 |  |
| C7 | Repli de chantier |  | 2 | 2 | 0,3 | 0,05 | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 0,3 | 0,05 | 0,015 |  |
| D1 | Visite du chantier |  | 0,25 | 2 | 0,8 | 0,05 | 0,02 |  |
| D2 | Préparation Chantier |  | 0,25 | 2 | 0,8 | 0,05 | 0,02 |  |
| D3 | Intervention |  | 7 | 2 | 0,8 | 0,05 | 0,56 |  |
| D4 | Intervention |  | 0,5 | 2 | 0,8 | 0,05 | 0,04 |  |

| VTE : | ……… | en heures |  | Objectif dosimétrique de l’intervention | …………. | H.mSv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Volume de Travail Exposé ) 62,25 h |  |  | 1,28 H.mSv |
| Rédacteur : |  |  | Date / Visa : |  |

Document Reponse 02 : RTR

Document Réponse 03 : Analyse De Risques de l’activité

Analyse des risques qui proviennent de l’activité elle-meme

| Source de risque | Des moyens particuliers sont-ils pris ? | Identification précise de la tâche et/ou du matériel | Conséquences possibles (risques) | Parades à mettre en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NON | OUI |  |  |  |
| 2/1 Un corps étranger peur-il être introduit et laissé dans un circuit ? Le constructeur identifie les circuits mécaniques ouverts pour la modification et les matériels ou matériaux introduits dans ce circuit | NON |  |  |  |  |
| 2/2 Un appareil inadapté, mal étalonné ou défectueux peut-il être utilisé ? (appareil de mesure, outillage, bancs d’essais) Le Constructeur liste les appareils de mesure utilisés directement sur le circuit. Il doit être en mesure de justifier de leur étalonnage conformément à son Manuel Qualité. |  | OUI | Serrage au couple de vis ou écrous d’assemblage | Fonction mal assurée suite à inefficacité du serrage | Respect notice d’intervention Etalonnage suivant les appareils Contrôle des PVs Points de contrôle sur DSI |
| 2/3 Une pièce de rechange doit-elle être montée ? Le Constructeur indique : Les pièces qu’il monte fournie par E.D.F. (Il sera amené à vérifier leur conformité et leur validité). |  | OUI | Pièces suivant liste spécifiée dans notice d’intervention | Fonction mal ou non assurée | Respect notice d’intervention. PV de prise en charge Contrôle conformité Notification sur DSI |
| 2/4 Des matériaux, ingrédients ou fluides, sont-ils utilisés ? (graisse, produits et matériaux utilisés en Centrale – PMUC – ne respectant pas les exigences requises) Le Constructeur précisera les matériaux consommables (solvants, graisses, scotch…) utilisés. Ceux non conformes au PMUC ou aux matériaux qualifiés seront signalés. |  | OUI | Nettoyage, dégraissage, dégrippage graissage frein filet. Produits listés dans notice | Corrosion Fonction mal assurée | Respect notice intervention PV de prise en charge Contrôles sur DSI |
| 2/5 La fonctionnalité et les caractéristiques du robinet après intervention sont elles assurés ? |  | OUI |  | Problèmes de manœuvre Robinet | Respect des spécifications de montage alimentation air Essais de fonctionnement lors de la requalification |
| 2/6 La validité de la qualification K1 est-elle assurée ? |  | OUI | Mise à niveau de la chaîne électromécanique | Non tenue sismique de l’appareil | Respect des notices d’intervention Point de notification ou contrôle final (serrage au couiple et liaisons sensibles ) |
| 2/7 La mise en configuration pour l’intervention nécessite-t-elle une préparation particulière ? |  | OUI | Dépose du contrôle commande et des fins de course | Mauvais fonctionnement de l’appareil | Suivi des câblages dans le DSI Validation lors de la requalification |

Analyse des risques en relation avec l’environnement

| Source de risque | Des moyens particuliers sont-ils pris ? | Identification précise de la tâche et/ou du matériel | Conséquences possibles (risques) | Parades à mettre en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NON | OUI |  |  |  |
| 3/1 Par l’absence d’un moyen empêchant un montage incorrect (position inversée, engagement ou vissage insuffisant) |  | Oui | Montage d’ensemble mécanique | Mauvais montage d’une ou plusieurs pièces mécaniques | Plans d’ensemble joints aux documents d’intervention Contrôle technque en cours et en fin d’intervention |
| 3/2 Par le risque de se tromper de local ou matériel |  | Oui | Prise en charge du matériel objet de l’intervention | Intervention sur mauvais matériel | Mise en œuvre PFI Minute d’arrêt Autocontrôle Prise en charge du matériel notifiée dans le DSI (Régime de Consignation) |
| A-t-on identifié un risque important de détérioration du matériel environnant ? 3/3 – Par des chutes d’objet, projections, chocs 3/4 Par des moyens de manutention (moyens inadaptés, engins de manutention non remis en position de garage ) |  | OUI | Chute de pièces au cours de la manutention ou d’évacuation | Endommagement des pièces concernées, voire du matériel environnant. | Respect notice d’intervention et consignes de sécurité. Utilisation des moyens adaptés. Contrôle visuel notifié sur DSI |
|  |  | OUI |  |  |  |

Document Réponse 04 : Fiche d’Identification de Chantier

Document Reponse 05 : Planification de l’intervention de robinetterie (Graphe de Gantt)

NALEV : colorier en noir		EIPS : colorier en vert

| N°TACHE | 12 février | 13 février | 14 février | 19 février |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 février | 22 février | 14 Mars | 15 Mars |
|  | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 Mars | 21 Mars | 16 Avril | 17 Avril |
|  | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Document Réponse 06 : LDA

Document Reponse 07 : DSI

Document Reponse 08 : Organigramme de l’intervention

| Entité : NALEV | ORGANIGRAMME D’INTERVENTION | N° affaire | : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date | : |
|  |  | Rév. | : |
|  |  | Page | : |
| Nom du client : | N° de commande client : |
| Site EDF : | Tranche / Unité : |
| Libellé des travaux : |
| Nom : | Visa : |

Document Réponse 09 : Examen d’adéquation

# Text boxes

| CNPE ECOLE | RÉGIME DE TRAVAIL RADIOLOGIQUE Validité : du … / … / …… au … / … / …… | No IZ : 4567327 Indice : …. Code travail : …. | Feuille 1/3 – Version du ... / … / … …h... |
| --- | --- | --- | --- |

Activité : Robinetterie

Intervention :	Mise à niveau des vannes pneumatiques

Projet :	AT

Activité prévue du ... / … / …… au ... /    / ……	No OI/phase :

Tranche :  . . . . . . .          Local : . . . . . . . . . . . 	Service/entreprise : NALEV

Objet d’intervention (RF) : 4 APG 012 VL

| NIVEAU D’ENJEU RADIOLOGIQUE |
| --- |
|  | Fort | 3 |  |
|  | Significatif | 2 |  |
|  | Faible | 1 |  |
|  | Très faible | 0 |  |

PRÉALABLES À L’ACTIVITÉ

Le chargé de travaux s’engage à : - Contrôler la mise en œuvre effective des actions de radioprotection prévues en préalable à l’activité - Mettre en œuvre les actions de radioprotection prévues qui lui incombent pour réaliser l’activité - Compléter ces mesures si nécessaire et en faire part - Fournir les instructions nécessaires aux intervenants

| INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES |
| --- |
| Si | D.E.D. au poste de travail | ( 1 mSv/h | ( | SUSPENDRE l’activité ENGAGER des mesures complémentaires |
|  | ou |  |  |  |
|  | Dose collective probable | ( X H.mSv |  |  |
|  | ou |  |  |  |
|  | Contamination en limite de chantier | ( 4 Bq/cm² |  |  |
| Si les mesures complémentaires sont insuffisantes | ( | PRÉVENIR la hiérarchie et le Donneur d’ordre |
| Si | Dose collective reçue | ( 2,8 H.mSv | ( | ARRÊTER l’activité PRÉVENIR la hiérarchie et le Donneur d’ordre |
|  | ou |  |  |  |
|  | Contamination en limite de chantier | ( 400 Bq/cm² |  |  |

CONTACT SPR POUR L’ACTIVITÉ

Nom : …………………………………………………………………………… Tél. : ………… – Bip : …………

| RISQUES RADIOLOGIQUES ET ÉVALUATION DOSIMÉTRIQUE PRÉVISIONNELLE OPTIMISÉE |
| --- |
| Risques radiologiques : | Irradiation : Contamination : | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Référence des cartographies utilisées |
| Activité globale | Prévu |  | Mesuré |  |
| D.E.D. au poste de travail | 0,007 mSv/h |  | mSv/h |  |
| D.E.D. moyenné si activité diffuse | ……..mSv/h |  |  |
| Dose collective prévue | 0,8 H.mSv | Effectif indicatif : 2 personnes |  |
| Dose individuelle moy. pour l’activité | 0,4 mSv |  |  |
| Dose individuelle moy. par jour | mSv/j |  |  |
| Éléments de l’activité (à remplir si nécessaire) | Prévu |  | Mesuré |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |

| Rédacteur |
| --- |
| Nom : |  |
| Service : |  |
| Date : | ... / … / …… |

| Valideur |
| --- |
| Nom : |  |
| Service : |  |
| Date : | ... / … / …… |

| Régime délivré à : |
| --- |
| Nom du chargé de travaux : …………………………………………………… |
| Service/entreprise : …………………………………………………… |
| Visa : …………………………………………………… |
| Date : | ………/………/……………… |

| Régime restitué par : |
| --- |
| Nom du chargé de travaux : …………………………………………………… |
| Service/entreprise : …………………………………………………… |
| Visa : …………………………………………………… |
| Date : | ………/………/……………… |
| Le chargé de travaux atteste qu’il : - restitue l’installation dans l’état attendu ; - fait part des éléments intéressants pour le REX dans la zone prévue de ce RTR. |

3

2

1

| CNPE ECOLE | RÉGIME DE TRAVAIL RADIOLOGIQUE Validité : du … / … / …… au … / … / …… | No IZ : 4567327 Indice : …. NCAD : …… | Feuille 2/3 – Version du ... / … / … …h... |
| --- | --- | --- | --- |

ACTIONS DE RADIOPROTECTION

Préalables:

- Pré-job briefing

ACTIONS SUR LES SOURCES :

  - Décontamination 						(

  - Configuration des circuits : mise en eau			(

  - Configuration des circuits : rinçage 			(

  - Enlèvement d'un élément de matériel très irradiant	(

PROTECTIONS :

- Fixes 							(

- Mobiles 							(

- Intégrées à l'outillage					(

- Contre la contamination : boîte à gant 			(

- Contre la contamination : sas 				(

- Contre la contamination : intégrées à l'outillage		(

- Contre la contamination : confinement statique		(

- Contre la contamination : confinement dynamique		(

- Contre la contamination : aspersion et exhaures 		(

- Protections individuelles adaptées 	( Surtenues papier + sur botte + saut de zone

AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL :

- Enlèvement d'un élément de matériel très irradiant	(

- Structures adéquates (échafaudages) 			(

- Accès facilités 						(

- Eclairage suffisant					(

- Aire de dépose, d'affranchissement			(

- Point vert ALARA 					(

- Propreté de rangement du poste de travail		(

- Moyens de manutention disponibles 			(

- Contaminamètre portable 				(MIP 10 + Sonde SBM  pour controle sortie chantier

- Balise de surveillance gamma				(

- Balise de surveillance aérosols 				(

- Balise de surveillance gaz 				(

- Délimitation du chantier 					( Balisage de chantier

PREPARATION DU TRAVAIL :

- Procédure générale adaptée : mode opératoire		( Voir Notice d'instruction Mode Opératoire

- Procédure générale adaptée : outillage 			( Voir Notice d'instruction Mode Opératoire

- Procédure générale adaptée : pièces de rechange		( Voir Liste de pièce de rechange - Vérification HZC

- Procédure générale adaptée : nombre d'opérateurs 	(

- Procédure de radioprot adaptée : protections collectives	(

- Procédure de radioprot adaptée : protections individuelles	(

- Procédure de radioprot adaptée : gestion des déchets	(

- Permis et autorisations prévus 				(

- Régime de consignation adapté 				( RC001 + RC réseau SAR

PLANIFICATION DU TRAVAIL :

- L'activité est-elle bien utilisée dans le planning ? 		( Vérification du domaine d'exploitation RCD

- Y a-t-il des interférences avec d'autres chantiers ?		(

Lesquels

- Les niveaux d'eau optimisent-ils la dosimétrie ? 		(

| CNPE ECOLE | RÉGIME DE TRAVAIL RADIOLOGIQUE Validité : du … / … / …… au … / … / …… | No IZ :. 4567327 Indice : …. NCAD : …… | Feuille 3/3 – Version du ... / … / … …h... |
| --- | --- | --- | --- |

ACTIONS DE RADIOPROTECTION

ORGANISATION DU TRAVAIL :

- L'activité doit-elle être réalisée en totalité en zone		(

irradiante ?

- Nombre d'opérateurs justifié 				(

- Répartition des tâches optimales 				(

- Peut-on égaliser les doses entre opérateurs ?		(

- Mise à distance de certains opérateurs			(

- Le processus utilisé est-il optimal ?			(

- Gestion des déchets adaptée ?				(

- Y a-t-il des problèmes de sécurité classique qui

interfèrent avec la radioprotection ?			(

OUTILLAGE :

- Outillage adapté						(

- Outillage spécialisé pour diminuer les doses		(

FORMATION ET COMPETENCES :

- Les intervenants sont-ils formés pour l'intervention?	(

- L'intervention nécessite-t-elle un entraînement		(

particulier

A

B

4 APG 012 VL

B

A

A

A

A

A

B

4 APG 012 VL

B

4 APG 012 VL

AS 0516/04                A

AS 0516/04                A

B

4 APG 012 VL

PIERRELATTE

FONTENAY

MARCOULE

PIERRELATTE

FESSENHEIM

EIPS

M CIRES

M CIGEO

M RIBLANT

Liaisons hiérarchiques

Liaisons fonctionnelles

5 t

4  t

390 Kg

800 Kg

2 t