MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Session : 2018

E.1- EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Sous-épreuve E11	UNITE CERTIFICATIVE U11

Analyse d’un système technique

Durée : 3h	Coef. : 2

## DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier TECHNIQUE comprend 13 pages numérotées de DT 1/13 à DT 13/13

1 - Mise en situation

Présentation de l’entreprise

Une société spécialisée dans l'arboriculture dispose de deux véhicules utilitaires identiques (Renault master 3) équipés respectivement d'un plateau + d'une grue et d'une benne amovible + un coffre.

Cette société veut augmenter le nombre de chantiers et par conséquent embaucher 2 nouvelles équipes. Elle aimerait doubler ses possibilités de transport. Cette société dispose de 2 options :

● Option 1 : Acheter 2 nouveaux véhicules équipés chacun de nouvelles carrosseries identiques aux précédentes (grue, benne….).

● Option 2 : Conserver les 2 véhicules existants et prévoir l’adaptation de plusieurs « carrosseries interchangeables ».

Le carrossier constructeur conserve les éléments des carrosseries existantes des véhicules actuels. Il achète en parallèle les mêmes éléments (grue, benne….). L'alimentation hydraulique des grues et bras de levage ne serait pas possible lorsque la carrosserie serait escamotée. Cela permettra d'avoir plus de charges utiles (économie du poids de la pompe et circuit). Un groupe hydraulique auxiliaire pourrait être envisagé.

L'option 2 est choisie et il est demandé à votre entreprise de réaliser l'installation des éléments de carrosserie (benne et grue) sur un faux châssis. On vous confie les opérations liées à la grue, qui comprend l'assemblage des points d'ancrage au faux châssis.

2 - Fiche Technique du châssis cabine Renault Master 3

3 - Position de la grue sur le véhicule

4 - Energie

Le cahier des charges impose que lorsque la carrosserie équipée de la grue et de la benne est remplacée par l'autre carrosserie sur le châssis du véhicule, la grue ne soit plus alimentée en énergie

(Fonction FC5).

Les solutions techniques ci-dessous ont été retenues :

- Un moteur électrique entraine la pompe hydraulique.

- La pompe fournie une pression maxi de 250 bar et un débit de 10l/min.

- L'alimentation électrique est prise sur le véhicule (raccord).

5 - Plan de la grue

6 - Nomenclature

| 13 | 1 | Tige de vérin 3 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 1 | Corps de vérin 3 |
| 11 | 1 | Corps de vérin 2 |
| 10 | 1 | Tige de vérin 2 |
| 9 | 1 | Tige de vérin 1 |
| 8 | 1 | Corps de vérin 1 |
| 7 | 1 | Flèche 2 |
| 6 | 1 | Flèche 1 |
| 5 | 1 | Bras 2 |
| 4 | 1 | Bras 1 |
| 3 | 1 | Base pivotante |
| 2 | 2 | Béquille |
| 1 | 1 | Bâti |
| Rep | Qté | Désignation |

7 - Masses

Répartition de la masse en porte-à-faux de la grue flèche sortie :

8 - Résultat de simulation

Simulation réalisée grâce au logiciel FrameWin

9 - Bridage des grues

Vis par classe de qualité

10 - Procédure de bridage

11 - Liaisons mécaniques

12 - Formulaire

Calcul d’un poids :

Poids en Newton  (N)  = Masse (en kg) x   g  (m /s²)  avec g gravité = 9,81 m/s²

TRACTION – COMPRESSION :

Condition de résistance :

Contrainte normale :				 avec  ( = contrainte normale (MPa)

N = effort normal (N)

S = aire de la section droite (mm²)

Résistance pratique à l’extension :         			       avec Re = limite mini élastique (MPa)

k = coefficient de sécurité

CISAILLEMENT :

| Condition de résistance : |  | avec en MPa |
| --- | --- | --- |
| Contrainte tangentielle : |  | T = effort tranchant (N) S = aire de la section cisaillée (mm²) |
| Résistance pratique au glissement : | pour l’acier | avec Rg = limite mini au glissement (MPa) s = coefficient de sécurité |

# Text boxes

Carrosserie avec benne amovible + coffre

Carrosserie avec plateau + grue

Transmission et accouplement permettant de transmettre la puissance à la centrale hydraulique

Masse faux châssis:198kg

Masse benne "modèle acier":684kg

Masse benne "modèle alu":400kg

179 kg

2050 mm

Nous retrouvons les valeurs des moments de la flèche de la grue et de la charge.

Moment dynamique permettant le calcul majoré de 30%

Cadre de carrosserie

Faux châssis

Valeur de la contrainte maxi σBr dans la liaison grue-faux châssis en MPa

Données PALFINGER

Epaisseur des cordons en fonction du Moment de torsion dynamique MDyn

Grue montée sur faux-châssis vue de dessus

Faux châssis

Brides

Brides

Brides