BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2018

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER SUJET

Mise en situation :

Vous travaillez dans une concession Peugeot de Brive la Gaillarde. Le chef d’atelier vous confie un véhicule de type 5008 en vue d’une opération de diagnostic.

Nous sommes le 21 juin 2018.

La propriétaire du véhicule, Mme Milousin, nous informe que la fonction « stop and start » de son véhicule ne fonctionne plus et que le voyant « service » est allumé.

Conseils :

| Prendre en charge le véhicule et analyser le système | Partie 1 | Question 1 à 10 | 40 minutes |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparer l’activité de diagnostic | Partie 2 | Questions 11 à 22 | 1h20 |
| Préparer la maintenance corrective | Partie 3 | Question 23 à 36 | 1h |

- Vous devez répondre aux questions sur le dossier réponse (DR).

- Attention certaines réponses doivent être rédigées sur la copie d’examen fournie.

- Il sera précisé à la fin de chaque question l’emplacement de la réponse (DR ou copie d’examen).

- Il est conseillé de ne pas dégrafer les dossiers.

- L’utilisation du sommaire du dossier technique est indispensable.

# I – PRENDRE EN CHARGE LE VÉHICULE ET ANALYSER LE SYSTÈME

- Compléter le tableau d’identification du véhicule.

Répondre sur DR

- Comment s’aperçoit-on dans l’habitacle que le système « Stop and Start » est défaillant ?

Répondre sur la copie d’examen

Vous décidez d'effectuer une lecture de défauts à l’aide de l'outil d'aide au diagnostic Diagbox.

- Localiser la prise diagnostic en entourant l’endroit où elle se trouve.

Répondre sur DR

- Sur la station de diagnostic « Diagbox », entourer quel menu utiliser pour effectuer votre diagnostic.

Répondre sur DR

Après branchement de l’outil de diagnostic, voici ce qui apparait :

- Compléter le libellé de ce code défaut.

Répondre sur la copie d’examen

Afin de poursuivre votre diagnostic vous décidez de vous renseigner sur le fonctionnement du système.

- Indiquer les fonctions du système « Stop and Start ».

Répondre sur la copie d’examen

- Justifier la raison d’être du système « Stop and Start ».

Répondre sur la copie d’examen

- Compléter le diagramme fonctionnel du système « Stop and Start ».

Répondre sur DR

- Compléter le tableau en cochant les conditions interdisant le fonctionnement du système « Stop and Start ».

Répondre sur DR

- Quelles stratégies de fonctionnement du système étudié sont spécifiques à une boîte de vitesses pilotée (par rapport à une boîte manuelle) ?

Répondre sur la copie d’examen

II – PRÉPARER L’ACTIVITÉ DE DIAGNOSTIC

Le conseiller technique vous informe qu’un « Technical Service Bulletin » (TSB) correspond aux symptômes client.

- Entourer le « Technical Service Bulletin » (TSB) d’aide au diagnostic qui correspond aux symptômes client.

Répondre sur DR

- Lister les étapes de l’intervention après-vente que conseille le constructeur pour ce problème.

Répondre sur la copie d’examen

- Où est situé le dispositif de maintien de tension centralisé ? Placer une croix sur l’image du véhicule pour situer son emplacement.

Répondre sur DR

- Indiquer le nom des pièces manquantes à partir de la vue éclatée.

Répondre sur DR

Puisqu’un seul code défaut est apparu, on vous propose de commencer par le contrôle n°1. En vue des contrôles à effectuer, on vous demande également d’étudier les réseaux multiplexés du véhicule.

- Cocher tous les contrôles à effectuer dans le cadre de cette procédure constructeur.

Répondre sur DR

- Quel est le type de la liaison entre l’accumulateur d’énergie et le calculateur du DMTC.

Répondre sur DR

- Entourer l’alternateur réversible sur le schéma électrique.

Répondre sur DR

- Sur le schéma de principe, surligner les liaisons du réseau LIN entre le calculateur du dispositif de maintien de tension centralisé et le calculateur de contrôle moteur.

Répondre sur DR

- Compléter le tableau des contrôles comme dans l’exemple proposé.

Répondre sur DR

- Entourer le nom des lignes de réseaux qui correspondent aux 2 mesures atelier.

Répondre sur DR

- Quelles sont les différences entre un réseau LIN et un réseau CAN ? Justifier.

Répondre sur la copie d’examen

Les interconnexions du calculateur de dispositif de maintien de tension centralisé sont en bon état (contrôle n°2).

- Aucune anomalie n’a été mise en évidence au cours des différents contrôles. En fonction de la procédure du constructeur, cocher quelle(s) pièce(s) le constructeur préconise de remplacer.

Répondre sur DR

# III – PRÉPARER LA MAINTENANCE CORRECTIVE

En vue de la maintenance corrective, la batterie est débranchée.

- La manipulation de mise hors tension du système doit-elle être effectuée par un opérateur habilité (comme pour les véhicules électriques) ?

Répondre sur DR

- Au regard de cette intervention sur le DMTC, quelles sont les préconisations liées au poste de travail ?                               Répondre sur la copie d’examen

- Cocher les 3 consignes de sécurité les plus importantes lors d’une intervention sur le DMTC ?                                                                       Répondre sur DR

- Quelle opération doit obligatoirement être réalisée avant la dépose du DMTC ?                                                                            Répondre sur la copie d’examen

- Quel outil est nécessaire pour réaliser cette intervention ?

Répondre sur la copie d’examen

- Décrire les étapes principales de mise en place de cet outil.

Répondre sur la copie d’examen

- Que faut-il faire pour s’assurer que l’UCAP soit déchargé ?

Répondre sur la copie d’examen

- Quel est le temps maximum de décharge ?

Répondre sur DR

- Placer les numéros selon l’ordre de remontage des éléments du calculateur DMTC.

Répondre sur DR

- À quel couple doivent-être serrés les câbles électriques du DMTC ?

Répondre sur DR

- Quel(s) est/sont le(s) outillage(s) nécessaire(s) pour le serrage des diverses fixations du DMTC ?

Répondre sur DR

- Après le remplacement et le remontage des éléments sur le véhicule, quelle intervention doit obligatoirement être effectuée ? Quel outil vous sera utile ?

Répondre sur la copie d’examen

- Pour réaliser cette intervention (remplacement du DMTC), combien de temps le constructeur vous donne-t-il sans prendre en compte le téléchargement ?

Répondre sur DR

- Est-il possible de rendre le système « Stop and Start » actif via l’outil de diagnostic pour effectuer un essai ? Justifier la réponse.

Répondre sur la copie d’examen