BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2018

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER SUJET

Mise en situation :

Vous travaillez dans une concession et votre chef d’atelier vous confie  la 208 de Monsieur Bertrand. Ce dernier a acheté son véhicule neuf et souhaite que l’on effectue la révision des 100 000 km.

L’historique du véhicule est parfaitement connu car il a toujours été entretenu chez Peugeot depuis son achat jusqu’à aujourd’hui.

Nous sommes le 26 juin 2018 :

- Le propriétaire du véhicule est venu prendre rendez-vous car son indicateur de maintenance signale la nécessité de réaliser la maintenance périodique.

(  Le véhicule comptabilise 100 101 km

(  Le dernier entretien a eu lieu il y a 1 an et le véhicule totalisait 80 000 km

- M. Bertrand vous signale qu’il n’a pas réussi à utiliser son système d’aide au stationnement semi-automatique « park assist ». La dernière fois qu’il a voulu garer son véhicule en centre-ville, un voyant s’est allumé au tableau de bord.

Une rapide consultation du journal des défauts avec l’appareil d’aide au diagnostic fait apparaître un code B1224 14. Il est présent dans le calculateur d’aide au stationnement.

Conseils :

Avant que le véhicule ne revienne dans l’entreprise pour le rendez-vous convenu, nous vous demandons de :

| Préparer la maintenance préventive | Partie 1 | Questions 1 à 14 | 60 minutes |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparer le diagnostic | Partie 2 | Questions 15 à 27 | 60 minutes |
| Préparer la maintenance corrective | Partie 3 | Questions 28 à 32 | 60 minutes |

- Vous devez répondre aux questions sur le dossier réponse (DR).

- Attention certaines réponses doivent être rédigées sur la copie d’examen fournie.

- Il sera précisé à la fin de chaque question l’emplacement de la réponse (DR ou copie d’examen).

- Il est conseillé de ne pas dégrafer les dossiers.

- L’utilisation du sommaire est indispensable.

I- PRÉPARATION DE LA MAINTENANCE PÉRIODIQUE

Question n°1.

Compléter le tableau d’identification du véhicule.

Répondre sur DR

Question n°2.

Entourer sur la synthèse d’entretien les opérations à prévoir dans le cadre de la maintenance périodique pour la révision des 100 000km.

Répondre sur DR

Question n°3.

Donner la liste des pièces et produits nécessaires pour la réalisation de l’opération systématique dans le cadre de la maintenance périodique.

Répondre sur la copie d’examen

Question n°4.

Donner la viscosité et l’appellation commerciale de l'huile moteur à utiliser.

Répondre sur la copie d’examen

Pour la suite des questions il est à noter que le véhicule est équipé d’un système ABS et ESP

Question n°5.

Donner le type et la quantité de liquide de frein à utiliser pour réaliser la purge de freinage.

Répondre sur DR

Question n°6.

Quel équipement de levage est nécessaire pour réaliser la purge sans appareil à purger sur votre véhicule.

Répondre sur DR

Question n°7.

Compléter le tableau sur les équipements de protections.

Répondre sur DR

Question n°8.

Lequel des deux circuits est-il nécessaire de purger dans le cadre d’un entretien périodique ?

Répondre sur DR

Question n°9.

Quel matériel est préconisé pour réaliser la purge du circuit primaire ?

Répondre sur la copie d’examen

Question n°10.

Dans quel ordre les roues devront-elles être purgées ?

Répondre sur DR

Question n°11.

Quelle pression utiliser pour réaliser cette purge ?

Répondre sur DR

Question n°12.

Citez le(s) cas dans le(s)quel(s) la purge du circuit secondaire est nécessaire ainsi que le matériel utilisé pour réaliser cette purge.

Répondre sur la copie d’examen

Question n°13.

Compléter le schéma concernant le recyclage des différents éléments utilisés pour ce véhicule.

Question n°14.

Indiquer la manipulation à effectuer pour la remise à zéro de l'indicateur de maintenance.

Répondre sur la copie d’examen

II. PRÉPARATION AU DIAGNOSTIC

Pour rappel, le diagnostic fait :

Suite à la plainte de M. Bertrand, la consultation du journal des défauts a été réalisée et a révélé un dysfonctionnement, ayant pour code B1224 14.

Il est présent dans le calculateur d’aide au stationnement, il est indiqué comme étant local et permanent. Il peut être à l’origine de l’allumage du témoin dont se plaignait le client.

Question n°15.

Donner l’intitulé du défaut B1224 14.

Répondre sur la copie d’examen

Question n°16.

Donner le rôle de ce capteur.

Répondre sur la copie d’examen

Question n°17.

En cas de défaillance du système d’aide au stationnement, quelles sont les informations transmises au conducteur ?

Répondre sur DR

Question n°18.

D’après le synoptique du dossier technique, quel est le type de communication utilisé entre le capteur d’aide au stationnement arrière gauche extérieur et le calculateur d’aide au stationnement ?

Répondre sur DR

Question n°19.

Sur le schéma électrique, entourer le capteur d’aide au stationnement arrière gauche extérieur.

Répondre sur DR 7/7

Question n°20.

A l’aide du schéma électrique et du synoptique, compléter le diagramme causes effets.

Répondre sur DR

Question n°21.

A l’aide du tableau de désignation des éléments, entourer sur le schéma électrique l'élément qui contient l'interrupteur d'activation du « park assist ».

Répondre sur DR 7/7

Question n°22.

Un connecteur sur le calculateur 7500 a pour identification 18V VE. Indiquer à quoi cela correspond ?

Répondre sur DR

Question n°23.

Sur le schéma électrique, colorier en rouge le circuit d'alimentation (+ et -) des capteurs d’aide au stationnement arrières.

Répondre sur DR 7/7

Question n°24.

Entourer la voie correspondant à la masse du capteur d’aide au stationnement ?

Répondre sur DR

Question n°25.

Sur le schéma électrique, colorier en vert les fils de signal des capteurs d’aide au stationnement arrière.

Répondre sur DR 7/7

Question n°26.

Pour un contrôle de continuité entre le capteur arrière gauche extérieur et le calculateur d’aide au stationnement, quels connecteurs doit-on débrancher ?

Répondre sur la copie d’examen

Question n°27.

Entourer l’appareil à utiliser pour effectuer ce contrôle et choisir le calibre à utiliser?

Répondre sur DR

III. PRÉPARATION DE LA MAINTENANCE CORRECTIVE

Information :

Les mesures précédentes indiquent que le dysfonctionnement est dû au capteur d’aide au stationnement ARG. Il faut donc préparer son remplacement.

Question n°28.

Lister l'outillage spécifique pour réaliser cette intervention.

Répondre sur la copie d’examen

Question n°29.

A partir de la documentation constructeur, entourer la référence du capteur à commander.

Répondre sur DR

Question n°30.

Donner les précautions de manipulation des différents éléments.

Répondre sur la copie d’examen

Question n°31.

L'utilisation de l'outil de diagnostic est-il nécessaire pour finaliser l'intervention ?

Répondre sur la copie d’examen

Question n°32.

Dans quel bac de recyclage faut-il mettre le capteur défectueux ?

Répondre sur la copie d’examen