BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E3 - Unité : U 34

Réalisation d'un projet en CAO

## Durée : 10 heures			SESSION 2017			Coefficient : 4

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 14 :	Collecter les données

C 21 :	organiser son travail

C 31 :	définir une solution, un projet en exploitant des outils informatiques

C 41 :	Communiquer dans le cadre d'une revue de projet

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation page :	2 / 14

- Dossier ressource pages : 		3 / 14  à 	4 / 14

- Dossier technique pages :		5 / 14	à 	7 / 14

- Dossier travail pages :		8 / 14 	à        14 / 14

Documents à rendre par le candidat :

- Page 14/14

- Dessin d’ensemble : fichier  POMPE A DÉTARTRER- XXX.SLDDRW à imprimer (voir doc 13/14)

- Dessin perspective : fichier  POMPE ET CHARIOT-XXX .SLDDRW à imprimer (voir doc 13/14)

Calculatrice autorisée conformément à la circulaire N° 99-186 du 16/11/1999

et documents personnels autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

Ouvrir le diaporama :

Pompe à détartrer.ppsx

DOSSIER

RESSOURCE

DOSSIER

DE

TRAVAIL

| Lecture du diaporama et de tous les documents | 30 min |
| --- | --- |
| MODIFICATION N° 1 Augmentation du volume de la cuve | 15 min |
| MODIFICATION N° 2 2.a Remplacement du moteur par un modèle plus puissant. 2.b Modification de la liaison arbre moteur et arbre | 1 h15min |
| MODIFICATION N° 3 Modification de la liaison pivot en partie basse | 2 heures 30min |
| MODIFICATION N° 4 Étanchéité en partie haute | 1 h30min |
| MODIFICATION N° 5 Renfort du corps de pompe | 1 heure |
| DESSIN D’ENSEMBLE | 30 min |
| MODIFICATION N° 6 6a. Modification du chariot de transport 6b. Mise en plan de l’assemblage avec le chariot | 30 min |

Prendre connaissance de la fiche de procédure page 14/14

MODIFICATION N° 1       Temps conseillé : 15min

- Augmentation du volume de la cuve

La capacité de la cuve actuelle étant de 60 litres, on vous demande de l’augmenter pour passer à un volume utile de 80 litres, en ne modifiant que sa hauteur.

- Ouvrir le fichier : Tubnet 6000 avec cuve.SLDASM

- Supprimer  dans le sous ensemble « tuyau » le Tuyau de départ 12

| Pièces | À supprimer | À modifier | À créer |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuyau de départ 12 | X |  |  |
| Cuve 1 |  | X |  |
| Tube de liaison 15 |  | X |  |
| Arbre 14 |  | X |  |

MODIFICATION N° 2     Temps conseillé : 1 heure 30min

2.a Remplacement du moteur par un modèle plus puissant.

- Ouvrir le fichier : Tubnet 6000 avec cuve.SLDASM.

- Cacher la cuve pour davantage de lisibilité.

- Supprimer le moteur électrique existant.

- Supprimer la fixation de ce moteur (4 tiges filetées M8 + 4 écrous M8 + 4 rondelles 8 + 4 écrous borgnes M8).

- Ouvrir le fichier : Bride tube de liaison.SLDPRT.

- Modifier les trous de fixation de cette bride pour permettre l’adaptation du nouveau moteur. Respecter les dimensions indiquées sur le plan fig.1 de la page suivante.

- Ouvrir le fichier : Plateau embase.SLDPRT.

- Modifier également  les perçages de cette pièce en respectant les mêmes cotes que la fig.1

(Attention à la position du premier perçage).

- Insérer dans l’assemblage : Tubnet 6000 avec cuve le nouveau moteur électrique 1kw 	 (c:/U34-2017/Nouvelles pièces/moteur électrique 1kw).

- Fixer le moteur, la bride tube de liaison et le plateau d’embase à l’aide des pièces suivantes : 3 tiges filetées M10 + 3 écrous H M10 + 3 rondelles 10 + 3 écrous borgnes M10 		     (c:/U34-2017/Nouvelles pièces/Visserie).

Écrous borgnes montés à fond de filet sur les tiges filetées.

- Insérer également le nouveau tuyau de départ (c:/U34-2017/Nouvelles pièces/tuyau de départ).

Figure 1

| Pièces | A supprimer | A modifier | A remplacer |
| --- | --- | --- | --- |
| Bride tube de liaison 4 |  | X |  |
| Plateau embase 2 |  | X |  |
| Tuyau de départ 12 |  |  | X |

2. b  Modification de la liaison arbre moteur et arbre

La liaison actuelle par goupille est à remplacer.

- Supprimer dans l’assemblage : Tubnet 6000 avec cuve, la goupille Mécanindus.

L’arbre du moteur électrique possède une rainure de clavette (clavette forme C 6x6x30), en vous aidant du doc ressource (doc. 4/14), créer dans l’insert d’arbre une rainure de clavette qui traversera toute la pièce. (Voir les schémas des modifications demandées ci-dessous).

- Respecter les dimensions normalisées de cette rainure et créer le trou taraudé M6.

- Créer sur l’arbre un perçage de Ø 6.5 pour permettre le passage d’une vis de pression.

- Terminer l’assemblage de l’arbre du moteur électrique avec l’ensemble arbre tournant en insérant une vis de pression à bout plat M6-10, dans le trou taraudé créé dans l’insert (c:/U34-2017/Nouvelles pièces/Visserie).

| Pièces | À supprimer | À modifier | À implanter |
| --- | --- | --- | --- |
| Goupille 33 | X |  |  |
| Insert d’arbre 5 |  | X |  |
| Arbre 14 |  | X |  |
| Vis de pression |  |  | X |

MODIFICATION N° 3    Temps conseillé : 2 heures 30min

3. Modification de la liaison pivot en partie basse

Actuellement, ce guidage en rotation en partie basse est assuré par deux bagues en céramique.

En effet l’utilisation de roulements usuels en acier est impossible  car le milieu très acide les détériorerait très rapidement.

La société NSK commercialise depuis peu un roulement en céramique résistant au milieu acide (voir doc. 4/14).

Le bureau d’étude souhaite modifier ce montage en remplaçant les 2 bagues de guidage par un Roulement Aqua Bearings.

- Supprimer dans l’assemblage Tubnet 6000 avec cuve.SLDASM les 2 bagues de guidage.

- Modifier cette liaison pivot en vous inspirant du dessin de la pré-étude ci après.

- Les dimensions du roulement à implanter sont : 30x62x16,  type 6206 (c:/U34-2017/Nouvelles pièces/Roulement 6206).

- Pièces à modifier : Arbre (Implantation de la bague intérieure du roulement), Couvercle de pompe (Implantation de la bague extérieure du roulement et taraudage pour chapeau moteur),  Corps de turbine (Appui de la bague intérieure du roulement).

- Pièce à créer : Chapeau roulement pour bloquer la bague extérieure du roulement, à enregistrer dans  c:/U34-2017/Nouvelles pièces.

| Pièces | À supprimer | À modifier | À créer | À implanter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagues de guidage 25-26 | X |  |  |  |
| Roulement 6206 |  |  |  | X |
| Arbre 14 |  | X |  |  |
| Corps de turbine 17 |  | X |  |  |
| Couvercle de pompe 16 |  | X |  |  |
| Chapeau de roulement |  |  | X |  |

MODIFICATION N° 4    Temps conseillé : 1 heure 30min

4. Étanchéité en partie haute

Afin d’éliminer les remontées de vapeurs acides de la cuve qui endommagent le moteur, un joint en feutre doit être  placé en partie haute de la pompe.

Pour assurer une étanchéité correcte, ce joint devra en permanence être noyé dans de la graisse.

Pour renouveler cette graisse, la mise en place d’un graisseur accessible sera nécessaire.

- Nouvelles pièces à insérer : Joint feutre, Graisseur (c:/U34-2017/Nouvelles pièces)

- Pièce à modifier :     Bride tube de liaison : - Implantation du joint

          - Perçage Ø5 pour le passage de la graisse

          - Taraudage M6 pour le graisseur

- Pièce à créer : Bague collée pour empêcher la translation du joint, à enregistrer dans  c:/U34-2017/Nouvelles pièces

Implanter dans l’assemblage le joint feutre et la bague, bague en appui sur l’épaulement et le joint feutre.

| Pièces | À supprimer | À modifier | À créer | À implanter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bride tube de liaison 4 |  | X |  |  |
| Bague collée |  |  | X | X |
| Joint feutre |  |  |  | X |
| Graisseur |  |  |  | X |

MODIFICATION N° 5    Temps conseillé : 1 heure

- Renfort du corps de pompe

L’augmentation de la longueur et la mise en place du roulement fragilise la partie basse de la pompe.

Le bureau d’étude décide de renforcer cette partie par 4 goussets soudés sur le Tube de liaison et le Corps de turbine.

- Nouvelle pièce à créer : Gousset  à enregistrer dans  c:/U34-2017/Nouvelles pièces

- Insérer les 4 goussets dans l’assemblage : Ensemble corps de pompe.SLDASM

| Pièces | À supprimer | À modifier | À créer | À implanter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gousset |  |  | X | X |

CRÉATION DU DESSIN D’ENSEMBLE   Temps conseillé : 30 min

À partir du fichier A3H.slddrw fourni, créer le dessin d’ensemble de l’assemblage :Tubnet 6000 avec cuve

- Vue de droite

- Vue de face coupe (ne pas couper le bloc moteur)

- Vue de dessus moteur caché

- Ajouter autant des vues de détail qui mettront en évidences toutes les modifications demandées.

- Pas de repérage ni de nomenclature

Renommer ce document en  POMPE A DÉTARTRER-XXX     (XXXX : n° du candidat)

Insérer votre numéro de candidat et imprimer ce document

| Pièces | À supprimer | À modifier | À créer | À implanter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base |  | X |  |  |
| Chariot |  |  |  | X |

6b.  Mise en plan de l’assemblage avec le chariot

Créer une nouvelle mise en plan de cet assemblage :

Nom du fichier : Assemblage avec chariot.SLDDRW

Perspective isométrique.

Fichier A4V.slddrw, pas de fond de plan, échelle au choix.

Pas de repères.

Renommer ce document en  POMPE ET CHARIOT-XXX     (XXXX : n° du candidat).

Insérer votre numéro de candidat et imprimer ce document.

| Fiche de suivi |
| --- |
| À remplir par le surveillant-correcteur |
| DÉBUT DE SESSION | INCIDENTS |
| DÉROULEMENT |  |
| FIN DE SESSION |  |

FICHE DE PROCÉDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Matériel et Logiciel

# DÉBUT DE SESSION

- mettre sous tension les périphériques et le micro-ordinateur,

- renommer le dossier U34 – 2017 de C : \ en U34 – 2017 – XXXX

(XXXX : n° du candidat).

# SESSION DE TRAVAIL

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier :

U34– 2017 – XXXX.

# FIN DE SESSION

- effectuer les sorties imprimante demandées,

- vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier U34 – 2017 – XXXX,

- appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu de U34 – 2017 – XXXX sur un support externe,

- vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

Fichiers sauvegardés :

Dossier  :  U34-2017-XXXX

Fichiers : Anciens et nouveaux fichiers

Impressions :

Les documents imprimés seront agrafés à cette copie

# Text boxes

DOSSIER

TECHNIQUE

TEMPS CONSEILLÉ

Hauteur à modifier

- Ouvrir le fichier : Cuve.SLDPRT

- Modifier la cote de 300mm de la partie basse par 400mm.

Ouvrir les fichiers : Arbre.SLDPRT et Tube de liaison.SLDPRT

Augmenter également les hauteurs respectives de 100mm

Sauvegarder vos fichiers

et l’assemblage

Sauvegarder vos fichiers

et l’assemblage

Goupille Mécanindus

Arbre

- Supprimer sur l’arbre le perçage qui recevait cette goupille.

- Ouvrir la pièce : Insert d’arbre et supprimer également le perçage pour le logement de cette goupille.

Rainure de clavette

Trou taraudé M6 pour vis de pression

Insert

Position du perçage à conserver

Arbre

Perçage Ø6.5

Sauvegarder vos fichiers

et l’assemblage

Guidage actuel

Bagues de guidage

Arbre moteur

Turbine

Pré- étude liaison pivot

Roulement 6206 à implanter

Tâche 1

Couvercle de pompe à modifier

Tâche 2 :

Chapeau moteur à créer

Tâche 3

Arbre moteur à raccourcir

Tâche 4

Corps de turbine à rallonger

Tâche 1

Création dans le Couvercle de pompe du logement du roulement au Ø de la bague extérieure (Ø62), profondeur : 25

Tâche 2

Chapeau moteur à créer entièrement

Création du Chapeau moteur qui devra être en appui sur la bague extérieure du roulement et vissé grâce à une clé à ergots.

Dimensions à déterminer.

Prévoir le taraudage dans le couvercle de pompe.

4 perçages Ø4 pour le logement d’une clé à ergots

Liaison par filetage

Jeu

22

Tâche 3

Modifier l’arbre  pour le logement de la bague intérieure du roulement.

Prévoir un jeu entre le bas de l’arbre et le bas du roulement.

Tâche 4

Modifier le corps de turbine afin qu’il vienne en appui sur la bague intérieure du roulement.

4 Goussets implantés à 90°

Tube de liaison

Corps de turbine

MODIFICATION N° 6    Temps conseillé : 30 min

6a.  Modification du chariot de transport

La hauteur de la cuve étant modifiée (modification n°1), on vous demande d’augmenter également la hauteur de ce chariot de la même valeur

Ouvrir le fichier Assemblage chariot.SLDASM   (c:/U34-2017/Chariot/Assemblage chariot)

Modifier la base de ce chariot en respectant l’augmentation de hauteur

(c:/U34-2017/Chariot/base)

Mettre à jour l’assemblage : Tubnet 6000 avec cuve.SLDASM en y insérant  ce chariot modifié.

N° du candidat :

…………………