Proposition de barème

| N° | Question | Points |
| --- | --- | --- |
| 1 | Choix matériau | 2 |
| 2 | Modification forme | 2 |
| 3 | Coût | 2 |
| 4 | Modification curseur | 3 |
| 5 | Modification molette | 3 |
| 6 | Montage | 4 |
| 7 | Mise en bande | 4 |
|  |  | 20 |

CORRIGE

- Echelle des Notes : Le meilleur 4 points, le deuxième 3 points, le troisième 2 points et le moins bon 1 point.

|  | bronze (CuSn8) | laiton (CuZn36Pb2) | acier inoxydable (X10CrNi18-8) | cuivre au béryllium (CuBe2CoNi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Note brute | Coef. | Note coef. | Note brute | Coef. | Note coef. | Note brute | Coef. | Note coef. | Note brute | Coef. | Note coef. |
| Prix | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Conductivité | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Module Young | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Dureté | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 |
| Oxydation | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 |
| Température | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| CO2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Energie | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Total |  |  | 22 |  |  | 27 |  |  | 38 |  |  | 23 |

Choix : Le nouveau matériau le plus approprié est l'acier inoxydable X10CrNi18-8.

- En réalisant un emboutissage en forme de "cuillère", c'est à dire avec un plus grand rayon dans le sens de la rotation, on augmente la surface réelle de passage du courant.

- Déterminer le nombre de produits (contacteur rotatif) nécessaire à la rentabilisation du montage automatisé.

A partir des données économiques des deux cas d'assemblage fournies ci-après :

3-1 Ecrire les équations littérales du coût du sous-ensemble "contacteur rotatif" dans chaque cas d'assemblage. Cette équation est de la forme y=a.x+b (avec a = coût d'un produit, x = nombre de produits et b = coût de l'investissement).

3-2 Déterminer à partir de quel nombre de contacteurs rotatifs, la solution 2 (assemblage automatisé) devient la plus rentable.

|  | Solution 1 Assemblage manuel avec anneau | Solution 2 Assemblage automatisé sans anneau |
| --- | --- | --- |
| Coût curseur rotatif | 0,05 € | 0,05 € |
| Coût molette | 0,07 € | 0,07 € |
| Coût anneau d'arrêt | 0,06 € | 0 € (pas d'anneau d'arrêt) |
| Coût outillage d'assemblage | 0 € (outillage déjà amorti) | 5300 € |
| Coût horaire assemblage | 15 €/heure | 12 €/heure |
| Cadence d'assemblage | 900 produits /heure | 1200 produits/heure |

3-1 	Solution n°1 : y1 = [(coût curseur rotatif + coût molette + coût anneau d'arrêt) + (coût horaire / cadence)] * x

Solution n°2 : y2 = [(coût curseur rotatif + coût molette) + (coût horaire / cadence)] * x + coût outillage d'assemblage

  - Solution n°1 : y1 =  [(0,05 € + 0,07 € + 0,06 €) + ( 15 €/h */ 900 produits/h)] * x

y1 = (0,18 + 0,0166) * x

y1 = 0,196 * x

Solution n°1 : y1 =  [(0,05 € + 0,07 € ) + ( 12 €/h */ 1200 produits/h)] * x + 5300 €

y2 = (0,12 + 0,01) * x + 5300

y2 = 0,13 * x + 5300

Seuil de rentabilité : y1 = y2

0,196 * x = 0,13 * x + 5300

x = 5300 / (0,196 – 0,13)

x = 80303 produits

La solution 2 (assemblage automatique du contacteur rotatif) devient rentable à partir d'environ 80300 produits.

4°) Modification de forme du curseur rotatif et de la molette

5°) Modification de forme de la molette

6°) Prise de pièce

7°) Mise en bande

# Text boxes

Proposition

(d'autres formes, carrée par ex., peuvent convenir)

Emboutissage en pleine tôle préférable pour éviter les déformations des branches du curseur

Poste 6 :

Découpage de la 2ème partie du contour extérieur

(partiel)

2 points d'attache

Poste 7 :

Cambrage

Ou  toute autre solution augmentant la surface de contact dans les deux directions