Session 2009

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

EN MICROTECHNIQUE

EPREUVE E4 :

CONCEPTION PRELIMINAIRE D’UN SYSTEME

MICROTECHNIQUE

PROGRAMMATEUR POUR TËTE THERMOSTATIQUE

CORRIGE

PROPOSé

| Activités | Points |
| --- | --- |
| 1 | / 3 |
| 2 | / 13 |
| 3 | / 4 |
| 4 | / 4 |
| 5 | / 3 |
| 6 | / 1,5 |
| 7 | / 3 |
| 8 | / 3,5 |
| 9 | / 2,5 |
| 10 | / 2,5 |
| Total | /40 |

Activité 1 :   / 3

Concevoir à main levée une solution

Activité 2:   / 13

Calculer le pas du système vis écrou
C = 1mm     θ =240°        pas= 1 . 360 / 240  = 1,5 mm

Calculer la puissance nécessaire maximale pour activer le clapet
Puissance nécessaire 
Ps = F  .V = 47 .1 / 2,15 = 21,86 m.W

Calculer la puissance nécessaire du moteur 
ηt = 0,3 . 0,8 . 0,1 = 0,024
P mot = Ps / ηt = 21.86 / 0.024 = 911 m.W

Calculer la fréquence de rotation de la roue 2
N2 = 240 . 60 / (360 . 2.15) = 18.6 tr/min

Calculer le rapport de transmission total.
R = 1 . 17 / (50 .64 ) = 0,0053

En déduire la fréquence de rotation du moteur
N mot = N2/R =18.6 /0.0053 =3509 tr/min
ω mot = 366,5 rd/s

Calculer le couple moteur
Cm = Pm / ω mot =911 / 366,5 = 2,48 mNm

Indiquer sur la courbe du moteur DR3 le point de fonctionnement du moteur

Relever sur la courbe caractéristique du moteur la fréquence de rotation correspondante  à la consommation maximale en fonctionnement de 1 ampère.

Est-ce le cas  ici ? NON

Pour I=1 A              N=7000 tr/min

Que vaut alors le nouveau rapport de réduction ?
R nouveau =18.6 / 7000 = 0,00266

Déterminer les nombres de dents de ce mobile. Le pignon devra comporter au moins 15 dents.

Soit ra le rapport additionnel : 
                 R nouveau = ra . r ancien   (  ra = R/r ancien = 0,00266 / 0,0053 = 0,5

Activité 3 :   / 4

Concevoir à main levée une solution (réponse sur le document réponse DR 2

Activité 4 :   / 4

Déterminer la plage de tension (U) qui correspond à des piles usagées. 
U(2V

Déterminer la valeur de UR2 au seuil de basculement « piles usagées » de l’amplificateur opérationnel. 
UR2 = Seuil D1 = 0,6V

Calculer la valeur de R2 permettant  le changement d’état du comparateur lorsque les piles sont usées.

R2 =  (U-UR2 ) . R3 /(U-UR2 ) = 0,7.100.103/(2-0.7) = 53,8 K(

Choisir une résistance normalisée (valeur et taille ), justifier.
Valeur :   56 k(       Puissance dissipée : P = U2 /R =  0,72 / 56.103= 8.75µW

Boîtier : 0402

Activité 5 :   / 3

Entourer la référence ( DR5 ) de la LED choisie en fonction de l’éclairement ( Iv )en privilégiant la consommation minimum.

Déterminer graphiquement (DR5) l’intensité ( IF ) dans la LED. Il est conseiller d’utilisé des couleurs pour mettre en valeur vos tracés.
Voir réponse question 18.           IF = 6mA

Déterminer si la sortie du microcontrôleur peut commander directement la sortie ( schéma A) ou s’il faut utiliser un pré-actionneur (schéma B), justifier.

IOHmaxi = 25mA , intensité dans la LED = 6mA   
donc schéma A commande sans pré-actionneur.

Activité 6 :   / 1,5

Compléter l’organigramme de programmation de l’alarme. DR4.
























Activité 7 :   / 3

Déterminer le courant de calage du moteur lorsqu’il arrive en butée mécanique.
Moteur FA-130RA-18100 :   2,1A

Choisir dans le tableau la référence des transistors pour le courant de calage T1 et T3. 
Justifier.       PNP : -3A : FZT877

Choisir dans le tableau la référence des transistors pour le courant de calage T2 et T4. 
Justifier.       NPN : 3A : ZXTN350

Activité 8:   / 3,5

Déterminer l’énergie consommée par le montage en 24h.
( 0,1mA . 24h ) +  6 . ( 900mA . 2,15 + 2100mA . 0,1 ) / 3600 
=2,4 + 0,537 = 3mAh par 24h

Déterminer l’énergie consommée par le montage en 2 ans ( 6mois/an).
3mAh . 30 jours . 6mois . 2ans = 1080mAh

Donner la référence IEC de la ou des piles choisies ainsi que le nombre.
1200mAh ref : LR3

Donner le schéma de raccordement du ou des piles.
en série.

Activité 9 :   / 2,5

On demande de calculer la résolution du CAN.
( 700mV – 400mV ) / 210 = 0,293mV

Si l’on désire une précision de 0,5°C, calculer la variation de tension correspondante 
en sortie du capteur.   Gain du capteur 6.25mV/°C. Pour 0,5°C   3,125mV

Est-ce que la résolution du CAN est compatible avec la précision souhaitée ?
 Justifier. Oui la résolution du CAN est environ 10 fois supérieure 
à la tension donnée pour une précision de 0,5°C.

Activité 10 :   / 2,5

Compléter le schéma structurel de raccordement d’un des boutons poussoirs 
de programmation. DR5

Calculer la valeur de la résistance de polarisation R10 en fonction des caractéristiques du bouton.
Courant minimum dans le bouton 0,5mA. R10 = U /I = 3 / 0,5mA = 6k(.

Choisir une valeur normalisée pour la résistance.
5,6k(

# Text boxes

Incrémenter la  BASE DE TEMPS de 1

Interruption tous les 0,1s

/ 1

/ 1

3s

0,5s

fin

50  x  X  x  64

1  x  17  x  15

R nouveau =

7000

~3500

/ 1

/ 1

/ 3

R10

Si BASE DE TEMPS≥5

Si BASE DE TEMPS  ≥30

/ 1

/ 1

15 / X = 0,5  (  X = 15/0,5 = 30 dents

/ 0,5

/ 1

/ 1

/ 0,5

/ 1

/ 1

/ 0,5

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1,5

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 4

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

0V

+3V

S1

RA4

OUI

RA2

Sortie RA2 =1

Sortie RA2 = 0

Sous programme alarme

t

NON

NON

fin

BASE DE TEMPS = 0

OUI