| Thermoformeuse 3 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nbre de jours ouvrés | 22 | 20 | 23 | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
| Temps d’ouverture : To | 352 | 320 | 368 | 304 | 320 | 336 | 320 | 352 | 336 | 352 | 336 | 320 |
| Tps d’arrêt pour maintenance : Ta | 34.3 | 30 | 32 | 26.3 | 26.5 | 24.3 | 26.5 | 30 | 26.5 | 30.3 | 25.3 | 28 |
| Nombre de défaillances | 16 | 15 | 16 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 |
| Répartition des défaillances / sous ensembles |
| Chauffage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déplacement tiroir de chauffe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Cadre mobile bas | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| Cadre mobile haut | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Aspiration/démoulage | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| ventilation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Historique des temps d’arrêt 2017 pour maintenance (en heures).

Illustration des temps.

| Temps d’ouverture To : Temps maximum pendant lequel l’équipement pourrait travailler |
| --- |
| Temps requis Tr : Temps pendant lequel l’utilisateur exige que la machine soit en état de produire Tr = 0,5 x To | Temps non requis |
| Temps de Bon Fonctionnement TBF = Tr -Ta | Temps d’arrêt Ta |  |

Disponibilité opérationnelle d’un système (Do).

Do = 													x 100

Données : Les 2 postes semi-automatique (thermoformeuse 1 et 2) ont fait l’objet d’amélioration et bénéficient d’un suivi rigoureux de maintenance préventive.

Ratio de maintenance (R3).

R3=

Description de l’intervention « intégration du nouveau bien ».

| Etapes | Actions | Remarques | Temps | Nbre de techniciens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation | - vérifier si l’ancienne installation est conforme - Préparer le nouveau coffret électrique si besoin - baliser la zone | A réaliser en temps masqué à l’atelier | 4h | 2 |
| Déconnexion | - Consigner la thermoformeuse (électrique et pneumatique) - Déconnecter les éléments électriques et pneumatiques | La consignation doit être réalisée durant toute l’intervention par du personnel habilité | 2h | 2 |
| Retrait de l’ancienne thermoformeuse | - Retirer l’ancien matériel à l’aide d’un palan électrique et élingues. - nettoyer avant installation du nouveau bien | Matériel lourd Accès difficile | 5h | 2 |
| Installation du nouveau matériel | - Mise en place de la nouvelle thermoformeuse | Matériel lourd (palan électrique + élingues) | 3h | 2 |
| Connexion | - Connecter le nouveau bien | Personnel habilité | 2h | 1 |
| Nettoyage et essais | - Nettoyer la zone - réaliser des essais et réglages - Retourner les consommables non utilisés | - l’appui de l’opérateur pour les essais est fortement conseillé | 2h | 1 |

Planning de fonctionnement.

- Du lundi au jeudi, l’entreprise produit de 4 à 20h

- Le vendredi, la production  se termine à 18h afin de réaliser le nettoyage de 18 à 20h.

- Les interventions de maintenance sont planifiées le samedi de 8h à 16h.

| jour | vendredi |  | samedi |  | lundi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| heure 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7 8 9 |
| Production normale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêt programmé pour le retrait et l’implantation du nouveau matériel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Afin de réaliser le retrait et l’installation du nouveau bien, un arrêt est programmé du vendredi 17h au lundi 6h.

Coûts liés à l’intervention.

- Le coût de non production est estimé à 600€/h

- Le coût moyen d’intervention d’un technicien est de 40€/h

- Le coût de la nouvelle thermoformeuse est de 95 000€

Structure de la distribution électrique des ateliers de fabrication.

Extrait du Guide de l’installation électrique « SCHNEIDER Electric »

Détermination pratique du courant d'emploi

Nota : Dans la colonne Puissance absorbée en kVA, il s’agit de la puissance apparente en kVA.

Puissance d’une installation

Puissance d'utilisation

Tous les récepteurs ne sont pas utilisés forcément à pleine charge ni en même temps. Les facteurs ku et ks permettent de déterminer la puissance d'utilisation maximale qui sert à dimensionner l'installation.

Facteur d'utilisation maximale (ku)

Le régime de fonctionnement normal d'un récepteur peut être tel que sa puissance utilisée soit inférieure à sa puissance nominale installée, d'où la notion de facteur d'utilisation. Le facteur d'utilisation s'applique individuellement à chaque récepteur. Ceci se vérifie pour des récepteurs à moteur susceptibles de fonctionner en dessous de leur pleine charge. Dans une installation industrielle, ce facteur peut-être estimé en moyenne à 0,75 pour les moteurs. Pour l'éclairage et le chauffage, il sera toujours égal à 1. Pour les prises de courant, tout dépend de leur destination.

Facteur de simultanéité (ks).

Tous les récepteurs installés ne fonctionnent pas simultanément. C'est pourquoi, il est permis d'appliquer aux différents ensembles de récepteurs (ou de circuits) des facteurs de simultanéité.

Le facteur de simultanéité s'applique à chaque regroupement de récepteur (exemple au niveau d'un tableau terminal, d'un tableau divisionnaire, d'une armoire…). La détermination de ces facteurs de simultanéité implique la connaissance détaillée de l'installation et de ses conditions d'exploitation. On ne peut donc pas donner des valeurs précises applicables à tous les cas. Les normes NF C 14-100, NF C 63-410 et le guide UTE C 15-105 donnent cependant des indications sur ce facteur.

Calibre normalisé des disjoncteurs

15 , 20 , 25 , 32 , 40 , 50 , 63 , 70 , 80 , 100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 320 , 400 , 500 , 630 , 800 , etc.…

Disjoncteur Compact NS100

Déclencheurs TM  pour Compact NS100 à NS250

Extrait du Guide de l’installation électrique « SCHNEIDER Electric »

Détermination pratique de la section minimale d'une canalisation

Logigramme de la détermination de la section d'une canalisation

Les tableaux qui suivent dans cette section permettent de déterminer la section des conducteurs de phase d'un circuit pour véhiculer l'intensité souhaitée.

Pour obtenir des conducteurs de phase il faut :

- Déterminer une méthode de référence désignée par une lettre de sélection qui prend en compte :

- Le type de circuit (monophasé, triphasé, etc.) et

- Le mode de pose, puis

- Déterminer le coefficient K du circuit considéré qui résume les influences ci-dessous :

- Le mode de pose,

- Le groupement des circuits,

- La température ambiante.

Détermination des sections de câbles – méthode merlin Gerin

Manutention de la thermoformeuse.

| Angle entre élingue | Coefficient majorateur |
| --- | --- |
| 45° | 1,08 |
| 60° | 1,16 |
| 70° | 1,26 |
| 80° | 1,31 |
| 100° | 1,56 |

Présentation et caractéristiques de la butée réglable.

Maintenance de la butée réglable :

Concernant la butée réglable, il est possible que la chaîne se casse durant le fonctionnement de la machine. Pour éviter tout retard de production il est donc nécessaire d'avoir une chaîne de secours.

→ Procédure du changement de chaîne

-Desserrer les deux pignons tendeurs

-Retirer la chaîne

-Mettre la nouvelle chaîne

-Replacer les deux pignons tendeurs

→ Références pièces butée réglable:

-Moteur Lenze 0,25KW « MDEMAXX063-42CIC »

-Butée à billes à simple effet « TB51101 »

-Réducteur à roue et vis sans fin « CHMR30-7 »

-Tige trapézoïdale « LFM204 »

-Pignon à chaîne DIN 06B-1 « PCS37-12 »

-Pignon tendeur pour chaîne « PTR-06B1 »

Fiche d’aide au dimensionnement d’un codeur de position rotatif.

Contrôle de la capacité numérique de l’unité de traitement

Valeur maximale à acquérir =   Course maximale parcourue /  Précision effective obtenue

Précision effective obtenue   = Translation pour un tour du codeur / Nb pts/ tour réel du codeur

Documentation technique du codeur rotatif absolu.

|  | Caractéristiques mécaniques |
| --- | --- |
|  | Matière du boîtier | Alliage d'aluminium |
|  | Matière de l'axe | Acier inoxydable |
|  | Température de l'air ambiant | Fonctionnement : de 0 à + 70 °C Stockage : de – 30 °C à + 80 °C |
|  | Tenue aux vibrations | 10 g, (f = 10 à 500 Hz) ; selon IEC 68-2-6 |
|  | Tenue aux chocs | 30 g, durée 11 ms ; selon IEC 68-2-27 |
|  | Vitesse maxi mécanique (tr/min) | 6000 |
|  | Charge maxi admissible sur l'axe (N) | Radiale Axiale | 60 40 |
|  | Moment d'inertie maxi du rotor (gcm²) | 45 |
|  | Couple de démarrage (Nm) | 100 x 10-3 |
|  | Diamètre de l'axe (mm) | 10 |
|  | Nombre de bits (maxi) | 19 |
|  | Commande 3 états | Voir page 63 |
|  | Appareil de base ; références à compléter |
|  | Étanchéité | Position de raccordement | Raccordement | Référence |
|  | IP68 | Arrière | Câble 1 m |  |
|  |  |  |  | XCC-MG6 *●■ |
|  | IP68 | Radial | Câble 1 m |  |
|  |  |  |  | XCC-MG7 *●■ |
|  | Référence complètes en "gras" : produit à délai court |

| Pour compléter les références des appareils de base |
| --- |
| 1. Remplacer le signe * par la lettre correspondante suivante |
| * | Étage de sortie | Tension d'alimentation (Vcc) ondulation comprise + 5%, - 10 % | Tension de sortie maxi (Vcc) | Code | Type de liaison |
| B | NPN | 5 | 30 | Gray | Parallèle |
| C | NPN | 24 | 30 | Gray | Parallèle |
| D | NPN | 5 | 30 | Binaire | Parallèle |
| E | NPN | 24 | 30 | Binaire | Parallèle |
| G | PNP | 24 | 24 | Gray | Parallèle |
| H | PNP | 24 | 24 | Binaire | Parallèle |
| 2. Remplacer le signe ● par le chiffre correspondant au nombre de points standard par tour |
| ● | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|  | 4 | 16 | 64 | 256 | 512 | 1024 | 2048 |
|  | Vitesse maxi de fonctionnement |
|  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| 3. Remplacer le signe ■ par le chiffre correspondant au nombre de tours standard |
| ■ | 02 | 04 | 06 | 08 |
|  | 4 | 16 | 64 | 256 |
| Référence en "gras" : Produit a délai court |
| ( | Exemple de référence de commande : XCC-MG7G0908 | Il s'agit d'un codeur IP68 ; Absolu multi tours ; Raccordement radial par câble 1 m ; Sortie PNP ; Alimentation 24 V ; Code Gray ; Résolution 512 points/tour ; 256 tours |

Documentation technique du  codeur rotatif incrémental.

Extrait de la documentation technique du réducteur à roue et vis sans fin

Extrait de la documentation technique de la tige trapézoïdale.

Extrait de la documentation technique des moteurs asynchrones Lenze.

Extrait de la documentation technique du variateur de vitesse ATV 12.

Extrait de la documentation technique du variateur de vitesse ATV 12.

Extrait schéma pneumatique de la thermoformeuse 3.

Choix des amortisseurs.

Choix des amortisseurs (suite).

# Text boxes

Somme des Temps de Bon Fonctionnement

Somme des Temps de Bon Fonctionnement + Somme des Temps d’arrêt

Nombre de défaillances

Temps de Bon Fonctionnement

4 anneaux de levage

1600 mm

1600 mm

## Facteurs de mode

Quand un système de levage utilise une élingue multibrin il faut prendre en compte la géométrie de l'élingage, à savoir que l’effort supporté par les élingues augmente avec leur ouverture d’angle.

14

14

29

60

Le rapport de transmission  du moteur réducteur n°2 est égal à 1.

Pour détecter la position de l’arbre, le codeur sera positionné de telle manière que sa face d’appui soit à 44 mm du pignon.

Emplacement du codeur

Emplacement du codeur

Emplacement du codeur

P = pas de la vis

Périmètre = π x D

Suite: Extrait de la documentation technique du réducteur à roue et vis sans fin