DOCUMENT REPONSE

LA CHAMBRE FROIDE

1- ANALYSE FONCTIONNELLE

1-1	 Définition d'une chambre froide:

Une chambre froide est un local servant à conserver à basse température des aliments selon usage.

Les chambres froides sont classées en 2 catégories de froid:   Froid positif  -    Froid négatif

La chambre froide sur laquelle vous allez travailler est une chambre froide  à température positive.

1-2 Fonction d’usage:

Compléter en utilisant les ressources à votre disposition, le document ci-dessous en précisant pour le système concerné :

- la nature de la matière d’oeuvre en entrée et la valeur ajoutée en sortie,

- l’activité effectuée par le système sur la matière d’œuvre,

- le support d’activité, les différentes configurations (Energies, Exploitation …)

1-3  – Fonctions principales

Le principe de fabrication de froid repose sur l'évaporation d'un liquide pur, appelé fluide frigorigène.

Une installation de base se compose alors des quatre organes principaux ( à compléter)

- Le compresseur

- Le groupe condenseur

- Le détendeur

- L'évaporateur

Compléter la SADT ci-dessous :

2- ANALYSE  STRUCTURELLE

2-1  Compétez le schéma du système ci-dessous  :.

| PHOTOS | NOM et FONCTION |
| --- | --- |

|  | Nom : Evaporateur Fonction : Echangeur de la chaleur. Le fluide liquide provenant du détendeur va entrer en ébullition dans l'évaporateur, en absorbant de la chaleur au fluide extérieur. |
| --- | --- |
|  | Nom : Compresseur Fonction : Aspire le gaz à basse pression et à basse température. |
|  | Nom : détendeur capillaire: Fonction : permet de détendre le liquide formé dans le condenseur, par abaissement brusque de la pression à son passage |
|  | Nom : condenseur avec ventilateur Fonction : refroidir une grande partie de l’installation |
|  | Nom : Armoire électrique Fonction : protéger une installation électrique en assurant le rôle de gestionnaire d’énergie électrique |

3- ANALYSE MATERIELLE

3.1- Fonctions externes du système

3-1-1 "Fonction dialogue".

Compléter le tableau ci-dessous en listant tous les éléments participant à la fonction dialogue et indiquer le sens de l'information

| Elément de dialogue | Sens de l'information |
| --- | --- |
| Boutons poussoir MA1 - MA2 |  |
| Voyants (dégivrage-sous tension….) |  |
| Automate |  |
| Bouton Arrêt d’urgence (ARU) |  |
| Gyrophare |  |

### Pupitre : Afin de vous familiariser avec le pupitre de commande, Repérez sur le système le nom des éléments ci-dessous :

D’après la vue d’ensemble de la ligne « Transformateur + Protection », retrouvez le nom et la fonction des appareils repérés :

|  | NOM | FONCTION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Condensateur | Permet le lissage de la U. |
| 2 | Transformateur | Abaisse la tension de cde. |
| 3 | Disj.diff. général | Protège l’installation |
| 4 | PorteFusible avec fusible 1 A | Protège le voyant balise |
| 5 | Inter.Sect.général | Isole l’installation de la source |

4- ETUDE DES SCHEMAS ELECTRIQUES

En vous aidant du dossier technique, répondez aux questions relatives aux différents schémas électriques.

- Analyse des schémas

* Schéma de puissance (chaîne d’énergie)

- Quelle est sa tension d’alimentation du système ?400 v triphasé

- Quelles actions devez vous effectuer (dans l’ordre),  pour mettre en fonctionnement le compresseur ?

Réponse :  230 Vca( 50Hz

1 - Fermer IG1       2 – Fermer SG1      3 – Fermer S3   S4  S5  S6  S7      4 – Vérifier la fermeture de PTE            5 - Vérifier le Thermostat BI      6 - Vérifier  que l'automate est en mode RUN       7 -  Mettre le groupe ventilation en fonctionnement par appui sur MA 2.       8 – Appuyer sur MA1 pour alimenter le compresseur.

- Indiquer le nom et le repère de l’appareil qui protège le ventilateur. D

Réponse :    S4 - Disjoncteur magnéto - thermique

* Schéma de commande (chaîne d’informations)

- Sous quelle(s) tension(s)  la commande est elle alimentée? Expliquer2

Réponse :   24V ( 50Hz pour la partie relais  et 32 V (  pour l’automate

4 v~

- Quelles sont les sorties automate affectées à l’action : «  Résistance de dégivrage » et à la communication

«  Défaut Pression » ?

Réponse :  	Résistance de dégivrage : Q3

Défaut Pression : Q5

- Quel est le rôle de PTE ? Sur quelle entrée automate est –il câblé ?

Réponse :

Rôle : contact porte : donne l’info à I7

-  Expliquer pourquoi le Bouton Poussoir ARG est –il à fermeture

Réponse :

En appuyant sur Arrêt général, on donne l’info à l’entrée I3 qui gère la demande en fonction du programme

- Quelle différence faites vous entre les appareils repérés KA1 et KM1 ?

Réponse :

KA1 est un contacteur auxiliaire (relais sans pdc) et KM1 est un contacteur (pdc)

5- MISE EN FONCTIONNEMENT

En vous aidant de la notice mise à votre disposition sur le système, procéder, en présence de votre professeur, aux différentes manipulations, qui vous permettront de mettre le système en fonctionnement.

# Text boxes

* Electrique 230V/24V

* Electrique continu 32V

*        Réglage de la température de consigne

*    Chambre froide

* Produits à température de conservation idéale

* Produits à température

ambiante

*      Maintenir l’air à bonne  température afin

de conserver des

produits périssables….

*Moteur

électrique

*Convertir l’énergie   électr.

*gr.  condenseur

* Détendeur

* Refroidir les

produits

* Ch. froide

*Compresseur.

:opérateur vers Chambre Froide

: Chambre Froide vers opérateur

SOUS TENSION

DEGIVRAGE

GROUPE FROID

MODE AUTO

MA1

DEFAUT PRESSION

DEFAUT THERM.

MA2

ARRET GENERAL

B1             PT100

ARU

Orodateur

Automate

5

4

3

2

1